Sprawozdanie z Lokalnego Planu Ograniczania Skutków Powodzi i Profilaktyki Powodziowej dla Krakowa za 2012r.

Podwyższenie obwałowań wiślanych

W 2012 roku, w ramach realizacji zadań wynikających z Lokalnego Planu Ograniczania Skutków Powodzi i Profilaktyki Powodziowej dla Krakowa, koordynowanych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK, kontynuowano prace przy podwyższeniu obwałowań i bulwarów wiślanych w Krakowie na odcinku od stopnia Dąbie do stopnia Kościuszko.

Nakłady finansowe poniesione w 2012r. na modernizację obwałowań i bulwarów wiślanych wyniosły 5 432 000,00 zł (zakończono modernizację obwałowań i bulwarów wiślanych od stopnia Dąbie do stopnia Kościuszko, kontynuowano wykupy działek pod modernizację oraz kontynuowano prace związane z przygotowaniem dokumentacji i otrzymaniem wymaganych pozwoleń związanych z modernizacją obwałowań wiślanych od stopnia Dąbie do stopnia Przewóz – etap II).

Poldery, Kanał Krakowski

Według badań Politechniki Krakowskiej zarówno poldery w gminach: Zator, Babice i Alwernia jak i w Krakowie (polder Grodzisko, polder Kraków) mają niewielki wpływ na obniżenie poziomu katastrofalnych powodzi (większych od Q1%). Najnowsze analizy techniczne wykazują, że efektywne obniżenie katastrofalnych wezbrań rzeki Wisły w Krakowie może być osiągnięte poprzez oddziaływanie zbiornika retencyjnego Świnna Poręba (po zakończeniu jego budowy), budowę Kanału Krakowskiego oraz modernizację (zwiększenie przepustowości) stopni wodnych Dąbie i Przewóz. Ww. zadania znalazły się w projekcie programu rządowego pn. „Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”. Dodatkowo w Programie jako alternatywa dla Kanału Krakowskiego wprowadzona została retencja polderowa o znacznie większej pojemności niż rozważana dotychczas (poldery wymienione powyżej).

Zbiornik Świnna Poręba

Nakłady finansowe poniesione do 2012r. na realizację zbiornika Świnna Poręba wynoszą 1535,9 mln zł. W 2012 roku wydatkowano – 114 mln zł. Termin zakończenia budowy tego zbiornika przewiduje się na 2013r.

Zagrożenie od innych cieków

Zagrożeniem powodziowym są także mniejsze cieki występujące na obszarze miasta (Rudawa, Wilga, Białucha, Dłubnia, Serafa, itp.). W przypadku tych cieków, będących w administracji Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, w ramach usuwania szkód powodziowych wydatkowano w 2012r. - 4,5 mln zł. natomiast w ramach konserwacji – 0,3 mln zł.

Opiniowanie inwestycji lokalizowanych na terenach zagrożonych powodzią

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK wydał 582 opinie dotyczące inwestycji lokalizowanych na terenach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.