# Kraków, dnia 23 sierpnia 2016r.

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm..), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy na remont sali gimnastycznej X Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wróblewskiego 8 w Krakowie, nr post. 1/08/2016.

# PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi, wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Pytanie 1:

Dostawa i ułożenie wykładziny sportowej wraz z warstwami podkładowymi i listwami przyściennymi na podłodze sali sportowej.

Czy w związku z tym wymianie podlega cała  konstrukcja podłogi sportowej w Sali gimnastycznej?

Jeśli prawidłowo odczytuję Państwa oczekiwania to proszę o udzielenie odpowiedzi czy: Ze względu na fakt, iż podłogi sportowe montowane w halach i salach sportowych powinny być wykonane zgodnie z obowiązującą w tym zakresie normą PN EN 14904:2009 – prosimy o potwierdzenie, że wykonawca winien przedłożyć deklarację właściwości użytkowych potwierdzających zgodność zamontowanej w hali podłogi sportowej, dotyczącą całego systemu podłogi sportowej, z wyżej przywołaną normą.

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie przewiduje wymiany całego systemu podłogi sportowej. Prace należy wykonać zgodnie z projektem.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie certyfikowanej, systemowej podłogi ARIM SPORT z nawierzchnią PVC grubość 6,5 mm  zgodnej w 13 parametrach z normą 14904:2009 , jako równoważnej do projektowanej.

Proponowana podłoga posiadają badania wszystkich 13-tu parametrów wymaganych przez normę PN-EN 14904 : 2009 i oznaczenie , z podziałem tych parametrów na istotne dla:

- bezpieczeństwa (antyfrazowości) ćwiczących – parametr 1-4,

- zdrowia ćwiczących – parametr 5-6,

- komfortu ćwiczących – parametr 7-9

- trwałości podłogi (bezpieczeństwa Inwestora) – parametr 10-13.

Parametry te, poza bezpieczeństwem prawnym Inwestora (znak  wymagany jest przez Ustawę Prawo Budowlane), daje praktyczną korzyść w postaci trwałość podłogi (par. 10-13), która zbadana z pozytywnym wynikiem przez notyfikowany instytut przy użyciu urządzenia tzw. „elektronicznego zawodnika”, daleko wybiega poza okres gwarancji.

.

NAWIERZCHNIA SPORTOWA gr. 6,5 MM 

Jest wykładziną rekomendowaną do zastosowania w obiektach szkolnych do różnych dyscyplin sportowych: piłka ręczna, koszykówka, siatkówka etc.

Charakteryzuje ją:

- Posiada aprobaty federacji sportowych

- Estetyka i jednorodność

- Wyjątkowa odporność na wgniecenia ze względu na 3 warstwową budowę SSC (Strain Splitting Core)

- Stabilność wymiarów: < 0.1% - wielokierunkowe zazębiające się włókno szklane: brak kurczenia się, dobra płaskość i brak deformacji nawierzchni

- Odporność powierzchni dzięki powłoce wykonanej z czystego PCW

- Łatwa pielęgnacja dzięki ochronie powierzchni Top Clean X-Trem Performance (XP), poliuretanowa powłoka wzmocniona cząsteczkami aluminium

- Odporność na zarysowania I trwałość nawierzchni sportowej

- Łatwa pielęgnacja I redukcja zużycia wody i środków czyszczących

- Produkt przyjazny dla środowiska, zapewniający lepszą jakość powietrza w pomieszczeniu: VOC na poziomie 10μg/m3 po 28 dniach

- Odpowiednia równowaga tarcia i kontrola przyczepności. Specjalnie zaprojektowana struktura powierzchni.

- Wyjątkowa odporność na ścieranie. Warstwa użytkowa z czystego PCW.

- Paleta żywych kolorów i realistyczne dekory. Zadruk wysokiej jakości gwarantujący bardzo naturalny efekt podłogi drewnianej oraz gama jednolitych, intensywnych kolorów.

- Ponadprzeciętna stabilność wymiarów (<0.10%). Nietkane włókno szklane.

- Wysoka odporność na nacisk i tarcie. Mocny kalandrowany, homogeniczny arkusz wykonany z przetworzonego winylu.

- Komfort, bezpieczeństwo i redukcja dźwięków. Pianka o wysokiej gęstości komórek ze spodem o strukturze plastra miodu.

- SZCZEGÓŁOWY OPIS WARSTW PODŁOGI  SPORTOWEJ

      - Nawierzchnia sportowa warstwowa, PCV, grubość 6,5 mm

      - Płyta wiórowa górna, odporna na wilgoć, grubość 12 mm

      - Płyta wiórowa dolna, odporna na wilgoć, grubość 12 mm

      - Folia izolacyjna grubość 0,15 mm

      - Legar górny z drewna iglastego klasy II/III, 19 mm x 95 mm,

w rozstawie co 250 mm

      - Legar dolny z drewna iglastego klasy II/III, 19 mm x 95 mm

w rozstawie co 500 mm

      - Podkładki dystansowe lub kliny poziomujące

      - Folia izolacyjna grubość 0,15 mm

      - ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ PODŁOGI ok. 96 mm

- POGLĄDOWY RYSUNEK PODŁOGI

KONSTRUKCJA PODŁOGI SPORTOWEJ

Z NAWIERZCHNIĄ Z WYKŁADZINY Z PCV gr. 6,5 mm

- PRZEKRÓJ WARSTW PODŁOGI SPORTOWEJ

Uwaga! Kliny poziomujące rozsunięte muszą być adekwatnie do poziomu podłoża.

Odpowiedź 2:

Zamawiający nie przewiduje wymiany całego systemu podłogi sportowej w związku z czym nie dopuszcza się zastosowania proponowanego przez Wykonawcę systemu podłogi sportowej o wysokości około 96 mm. Prace należy wykonać zgodnie z projektem.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Nie są tym samym spełnione przesłanki wynikające z art. 38 ust. 6 ustawy PZP. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie, podobnie jak i godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

Lucyna Urbaniec

Otrzymują:

- Uczestnicy postępowania;

- Strona internetowa X LO;

- a/a.