Nr sprawy :  DPS/ZP/2523/2533/ BZP /D / 33N/ 2016

Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego

| Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość | Cena jedn. brutto (zł) | Razem wartość brutto (-zł-) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- |
| Traktor McCulloch 200-107TC ( kosiarka samojezdna) – parametry: - silnik : producent silnika – Briggs & Stratton, nazwa silnika- Intek V-Twin, moc znamionowa- 10,4 kW przy 2600 obr/min, pojemność cylindra -656 cm3, cylindry -2, akumulator -12 V 14Ah, pojemność zbiornika paliwa 7,6 lit, rodzaj smarowania silnika- ciśnieniowe, filtr oleju. -układ napędowy : rodzaj skrzyni biegów- hydrostatyczna, napęd – sterowany pedałem, -urządzenie tnące : szerokość robocza 107 cm, metody koszenia- zbieranie, wysokość koszenia – min.- maks. 38-102 mm, stopnie regulacji wysokości koszenia-6, uruchamianie noży- ręczne, ilość noży-2, kółka podporowe-4, złączka węża ogrodowego- tak, -wymiary : rozmiar opon przednich 15x6-6”, rozmiar opon tylnych 18x9,5-8”, pojemność kosza 320 litrów, ciężar 274,1 kg, - inne: ochrona przednia- zderzak rurowy, pojemnik na trawę w komplecie 1 szt.- lemiesz do odśnieżania nr katalogowy : 544 92 17- 01 szerokość robocza 122 cm, 1 kpl. – łańcuchy na koła nr katalogowy : 577 61 909 – pasują do 18 x 9.5-8”, 1 szt. – przyczepa Profi nr katalogowy 953 51 17-02- przyczepa- wywrotka z unoszoną klapą ułatwiającą załadunek i rozładunek- parametry przyczepy: Wymiar skrzyni ładunkowej: 125 x 90,5 x 29,5 cm, ładowność : 225 kg, rozmiar opon: 406mm/16”, długość przyczepy : 180 cm, szerokość przyczepy : 95 cm, wysokość przyczepy: 74 cm, ciężar przyczepy : 53,5 kg. | szt | 1 |  |  |

Razem wartość oferty brutto  :              ……………………….zł

Słownie: ( ……………………………………………………………………………..……. zł)

…………………………………………….

p o d p i s

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy