Nr sprawy : DPS/ZP/2523/2533/ BZP /D /48N/ 2016

        Załącznik Nr 1 do Formularza Ofertowego

l.p	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena / jedn. brutto / (zł)	Wartość / Brutto / (zł)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1	szafy dwudrzwiowe ubraniowo - aktowe z nadstawką o wymiarach: / Szafa 150x90x60cm (wys./szer./gł.) +/- 2 cm / Nadstawka 50x90x60cm (wys./szer./gł.) +/- 2 cm / Szafa podzielona przegrodą pionową na całej jej wysokości w połowie jej szerokości. / Z jednej strony 5 półek, z drugiej na całej szerokości części drążek do zawieszania wieszaków na ubrania. / Nadstawka z 1 półką przez całą szerokość nadstawki. / Charakterystyka szaf z nadstawkami: / Wieniec górny i dolny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18 mm, krawędzie oklejone PCV 2 mm, / Korpus oraz półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18 mm, krawędzie oklejone PCV 0,5 mm, / Fronty (drzwi) wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18 mm, krawędzie oklejone PCV 0,5 mm, / Zamek patentowy, / Stopki z regulacją poziomowania, / Plecy z płyty HDF o grubości 3 mm. / Kolor szaf z nadstawkami: bukowy. / Nadstawka i szafa po dostarczeniu, zmontowaniu i wypoziomowaniu mają być połączone na stałe ze sobą.	szt.	25
2	szafy dwudrzwiowe aktowe z nadstawką o wymiarach: / Szafa 150x90x60cm (wys./szer./gł.) +/- 2 cm / Nadstawka 50x90x60cm (wys./szer./gł.) +/- 2 cm / Szafa podzielona przegrodą pionową na całej jej wysokości w połowie jej szerokości. / Z jednej strony 5 półek, z drugiej strony 5 półek. / Nadstawka z 1 półką przez całą szerokość nadstawki. / Charakterystyka szaf z nadstawkami: / Wieniec górny i dolny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18 mm, krawędzie oklejone PCV 2 mm, / Korpus oraz półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18 mm, krawędzie oklejone PCV 0,5 mm, / Fronty (drzwi) wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18 mm, krawędzie oklejone PCV 0,5 mm, / Zamek patentowy, / Stopki z regulacją poziomowania, / Plecy z płyty HDF o grubości 3 mm. / Kolor szaf z nadstawkami: bukowy. / Nadstawka i szafa po dostarczeniu, zmontowaniu i wypoziomowaniu mają być połączone na stałe ze sobą.	szt	25
3	szafki wykonane w całości z płyty meblowej o grubości 18 mm, krawędzie wykończone estetyczną okleiną PCV 0,5 mm, a wieniec górny i dolny ma mieć krawędzie oklejone PCV 2 mm, odporną na uszkodzenia mechaniczne. Szafka ma posiadać szufladę wyposażoną w ogranicznik zabezpieczający przed jej wypadnięciem, 4 koła jezdne w tym min. 2 z blokadą oraz zawierać półkę na napoje z boku szafki. Szafka przystosowana do mycia i dezynfekcji. / Wymiary szafki: / Szerokość od 50 do 54 cm / Głębokość od 43 do 46 cm / Wysokość od 85 do 88 cm / Kolor szafek: bukowy.	szt.	100
4	krzesła drewniane wykonanych z litego drewna bukowego lub dębowego, siedziska wyściełane, tapicerowane eko skórą (skajem). / Wymiary krzeseł: / Siedzisko – 42x45 cm (szer./gł.), / Wysokość oparcia 38 cm, / Wysokość całkowita 84 cm. / Kolor krzeseł bukowy a kolor obicia beżowy.	szt	100
5	Stół konferencyjny wykonany z płyty oklejony obłogą drewnianą o grubości min. 1,5 mm i z drewnianymi nogami z litego drewna bukowego lub dębowego, kolor stołu - mahoń. Minimalna grubość blatu 4 cm, zaokrąglone rogi. / Wymiar stołu: 170x90cm,	szt	1
6	Krzesła z litego drewna bukowego lub dębowego, z tapicerowanym siedziskiem, obitym tkaniną w kolorze popielatym (szarym) Oparcie – poprzeczki pionowe lub poprzeczne, szczyt oparcia krzesła prosty (bez łuku ).Krzesła w kolorze mahoniowym takim samym jak stół z punktu 5). / Wymiary krzesła: / Wysokość całkowita – 96 cm / Szerokość – 45 cm / Głębokość – 42 cm	szt	8

Razem wartość oferty brutto : ……………………….zł

Słownie: ( ……………………………………………………………………………..……. zł)

…………………………………………….
p o d p i s

        upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy