Kraków dnia, 13.06.2016 r.

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy przetargu nieograniczonego

powyżej 209 000 euro

ogłoszonego przez

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Krakowie, os. Na Skarpie 66

na

Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatury i sprzętu medycznego wraz z infrastrukturą informatyczną oraz szkolenie pracowników w ramach projektu „Doposażenie w sprzęt medyczny oraz infrastrukturę informatyczna ze szczególnym uwzględnieniem obszaru intensywnego nadzoru Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie”

ZP 22/2017

Podstawa prawna:

Postępowanie prowadzone jest w trybie i na zasadach określonych w:

- Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze

zm), zwanej dalej „ustawą”,

I. ZAMAWIAJĄCY

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, REGON: 000630161, NIP: 678-26-80-028, adres poczty elektronicznej kancelaria@zeromski-szpital.pl, strona internetowa: www.zeromski-szpital.pl, http://www.bip.krakow.pl

II. TRYB POSTEPOWANIA

Przetarg nieograniczony powyżej kwoty wartości zamówienia określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6

Zamawiający nie przewiduje stosowania aukcji elektronicznej i stosowania dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część stanowi:

Grupa 1 –Wózek do transportu chorych – 15 szt.

Grupa 2 – Wózek inwalidzki do przewożenia chorych – 10 szt.

Grupa 3 – Defibrylator  – 6 szt. plus zestaw do teletransmisji 1 szt.

Grupa 4 – przepływowy ogrzewacz osocza, płynów i krwi  – 2 szt.

Grupa 5 – Kardiomonitor – 10 szt.

Grupa 6 – Aparat do EKG wraz z wózkami  – 6 sztuk

Grupa 7 – Przyłóżkowy analizator poziomu troponiny 1 szt. wraz z  laptopem i licencją Infomedica

Grupa 8 –  Aparat USG 1 szt. z kompletem głowic

Grupa 9 – Cieplarka do płynów infuzyjnych – 1 szt.

Grupa 10 – stół operacyjno - zabiegowy 1 szt.

Grupa 11 – Aparat RTG – ramię C 1 szt.

Grupa 12 – Aparat do znieczuleń 1 szt.

Grupa 13 – Kapnograf – 3 sztuki

Grupa 14 – Respirator – 5 szt.

Grupa 15 – Pompy infuzyjne – 5 szt.

Grupa 16 – Monitory medyczne – 6 szt.

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, które zamierza powierzyć  podwykonawcom i podania nazwy albo imienia i nazwiska podwykonawcy (załącznik nr 2 do SIWZ).

Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę.

Zgodnie art 24aa Zamawiający zastosuje „procedurę odwróconą” tzn. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kod CPV:

33 10 000 0 – Urządzenia medyczne

33 19 31 20 – wózki inwalidzkie

33 19 30 00 – pojazdy inwalidzkie, wózki inwalidzkie i podobne urządzenia

33 18 21 00 – defibrylatory

33 18 62 00 – Urządzenia do ogrzewania krwi i płynów

33 18 51 10 – Monitory do kontrolowania czynności oddechowej

33 12 15 00 – Elektrogardiogram

38 43 45 00 – Analizatory biochemiczne

33 11 22 00 – Aparaty ultrasonograficzne

33 19 22 30 – stoły operacyjne

33 11 10 00 – Aparatura rentegonowskie

33 17 20 00 – Urządzenia do anestezji i resuscytacji

33 12 32 10 – Urządzenia do monitorowania czynności serca

33 19 41 10 – Pompy infuzyjne

33 19 51 00 – Monitory

1.Przedmiotem zamówienia jest Zakup, dostawa, uruchomienie i montaż sprzętu medycznego wraz z infrastrukturą informatyczną oraz szkolenie pracowników  dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, o parametrach opisanych w załączniku o nazwie „Zestawienie parametrów technicznych”, stanowiącym załączniki nr 2 do niniejszej SIWZ..

2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego asortymentu określonego w grupie zostaną odrzucone.

3. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy (rok produkcji 2017), nierekondycjonowany, kompletny i po uruchomieniu gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, gwarantujący bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego.

4. Przedmiot zamówienia opisany w grupach musi spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017 poz. 211 ze zm.) tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy:

- deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego),

- certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III),

- zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

5. W przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017 poz. 211), Wykonawca zobowiązany jest posiadać inne odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania – dot. Grupa 16

6. Dostawa, montaż i uruchomienie przedmiotu zamówienia nastąpi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy najpóźniej do 15 listopada 2017 r.

7. W ramach zamówienia w grupach Wykonawca przeszkoli w siedzibie Zamawiającego personel medyczny w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. Cykl szkoleń rozpocznie się w dniu dostawy przedmiotu zamówienia i zakończy po przeszkoleniu wszystkich i zakończy wydaniem  świadectwa uczestnictwa dla każdego z uczestników szkolenia.

8. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na okres min. 24 miesięcy – dot. Grup: 1-5 , 7, 9-15  i min. 36 miesięcy  - dot. Grupy 6 i 8 i 16  od daty dostawy i uruchomienia przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru.

9. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przeglądów gwarancyjnych co 12 miesięcy chyba że Producent zaleca częściej wraz z wymianą części zużywalnych, w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego również z wymianą zalecanych przy danym przeglądzie części i materiałów zużywalnych. Po każdym przeglądzie Wykonawca zobowiązany będzie do wydania świadectwa sprawności i dokonania odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym urządzenia (o ile taki posiada).

10. Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:

a) wymagania dotyczące serwisu

- Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny zgodnie z art. 90 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017 poz. 211 ).

- możliwość zgłoszeń reklamacji i napraw: pon – pt 8:00-15:00

- forma zgłoszeń reklamacji i napraw -poczta, fax, poczta elektroniczna

- czas reakcji serwisu max. 48 godziny

- maksymalny czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw nie może przekroczyć: 7 dni roboczych od chwili przyjęcia zgłoszenia;

- weryfikacja złożonej reklamacji poprzez telefon lub e-mail lub fax itp. w ciągu 24 godzin od jej wysłania przez Zamawiającego (soboty, niedziele i święta nie są wliczane w czas reakcji serwisu);

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu nowe urządzenie o nie gorszych parametrach po 3 naprawach gwarancyjnych w przypadku dalszego wadliwego działania ( z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika)

b) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu instrukcję obsługi przedmiotu zamówienia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej w dniu dostawy

c) Aparaty winny być pozbawione kodów serwisowych i innych zabezpieczeń, które po upływie okresu gwarancji utrudniałyby dostęp do aparatu i jego serwisowanie, pracownikom technicznym Zamawiającego lub innemu wykonawcy usług serwisowych, niż tzw. autoryzowany serwis producenta ( dot. wykonania przeglądów, napraw z wymiana części, instalacji urządzeń peryferyjnych, akcesoriów, przystawek, itd.)

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Dostawa zrealizowana będzie do 15 listopada 2017 r. z uwzględnieniem pkt. XVI SIWZ tj. Kryteria oceny ofert.

2. Przez wykonanie zamówienia rozumie się: dostawę, montaż i uruchomienie przedmiotu zamówienia przeszkolenie pracowników zgodnie z pkt. III/. 6, potwierdzone protokołem przekazania do użytkowania przez Zamawiającego i Wykonawcę

3. Wraz ze sprzętem medycznym Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć fakturę, kartę gwarancyjną,  dokumentację serwisową i oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego, która zapewni co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc., instrukcję obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej oraz paszporty zawierające co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny ( fabryczny), inne istotne informacje ( np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ ( o ile występują)

4. Dostawa i uruchomienie sprzętu medycznego do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I WARUNKI WYKLUCZENIA

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy którzy:

1/ nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy i art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8

2/ spełniają warunki udziału

2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z Postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp. Ocena spełniania warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa w ppkt. 3, zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o przedstawione przez Wykonawców oświadczenie i dokumenty, o których mowa w pkt. VI ppkt 2

3. Określenie warunków udziału w postępowaniu:

a) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w Postępowaniu. Ocena spełniania niniejszego warunku udziału w Postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w pkt VI ppkt 1 lit. a).

b) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:

Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże minimalny roczny obrót w zakresie objętym zamówieniem za okres nie dłuższy niż ostanie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- za ten okres  na poziomie 
2 982 000,00 zł z uwzględnieniem podziału na grupy:

| L.p | Nr Grupy | Kwota |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pakiet 1 | 140 000,00zł |
| 2 | Pakiet 2 | 11 000,00zł |
| 3 | Pakiet 3 | 320 000,00zł |
| 4 | Pakiet 4 | 26 000,00 zł |
| 5 | Pakiet 5 | 430 000,00 zł |
| 6 | Pakiet 6 | 48 000,00 zł |
| 7 | Pakiet 7 | 160 000,00 zł |
| 8 | Pakiet 8 | 290 000,00 zł |
| 9 | Pakiet 9 | 30 000,00 zł |
| 10 | Pakiet 10 | 100 000,00 zł |
| 11 | Pakiet 11 | 550 000,00zł |
| 12 | Pakiet 12 | 230 000,00 zł |
| 13 | Pakiet 13 | 154 000,00zł |
| 14 | Pakiet 14 | 350 000,00 zł |
| 15 | Pakiet 15 | 51 000,00 zł |
| 16 | Pakiet 16 | 92 000,00zł |

Dokumentem potwierdzającym jest oświadczenie wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy lub o obrocie wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem, za okres nie dłuższy niż ostanie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wystarczy by powyższy warunek spełniał jeden z wykonawców.

c) Zdolność techniczna lub zawodowa:

Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min. 1 dostawę sprzętu medycznego zgodnie z tabelą poniżej o wartości nie mniejszej niż 1 637 500,00 zł z uwzględnieniem podziału na grupy, wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że ta dostawa została wykonana należycie.

| L.p. | Grupa | Nazwa sprzętu | Kwota dostawy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grupa 1 | Wózek do transporty chorych | 66 000,00 zł |
| 2 | Grupa 2 | Wózek inwalidzki | 5 300,00 zł |
| 3 | Grupa 3 | Defibrylator | 155 000,00 zł |
| 4 | Grupa 4 | Przepływowy ogrzewacz osocza, płynów i krwi | 12 000,00 zł |
| 5 | Grupa 5 | Kardiomonitor kompaktowo – modułowy | 200 000,00 zł |
| 6 | Grupa 6 | Aparat do EKG wraz z wózkami | 22 500,00 zł |
| 7 | Grupa 7 | Przyłóżkowy naalizator poziomu troponiny | 77 000,00 zł |
| 8 | Grupa 8 | Aparat USG z kompletem głowic | 136 000,00 zł |
| 9 | Grupa 9 | Cieplarka do płynów infuzyjnych | 14 000,00 zł |
| 10 | Grupa 10 | Stół Operacyjno - Zabiegowy | 47 000,00 zł |
| 11 | Grupa 11 | Aparat RTG-ramie C | 255 000,00 zł |
| 12 | Grupa 12 | Aparat do znieczuleń | 106 000,00 zł |
| 13 | Grupa 13 | Kapnograf | 71 400,00 zł |
| 14 | Grupa 14 | Respirator | 163 000,00 zł |
| 15 | Grupa 15 | Pompy infuzyjne | 23 000,00 zł |
| 16 | Grupa 16 | Monitory medyczne | 49 000,00 zł |

Dokumentem potwierdzającym są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy, o których mowa w pkt. V .3.c były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wystarczy by powyższy warunek spełniał jeden z wykonawców

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

5. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Zamawiający wymaga, złożenia wraz z ofertą oświadczenia własnego Wykonawcy w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia formularz JEDZ składa każdy z Wykonawców. JEDZ składany jest w formie pisemnej wraz z ofertą wykonawcy. W przypadku nie dołączenia do oferty dokumentów podmiotowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania zastosowanie znajdzie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Wzór formularza JEDZ określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 3/16), którego wzór stanowi załącznik nr 4 do Specyfikacji. Formularz JEDZ należy wypełnić w miejscach, które nie zostały wykreślone przez Zamawiającego.

6. Wymagania dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6.1. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt VI. 2. – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru , inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba , której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp. 1.2 pkt 3-5 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

6.2. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.1 pkt. 1.2 lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 3.1 pkt 1.2 lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

6.3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument ten powinien być wystawiony z zachowaniem terminów wskazanych w pkt. VI.3.2.

6.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

7. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany  VI. B.3  składa dokument o którym mowa w 6.1 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14, 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przez organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia zobowiązany jest do złożenia wszystkich wskazanych w pkt. VI .2. oświadczeń oraz dokumentów.

Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie mógł żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Powyższe dotyczy również Wykonawców będących osobami fizycznymi (tj. przedsiębiorców podlegających wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej), także tych, którzy prowadzą wspólnie działalność gospodarczą lub są wspólnikami spółki cywilnej. Wszystkie oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert.

9.  Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy.

VI. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca przedkłada:

A. Oświadczenia Składane wraz z Ofertą

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę ( osoby) upoważniona ( upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy. Stosowne Oświadczenie Wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu, stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ ( formularz JEDZ)

B. Oświadczenia i dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:

1. Oświadczenie wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy lub o obrocie wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem, za okres nie dłuższy niż ostanie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres  na poziomie jak w pkt. V.3.b SIWZ.

2. Referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy, o których mowa w pkt. V .3.c były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów:

A. Oświadczenia Składane wraz z Ofertą

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę ( osoby) upoważniona ( upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy. Stosowne Oświadczenie Wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu, stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ ( formularz JEDZ)

Wstępnie wypełniony wzór Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia zawiera Załącznik Nr 4 do SIWZ. Ponadto wstępnie wypełniony Wzór Jednolitego Dokumentu jest dostępny pod adresem: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl oraz na stronie www.bip.krakow.pl/?bip_id=40&mmi=10567

Po uruchomieniu wyżej wymienionej strony internetowej, należy wybrać >„język polski”, a potem zaznaczyć  > „Jestem wykonawcą”. Następnie należy zaimportować „ESPD” wczytując plik będący Załącznikiem Nr 4 do SIWZ. Wypełnia się dostępne pozycje (pola) zaznaczając odpowiedzi lub wprowadzając treść zgodną ze stanem rzeczywistym, uwzględniając podpowiedzi zawarte w ESPD. Po sporządzeniu Jednolitego  Europejskiego Dokumentu Zamówienia należy wydrukować i podpisać przez osobę lub osoby uprawnione.

B. Oświadczenia i dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:

1. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwy, organem podatkowym, w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawne zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

2. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego , że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu.

3. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych – wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

4. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie at. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

5. Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącemu porozumienia w sprawie spłat tych należności

6. Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

7. Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2016 r. poz 716)

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenia własne składane w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) według Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. Ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3/16). W przypadku nie dołączenia do oferty dokumentów podmiotowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia zastosowanie znajduje art. 26 ust. 3 ustawy pzp. W przypadku gdy Wykonawca powołuje się w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia na dostępność dokumentów w bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach danych państw członkowskich Unii Europejskiej, musi wskazać te bazy danych, aby Zamawiający samodzielnie uzyskał te dokumenty. W przypadku, gdy Wykonawcy powołują się na dokumenty podmiotowe, będące w posiadaniu Zamawiającego, Zamawiający uwzględni te dokumenty. Zamawiający może w dowolnej chwili w trakcie postępowania zwrócić się do każdego Wykonawcy o przedłożenie wszystkich lub niektórych wymaganych zaświadczeń i dokumentów potwierdzających, jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania. Zamawiający zastosuje w odniesieniu do Wykonawców instytucji tzw. self – cleaning, polegającej na dopuszczeniu – w sytuacji zaistnienia podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania – możliwości przedstawienia przez tego Wykonawcę dowodów na to, że podjął środki wystarczające do wykazania jego rzetelności w tym że:

a) naprawił szkodę lub zadośćuczynił za doznaną krzywdę;

b) podjął współpracę z organami ścigania;

c) podjął konkretne środki techniczne, kadrowe, organizacyjne, odpowiednie do zapobiegania kolejnym przestępstwom lub nieprawidłowemu postępowaniu

Zamawiający winien rozpatrzyć dowody wskazane wyżej i dokonać ich oceny w świetle przesłanek wykluczenia wykonawcy określonych w art. 24 ust. 1 pkt 2, 4 – 11 oraz w ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy Pzp.

Wykonawcy mogą zostać wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia lub podlegać odpowiedzialności karnej na mocy prawa krajowego w przypadku poważnego wprowadzenia w błąd przy wypełnianiu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia lub przy przedstawianiu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub spełniania kryteriów kwalifikacji, bądź w przypadku odmowy przedstawienia takich informacji lub gdy Wykonawcy nie są w stanie przedłożyć dokumentów potwierdzających. Regulacje dyrektyw przewidują weryfikację podmiotową przy użyciu formularza JEDZ w odniesieniu do:

a) Wykonawców: − w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia formularz

JEDZ składa każdy z Wykonawców;

b) podmiotów trzecich:

- JEDZ podmiotu trzeciego składa Wykonawca, jeżeli powołuje się na zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,

- JEDZ powinien być wypełniony w zakresie, w jakim Wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego;

- JEDZ powinien dotyczyć także weryfikacji podstaw wykluczenia;

c) Podwykonawców − dotyczy Podwykonawców wskazanych przez Wykonawcę, którym Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, jeżeli Zamawiający w postępowaniu takiego wskazania Podwykonawców wymaga;

− JEDZ powinien dotyczyć weryfikacji podstaw wykluczenia.

Instrukcja wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia sporządzona w języku polskim jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych – link:

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0014/31361/JEDZinstrukcja.pdf.

Każda ze stron JEDZ powinna być parafowana, a podpis wraz z pieczęcią musi być złożony na końcu dokumentu.

C.  Informacja o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ

Uwaga: Oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą, ponieważ w pierwszej fazie ofertowania Wykonawca nie zna uczestników procedury, a co za tym idzie nie wie w stosunku do kogo miałby składać przedmiotowe oświadczenie.

VII. INFORMACJA O DOKUMENTACH I OŚWIADCZENIACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA, ŻE OFEROWANE USŁUGI ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Oświadczenia i dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:

1. Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane wyroby medyczne zostały dopuszczone do obrotu na mocy obowiązujących przepisów - posiadają wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, (Dz. U. Nr 107 poz. 679 z późn. zm.), tj.:

a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego),

b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z 	funkcją pomiarową, IIa, IIb, III),

c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów 	Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

2. W przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach Medycznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie, że posiada inne niż wyżej wymienione, odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania; oraz oświadczenie, iż na każde żądanie Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

3. Oświadczenie, że Elektrokardiograf spełnia normę IEC/EN 60601-2-25 – dot. Grupa 6

4. Certyfikat ISO 9001 potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczanego wyrobu zgodnie z wymaganiami oraz ISO 13485:2003 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych – dot. Grupa 1

5. Katalogi/opracowania firmowe  producenta ze zdjęciem produktu zawierające pełną informację o parametrach technicznych oferowanego wyrobu potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów techniczno – użytkowych i warunków granicznych w języku polskim. W przypadku braku potwierdzenia wymaganych parametrów Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę.

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Oferta zawierająca całość przedmiotu zamówienia powinna być zabezpieczona wadium w wysokości

45 255,00 złotych, z uwzględnieniem podziału na grupy:

| L.p | Nr Grupy | Kwota Wadium |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pakiet 1 | 2 150,00 zł |
| 2 | Pakiet 2 | 170,00zł |
| 3 | Pakiet 3 | 5 000,00 |
| 4 | Pakiet 4 | 390,00 zł |
| 5 | Pakiet 5 | 6 500,00 zł |
| 6 | Pakiet 6 | 730,00 zł |
| 7 | Pakiet 7 | 2 500,00 zł |
| 8 | Pakiet 8 | 4 400,00 zł |
| 9 | Pakiet 9 | 450,00 zł |
| 10 | Pakiet 10 | 1 500,00 zł |
| 11 | Pakiet 11 | 8 300,00 zł |
| 12 | Pakiet 12 | 3 400,00 zł |
| 13 | Pakiet 13 | 2 300,00 zł |
| 14 | Pakiet 14 | 5 300,00 zł |
| 15 | Pakiet 15 | 765,00 zł |
| 16 | Pakiet 16 | 1 400,00 zł |

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu na konto Szpitala (decyduje termin uznania rachunku Zamawiającego) :

DEUTSCHE BANK PBC S.A. O/KRAKÓW NR: 45 1910 1048 3400 2331 1121 0002

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać:

„ Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatury i sprzętu medycznego wraz z infrastrukturą informatyczną oraz szkolenie pracowników w ramach projektu „Doposażenie w sprzęt medyczny oraz infrastrukturę informatyczna ze szczególnym uwzględnieniem obszaru intensywnego nadzoru Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie” - 22 /2017 .”

W pozostałych przypadkach (pkt. VIII.3. b, c, d, e) wymagane jest dołączenie do oferty potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentu stanowiącego zabezpieczenie wadium. Oryginał tego dokumentu należy złożyć razem z ofertą nie zszywając go z nią. Dokumenty, o których mowa w punkcie VIII.3. muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.

5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

6. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust.5 ustawy Pzp

7. Zwrot wadium. Zamawiający zwraca wadium:

- Wszystkim Wykonawcom, niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem sytuacji wskazanej w pkt VIII.8.1.

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego;

- Na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium w przypadkach wskazanych w pkt VIII.7.1., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Zamawiający wyznacza zarazem termin ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

8. Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach, gdy:

- Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

- Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile było wymagane);

- Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

9. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3 a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art 25 a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki , o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

IX. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji, kierując zapytanie na piśmie. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.

2. Wniosek o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji przekazany za pomocą faksu lub drogą elektroniczną na fax: 12/644-47-56, e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl, zpubl@zeromski-szpital.pl

3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym została przekazana specyfikacja, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści na stronie internetowej.

4. Do kontaktu z Wykonawcami upoważnieni są:

w kwestiach formalnych:

 mgr inż. Barbara Urban - Sekcja Zamówień Publicznych, fax (012) 644-47-56; email: kancelaria@zeromski-szpital.pl; zpubl@zeromski-szpital.pl

w kwestiach dotyczących przedmiotu zamówienia:

Elżbieta Foremna – St. Inspektor Działu Technicznego, fax. (012) 644-47-56, email: kancelaria@zeromski-szpital.pl

inż. Artur Matoga – Główny Specjalista, fax. (012) 644-47-56, email: kancelaria@zeromski-szpital.pl

5. Wszyscy Wykonawcy będą informowani o:

- złożonych odwołaniach

- zmianach terminu składania i otwarcia ofert

- unieważnieniu przetargu

6. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców

7. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub  drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie

8. Oferty, dokumenty w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 oraz wyjaśnienia treści oferty jak również wyjaśnienia w trybie art. 90 ust. 1 składa się wyłącznie w formie pisemnej. Złożenie dokumentu w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego w trybie art 26 ust. 3, wyjaśnienia treści oferty oraz wyjaśnienia w trybie art. 90 ust. 1 uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu, faksem lub drogą elektroniczną, a dokument w formie pisemnej dotrze do Zamawiającego nie później niż 2 dni po terminie wskazanym powyżej.

X. TERMIN ZWIĄZANIA WARUNKAMI OFERTY

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą – samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego.

3. Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ

2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w nieprzezroczystej i trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu, uniemożliwiającym ujawnienie jej treści przed upływem terminu składania ofert

3. Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić:

a) dokładny adres Wykonawcy (adres do korespondencji oraz kontaktowy numer telefonu),

b) napis jak niżej:

Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatury i sprzętu medycznego wraz z infrastrukturą informatyczną oraz szkolenie pracowników w ramach projektu „Doposażenie w sprzęt medyczny oraz infrastrukturę informatyczna ze szczególnym uwzględnieniem obszaru intensywnego nadzoru Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie” ZP 22/2017 „Nie otwierać przed.................... r., godziną...................”. ( data i godzina otwarcia ofert)

4. Oferta musi zawierać

a) formularz ofertowy według wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ

b) Zestawienie warunków i parametrów wymaganych – załącznik nr 2

c) Warunki gwarancji i serwisu – załącznik nr 3

d) oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ - wskazane w pkt VI.1   SIWZ.

c) upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

d) dowód wniesienia wadium

e) Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – załącznik nr 7

5. Po dokonaniu oceny ofert Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty, wskazane w SIWZ, w formie  oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. Każda kserokopia dokumentu wymaga takiego potwierdzenia.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 poz. 1126), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7. Oferta, pod rygorem nieważności, powinna być sporządzona w formie pisemnej (na maszynie, komputerze lub czytelnie ręcznie), w języku polskim, oraz podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy

8. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski oraz poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

9. Po dokonaniu oceny ofert Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty, wskazane w SIWZ, w formie  oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. Każda kserokopia dokumentu wymaga takiego potwierdzenia

10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 poz. 1126), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

10. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

11. Wykonawca może zastrzec, nie później niż w terminie składania ofert, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 r. Nr 47 poz. 211, ze zm.) nie mogą być udostępniane z tym, że musi wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca powinien złożyć takie informacje w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”.

12. Informacji zastrzeżonych przez Wykonawcę nie ujawnia się.

13. Wykonawca nie może zastrzec informacji wskazanych w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, tj. informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

14. .Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu wskazanej wyżej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, skutkować będzie ujawnieniem tych informacji.

15. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert określonym w pkt XII SIWZ. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, zostanie przygotowane i oznaczone zgodnie z wskazówkami zawartymi w pkt 3, a koperta dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

16. Wykonawca nie może wprowadzać do oferty zmian po upływie terminu składania ofert

17. Zamawiający wymaga, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane. wprowadzać do oferty zmian po upływie terminu składania ofert

XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.Ofertę należy złożyć do dnia 31.07.2017 r. do godz. 10:00 w Kancelarii Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, pawilon C, pokój nr 2.

2.Konsekwencje nieprawidłowego złożenia oferty lub jej niewłaściwego oznakowania ponosi Wykonawca.

3.Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu

przewidzianego na wniesienie odwołania

XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 31.07.2017 r. o godz. 10:30 w sali konferencyjnej, pawilon C Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.

2. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące :

1/. kwoty, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2/. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie

3/. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Przy kalkulacji ceny oferty powinny zostać uwzględnione wszystkie koszty, które będą poniesione przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia.

2. Cena podana w ofercie ma być ceną ostateczną, obliczoną z uwzględnieniem wszystkich ewentualnych rabatów.

3. Wykonawca zobowiązany jest podać wartość całkowitą zamówienia netto i brutto w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

4. Ceny muszą być podane w walucie polskiej z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

5. Przy kalkulacji ceny oferty powinny zostać uwzględnione wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę związane z realizacją przedmiotowego zamówienia tj.:

- koszty transportu,

- koszty rozładunku towaru,

- koszty opakowania,

- koszty montażu,

- koszty uruchomienia,

- koszty gwarancji,

- koszty przeglądów gwarancyjnych i związane z nimi koszty dojazdów, noclegów i diet

- koszty części zamiennych w okresie gwarancji,

- koszty serwisu,

- koszty szkolenia,

- opłaty skarbowe,

- koszty należności celnych,

- koszty ubezpieczenia towaru,

- podatek VAT

6. Wykonawca oferując wyrób medyczny, znajdujący się na liście leków refundowanych, przy obliczeniu ceny musi wziąć pod uwagę zapisy art. 9 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych ( Dz. U. Nr 122, poz. 696).

7. Wartość przedmiotu zamówienia - według poniższej tabeli (oddzielnie dla każdej grupy, na

którą Wykonawca składa ofertę):

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto (kol 2 x 3) | Stawka VAT | Wartość VAT (kol 4 x 5) | Wartość brutto (kol 3 + kol 6) | Producent, nazwa i typ/model/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |

7. Wykonawca zobowiązany jest podać cenę obejmującą: wartość całkowitą zamówienia (netto i brutto) oraz wartość całkowitą podatku VAT, określone do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca zobowiązany jest podać cenę zgodnie z tabelą zamieszczoną powyżej, tj.:

wartość netto pozycji (kol. 4) = cena jednostkowa netto (kol. 3) x ilość (kol. 2)

wartość VAT pozycji (kol. 6) = wartość netto pozycji (kol. 4) x stawka VAT (kol. 5)

wartość brutto pozycji (kol. 7) = wartość netto pozycji (kol. 4) + wartość VAT pozycji (kol. 6)

W przypadku gdy grupa składa się z kilku pozycji:

wartość całkowita grupy brutto = suma wartości brutto poszczególnych pozycji

wartość całkowita grupy VAT = suma wartości VAT poszczególnych pozycji

wartość całkowita grupy netto = suma wartości netto poszczególnych pozycji

8. Zamawiający poprawi w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3) inne omyłki, polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

9. Oferta zawierająca błędy w obliczeniu ceny lub kosztu zostanie przez zamawiającego odrzucona, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy.

XV. AUKCJA ELEKTRONICZNA

1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej

XVI. KRYTERIA OCENY OFERT

I. Grupa 1,2,4,9,10,13,15,16

Cena  - 60 %

Długość okresu gwarancji – 20 %

Termin dostawy – 20%

Punkty oferty zsumowane wg wzoru:

Sof = Cof + Td + Dg

gdzie:

Sof  – suma punktów badanej oferty

Cof  – ilość punktów uzyskanych za kryterium „cena oferty”

Td   – ilość punktów uzyskanych za kryterium „ termin dostawy”

Dg – ilość punktów uzyskanych za kryterium „ długość okresu gwarancji”

Oferta z najwyższą ilością punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.

- Cena – 60 %

Oferta z najniższą ceną uzyska maksymalną ilość punktów, pozostałe oferty zostaną porównane z ofertą zawierającą najniższą cenę i otrzymają odpowiednio mniejszą ilość punktów wyliczoną  wg wzoru:

Cof = 60 x (Cmin./ C)

Cof       -wartość punktowa kryterium „cena oferty”

Cmin    - najniższa wartość brutto spośród oferowanych

C  – cena badanej oferty

- Długość okresu gwarancji Dg – 20 %

Kryterium oceniane będzie na podstawie załącznika nr 3 do SIWZ  pkt. Punkty za długość okresu gwarancji przydzielane będą następująco

24 m-ce - 0 pkt.

> 24 m-ce. - 20 pkt.

W zakresie grupy 16

36 m-ce - 0 pkt.

> 36 m-ce. - 20 pkt.

- Termin dostawy Td– 20 %

Kryterium oceniane będzie na podstawie załącznika nr 1 do SIWZ pkt.2. Punkty za termin dostawy przydzielane będą następująco

Termin dostawy: do 30.10.2017 r. - 20 pkt.

Termin dostawy: do 15.11.2017 r. - 0 pkt.

II. Grupa 3,5,7,11,12,14

Cena  - 60 %

Parametry techniczne - 20%

Długość okresu gwarancji – 10 %

Termin dostawy – 10%

Punkty oferty zsumowane wg wzoru:

Sof = Cof + Td + Dg +Pt

gdzie:

Sof  – suma punktów badanej oferty

Cof  – ilość punktów uzyskanych za kryterium „cena oferty”

Td   – ilość punktów uzyskanych za kryterium „ termin dostawy”

Dg – ilość punktów uzyskanych za kryterium „ długość okresu gwarancji”

Pt – ilość punktów uzyskana za kryterium „ parametry techniczne„

Oferta z najwyższą ilością punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.

- Cena – 60 %

Oferta z najniższą ceną uzyska maksymalną ilość punktów, pozostałe oferty zostaną porównane z ofertą zawierającą najniższą cenę i otrzymają odpowiednio mniejszą ilość punktów wyliczoną  wg wzoru:

Cof = 60 x (Cmin./ C)

Cof       -wartość punktowa kryterium „cena oferty”

Cmin    - najniższa wartość brutto spośród oferowanych

C  – cena badanej oferty

- Długość okresu gwarancji Dg – 10 %

Kryterium oceniane będzie na podstawie załącznika nr 3 do SIWZ  pkt. Punkty za długość okresu gwarancji przydzielane będą następująco

24 m-ce - 0 pkt.

> 24 m-ce. - 10 pkt.

- Termin dostawy Td– 10 %

Kryterium oceniane będzie na podstawie załącznika nr 1 do SIWZ pkt.2. Punkty za termin dostawy przydzielane będą następująco

Termin dostawy: do 30.10.2017 r. - 10 pkt.

Termin dostawy: do 15.11.2017 r. - 0 pkt.

- Parametry techniczne – 20%

Kryterium oceniane będzie na podstawie załącznika nr 2 do SIWZ pkt.2.

Oferty moga dostać maksymalnie poniższą liczbę punktów:

Grupa 3 – 40 pkt

Grupa 5 – 50 pkt

Grupa 7 – 20 pkt

Grupa 11 – 30 pkt

Grupa 12 – 20 pkt.

Grupa 14 – 65 pkt.

Liczba punktów badanej oferty zostanie wyliczona według wzoru

Pt= 20 x (P/ Pmax)

Pt      - wartość punktowa kryterium parametry techniczne

Pmax    -    maksymalna  ilość punktów spośród oferowanych

P    – suma punktów badanej ofert

III. Grupa 6,8,

Cena  - 60 %

Parametry techniczne – 20 %

Termin dostawy – 20 %

- Cena – 60 %

Oferta z najniższą ceną uzyska maksymalną ilość punktów, pozostałe oferty zostaną porównane z ofertą zawierającą najniższą cenę i otrzymają odpowiednio mniejszą ilość punktów wyliczoną  wg wzoru:

Cof = 60 x (Cmin./ C)

Cof       -wartość punktowa kryterium „cena oferty”

Cmin    - najniższa wartość brutto spośród oferowanych

C  – cena badanej oferty

- Termin dostawy Td– 20 %

Kryterium oceniane będzie na podstawie załącznika nr 1 do SIWZ pkt.2. Punkty za termin dostawy przydzielane będą następująco

Termin dostawy: do 30.10.2017 r. - 20 pkt.

Termin dostawy: do 15.11.2017 r. - 0 pkt.

- Parametry techniczne Pt– 20%

Kryterium oceniane będzie na podstawie załącznika nr 2 do SIWZ pkt.2.

Oferty moga dostać maksymalnie poniższą liczbę punktów:

Grupa 6 – 16 pkt

Grupa 8 – 10 pkt

Liczba punktów badanej oferty zostanie wyliczona według wzoru

Pt= 20 x (P/ Pmax)

Pt       - wartość punktowa kryterium parametry techniczne

Pmax    -    maksymalna  ilość punktów spośród oferowanych

P    – suma punktów badanej ofert

IV. Grupa 16

XVII. ZASADY WYBORU OFERTY I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

a) Odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm )

b) Odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszej SIWZ.

c) Została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę,  którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt. VI i VII SIWZ.

3. W przypadku nie złożenia przez wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w art. 25 a ust 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty będące niekompletne, zawierające błędy lub budzące wskazane przez zamawiającego wątpliwości, także w przypadku braku pełnomocnictw lub złożonych wadliwych pełnomocnictw zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

4. Powyższe nie zostanie zrealizowane przez Zamawiającego w przypadku gdy będzie on posiadał oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub będzie mógł je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

5. W przypadku gdy wykonawca, będzie uchylał się od zawarcia umowy zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

XVIII. POSTANOWIENIA, KTÓRE BĘDĄ WPROWADZONE DO UMOWY

Projekt umowy stanowi załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ.

XIX.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XX.  TRYB WPROWADZANIA ZMIAN W SPECYFIKACJI

1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

2. Jeżeli zmiana treści SIWZ będzie prowadzić do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający przekaże do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowanie.

3. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofercie, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie.

XXI. FORMALNOŚCI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE  PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5,

4) unieważnieniu postępowania –podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

2. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8, informacja, o której mowa

w ust. 1 pkt 2, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające.

3. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 1 pkt 1 i 5 – 7, na stronie internetowej.

4. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w pkt 1, jeżeli ich ujawnienie byłoby

sprzeczne z ważnym interesem publicznym.

XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.

2.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego

certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w pkt. 6 zdanie

drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 7 i 8 wnosi się

w terminie 10 dni  od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż  w terminie 1 miesiąca od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

11. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

12. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą.

13. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię

odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli

odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

14. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu

rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się

Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

15. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję

uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do

której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.

16.Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt 13 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 ustawy.20

17. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje  skarga do sądu – zgodnie z przepisami ustawy

Załączniki:

Wzór oferty – załącznik nr 1

Zestawienie warunków i parametrów wymaganych – załącznik nr 2

Warunki gwarancji i serwisu – załącznik nr 3

Oświadczenie z art.24 ust. 1 pkt 23  – załącznik nr 4

Jednolitym europejskim dokumentem zamówienia – załącznik nr 5

Projekt wzoru umowy – załącznik nr 6

Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – załącznik nr 7

Załącznik Nr 1 do  specyfikacji z dnia. 13.06.2017

# OFERTA

# (WZÓR)

na

Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatury i sprzętu medycznego wraz z infrastrukturą informatyczną oraz szkolenie pracowników w ramach projektu „Doposażenie w sprzęt medyczny oraz infrastrukturę informatyczna ze szczególnym uwzględnieniem obszaru intensywnego nadzoru Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie”

(ZP 22/2017)

Nazwa Wykonawcy .....................................................................................................................................................................................................................................................

Adres ul. ................................... kod ...........-............ miejscowość .................................................. województwo........................................ powiat ..............................................

Nr telefonu......................................... Nr faksu................................................. E-mail …......................................... http:// …......................................................

NUMER NIP .............................................................. NUMER REGON ...................................................................

NUMER KRS ….........................................................

Nr rachunku bankowego na które należy zwrócic wadium  …................................................................................

Czy Wykonawca jest mikroprzedsiebiorstwem bądź małym lub średnim przesiebiorstwem  …...........................

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatury i sprzętu medycznego wraz z infrastrukturą informatyczną oraz szkolenie pracowników w ramach projektu „Doposażenie w sprzęt medyczny oraz infrastrukturę informatyczna ze szczególnym uwzględnieniem obszaru intensywnego nadzoru Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie” w  Dz. U. UE (Numer ogłoszenia: …............), zamieszczonego na  stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, my niżej podpisani po zapoznaniu się z materiałami przetargowymi oferujemy wykonanie następujących częsci  zamówienia za kwotę:

Grupa 1

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto (kol 2 x 3) | Stawka VAT | Wartość VAT (kol 4 x 5) | Wartość brutto (kol 3 + kol 5) | Producent, nazwa i typ/model/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Wózek do transportu chorych | 15 szt. |  |  | 8% |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Grupa 2

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto (kol 2 x 3) | Stawka VAT | Wartość VAT (kol 4 x 5) | Wartość brutto (kol 3 + kol 5) | Producent, nazwa i typ/model/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Wózek inwalidzki do przewożenia chorych | 10 szt. |  |  | 8% |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Grupa 3

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto (kol 2 x 3) | Stawka VAT | Wartość VAT (kol 4 x 5) | Wartość brutto (kol 3 + kol 5) | Producent, nazwa i typ/model/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Defibrylator | 6 szt. |  |  | 8% |  |  |  |
| 2 | Zestaw do teletransmisji | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Grupa 4

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto (kol 2 x 3) | Stawka VAT | Wartość VAT (kol 4 x 5) | Wartość brutto (kol 3 + kol 5) | Producent, nazwa i typ/model/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Przepływowy ogrzewacz osocza, płynów i krwi | 2 szt. |  |  | 8% |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Grupa 5

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto (kol 2 x 3) | Stawka VAT | Wartość VAT (kol 4 x 5) | Wartość brutto (kol 3 + kol 5) | Producent, nazwa i typ/model/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Kardiomonitor | 10 szt. |  |  | 8% |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Grupa 6

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto (kol 2 x 3) | Stawka VAT | Wartość VAT (kol 4 x 5) | Wartość brutto (kol 3 + kol 5) | Producent, nazwa i typ/model/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Aparat do EKG wraz z wózkami | 6 szt. |  |  | 8% |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Grupa 7

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto (kol 2 x 3) | Stawka VAT | Wartość VAT (kol 4 x 5) | Wartość brutto (kol 3 + kol 5) | Producent, nazwa i typ/model/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Przyłóżkowy analizator poziomu troponiny z laptopem i licencją Infomedica | 1 szt. |  |  | 8% |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Grupa 8

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto (kol 2 x 3) | Stawka VAT | Wartość VAT (kol 4 x 5) | Wartość brutto (kol 3 + kol 5) | Producent, nazwa i typ/model/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Aparat USG z kompletem głowic | 1 szt. |  |  | 8% |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Grupa 9

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto (kol 2 x 3) | Stawka VAT | Wartość VAT (kol 4 x 5) | Wartość brutto (kol 3 + kol 5) | Producent, nazwa i typ/model/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Cieplarka do płynów infuzyjnych | 1 szt. |  |  | 8% |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Grupa 10

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto (kol 2 x 3) | Stawka VAT | Wartość VAT (kol 4 x 5) | Wartość brutto (kol 3 + kol 5) | Producent, nazwa i typ/model/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Stół operacyjno - zabiegowy | 1 szt. |  |  | 8% |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Grupa 11

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto (kol 2 x 3) | Stawka VAT | Wartość VAT (kol 4 x 5) | Wartość brutto (kol 3 + kol 5) | Producent, nazwa i typ/model/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Aparat RTG – ramię C | 1 szt. |  |  | 8% |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Grupa 12

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto (kol 2 x 3) | Stawka VAT | Wartość VAT (kol 4 x 5) | Wartość brutto (kol 3 + kol 5) | Producent, nazwa i typ/model/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Aparat do znieczuleń | 1 szt. |  |  | 8% |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Grupa 13

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto (kol 2 x 3) | Stawka VAT | Wartość VAT (kol 4 x 5) | Wartość brutto (kol 3 + kol 5) | Producent, nazwa i typ/model/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Kapnograf | 3 szt. |  |  | 8% |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Grupa 14

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto (kol 2 x 3) | Stawka VAT | Wartość VAT (kol 4 x 5) | Wartość brutto (kol 3 + kol 5) | Producent, nazwa i typ/model/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Respirator | 5 szt. |  |  | 8% |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Grupa 15

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto (kol 2 x 3) | Stawka VAT | Wartość VAT (kol 4 x 5) | Wartość brutto (kol 3 + kol 5) | Producent, nazwa i typ/model/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Pompa Infuzyjna | 5 szt. |  |  | 8% |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Grupa 16

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto (kol 2 x 3) | Stawka VAT | Wartość VAT (kol 4 x 5) | Wartość brutto (kol 3 + kol 5) | Producent, nazwa i typ/model/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Monitor medyczny | 6 szt. |  |  | 8% |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

W załączeniu przedstawiamy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodny z załącznikiem nr 2 do SIWZ. Dokument ten stanowi integralną część oferty i jego niezłożenie stanowi podstawę do odrzucenia oferty.

Ponadto:

- Oświadczam, że na dzień składania ofert;

a) nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

b) spełniam warunki udziału w postępowaniu  określone przez Zamawiającego w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu

- Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, kompletny i po uruchomieniu gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, gwarantując bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego.

- Oświadczamy, że wykonamy zamówienie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w terminie do …........................ r.

- Oświadczamy, że termin płatności wynosi 30 dni

- Oświadczamy, że osobą odpowiedzialną za realizację całości przedmiotu zamówienia jest: ................................................................. tel.: ………..............……

- Oświadczamy, że powierzymy podwykonawcom wykonanie przedmiotu zamówienia w części dotyczącej ................................................./,że przedmiot zamówienia wykonamy w całości bez udziału podwykonawców * niepotrzebne skreślić

- Oświadczamy, że wybór oferty nie będzie prowadzić */będzie prowadzić *do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. * niepotrzebne skreślić

- Oświadczamy, że zgodnie z pkt. XI specyfikacji dokonaliśmy wpłaty wadium w formie ............................................................ w wysokości.......................... PLN

(słownie: ...................................................................................................................................................)

Wadium w formie pieniężnej powinno zostać zwrócone na rachunek

bankowy: ..............................................................................................................................................

8.	Elementami integralnymi oferty są :

| L.p. | dokumenty, oświadczenia i informacje: | strona w ofercie |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| itp |  |  |

…...............................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do specyfikacji

z dnia. 13.06.2017r.

/Nazwa i adres Wykonawcy/

.........................................................

/miejscowość i data/

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „≥”  lub „≤” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2014), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

- Wszystkie składniki oferty są dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującymi na dzień składania oferty przepisami prawa, a w szczególności z ustawą o wyrobach medycznych (dotyczy wyrobów medycznych),

- W przypadku spełnienia jednocześnie wymagań minimalnych oraz przy parametrach urządzenia wyższych niż minimalne (korzystniejszych dla Zamawiającego) należy podać parametry oferowane

Zestawienie warunków i parametrów wymaganych

Grupa 1 – Wózek do transportu chorych   15 sztuk

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

Rok produkcji ……………………………………

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szerokość całkowita 740 mm (+/- 50 mm) | TAK podać |  |
| 2. | Długość całkowita: 2050 mm(+/- 50 mm) | TAK podać |  |
| 3. | Wysokość leża od podłogi regulowana za pomocą siłownika hydraulicznego 600 mm do 900 mm (+/- 50mm) | TAK podać |  |
| 4. | Konstrukcja stołu wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym | TAK |  |
| 5 | Regulacja oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej min. 600 | TAK podać |  |
| 6. | Przechył Trendelenburga min. 200 | TAK |  |
| 7. | Przechył anty – Trendelenburga min.120 | TAK |  |
| 8. | Pozycja Trendelenburga i anty – Trendelenburga wspomagana sprężynami gazowymi | TAK |  |
| 9. | Leże wypełnione płytą laminowaną umożliwiającą monitorowanie pacjenta, wykonanie zdjęć RTG na całej długości wózka, oraz przeprowadzenie reanimacji. | TAK |  |
| 10. | Pod leżę prowadnica na kasetę RTG umożliwiająca jej przesunięcie w celu wykonania zdjęć na całej długości | TAK |  |
| 11 | Dopuszczalne obciążenie wózka min.250 kg | TAK |  |
| 12. | Cztery koła jezdne wyposażone w centralną blokadę oraz blokadę kierunkową, rozmiar kół 150mm. | TAK |  |
| 13. | Wyposażenie standard: - dwie barierki boczne chromowane - wieszak kroplówki – 1 szt. materac – 1 szt. kosz na ubrania pacjenta- 1 szt. | TAK |  |

…...............................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do specyfikacji

z dnia. 13.06.2017r.

/Nazwa i adres Wykonawcy/

.........................................................

/miejscowość i data/

Zestawienie warunków i parametrów wymaganych

Grupa 2 – Wózek inwalidzki do przewożenia chorych – 10 szt.

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

Rok produkcji ……………………………………

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rozmiar siedziska: min 50 cm | TAK |  |
| 2 | Szerokość wózka około 70 cm ±5 cm | TAK |  |
| 3 | Waga użytkownika do 150 kg | TAK |  |
| 4 | Koła pełne | TAK |  |
| 5 | Koła tylne o średnicy – min 55 cm |  |  |
| 6 | Średnica kół przednich – min 18 cm | TAK |  |
| 7 | Wózek wykonany z profili stalowych lakierowanych , trwały, odporny na środki dezynfekcyjne | TAK |  |
| 8 | Wykonanie z wysokogatunkowej stali | TAK |  |
| 9 | Waga wózka do 20 kg |  |  |
| 10 | Podłokietniki krótkie: min dł. 26cm; szer. min. 5,5cm | TAK |  |
| 11 | Podnóżki: dł. min 16,5cm; szer. min 16 cm | TAK |  |

…...............................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do specyfikacji

z dnia. 13.06.2017r.

/Nazwa i adres Wykonawcy/

.........................................................

/miejscowość i data/

Zestawienie warunków i parametrów wymaganych

Grupa 3 – Defibrylator – 6 szt Plus 1 zestaw do telektransmisji

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

Rok produkcji ……………………………………

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana + punktacja | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa | Tak |  |
| 2 | Defibrylacja ręczna i tryb AED | Tak |  |
| 3 | Metronom z możliwością ustawień rytmu częstotliwości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, oraz dla dorosłych i dzieci. | Tak |  |
| 4 | Urządzenie wyposażone w trybie AED w algorytm wykrywający ruch pacjenta. | Tak |  |
| 5 | Zakres wyboru energii w J min. 2-360 J w trybie manualnym. | Tak |  |
| 6 | Zakres wyboru energii w J min.150J-360J w trybie AED. | Tak |  |
| 7 | Ilość stopni dostępności energii zewnętrznej minimum 24 | Do 24 poziomów – 0pkt Powyżej 24 poziomów – 10pkt |  |
| 8 | Czas ładowania do energii 200 J | Do 5 sekund – 10pkt Powyżej 5 sekund – 0pkt |  |
| 9 | Ekran monitora kolorowy | Tak |  |
| 10 | Przekątna ekranu monitora minimum 5 cali | Tak |  |
| 11 | Zasilanie sieciowo – akumulatorowe | Tak |  |
| 12 | Możliwość wykonania kardiowersji | Tak |  |
| 13 | Ciężar defibrylatora wraz z akumulatorem | Do 6kg – 10pkt Powyżej 6kg – 0pkt |  |
| 14 | Możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci | Tak |  |
| 15 | Wydruk zapisu na papierze o szerokości min 50mm | Tak |  |
| 16 | Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności manualnego włączania urządzenia w trybie pracy akumulatorowej oraz z zasilania zewnętrznego 230V | Tak |  |
| 17 | Monitorowanie EKG - przewody dla 3 odprowadzeń | Tak |  |
| 18 | Zakres pomiaru tętna min. 20-300 u/min | Tak |  |
| 19 | Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. 7 poziomów wzmocnienia od 0,25; do 4 cm/Mv | Tak |  |
| 20 | Możliwość wykonania stymulacji w trybach „na żądanie” i asynchronicznym przez elektrody defibrylacyjno-stymulacyjne radiotransparentne | Tak |  |
| 21 | Częstotliwość stymulacji w zakresie min. 40-170 imp./min | Tak |  |
| 22 | Natężenie prądu stymulacji w zakresie | Do 170 mA – 0pkt Powyżej 170 mA – 10pkt |  |
| 23 | Możliwość rozbudowy o moduł EtCO2. | Tak |  |
| 24 | Możliwość rozbudowy o moduł WIFI. | Tak |  |

Zestaw do teletransmisji

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Moduł transmisji kompatybilny z defibrylatorami serii Lifepak20/20e | Tak |  |
| 2 | Bezprzewodowa transmisja danych medycznych (w tym krzywe EKG i komentarze) do LIFENET SYSTEM. | Tak |  |
| 3 | Bezprzewodowa transmisja danych technicznych ( w tym informacja o przeprowadzonym auto-teście, terminie przeglądu i stanu naładowania akumulatora) do LIFENET SYSTEM | Tak |  |
| 4 | Moduł obsługuje poniższe elementy: Standardy sieci bezprzewodowych 802.11a, b, g i n Rodzaje zabezpieczeń: otwarte, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise Protokoły uwierzytelniania Enterprise: EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP/MSCHAPv2 Obsługa TCP/IP | Tak |  |

…...............................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do specyfikacji

z dnia. 13.06.2017r.

/Nazwa i adres Wykonawcy/

.........................................................

/miejscowość i data/

Zestawienie warunków i parametrów wymaganych

Grupa 4 – Przepływowy ogrzewacz osocza, płynów  i krwi – 2 szt.

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

Rok produkcji ……………………………………

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zakres temperatury podgrzania: do 40° C | TAK |  |
| 2 | Długość drenu grzewczego do 1500 mm | TAK |  |
| 3 | Zakres średnic dla drenów : od 4 mmm 7.5 mm | TAK |  |
| 4 | Nie wymagający żadnych materiałów jednorazowych | TAK |  |
| 5 | Do stosowania do podgrzewania krwi jak żywienia dojelitowego | TAK |  |
| 6 | Zintegrowane czujniki temperatury | TAK |  |
| 7 | Wyświetlacz aktualnej temperatury w drenie | TAK |  |
| 8 | Optyczny i akustyczny alarm w przypadku błędu | TAK |  |
| 9 | Zabezpieczenie przed wilgocią IP X2 | TAK |  |
| 10 | Zasilanie: 230 V AC (±6%), 50Hz | TAK |  |

…...............................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do specyfikacji

z dnia. 13.06.2017r.

/Nazwa i adres Wykonawcy/

.........................................................

/miejscowość i data/

Zestawienie warunków i parametrów wymaganych

Grupa 5 – Kardiomonitor – 8 szt.

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

Rok produkcji ……………………………………

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana + punktacja | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Monitor kompaktowo-modułowy | TAK |  |
| 2. | Uniwersalny monitor pacjenta, przeznaczony do wszystkich kategorii wiekowych, wyposażony w algorytmy pomiarowe dostosowane do tych . Urządzenie zapewnia automatyczne uruchamianie odpowiednich algorytmów i zakresów pomiarowych adekwatnych do przedziału wiekowego pacjenta | TAK |  |
| 3. | Zasilanie |  |  |
| 4. | Zasilanie AC 230 V 50 Hz. Zasilacz wbudowany w urządzenie. Mechaniczne zabezpieczenie przed przypadkowym wyciągnięciem kabla zasilającego | TAK |  |
| 5. | Wbudowane zasilanie (akumulator) umożliwia kontynuację monitorowania w czasie transportu i w czasie zaniku zasilania sieciowego – przynajmniej przez 2 godziny. Akumulatory z możliwością wymiany bez udziału serwisu. | TAK |  |
| 6. | Możliwość wydłużenia czasu pracy na zasilaniu bateryjnym, przez zastosowanie dodatkowego akumulatora | TAK |  |
| 7. | Ekran |  |  |
| 8. | Ekran o przekątnej przynajmniej 15”. | TAK |  |
| 9. | Rozdzielczość matrycy LCD przynajmniej 1024x768 | TAK |  |
| 10. | Jednoczesne wyświetlanie min. 12 krzywych dynamicznych na ekranie kardiomonitora (m.in. EKG, IBP, SpO2, Resp) | >12 krzywych – 10pkt 12 krzywych – 0pkt |  |
| 11. | Wygodne przełączanie pomiędzy min. czterema trybami wyświetlania poprzez naciśnięcie wybór opcji dostępnej bezpośrednio na ekranie (nie wewnątrz menu). Dostępne minimum następujące tryby: - widok wszystkich monitorowanych parametrów ze wszystkimi krzywymi dynamicznymi, - widok ekranu z wartościami liczbowymi parametrów wyświetlanymi dużą czcionką wraz z małą krzywą dynamiczną odpowiadającą wyświetlanemu parametrowi - widok czterech podstawowych parametrów (wybieranych przez użytkownika) wyświetlanych dużą czcionką - podgląd ekranu ze wszystkimi parametrami oraz dodatkowo krótkimi wykresami trendów | TAK |  |
| 12. | Możliwość wyświetlenia na ekranie kardiomonitora podglądu mierzonych parametrów z innego kardiomonitora pracującego w sieci | TAK |  |
| 13. | Bezpośredni powrót do powyższych ekranów powinien być dostępny z każdego innego wyświetlanego układu ekranu | TAK |  |
| 14. | Menu skrótów, umieszczone na dole ekranu monitora konfigurowane przez użytkownika (możliwość dodawania i usuwania elementów menu) | TAK |  |
| 15. | Możliwość włączenia lub wyłączenia wyświetlania menu skrótów | TAK – 10pkt NIE – 0pkt |  |
| 16. | Dodatkowe złącza |  |  |
| 17. | Możliwość podłączenia zewnętrznego ekranu kopiującego za pośrednictwem wbudowanego złącza VGA | TAK |  |
| 18. | Port USB pozwalający na podłączenie klawiatury i myszy | TAK |  |
| 19. | Dodatkowy port USB pozwalający na podłączenie pamięci pendrive do zapisywania i przenoszenia danych monitorowania pacjenta do komputera PC (jedna licencja w zestawie) | TAK |  |
| 20. | Złącze kart pamięci pozwalające na dodatkową archiwizację danych monitorowanego pacjenta. | TAK |  |
| 21. | Dedykowane złącze w jednostce głównej monitora umożliwiające podłączenie systemu antykradzieżowego, np. typu kensington-lock | TAK – 10pkt NIE – 0pkt |  |
| 22. | Monitor wyposażony we wbudowane złącze RJ-45 do podłączenia do sieci centralnego monitorowania. | TAK |  |
| 23. | Możliwość podłączenia kardiomonitora do systemu przyzywania personelu medycznego, tzw. „Nurse-Call” | TAK |  |
| 24. | Praca w sieci |  |  |
| 25. | Monitor pacjenta gotowy do współpracy z centralą monitorującą za pośrednictwem standardowej sieci komputerowej typu Ethernet. Możliwość rozbudowy monitorów o moduł sieci bezprzewodowej Wi-Fi | TAK |  |
| 26. | Obsługa |  |  |
| 27. | Sterowanie funkcjami monitora za pomocą ekranu dotykowego, stałych przycisków do uruchamiania najczęściej używanych funkcji jak: wyciszanie alarmu, uruchamianie pomiaru ciśnienia, dostęp do menu, uruchamianie wydruku itp., oraz pokrętła funkcyjnego | TAK |  |
| 28. | Wygodna funkcja przyjmowania pacjenta, z możliwością wprowadzenia jego danych demograficznych przy pomocy klawiatury ekranowej | TAK |  |
| 29. | Monitor wyposażony w funkcję „standby”, pozwalającą na wstrzymanie monitorowania pacjenta, związane np. z czasowym odłączeniem go od monitora, bez konieczności wyłączania monitora i na szybkie, ponowne uruchomienie monitorowania | TAK |  |
| 30. | Monitor przystosowany do przenoszenia, posiada wbudowaną rączkę ze zintegrowanym uchwytem do zawieszenia monitora na ramie łóżka lub rurze poziomej. Masa urządzenia poniżej 7 kg | TAK |  |
| 31. | Alarmy |  |  |
| 32. | Monitor wyposażony w system alarmów technicznych – informujących m.in. o awarii lub nieprawidłowym podłączeniu czujnika | TAK |  |
| 33. | Monitor wyposażony w 3-stopniowy system alarmów klinicznych, sygnalizowanych i rozróżnianych wizualnie i dźwiękowo, z podaniem przyczyny alarmu | TAK |  |
| 34. | Monitor wyposażony w sygnalizator diodowy, umieszczony w widocznym miejscu nad ekranem, sygnalizujący dodatkowo – oprócz informacji na ekranie – każdorazowe wystąpienie alarmu. Rodzaj sygnalizowanego alarmu zróżnicowany kolorystycznie. | TAK |  |
| 35. | Możliwość łatwej edycji granic alarmowych, każdego z monitorowanych parametrów | TAK |  |
| 36. | Możliwość regulacji poziomu głośności alarmów, dźwięku sygnału tętna oraz dźwięku klawiszy | TAK |  |
| 37. | Monitor umożliwia całkowite wyłączenie wybranych alarmów oraz chwilowe wyciszenie wszystkich alarmów z możliwością regulacji czasu wyciszenia w przedziale od 60 do 180 sekund | TAK |  |
| 38. | Pamięć monitora |  |  |
| 39. | Monitor umożliwia przegląd danych retrospektywnych – wyposażony w funkcję zapamiętywania trendów tablicowych i graficznych wszystkich monitorowanych parametrów z ostatnich 5 dni z rozdzielczością przynajmniej 1 min. | TAK |  |
| 40. | Monitor umożliwia wybranie zapisu trendów z wyższą rozdzielczością, poniżej 10 sekund | TAK |  |
| 41. | Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 60 zdarzeń alarmowych, zawierających wartości liczbowe wszystkich monitorowanych parametrów i odcinek krzywej dynamicznej, która wyzwoliła alarm | TAK |  |
| 42. | Monitor wyposażony w, niezależną od pamięci trendów, pamięć ostatnich min. 1000 wyników pomiarów NIBP | >1000 pomiarów – 10pkt NIE – 0pkt |  |
| 43. | Monitor wyposażony w pamięć krzywych holterowskich (FullDisclosure) dla wszystkich monitorowanych krzywych z ostatnich minimum 24 godzin. | TAK, >24 godz – 10pkt 24 godz. – 0 pkt |  |
| 44. | Monitor wyposażony w kalkulator leków z tabelami miareczkowania, ułatwiającymi przeliczanie dawek powiązanych z masą ciała pacjenta na szybkość podawania leku w ml/godz. Kalkulator powinien mieć wpisane podstawowe leki stosowane w intensywnej terapii oraz umożliwiać skonfigurowanie przynajmniej 4 własnych leków | TAK |  |
| 45. | Pomiary |  |  |
| 46. | Pomiar EKG, możliwość pomiaru z 3 i z 5 elektrod, z możliwością wyświetlenia jednocześnie 7 odprowadzeń | TAK |  |
| 47. | Wyświetlanie przebiegów EKG i częstości akcji serca; pomiar częstości akcji serca w zakresie min. 15 – 300 ud/min | TAK |  |
| 48. | Tor pomiaru EKG wyposażony w uruchamiany na żądanie filtr elektrochirurgiczny | TAK |  |
| 49. | Pomiar odchylenia ST, we wszystkich monitorowanych odprowadzeniach, w zakresie od -20 do +20 mm, włączany na żądanie | TAK |  |
| 50. | Prezentacja ST w postaci wartości liczbowych i graficzna, w postaci odpowiednich zespołów QRS. Możliwość ręcznej zmiany punktów pomiarowych ST. Pomiary ST zapisywane w pamięci trendów. | TAK |  |
| 51. | Analiza arytmii, włączana na żądanie, wg. przynajmniej 16 definicji arytmii, u pacjentów ze stymulatorem i bez stymulatora. Pomiar liczby przedwczesnych skurczów komorowych na minutę | TAK |  |
| 52. | Pomiar oddechu, z elektrod EKG w zakresie 0-150 odd/min. Wyświetlanie fali oddechowej i częstości oddechów. Możliwa zmiana odprowadzenia EKG użytego do monitorowania oddechu, bez konieczności zmiany położenia elektrod. Ustawianie czasu alarmu bezdechu w zakresie min. 10-40 s. z ustawianiem co 5 s. | TAK |  |
| 53. | Pomiar SpO2. Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości liczbowych saturacji i tętna. Możliwość opóźnienia alarmu saturacji na wypadek nagłych, chwilowych spadków wartości saturacji. Pomiar tętna z czujnika saturacji. Wysokość dźwięku sygnału tętna zależna od wartości saturacji. Zakres pomiaru pulsu min. 25-300 bpm. | TAK |  |
| 54. | Pomiar NIBP. Zakres pomiaru ciśnienia w mankiecie przynajmniej od 10mmHg dla ciśnienia rozkurczowego do 270mmHg dla ciśnienia skurczowego. Możliwość uruchomienia pomiaru na żądanie, pomiarów automatycznych z ustawianym czasem powtarzania od 1 minuty do 8 godzin i pomiarów ciągłych. Wyświetlane wartości liczbowe ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego. | TAK |  |
| 55. | Pomiar temperatury w 2 kanałach, w zakresie 0-50°C. Możliwy pomiar jednocześnie dwóch temperatur. Możliwość jednoczesnej prezentacji dwóch wartości temperatury i ich różnicy. | TAK |  |
| 56. | Pomiar CO2 w strumieniu bocznym. Wyświetlanie fali oddechowej oraz wartości liczbowej częstości oddechów. Ustawianie czasu alarmu bezdechu. W wyposażeniu akcesoria niezbędne do uruchomienia pomiaru | TAK |  |
| 57. | Możliwości rozbudowy |  |  |
| 58. | Możliwość rozbudowy o pomiar IBP w dwóch kanałach. Wyświetlanie fali ciśnienia oraz wartości liczbowych ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego. Wybór nazwy mierzonego ciśnienia, powiązany z automatycznym dopasowaniem sposobu wyświetlania. | TAK |  |
| 59. | Możliwość wyposażenia kardiomonitora w moduł SpO2 Nellcor OxiMax™ | TAK |  |
| 60. | Możliwość rozbudowy o wbudowaną drukarkę (rejestrator termiczny), pozwalającą na drukowanie danych bieżących i archiwalnych, np. zapamiętanych zdarzeń alarmowych, zdarzeń arytmii, trendów, wyników obliczeń kalkulatora leków. Wydruk na rejestratorze generowany ręcznie – przez użytkownika, lub automatycznie: w wybranych odstępach czasu oraz przez zdarzenie alarmowe. | TAK |  |
| 61. | Możliwość rozbudowy każdego monitora o monitorowanie gazowe, umożliwiające pomiary mieszaniny gazów oddechowych na wdechu i wydechu oraz wyświetlanie co najmniej stężenia: O2, CO2, N2O oraz środka anestetycznego. Moduł pozwala na wyświetlanie wyników pomiarów na ekranie oferowanego monitora oraz obliczanie liczby MAC. Szybkość próbkowania gazów nie niższa niż 150ml/min. Automatyczne rozpoznawanie anestetyka, również w przypadku mieszaniny dwóch środków znieczulających | TAK |  |
| 62. | Możliwość rozbudowy monitora o pomiar rzutu minutowego serca (C.O.), z wykorzystaniem cewnika Swana-Ganza | TAK |  |
| 63. | Wyposażenie każdego monitora, objęte dostawą: - Kabel EKG 3 elektrody, - Czujnik SpO2 na palec dla dorosłych typu silikon, całkowicie chroniącymi przed dostępem światła z zewnątrz), - przewód NIBP do podłączenia mankietów, - mankiet NIBP dla dorosłych, wielorazowy (3 rozmiary), - sonda temperaturowa (1szt), powierzchniowa, - uchwyt (ruchome w trzech płaszczyznach) do zamocowania kardiomonitora na ścianie z koszykiem na akcesoria lub stojak jezdny (na podstawie pięcioramiennej) z koszykiem na akcesoria. | TAK |  |

…...............................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do specyfikacji

z dnia. 13.06.2017r.

/Nazwa i adres Wykonawcy/

.........................................................

/miejscowość i data/

Zestawienie warunków i parametrów wymaganych

Grupa 6 – Aparat do EKG wraz z wózkami – 6 szt.

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

Rok produkcji ……………………………………

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana + punktacja | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat EKG w kompaktowej obudowie, z wbudowaną drukarką termiczną o rozdzielczości 8punktów/mm w osi amplitudowej i 40punktów/mm w osi czasu przy 25mm/s | TAK |  |
| 2 | Elektrokardiograf spełniający normę IEC/EN 60601-2-25 | TAK |  |
| 3 | Elektrokardiograf z klasą ochronności I i typem ochrony CF | TAK |  |
| 4 | Bateria wbudowana wewnątrz aparatu pozwala na pracę przez minimum 6h na jednym ładowaniu | Dodatkowo 2pkt. za każde kolejne 60 min, maksymalnie 4 pkt |  |
| 5 | Urządzenie nie większe niż 224mm x 143mm x 54mm, dokładność +/-2mm | TAK |  |
| 6 | Masa urządzenia maksymalnie 4 kg ( z baterią, bez papieru) | Masa urządzenia do 1,5 kg – 10 pkt. Powyżej 1,5kg – 0pkt |  |
| 7 | Możliwość w razie konieczności uaktualnienia oprogramowania aparatu, za pośrednictwem zewnętrznych nośników danych takich jak pendrive USB lub karta SD | TAK |  |
| 8 | Możliwość eksportu ustawień aparatu na dysk USB lub kartę SD i ponownego ich importu | TAK |  |
| 9 | Bateria wbudowana wewnątrz aparatu ładowana od 0 do 100% pojemności w czasie krótszym niż 3,5h. Czas życia baterii minimum 300 cykli ładowania i rozładowywania. | TAK |  |
| 10 | Urządzenie posiadające wskaźnik w postaci diod LED informujący o pracy na zasilaniu sieciowym, akumulatorowym oraz o procesie ładowania akumulatora | TAK |  |
| 11 | Ekran graficzny LCD zintegrowany z aparatem o rozmiarze min. 5'' o rozdzielczości 800x480 pikseli | TAK |  |
| 12 | Sygnalizacja graficzna nieprawidłowo podłączonych elektrod na wbudowanym ekranie aparatu | TAK |  |
| 13 | Prezentacja 12 odprowadzeń EKG, wszystkie odprowadzenia rejestrowane jednoczasowo | TAK |  |
| 14 | Rozdzielczość ekranu 800x480 pikseli | TAK |  |
| 15 | Kolorowy ekran graficzny z panelem dotykowym zintegrowany z aparatem | TAK |  |
| 16 | Tryb auto z regulowaną długością zapisu - 2,5s; 5s; 10s | TAK |  |
| 17 | Możliwość wyłączenia funkcji podglądu zapisu w trybie auto | TAK |  |
| 18 | Ekran dotykowy na którym wyświetlane są podczas badania minimum dane demograficzne pacjenta, HR, godzina, tryb badania, stan naładowania akumulatora oraz stan połączenia z siecią Wi-Fi | TAK |  |
| 19 | Imię i nazwisko pacjenta - możliwość wpisania i wydruku min. 30 znaków kodu ASCII dla imienia i tyle samo dla nazwiska | TAK |  |
| 20 | Podawanie wieku pacjenta w latach/miesiącach/tygodniach bądź dniach | TAK |  |
| 21 | Obsługa i możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych 1D i kodów 2D | TAK |  |
| 22 | Ciągła prezentacja, w czasie rzeczywistym wartości HR podczas badania | TAK |  |
| 23 | Wydruk na papierze termicznym o szerokości 80 mm ±10 mm | TAK |  |
| 24 | Obsługa papieru termicznego w formie rolki i składanki | TAK |  |
| 25 | Możliwość użycia papieru termicznego dowolnego producenta o ile spełnia on wymogi co do formatu i wymiarów (ze znacznikiem bądź bez znacznika) | TAK |  |
| 26 | Na wydruku badania oprócz samego zapisu badania i analizy, zawarte informacje dotyczące co najmniej danych demograficznych pacjenta, nazwy placówki wykonującej badanie i numeru urządzenia. | TAK |  |
| 27 | Przesuw papieru: 5; 6,25; 10; 12,5; 25; 50 mm/s | TAK |  |
| 28 | Funkcja wyboru metody akwizycji sygnału min.: - Zapis 10 sekund poprzedzających naciśnięcie przycisku start, - Zapis 10 sekund następujących po naciśnięciu przycisku start, - Zapis cykliczny z możliwością konfiguracji czasu trwania i czasu odstępu pomiędzy kolejnymi pomiarami. | TAK |  |
| 29 | Akwizycja co najmniej 500 badań w trybie auto na jednym ładowaniu baterii | TAK |  |
| 30 | Funkcja całkowitego zablokowania możliwości wydruku badania | TAK |  |
| 31 | Łatwy dostęp do akumulatora | TAK |  |
| 32 | Obliczenie HR, QT i QTc | TAK |  |
| 33 | Obliczenie osi elektrycznych załamków P, QRS i T | TAK |  |
| 34 | Przetwarzanie sygnału przez wysokiej jakości przetwornik A/D min. 24 bitowy | TAK |  |
| 35 | Wzmocnienie: 2,5; 5; 10; 20; 10/5; 20/10 mm/mV oraz tryb Auto | TAK |  |
| 36 | Impedancja wejściowa > 50MΩ | TAK |  |
| 37 | Wysoka odporność na zakłócenia - CMRR > 140 dB | TAK Poniżej 140- 0 punktów , 140 i więcej 10 punktów |  |
| 38 | Częstotliwość próbkowania 16 000Hz | TAK |  |
| 39 | Detekcja pików rozrusznika serca - próbkowanie 16 000Hz na kanał | TAK |  |
| 40 | Detekcja pików rozrusznika serca z amplitudą min. w zakresie od +/-2 do +/-700 [mV] | TAK |  |
| 41 | Automatyczne regulacja linii izoelektrycznej | TAK |  |
| 42 | Filtr zakłóceń sieciowych z możliwością wyłączenia | TAK |  |
| 43 | Filtr zakłóceń mięśniowych z najbardziej użytecznymi wartościami na poziomie 25, 35, 45 Hz z możliwością całkowitego wyłączenia | TAK |  |
| 44 | Filtr dolno-przepustowy 300, 270, 150, 100, 75 Hz | TAK |  |
| 45 | Filtr DFT – 0,01/0,05/0,32/0,67 Hz | TAK |  |
| 46 | Konfiguracja wszystkich filtrów na jednym ekranie | TAK |  |
| 47 | Detekcja częstości serca w zakresie od 30 do 300 uderzeń na minutę z dokładnością +/-1 uderzenie na minutę | TAK |  |
| 48 | Rozpoczęcie badania jednym przyciskiem fizycznym | TAK |  |
| 49 | Ciągły pomiar i prezentacja na ekranie HR | TAK |  |
| 50 | Informacja na ekranie o staniu naładowania akumulatora i podłączeniu do sieci | TAK |  |
| 51 | Pasmo przenoszenia - 0,01 Hz do 300 Hz | TAK |  |
| 52 | Sygnalizacja złego podłączenia elektrod dla każdego kanału co najmniej na 2 sposoby | 2 sposoby = 2 pkt 3 sposoby = 4 pkt |  |
| 53 | Detekcja pików rozrusznika serca | TAK |  |
| 54 | Analiza HRV | TAK |  |
| 55 | Filtr sieciowy 50/60Hz z możliwością całkowitego wyłączenia | TAK |  |
| 56 | Możliwość wydruku badania na drukarce laserowej podłączonej bezpośrednio do aparatu | TAK |  |
| 57 | Formaty wydruku: 3*4 /3*4+1R /3*4+3R /6*2 /6*2+lR /12*1 | TAK |  |
| 58 | Wydruk w trybie monitorowania rytmu | TAK |  |
| 59 | Automatyczna analiza i interpretacja | TAK |  |
| 60 | Automatyczna analiza zapisu uzależniona od co najmniej wieku pacjenta i jego płci | TAK |  |
| 61 | Funkcja pozwalająca wyłączyć wyświetlanie i drukowanie wyniku pomiaru RV5+SV1 i RV6/SV2 | TAK |  |
| 62 | Wbudowana baza danych pacjentów mim 500 badań z możliwością rozszerzenia za pomocą karty SD lub pamięci USB typu pendrive. Nieograniczona pamięć na badania w dołączonej opcjonalnie dedykowanej aplikacji komputerowej | TAK |  |
| 63 | Współpraca z aplikacją komputerowa pozwalająca na przesyłanie przygotowanych zleceń do oferowanych aparatów EKG – tzw. Worklisty, oraz na odbieranie, archiwizowanie i porównywanie badań | TAK |  |
| 64 | W zestawie do wszystkich aparatów aplikacją komputerowa | TAK |  |
| 65 | Baza danych aplikacji oparta na profesjonalnych rozwiązaniach SQL. Nieograniczona pojemność bazy danych | TAK |  |
| 66 | Synchronizacja czasu aparatu z serwerem czasu aplikacji | TAK |  |
| 67 | Możliwość rozbudowy aplikacji o moduł testów wysiłkowych | TAK |  |
| 68 | Możliwość rozbudowy aplikacji o moduł analizy HRV | TAK |  |
| 69 | Aplikacja komputerowa umożliwiająca podgląd zapisanych badań w pamięci ze zmienionymi parametrami: - czułości, - wzmocnienia, - układu odprowadzeń. | TAK |  |
| 70 | Możliwość rozbudowy aplikacji o moduł integracji z systemem ogólnoszpitalnym - HIS | TAK |  |
| 71 | Możliwość wydruku i eksportu badań z archiwum | TAK |  |
| 72 | Eksport badań w formacie PDF | TAK |  |
| 73 | Możliwość eksportu badań w formacie XML, DICOM | TAK |  |
| 74 | Aparat przystosowany do pracy w środowisku sieciowym | TAK |  |
| 75 | Funkcja wydruku z wykorzystaniem jednego przycisku | TAK |  |
| 76 | Obsługa protokołu FTP | TAK |  |
| 77 | Aparat Wyposażony w moduł WIFI | TAK |  |
| 78 | Współpraca aparatu w sieci komputerowej. Możliwość transmisji w protokołach DICOM, XML lub SPC | TAK |  |
| 79 | Eksport wszystkich badań z pamięci jednocześnie, bez konieczności zaznaczania każdego badania z osobna | TAK |  |
| 80 | Przesyłanie badań za pomocą kabla sieciowego lub wifi | TAK |  |
| 81 | Bezpośrednie drukowanie na zewnętrznej sieciowej lub lokalnej drukarce laserowej | TAK |  |
| 82 | Wsparcie dla obsługi list zleceń badań - tzw. Worklist | TAK |  |
| 83 | Aparat może przechowywać min. 200 zleceń badań jednocześnie | TAK |  |
| 84 | Menu serwisowe chronione hasłem | TAK |  |
| 85 | Wbudowane złącze LAN, min 2 złącza USB i 1 slot kart SD | TAK |  |
| 86 | Dedykowany wózek z min. 4 kołami o średnicy 70mm, każde z własną blokadą, z ramieniem na przewód pacjenta oraz koszyk na akcesoria | TAK |  |
| 87 | Dedykowany 10 odpr. kabel EKG, odporny na impuls defibrylatora, z wielorazowymi klipsowymi elektrodami kończynowymi i przyssawkowymi elektrodami przedsercowymi | TAK |  |
| 88 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń | TAK |  |

…...............................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do specyfikacji

z dnia. 13.06.2017r.

/Nazwa i adres Wykonawcy/

.........................................................

/miejscowość i data/

Zestawienie warunków i parametrów wymaganych

Grupa 7 – Przyłóżkowy analizator poziomu troponiny plus laptop plus licencja Infomedica

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

Rok produkcji ……………………………………

Tabela 7.1

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Parametry mierzone: min. Troponina I lub T, CK-MB mass, D-dimer, CRP, PCT | TAK |  |
| 2. | Pomiar dokonywany z krwi pełnej, automatycznie pobieranej przez analizator bezpośrednio z probówki, bez potrzeby pipetowania lub wirowania probówki | TAK |  |
| 3. | Możliwość jednoczesnego pomiaru do pięciu różnych parametrów z jednej próbki krwi pełnej | TAK |  |
| 4. | Zintegrowany czytnik kodów paskowych do odczytu ID próbki, operatora oraz szybkiego odnalezienia wyniku pacjenta w bazie danych analizatora | TAK |  |
| 5. | Brak bezpośredniego kontaktu z krwią pacjenta podczas całego cyklu badania- opisać metodykę wykonywania badania Możliwość współpracy ze szpitalną siecią informatyczną czy podłączenie do szpitalnej sieci informatycznej | TAK |  |
| 6. | Elektrokardiograf z klasą ochronności I i typem ochrony CF, Możliwość współpracy ze szpitalną siecią informatyczną czy podłączenie do szpitalnej sieci informatycznej | TAK |  |
| 7. | Analizator pracujący w oparciu o minimalną ilość materiałów zużywalnych - kasetki odczynnikowe, pakiet odczynnikowy, płynne kontrole jakości i papier. | TAK |  |
| 8. | Menu analizatora w języku polskim | TAK |  |
| 9. | podłączenie i licencja Infomedica | TAK |  |
| 10. | odczynnikI do badania poziomu troponiny na min. 2800 odznaczeń | TAK |  |
| 11. | laptop - ekran 15,6 cala, 1366x768 pikseli, procesor Intel Core I 57gen, 7200 U, 2,5do 3,1 GHz. System operacyjny Windows 10, pamięć RAM 8 GB, dysk 1000 GB, grafika AMD Radeon R 7 M 445+ INTEL HD Graphics 620 | TAK |  |

Tabela 7.2.

| Parametry jakościowe - oceniane |
| --- |
| L.p | Parametr oceniany | Sposób oceny | Parametr zaoferowany |
| 1. | Pamięć wyników pacjenta w analizatorze | Największa oceniana pamięć - 5 pkt. Oceniania będzie tylko największa pamięć, każda mniejsza ma 0 pkt. |  |
| 2. | Możliwość umieszczenia w analizatorze próbek 2 pacjentów jednocześnie | Tak - 5 pkt. Nie - 0 pkt. |  |
| 3. | Wydajność analizatora liczona w ilości wykonanych badań pacjenta w ciągu godziny | ≥20 - 5 pkt. Poniżej 20 - 0 pkt. |  |
| 4. | Wbudowany moduł automatycznego mieszania próbki | TAK - 5 pkt. NIE - 0 pkt. |  |

…...............................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do specyfikacji

z dnia. 13.06.2017r.

/Nazwa i adres Wykonawcy/

.........................................................

/miejscowość i data/

Zestawienie warunków i parametrów wymaganych

Grupa 8 – Aparat USG z Kompletem głowic

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

Rok produkcji ……………………………………

| Lp. | Parametry wymagane aparatu | Parametr wymagany | Parametr Punktowany | Wartość oferowana (opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konstrukcja |  |  |  |
| 2 | Wysokiej klasy, cyfrowy aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem. | TAK |  |  |
| 4 | Przetwornik cyfrowy | Min. 12-bit |  |  |
| 5 | Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania | Min. 200 000 |  |  |
| 6 | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych | Min. 3 |  |  |
| 7 | Dynamika systemu | Min.255 dB | 255 dB – 0 pkt. >255dB – 1 pkt. |  |
| 8 | Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu. | Przekątna ekranu minimum 17” |  |  |
| 9 | Ruchomy pulpit sterowniczy: góra-dół, lewo-prawo | TAK |  |  |
| 10 | Zakres częstotliwości pracy USG | Min. 1 MHz do 20 MHz. |  |  |
| 11 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) | Min. 20 000 klatek. | 20000 – 0 pkt. >20000 – 1 pkt. |  |
| 12 | Możliwość uzyskania dynamicznych obrazów po zamrożeniu ze zmianą prędkości odtwarzania (tzw. Cineloop) | TAK |  |  |
| 13 | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode | Min. 30 s |  |  |
| 14 | Głębokość penetracji od czoła głowicy | Min. 0,5 - 40 cm |  |  |
| 15 | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika | Min. 35 | 35 – 0 pkt. >35 – 1 pkt. |  |
| 16 | Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |  |
| 17 | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. B, B + B M B + M D B + D B + C (Color Doppler) B + PD (Power Doppler) B + Color + M | TAK |  |  |
| 18 | FRAME RATE dla trybu B | Min. 1100 obrazów/s |  |  |
| 19 | FRAME RATE dla trybu B + kolor | Min. 320 obrazów/s |  |  |
| 20 | Zaawansowane obrazowanie harmoniczne. Minimum dwie różne techniki obrazowania | TAK |  |  |
| 21 | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD, HPRF PWD) | TAK |  |  |
| 22 | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) (przy zerowym kącie bramki) | Min.: +/- 7,0 m/s |  |  |
| 23 | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Pulsacyjnego | Min.0,5 do 30 kHz |  |  |
| 24 | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Ciągły (CWD) | TAK |  |  |
| 25 | Zakres prędkości Dopplera Ciągłego (CWD) (przy zerowym kącie bramki) | Min.: +/- 15,5 m/s |  |  |
| 26 | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Ciągłego | Min.0,5 do 30 kHz |  |  |
| 27 | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  |  |
| 28 | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) | Min.: +/- 4,0 m/s |  |  |
| 29 | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Kolorowego | Min. 0,1 do 18 kHz |  |  |
| 30 | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy | TAK |  |  |
| 31 | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach | TAK |  |  |
| 32 | Obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym i z pamięci Cineloop | Min. 3 niezależne kursory |  |  |
| 33 | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) | TAK |  |  |
| 34 | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK |  |  |
| 35 | Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy | TAK |  |  |
| 36 | Obrazowanie typu Compound Imaging lub równoważne | TAK |  |  |
| 37 | Adaptacyjny system obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe dostępny na wszystkich oferowanych głowicach | TAK |  |  |
| 38 | Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych | TAK/NIE | Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 39 | Obrazowanie rombowe na głowicy liniowej | TAK |  |  |
| 40 | Automatyczna optymalizacja obrazu B oraz PWD/CWD (skala, linia bazowa) za pomocą jednego przycisku | TAK |  |  |
| 41 | Zakres bramki dopplerowskiej | Min. od 0,6 mm do 20 mm | 0,6-20mm – 0pkt. Szerszy zakres – 1 pkt. |  |
| 42 | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej | Min. +/- 30 stopni |  |  |
| 43 | Korekcja kąta bramki dopplerowskiej | Min. +/- 80 stopni |  |  |
| 44 | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej w zakresie +/- 80 stopni za pomocą jednego przycisku | TAK |  |  |
| 45 | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 25 map | TAK |  |  |
| 46 | Archiwizacja obrazów |  |  |  |
| 47 | Wewnętrzny system archiwizacji z zapisem obrazów na dysku twardym (min. 500 GB) i bazą pacjentów. | TAK |  |  |
| 48 | Zapis obrazów w formatach DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu i bezpośrednio z niego na nośnikach typu PenDrvie lub płytach DVD-R/RW | TAK |  |  |
| 49 | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku | TAK |  |  |
| 50 | Videoprinter czarno-biały. | TAK |  |  |
| 51 | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive | TAK |  |  |
| 52 | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | TAK |  |  |
| 53 | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowych 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty) | TAK |  |  |
| 54 | Możliwość podłączenia drukarki laserowej do wydruku raportów bezpośrednio z aparatu | TAK |  |  |
| 55 | Funkcje użytkowe |  |  |  |
| 56 | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym | Min. x10 |  |  |
| 57 | Powiększenie obrazu po zamrożeniu | Min. x16 |  |  |
| 58 | Ilość pomiarów obrazowanych jednocześnie na ekranie | Min. 10 |  |  |
| 59 | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej | TAK |  |  |
| 60 | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | TAK |  |  |
| 61 | Pełne oprogramowanie do badań: Brzusznych Małych narządów Naczyniowych Mięśniowo-szkieletowych Urologicznych Kardiologicznych Położniczych Ginekologicznych Pediatrycznych | TAK |  |  |
| 62 | Głowice ultradźwiękowe – (matrycowe lub wykonane w technologii zapewniającej ogniskowanie wiązki w dwóch płaszczyznach) | TAK |  |  |
| 63 | Głowica elektroniczna Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ i producenta | TAK |  |  |
| 64 | Zakres częstotliwości pracy | Min 1,0 – 6,0 MHz. |  |  |
| 65 | Liczba elementów | Min. 190 |  |  |
| 66 | Kąt skanowania | Min. 60 st. |  |  |
| 67 | Obrazowanie harmoniczne | Min. 4 pasma częstotliwości |  |  |
| 68 | Głowica elektroniczna Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |  |  |
| 69 | Zakres częstotliwości pracy | Min 5,0 – 16,0 MHz |  |  |
| 70 | Liczba elementów | Min. 190 |  |  |
| 71 | Szerokość pola skanowania | Max. 40 mm |  |  |
| 72 | Obrazowanie harmoniczne | Min. 4 pasma częstotliwości | 4 pasma – 0pkt. 6 pasm – 1 pkt. >6 pasm – 2 pkt. |  |
| 73 | Obrazowanie trapezowe i rombowe | TAK |  |  |
| 74 | Głowica elektroniczna, kardiologiczna Phased Array szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ i producenta | TAK |  |  |
| 75 | Zakres częstotliwości pracy: co najmniej 1,0 – 5,0 MHz. | TAK |  |  |
| 76 | Liczba elementów: min. 64 | TAK |  |  |
| 77 | Kąt obrazowania min. 90 stopni | TAK |  |  |
| 78 | Obrazowanie harmoniczne min. 6 pasm częstotliwości | Min. 4 pasma częstotliwości | 4 pasma – 0pkt. 6 pasm – 1 pkt. >6 pasm – 2 pkt. |  |
| 79 | Możliwości rozbudowy – opcje (dostępne w dniu składania oferty) |  |  |  |
| 80 | Możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę Liniową Matrycową 4,0-18,0 MHz, min. 1024 elementy, szerokość skanu max. 40 mm., | TAK |  |  |
| 81 | Możliwość rozbudowy o opcję badań z kontrastem | TAK/NIE | Tak – 1 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 82 | Możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę Liniową laparoskopową, min. 4,0-13,0 MHz, min. 190 elementów, szerokość skanu min. 30 min. | TAK |  |  |
| 83 | Możliwość rozbudowy o głowicę śródoperacyjną typu I oraz typu T. | TAK |  |  |
| 84 | Inne |  |  |  |
| 85 | Podtrzymywanie zasilania (zasilacz UPS) | TAK |  |  |

…...............................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do specyfikacji

z dnia. 13.06.2017r.

/Nazwa i adres Wykonawcy/

.........................................................

/miejscowość i data/

Zestawienie warunków i parametrów wymaganych

Grupa 9 – Cieplarka do płynów infuzyjnych

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

Rok produkcji ……………………………………

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zakres temperatury: 25° C - 42° C | TAK |  |
| 2 | Pojemność: min 30l | TAK |  |
| 3 | Pojemność do ogrzewania nie mniejsza niż : 12 butelek á 1000 m Lub 24 butelek á 500 ml | TAK |  |
| 4 | Wymiary: nie większe niż : 400 x 650 x 400 mm | TAK |  |
| 5 | Waga: < 25 kg | TAK |  |
| 6 | Zasilanie: 230 V AC (±6%), 50Hz | TAK |  |

…...............................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do specyfikacji

z dnia. 13.06.2017r.

/Nazwa i adres Wykonawcy/

.........................................................

/miejscowość i data/

Zestawienie warunków i parametrów wymaganych

Grupa 10– Stół operacyjno - Zabiegowy

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

Rok produkcji ……………………………………

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stół do zabiegów opatrunkowych i prostych zabiegów operacyjnych | TAK |  |
| 2. | Długość stołu z blatem : 2050 mm ( + 30 mm ) | TAK |  |
| 3. | Całkowita szerokość blatu : 580 mm ( + 30 mm ) | TAK |  |
| 4. | Regulacja wysokości blatu: 840 do 1020 mm ( + 30 mm ). Wymiary wysokości dotyczą górnej powierzchni materaca | TAK |  |
| 5. | Regulacja oparcia pleców: - 350 do 850 ( + 50 ) | TAK |  |
| 6. | Regulacja podgłówka: - 350 do 550 ( + 50 ) | TAK |  |
| 7. | Przechył Trendelenburga : 250 ( + 50 ) | TAK |  |
| 8. | Przechył anty-Trendelenburga : 100 ( + 50 ) | TAK |  |
| 9. | Regulacja kąta nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej: - 900 do 100 ( + 50 ) | TAK |  |
| 10. | Zakres regulacji kata odchylenia podnóżków w płaszczyźnie poziomej: 00 do 1800 + 50 | TAK |  |
| 11. | Regulacja wysokości blatu za pomocą nożnej pompy hydraulicznej | TAK |  |
| 12. | Dźwignie pompy po dwóch stronach podstawy, skierowane w stronę podgłówka |  |  |
| 13. | Regulacja segmentu oparcia pleców, podgłówka, przechyłów wzdłużnych oraz nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą | TAK |  |
| 14. | Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem dźwigni zwalniania blokad w sprężynach gazowych służących do regulacji oparcia pleców | TAK |  |
| 15. | Konstrukcja stołu wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo | TAK |  |
| 16. | Stół przejezdny z systemem centralnej blokady kół i kołem kierunkowym | TAK |  |
| 17. | Stół z zaciskiem wyrównania potencjałów wraz z przewodem do odprowadzania ładunków elektrostatycznych | TAK |  |
| 18. | Blat stołu 4-ro segmentowy: – podgłówek płytowy - oparcie pleców - płyta lędźwiowa - 2 szt. podnóżków | TAK |  |
| 19. | Blat przenikalny dla promieni RTG, z możliwością zastosowania tac na kasety lub uchwytów do mocowania kaset do zdjęć RTG, co najmniej w segmencie oparcia pleców i siedziska | TAK |  |
| 20. | Materace bezszwowe, antystatyczne, wykonane z poliuretanu spienionego. Materac płyty lędźwiowej zdejmowany. Grubość materaca min. 50 mm | TAK |  |
| 21. | Wyposażenie stołu : Oparcie ręki dwie sztuki | TAK |  |
| 22. | Powierzchnie stołu odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |

…...............................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do specyfikacji

z dnia. 13.06.2017r.

/Nazwa i adres Wykonawcy/

.........................................................

/miejscowość i data/

Zestawienie warunków i parametrów wymaganych

Grupa 11 – Aparat RTG – ramie C

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

Rok produkcji ……………………………………

| L.p. | Parametr wymagany aparatu | Parametr graniczny | Parametr punktowany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I RAMIĘ C |  |
| 1 | Głębokość ramienia C (odległość między osią wiązki a wewnętrzną powierzchnią ramienia C) | ≥ 68 cm | ≥ 72 cm – 5 pkt ≥68 <72 cm – 0 pkt |  |
| 2 | Odległość SID | ≥ 95 cm |  |  |
| 3 | Prześwit ramienia C (odległość między wzmacniaczem obrazu a lampą RTG) | ≥ 75 cm | ≥ 78 cm – 5 pkt ≥78<78 cm – 0 pkt |  |
| 4 | Zakres ruchu wzdłużnego ramienia C | ≥ 20 cm |  |  |
| 5 | Zakres ruchu pionowego ramienia C | ≥ 42 cm |  |  |
| 6 | Zamortyzowany ruch ramienia C w pionie | Tak |  |  |
| 7 | Zakres ruchu orbitalnego ramienia C | ≥ 130° |  |  |
| 8 | Zakres rotacji ramienia C (ruch wokół osi wzdłużnej) | ≥ ±220° |  |  |
| 9 | Zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej | ≥ ±10° |  |  |
| 10 | Hamulce ruchów ramienia C fabrycznie oznaczone kolorami (każdy hamulec innym) – te same kolory oznaczeń dla hamulca i dla odpowiedniej skali zakresu ruchu (m.in. ten sam kolor hamulca od ruchu orbitalnego i kolor skali ruchu orbitalnego) | Tak/Nie (załączyć przykładowe zdjęcia) | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 11 | Panel na ramieniu C do sterowania funkcjami aparatu w formie klawiszy membranowych lub dotykowego monitora | Tak |  |  |
| 12 | Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody | Tak |  |  |
| 13 | Uchwyt na wzmacniaczu obrazu do ręcznego manipulowania ramieniem C | Tak |  |  |
| 14 | Jedna dźwignia używana do sterowania kołami aparatu oraz jako hamulec wózka z ramieniem C | Tak |  |  |
| 15 | Sterowanie kołami aparatu umożliwiające aretaż kół w pozycji równoległej do stołu operacyjnego | Tak |  |  |
| 16 | Ręczny włącznik promieniowania | Tak |  |  |
| 17 | Przycisk nożny do włączania promieniowania | Tak |  |  |
| 18 | Sygnalizacja włączonego promieniowania na ramieniu C | Tak |  |  |
| 19 | Szerokość wózka z ramieniem C | ≤ 85 cm |  |  |
| 20 | Masa wózka z ramieniem C – całości przemieszczanej między salami na bloku (bez wózka monitorów) | ≤ 290 kg |  |  |
| II GENERATOR |  |
| 21 | Maksymalna częstotliwość pracy generatora min. 20 kHz | Tak, podać |  |  |
| 22 | Moc generatora RTG | ≥ 2,0 kW | ≥ 2,3 kW – 5 pkt ≥2< 2,3 kW – 0 pkt |  |
| 23 | Akwizycja ≥ 25 obrazów/s podczas skopi ciągłej lub pulsacyjnej | Tak |  |  |
| 24 | Skopia pulsacyjna | ≤ 2 p/s ≥ 15 p/s |  |  |
| 25 | Radiografia cyfrowa | Tak |  |  |
| 26 | Maksymalne napięcie w trybie fluoroskopii i radiografii | ≥ 110 kV |  |  |
| 27 | Maksymalny prąd dla fluoroskopii pulsacyjnej | ≥ 20 mA | ≥ 20 mA – 5 pkt <21 mA – 0 pkt |  |
| 28 | Maksymalny prąd dla radiografii cyfrowej | ≥ 20 mA |  |  |
| 29 | Automatyczny dobór parametrów dla fluoroskopii | Tak |  |  |
| 30 | Zasilanie 230V +/-10%, 50Hz | Tak |  |  |
| III LAMPA I KOLIMATORY |  |
| 31 | Lampa 1 – ogniskowa | Tak |  |  |
| 32 | Wielkość ogniska | ≤ 0,6 |  |  |
| 33 | Filtracja wewnętrzna | ≥ 2,5 mm Al |  |  |
| 34 | Kolimator szczelinowy z rotacją | Tak |  |  |
| 35 | Kolimator koncentryczny typu Iris | Tak |  |  |
| 36 | Ustawienie kolimatora z bez promieniowania poprzez wyświetlaniu na obrazie LIH aktualnego położenia krawędzi przesłon | Tak |  |  |
| 37 | Pojemność cieplna anody | ≥ 50 kHU |  |  |
| 38 | Pojemność cieplna kołpaka | ≥ 1200 kHU |  |  |
| 39 | Szybkość chłodzenia anody | ≥ 30 kHU/min |  |  |
| IV WZMACNIACZ OBRAZU |  |
| 40 | Średnica wzmacniacza obrazu | ≥ 9" |  |  |
| 41 | Liczba pól obrazowych | ≥ 3 |  |  |
| 42 | Współczynnik DQE, nie mniejszy niż 60% | Tak |  |  |
| V SYSTEM TV |  |
| 43 | Typ kamery: CCD | Tak |  |  |
| 44 | Rozdzielczość kamery | ≥ 1024x1024 |  |  |
| VI SYSTEM CYFROWEJ OBRÓBKI OBRAZU I PAMIĘĆ |  |
| 45 | Matryca przetwarzania obrazów | ≥ 1024x1024 |  |  |
| 46 | Głębia obrazu | ≥ 12 bit |  |  |
| 47 | Liczba pamiętanych obrazów w pełnej matrycy | ≥ 100 000 |  |  |
| 48 | Funkcja LIH (Last Image Hold) | Tak |  |  |
| 49 | Funkcja pęti fluoroskopowej | Tak |  |  |
| 50 | Wyświetlanie mozaiki obrazów min. 16 obrazów | Tak |  |  |
| 51 | Obraz lustrzany (obracanie obrazu na monitorze góra/dół, lewo/prawo) | Tak |  |  |
| 52 | Zoom | Tak |  |  |
| 53 | Wzmocnienie krawędzi i redukcja szumów | Tak |  |  |
| 54 | System nanoszenia opisów | Tak |  |  |
| 55 | System wpisywania danych pacjenta | Tak |  |  |
| 56 | System zarządzania bazą danych z badaniami | Tak |  |  |
| 57 | Funkcja pomiaru odległości i kątów | Tak |  |  |
| VII WÓZEK Z MONITORAMI |  |
| 58 | Liczba monitorów | ≥ 2 |  |  |
| 59 | Rodzaj monitora i przekątna ekranu: LCD TFT min. 19" | Tak |  |  |
| 60 | Maksymalna luminacja monitorów | ≥ 600 cd/m2 |  |  |
| 61 | Wskaźnik włączonego promieniowania na wózku z monitorami | Tak |  |  |
| 62 | Możliwość obracania monitorów wokół osi pionowej względem podstawy wózka min. o 180° w celu ustawienia ekranu monitorów bezpośrednio przy stole operacyjnym | Tak/Nie | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 63 | Wózek z monitorami może być odłączony od ramienia C na czas transportu | Tak |  |  |
| VIII ŚRODKI DOKUMENTACYJNE I ARCHIWIZACYJNE |  |
| 64 | Napęd dysków CD-R i/lub DVD do zapisu obrazów DICOM | Tak |  |  |
| 65 | Automatyczne dogrywanie na dysk CD i/lub DVD przeglądarki DICOM | Tak |  |  |
| 66 | Funkcjonalności sieciowe DICOM min. DICOM Send, DICOM Storage Commitment, DICOM Worklist | Tak |  |  |
| 67 | Port USB do archiwizacji w formacie DICOM oraz w min. jednym z następujących: BMP lub JPG lub TIFF | Tak, opisać |  |  |
| IX WYPOSAŻENIE I WYMAGANIA DODATKOWE |  |
| 68 | Zintegrowany system monitorowania i wyświetlania dawki RTG | Tak |  |  |
| 69 | Celownik laserowy zintegrowany w obudowie wzmacniacza obrazu (nie dopuszcza się celowników montowanych z boku wzmacniacza) | Tak |  |  |
| 70 | Drukarka na papier termiczny o szerokości min. 210 mm | Tak |  |  |
| 71 | Deklaracja zgodności na cały aparat | Tak |  |  |
| 72 | Fartuch chirurgiczny RTG, jednostronny, wykonany z wielowarstwowej i elastycznej gumy ołowiowej, zabezpieczający przód i łopatki użytkownika. Pasy mocujące przekładane na barkach, krzyżowane na plecach, zapinane z przodu na taśmy samoprzyczepne – rzep, łatwe ściąganie. 0,35 mm Pb na całej powierzchni z przodu, 0,25 mm Pb na pozostałych częściach, możliwość wyboru koloru. Fartuch wyposażony w dwa napy umożliwiające połączenie ochrony tarczycy z fartuchem Osłona na tarczyce RTG wykonana z wielowarstwowej gumy ołowianej, ekwiwalent ołowiu 0,50 mm Pb na całej powierzchni, zapięcie z tyłu na rzep – z możliwością regulacji obwodu oraz z dwoma napami umożliwiającymi łączenie ochrony z fartuchem w celu lepszego zabezpieczenia personelu. | 3 komplety (2x rozmiar M , 1x rozmiar L) |  |  |
| 73 | Podłączenie wraz z licencją do systemu PACS Zamawiającego | Tak |  |  |
| 74 | Testy akceptacyjne i testy specjalistyczne w terminach zgodnych z gwarancją | TAK |  |  |
| 75 | Rozkład promieniowania rozproszonego w obszarze zajmowanym przez obsługę systemu – obliczenia i rysunki | TAK |  |  |

…...............................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do specyfikacji

z dnia. 13.06.2017r.

/Nazwa i adres Wykonawcy/

.........................................................

/miejscowość i data/

Zestawienie warunków i parametrów wymaganych

Grupa 12 – Aparat do znieczuleń

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

Rok produkcji ……………………………………

| L.p. | Parametr wymagany aparatu | Parametr graniczny | Parametr punktowany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Parametry ogólne |  |  |  |
| 1. | Wymiary zewnętrzne | Podać (wys. x szer. x gł.) (cm) |  |  |
| 2. | Masa (kg) | Podać |  |  |
| 3. | Wyposażony w podświetlany blat do pisania i min. trzy szuflady na akcesoria | Tak |  |  |
| 4. | Zasilanie dostosowane do 230 V 50 Hz | Tak |  |  |
| 5. | Dodatkowe gniazda elektryczne 230 V (minimum 4 gniazda) | Tak |  |  |
| 6. | Awaryjne zasilanie elektryczne aparatu na minimum 45 minut w warunkach standardowych | Tak |  |  |
| 7. | Reduktory do butli O2 i N2O ze złączami, wyposażone w przyłącze do aparatu, dopuszcza się wyświetlanie wartości reduktorów w wersji elektronicznej na ekranie respiratora anestetycznego | Tak |  |  |
| 8. | Zasilanie gazowe (O2, powietrze) z sieci centralnej | Tak |  |  |
| 9. | Awaryjne zasilanie gazowe z butli (N2O, O2) | Tak |  |  |
| 10. | Uchwyt do zapasowej butli tlenowej i podtlenku azotu na tylnej ścianie aparatu | Tak |  |  |
| 11. | Ssak iniektorowy z regulacją siły ssania i zbiornikiem na wydzieliny o pojemności min. 0,7l oraz minimum jednym zapasowym wymiennym zbiornikiem | Tak |  |  |
| II | System dystrybucji gazów |  |  |  |
| 1. | Precyzyjne elektroniczne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza dostosowane do anestezji z niskimi i minimalnymi przepływami. | Tak |  |  |
| 2. | Awaryjny mechaniczny przepływomierz zapasowy z przepływem tlenu minimum 10 l/min | Tak |  |  |
| 3. | System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie z podtlenkiem azotu na poziomie min. 23%. | Tak |  |  |
| 4. | Przepływomierze umożliwiające podaż gazów w systemie anestezji z niskimi i minimalnymi przepływami | Tak |  |  |
| III | Układ oddechowy |  |  |  |
| 1. | Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych i dzieci o niskiej podatności | Tak |  |  |
| 2. | Układ oddechowy o prostej budowie, łatwy do wymiany i sterylizacji pozbawiony lateksu | Tak |  |  |
| 3. | Przystosowany do prowadzenia znieczulenia w systemach półotwartym i półzamkniętym | Tak |  |  |
| 4. | Obejście tlenowe o dużej wydajności | Tak |  |  |
| 5. | Wielorazowy pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności maks. 1,5 l | Tak |  |  |
| 6. | Eliminacja gazów poanestetycznych poza salę operacyjną | Tak |  |  |
| IV | Respirator anestetyczny |  | Napęd elektryczny – 10 pkt Pneumatyczny – 0 pkt |  |
| 1. | Tryby wentylacji | Tak |  |  |
| 2. | - możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej | Tak |  |  |
| 3. | - oddech spontaniczny | Tak |  |  |
| 4. | - tryb wentylacji ciśnieniowo zmienny | Tak |  |  |
| 5. | - tryb wentylacji objętościowo zmienny | Tak |  |  |
|  | - tryb wentylacji synchronizowany, kontrolowany objętościowo | Tak |  |  |
| 6. | - minimalny zakres PEEP od 4 do 20 cm H2O (podać zakres) | Tak | Możliwość regulacji poniżej 4 cmH2O – 10 pkt w podanym zakresie tj od 4 do 20 cm H2O – 0 pkt. |  |
| V | Regulacje | Tak |  |  |
| 8. | - regulacja stosunku wdechu do wydechu - minimum 3:1 do 1:4 (podać zakres) | Tak |  |  |
| 9. | - regulacja częstości oddechu minimum od 4 do 60 /min wentylacja objętościowa i ciśnieniowa (podać zakres) | Tak |  |  |
| 10. | - zakres objętości oddechowej minimum od 20 do 1400 ml wentylacja objętościowa (podać zakres) | Tak |  |  |
| 11. | - regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum: od 15 do 60 cm H2O (podać zakres) | Tak |  |  |
| 12. | - regulowana płynnie lub skokowo pauza wdechowa w zakresie minimum 5-50% (podać zakres) | Tak |  |  |
| 13. | - regulacja czułości wyzwalacza w zakresie min 2 – 12 l/min (podać zakres) | Tak |  |  |
| VI | Alarmy | Tak |  |  |
| 1 | - niskiej objętości minutowej MV | Tak |  |  |
| 2. | - alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego | Tak |  |  |
| 3 | - alarm braku zasilania w energię elektryczną | Tak |  |  |
| 4 | - alarm braku zasilania w gazy | Tak |  |  |
| 5 | - alarm Apnea | Tak |  |  |
| VII | Pomiar i obrazowanie |  |  |  |
| 1. | Stężenie tlenu w gazach oddechowych | Tak |  |  |
| 2. | Pomiar objętości oddechowej TV | Tak |  |  |
| 3. | Pomiar pojemności minutowej MV | Tak |  |  |
| 4. | Pomiar częstotliwości oddechowej f | Tak |  |  |
| 5. | Ciśnienia szczytowego | Tak |  |  |
| 6. | Ciśnienia Plateau | Tak |  |  |
| 7. | Ciśnienia średniego | Tak |  |  |
| 8. | Ciśnienia PEEP | Tak |  |  |
| 9. | Częstość oddychania | Tak |  |  |
| 10. | Stężenie wdechowe i wydechowe tlenu w gazach oddechowych – pomiar metodą paramagnetyczną. Nie dopuszcza się czujników galwanicznych | Tak, pomiar w aparacie do znieczulenia lub w monitorze zewnętrznym |  |  |
| 11. | Pomiar stężenia środków anestetycznych dla mieszaniny wdechowej i wydechowej dla: podtlenku azotu, izofluranu, sevofluranu, desfluranu | Tak, pomiar w aparacie do znieczulenia lub w monitorze zewnętrznym |  |  |
| 12. | Pomiar stężenia prężności CO2 na wdechu i wydechu wraz krzywą kapnograficzną | Tak, pomiar w aparacie do znieczulenia lub w monitorze zewnętrznym |  |  |
| 13 | Pomiar stężenia N2O na wdechu i wydechu w gazach oddechowych | Tak, pomiar w aparacie do znieczulenia lub w monitorze zewnętrznym |  |  |
| VIII | Prezentacja graficzna |  |  |  |
| 1. | Ekran o przekątnej minimum 6", do prezentacji parametrów znieczulenia i krzywych oddechowych | Tak |  |  |
| 2. | Obrazowanie co najmniej krzywej ciśnienia w drogach oddechowych w aparacie do znieczulenia | Tak |  |  |
| IX | MONITOR PARAMETRÓW ŻYCIOWYCH | Do aparatu do znieczulania |  |  |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
| 1 | Monitor modułowy – pomiar parametrów realizowany za pomocą modułów | Tak |  |  |
| 2 | Pojedynczy płaski medyczny ekran kolorowy LCD TFT o przekątnej min. 10" z możliwością konfiguracji ekranu oraz prezentacji przynajmniej sześciu krzywych (opisać) | Tak |  |  |
| 3 | Obsługa monitora przez pokrętło i przyciski lub ekran dotykowy | Tak |  |  |
| 4 | Zasilanie AC 230V 50 Hz (+/-10 %), Zasilanie awaryjne na okres minimum 120 minut | Tak |  |  |
| 5 | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) wszystkich parametrów z możliwością zawieszenia czasowego i na stałe | Tak |  |  |
| 6 | Element montażowy zapewniający wygodną i bezpieczną eksploatację monitora na aparacie bez konieczności podłączania przewodów zasilających. | Tak |  |  |
| 7 | Monitor spełnia wymogi obowiązujących norm bezpieczeństwa | Tak |  |  |
| 8 | Możliwość ręcznej zmiany poszczególnych parametrów pracy i granic alarmowych |  |  |  |
| 9 | Układy alarmowe o różnych stopniach ważności. Ustawianie granic alarmowych wszystkich parametrów ręczne lub automatyczne. Pamięć alarmów | Tak |  |  |
| 10 | Pamięć zdarzeń krytycznych | Tak |  |  |
| 11 | Możliwość wyświetlania trendów wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tablic i graficznie (minimum 24 godziny) | Tak |  |  |
| 12 | Oprogramowanie, menu na ekranie, komunikaty w języku polskim | Tak |  |  |
| X | MONITOROWANIE PARAMETRÓW PODSTAWOWYCH |  |  |  |
| 1 | EKG, możliwość monitorowania przy pomocy minimum 3 elektrod, przewód EKG w komplecie. Zakres pomiarowy akcji serca min. 30-250 1/min | Tak |  |  |
| 2 | Reakcja monitora na brak prawidłowego kontaktu elektroda-skóra | Tak |  |  |
| 3 | Możliwość rozbudowy o monitorowania 12 odprowadzeń | Tak |  |  |
| 4 | Monitorowanie odchylenia segmentu ST we wszystkich odprowadzeniach. Zakres pomiarowy minimum +/- 1,2 mV | Tak |  |  |
| 5 | Monitorowanie podstawowych arytmii z co najmniej dwóch odprowadzeń | Tak |  |  |
| 6 | Monitorowanie częstości oddechu metodą impedancyjną, wartości cyfrowe i krzywa. Zakres pomiarowy częstości oddechu minimum 6-80 1/min. | Tak |  |  |
| 7 | Pomiar wysycenie hemoglobiny tlenem. Zakres pomiarowy wysycenia 1-100%. Zakres pomiarowy tętna minimum 30-250 1/min. Czujnik na palec dla dorosłych i na ucho. Przewód połączeniowy w komplecie. | Tak |  |  |
| 8 | Ciśnienie tętnicze krwi metodą nieinwazyjną, tryb pracy ręczny i automatyczny (programowanie odstępów od 1 do 180 minut), możliwość pomiarów ciśnienia u chorych w różnym wieku. Zakres pomiarowy ciśnień u dorosłych minimum 30-250 mmHg. Min. 3 mankiety dla dorosłych w różnych rozmiarach Przewód połączeniowy w komplecie. | Tak |  |  |
| 9 | Dwukanałowy pomiar ciśnienia inwazyjnego z wyposażeniem (minimum 5 szt. jednorazowych przetworników na kanał) | Tak |  |  |
| 10 | Dwukanałowy pomiar temperatury z czujnikiem powierzchniowym (T1) w komplecie. Zakres pomiarowy temperatur minimum 15-45 ºC. | Tak |  |  |
| 11 | Pomiar zwiotczenia mięśniowego w postaci modułu (z zestawem startowym) sterowany z poziomu monitora parametrów hemodynamicznych . | Tak |  |  |
| 12 | Wszystkie akcesoria dla monitora i aparatu do znieczulania takie jak czujniki przepływu, linie próbujące, kable EKG, czujniki SpO2, czujniki temperatury kompatybilne z użytkowanymi przez Zamawiającego aparatami do znieczulania i monitorami | TAK |  |  |
| XI | Inne |  |  |  |
| 1. | Układy jednorazowe dla dorosłych | Tak min. 50 sztuk |  |  |

…...............................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do specyfikacji

z dnia. 06.06.2017r.

/Nazwa i adres Wykonawcy/

.........................................................

/miejscowość i data/

Zestawienie warunków i parametrów wymaganych

Grupa 13 – Kapnograf – 3 szt.

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

Rok produkcji ……………………………………

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Monitor Parametrów Hemodynamicznyh |
| 1. | PARAMETRY OGÓLNE | Parametry wymagane |  |
|  | Moduł pomiaru CO2 na wydechu | Tak |  |
|  | Moduł do podłączenia do posiadanych przez Zamawiającego monitorach Infinity Delta | Tak |  |
|  | Prezentacja danych i krzywej kapnograficznej na kardiomonitorze | Tak |  |
| 2. | Pozostałe | Parametry wymagane |  |
|  | Komunikacja z urządzeniem w języku polskim | Tak |  |
|  | Akcesoria kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego monitorami typu Infinity Delta | Tak |  |
|  | Stacja dokująca pozwalająca na szybkie podłączenie i odłączenia kardiomonitora z systemu bez konieczności wpinania przewodu zasilającego jak i sieciowego. | Tak |  |

…...............................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do specyfikacji

z dnia. 13.06.2017r.

/Nazwa i adres Wykonawcy/

.........................................................

/miejscowość i data/

Zestawienie warunków i parametrów wymaganych

Grupa 14 –Respirator  – 5 szt.

| L.p. | PARAMETR/FUNKCJA/WARUNKI | Wartość wymagana | Parametr punktowane + sposób oceny | Parametr Oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Respirator transportowy z wyposażeniem –wymagania podstawowe |
| 1 | Transportowy zestaw medyczny do wentylacji pacjenta. | TAK |  |  |
| 2 | Urządzenie w zwartej i wytrzymałej obudowie, z możliwością zawieszenia na ramie noszy, z uchwytem do przenoszenia w ręku | TAK |  |  |
| 3 | Zestaw składa się z respiratora transportowego, przewodu ciśnieniowego umożliwiającego podłączenie respiratora do zewnętrznego źródła tlenu ze złączem AGA min 2 m, maski nr 5, przewodu pacjenta, płuca testowego | TAK |  |  |
| 4 | Zasilanie/ładowanie z sieci 230V. Przewód podłączany do respiratora za pośrednictwem złącza typu magcode. | TAK |  |  |
| 5 | Możliwość wymiany baterii, przez użytkownika, bez użycia narzędzi |  | Możliwość wymiany baterii, przez użytkownika, bez użycia narzędzi – 5 pkt. NIE – 0 pkt |  |
| 6 | System kontrolny akumulatora umożliwiający sprawdzenie poziomu naładowania i poprawność działania baterii bez potrzeby włączania urządzenia | TAK |  |  |
| 7 | Akumulator bez efektu pamięci | TAK |  |  |
| 8 | Ładowanie baterii od 0 do min 95 % w czasie do 3,5 godziny |  |  |  |
| Parametry techniczne |
| 9 | Respirator przeznaczony do wentylacji dorosłych, dzieci i niemowląt | TAK |  |  |
| 10 | Waga respiratora max 2,5 kg +/- 5% | TAK |  |  |
| 11 | Zasilanie w tlen o ciśnieniu min od 2,7 do 6,0 bar | TAK |  |  |
| 12 | Zasilanie z baterii min 10 h | TAK |  |  |
| 13 | Wentylacja 100% tlenem i Air Mix | TAK |  |  |
| 14 | Możliwość pracy w temperaturze min -18 - + 50˚C | TAK |  |  |
| 15 | Możliwość przechowywania w temperaturze min -40 - +70˚C | TAK |  |  |
| 16 | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą ustawień parametrów oddechowych w postaci potwierdzenia wyboru parametru po jego ustawieniu | TAK |  |  |
| 17 | Rozpoczęcie natychmiastowej wentylacji w trybach ratunkowych za pomocą przycisków umieszczonych na panelu głównym |  | Rozpoczęcie natychmiastowej wentylacji w trybach ratunkowych za pomocą przycisków umieszczonych na panelu głównym – 5 pkt. NIE – 0 pkt |  |
| 18 | Możliwość ustawienia parametrów oddechowych na podstawie wzrostu i płci pacjenta |  | Możliwość ustawienia parametrów oddechowych na podstawie wzrostu i płci pacjenta – 5 pkt. NIE – 0 pkt |  |
| 19 | Autotest, pozwalający na sprawdzenie działania respiratora każdorazowo po włączeniu urządzenia | TAK |  |  |
| 20 | Wbudowany czytnik kart pamięci wraz z kartą o pojemności min 2 GB do zapisywania monitorowanych parametrów oraz zdarzeń z możliwością późniejszej analizy | TAK |  |  |
| 21 | Możliwość ręcznego wyzwalania oddechów w trybie RKO bezpośrednio przy masce do wentylacji |  | Możliwość ręcznego wyzwalania oddechów w trybie RKO bezpośrednio przy masce do wentylacji – 5 pkt. NIE – 0 pkt |  |
| Tryby wentylacji |
| 22 | IPPV | TAK |  |  |
| 23 | RSI |  | RSI – 5 pkt. NIE – 0 pkt |  |
| 24 | CPR | TAK |  |  |
| 25 | CPAP | TAK |  |  |
| 26 | SIMV | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy respiratora o dodatkowe tryby |
| 27 | S-IPPV |  | S-IPPV – 5 pkt. NIE – 0 pkt |  |
| 28 | Inhalacja |  | Inhalacja – 5 pkt. NIE – 0 pkt |  |
| 29 | Częstotliwość oddechowa regulowana w zakresie min. 5-50 oddechów/min | TAK |  |  |
| 30 | Objętość oddechowa regulowana w zakresie min 50 – 2000 ml | TAK |  |  |
| 31 | Ciśnienie PEEP regulowane w zakresie min od 0 do 20 cm H2O | TAK |  |  |
| 32 | Ciśnienie maksymalne w drogach oddechowych regulowane w zakresie min od 10-65 mbar | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie parametrów |
| 33 | Ciśnienie PEEP | TAK |  |  |
| 34 | Maksymalne ciśnienie wdechowe | TAK |  |  |
| 35 | Objętość oddechowa | TAK |  |  |
| 36 | Objętość minutowa | TAK |  |  |
| 37 | Częstość oddechowa | TAK |  |  |
| Prezentacja graficzna |
| 38 | Zintegrowany kolorowy wyświetlacz LCD lub TFT o przekątnej min 5 cali do prezentacji parametrów nastawnych oraz manometru | TAK |  |  |
| Alarmy |
| 39 | Bezdechu | TAK |  |  |
| 40 | Nieszczelności układu | TAK |  |  |
| 41 | Wysokiego/niskiego poziomu ciśnienia w drogach oddechowych | TAK |  |  |
| 42 | Rozładowanego akumulatora/braku zasilania | TAK |  |  |
| 43 | Alarmy dźwiękowe, wizualne oraz komunikaty informujące o rodzaju alarmu wyświetlane na ekranie w języku polskim | TAK |  |  |

…...............................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do specyfikacji

z dnia. 13.06.2017r.

/Nazwa i adres Wykonawcy/

.........................................................

/miejscowość i data/

Zestawienie warunków i parametrów wymaganych

Grupa 15– Pompy infuzyjne – 5 szt.

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

Rok produkcji ……………………………………

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stosowanie strzykawek 5, 10, 20, 30, 50 ml. Podać typ i producenta | TAK |  |
| 2 | Wysokość pompy zapewniająca wygodną obsługę do 8 pomp, zamocowanych jedna nad drugą - maks 12 cm | TAK |  |
| 3 | Strzykawki montowane od czoła a nie od góry pompy. | TAK |  |
| 4 | Strzykawka nie wychodząca poza obudowę pompy |  |  |
| 5 | Szybkość dozowania w zakresie 0,1-1800 ml/h | TAK |  |
| 6 | Szybkość dozowania Bolus-a do 2000 ml/h | TAK |  |
| 7 | Bolus manualny i automatyczny | TAK |  |
| 8 | Programowanie parametrów podaży Bolus-a: objętość / dawka czas lub szybkość podaży | TAK |  |
| 9 | Zmiana parametrów Bolus-a bez wstrzymywania infuzji | TAK |  |
| 10 | Możliwość programowania podaży dawki indukcyjnej: objętość / dawka czas lub szybkość podaży | TAK |  |
| 11 | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: ng, μg, mg, μU, mU, U, kU, jednostki molowe na kg wagi ciała lub nie, na min, godz. dobę. | TAK |  |
| 12 | Klawiatura numeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji | TAK |  |
| 13 | Biblioteka leków – możliwość zapisania w pompie procedur dozowania leków złożonych z: nazwy leku koncentracji leku szybkości dozowania (dawkowanie) całkowitej objętości (dawki) infuzji parametrów bolusa (objętości / dawki i czasu podaży) parametrów dawki indukcyjnej (jak dla bolusa) Pojemność biblioteki co najmniej 120 leków | TAK |  |
| 14 | Możliwość programowania biblioteki leków bezpośrednio z klawiatury pompy (bez konieczności stosowania zewnętrznego urządzenia) | TAK |  |
| 15 | Dostępność oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków (pod systemem Windows) | TAK |  |
| 16 | Regulowane progi ciśnienia w zakresie od 50 do 1000 mm Hg , min. 10 poziomów okluzji | TAK |  |
| 17 | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. | TAK |  |
| 18 | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego. | TAK |  |
| 19 | Rozbudowany system alarmów: 5 min do opróżnienia strzykawki pusta strzykawka 5 min do końca infuzji koniec infuzji nieprawidłowe mocowanie strzykawki okluzja 30 min do rozładowania akumulatora akumulator rozładowany pompa uszkodzona | TAK |  |
| 20 | Historia obejmująca 2000 wpisów z datą i godziną zdarzenia, | TAK |  |
| 21 | Czas pracy z akumulatora min. 20 h przy infuzji 5ml/h | TAK |  |
| 22 | Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu - poniżej 5 h | TAK |  |
| 23 | Mocowanie pojedynczej pompy do statywów oraz stacji dokujących nie wymaga odłączania lub dołączania uchwytu mocującego lub jakichkolwiek innych części. | TAK |  |
| 24 | Uchwyt do przenoszenia pompy nie wymagający odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących. | TAK |  |
| 25 | Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania. alarm nieprawidłowego mocowania. pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą, automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej, | TAK |  |
| 26 | Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacjach dokujących poprzez sieć LAN z oprogramowaniem zewnętrznym, służącym do: podglądu przebiegu infuzji dla każdej pompy w formie graficznego wykresu (trendu), podglądu parametrów infuzji dla każdej pompy, prezentacji alarmów w pompach oraz wyświetlania ich przyczyny, archiwizacji informacji o przeprowadzonych infuzjach. | TAK |  |
| 27 | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej – niedopuszczalny jest zasilacz zewnętrzny. | TAK |  |
| 28 | Czytelny wyświetlacz z możliwością wyświetlenia następujących informacji jednocześnie: nazwa leku, dawka, prędkość infuzji, , stan naładowania akumulatora, aktualne ciśnienie w drenie, stan infuzji (w toku lub zatrzymana). | TAK |  |
| 29 | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim | TAK |  |
| 31 | Waga do 2,5 kg | TAK |  |
| 32 | Zasilanie 230 V AC, 50 Hz +10% , -15% oraz 12 V DC | TAK |  |

…...............................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do specyfikacji

z dnia. 13.06.2017r.

/Nazwa i adres Wykonawcy/

.........................................................

/miejscowość i data/

Zestawienie warunków i parametrów wymaganych

Grupa 16– Monitory medyczne – 6 szt.

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

Rok produkcji ……………………………………

| Monitor przeglądowy – 27-calowy typu MDview 272 |
| --- |
| L.p. | Parametr | Zakres | Parametr oferowany |
| 1 | Rodzaj wyświetlacza | Kolorowy LCD z panelem IPS z podświetleniem LED |  |
| 2 | Przekątna ekranu | Co najmniej 27 cali |  |
| 3 | Zalecana rozdzielczość obrazu | 2560 x 1440pikseli |  |
| 4 | Czas reakcji | Nie mniej niż 7ms(szary-do-szarego) |  |
| 5 | Jasność (maksymalna) | Co najmniej 340 cd/m2 |  |
| 6 | Kontrast | Co najmniej 1000:1 |  |
| 7 | Kąt widzenia poziomy | 178 stopni |  |
| 8 | Kąt widzenia pionowy | 178 stopni |  |
| 9 | Tablica LUT (programowalna) | TAK 14 bit |  |
| 10 | Złącza | 1 x DisplayPort, 1 x DVI-D, 1 x HDMI, 1 x VGA |  |
| 11 | Waga monitora (bez podstawy) | Nie więcej niż 13 kg |  |
| 12 | Standard DICOM | TAK |  |
| 13 | Zużycie energii | Typowo -nie więcej niż 50W |  |
| 14 | Tryb oszczędzania energii | TAK |  |
| 15 | Funkcja kompensacji jasności otoczenia | TAK |  |
| 16 | Możliwość kalibracji przez użytkownika przy użyciu oprogramowania producenta monitora | TAK, dołączone specjalne oprogramowanie tego samego producenta co monitor, umożliwiające m.in. automatyczną kalibrację monitora, przeprowadzenie kontroli jakości, raportowanie |  |

…...............................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 3 do specyfikacji

z dnia. 13.06.2017r.

/Nazwa i adres Wykonawcy/

.........................................................

/miejscowość i data/

Warunki gwarancji i serwisu

Grupa 1,2,3,4,5,7,9,10,11,12,13,14,15

| L.p. | OPIS | Parametr wymagana | Parametr oferowany | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna gwarancja ( bez wyłączeń ) na dostarczony sprzęt na okres min. 24 miesięcy ( liczone od daty podpisania protokołu odbioru na przedmiotu zamówienia ). | TAK, podać |  | 24 miesiące – 0 pkt 36 miesięcy – 10 pkt |
| 2 | Przeglądy okresowe. Po każdym przeglądzie wydanie świadectwa sprawności i dokonania odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym urządzenia | TAK |  | - |
| 3 | Wymiana aparatu na nowy po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego zespołu ( części) w przypadku dalszego wadliwego działania ( z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika) | TAK |  | - |
| 4 | Każda naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 5 dni przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy | TAK |  | - |
| 5 | Weryfikacja złóżonej reklamacji przez telefon, e-mail lub fax w ciągu 12 godzin od jej wysłania przez Zamawiającego | Tak |  |  |
| 6 | Czas przystąpienia do naprawy max. 48h od chwili przyjęcia zgłoszenia ( w dni robocze) | Tak, podać |  |  |
| 7 | Maksymalny czas usunięcia usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw nie może przekroczyć 7 dni roboczych od chwili przyjęcia zgłoszenia. | Tak |  |  |
| 8 | Gwarancja min. 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów po okresie zakończenia produkcji | Min. 10 lat | Liczba lat:......... | - |
| 9 | Forma zgłoszeń reklamacji i napraw | Poczta, fax, poczta elektroniczna, (podać) |  | - |
| 10 | Szkolenie pracowników w 2 terminach po około 25 osób. (nie dotyczy : Grupa 1, 2) | TAK |  | - |
| 11 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej | TAK |  | - |

Grupa 6,8

| L.p. | OPIS | Parametr wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna gwarancja ( bez wyłączeń ) na dostarczony sprzęt na okres 36 miesięcy ( liczone od daty podpisania protokołu odbioru na przedmiotu zamówienia ). | TAK, podać |  |
| 2 | Przeglądy okresowe. Po każdym przeglądzie wydanie świadectwa sprawności i dokonania odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym urządzenia | TAK |  |
| 3 | Wymiana aparatu na nowy po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego zespołu ( części) w przypadku dalszego wadliwego działania ( z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika) | TAK |  |
| 4 | Każda naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 5 dni przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy | TAK |  |
| 5 | Weryfikacja złóżonej reklamacji przez telefon, e-mail lub fax w ciągu 12 godzin od jej wysłania przez Zamawiającego | Tak |  |
| 6 | Czas przystąpienia do naprawy max. 48h od chwili przyjęcia zgłoszenia ( w dni robocze) | Tak, podać |  |
| 7 | Maksymalny czas usunięcia usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw nie może przekroczyć 7 dni roboczych od chwili przyjęcia zgłoszenia. | Tak |  |
| 8 | Gwarancja min. 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów po okresie zakończenia produkcji | Min. 10 lat | Liczba lat:......... |
| 9 | Forma zgłoszeń reklamacji i napraw | Poczta, fax, poczta elektroniczna, (podać) |  |
| 10 | Szkolenie pracowników w 2 terminach po około 25 osób. | TAK |  |
| 11 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej | TAK |  |

Grupa 16

| L.p. | OPIS | Parametr wymagana | Parametr oferowany | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna gwarancja ( bez wyłączeń ) na dostarczony sprzęt na okres min. 36 miesięcy ( liczone od daty podpisania protokołu odbioru na przedmiotu zamówienia ). | TAK, podać |  | 36 miesiące – 0 pkt > 36 miesięcy – 10 pkt |
| 2 | Przeglądy okresowe. Po każdym przeglądzie wydanie świadectwa sprawności i dokonania odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym urządzenia | TAK |  | - |
| 3 | Wymiana aparatu na nowy po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego zespołu ( części) w przypadku dalszego wadliwego działania ( z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika) | TAK |  | - |
| 4 | Każda naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 5 dni przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy | TAK |  | - |
| 5 | Weryfikacja złóżonej reklamacji przez telefon, e-mail lub fax w ciągu 12 godzin od jej wysłania przez Zamawiającego | Tak |  |  |
| 6 | Czas przystąpienia do naprawy max. 48h od chwili przyjęcia zgłoszenia ( w dni robocze) | Tak, podać |  |  |
| 7 | Maksymalny czas usunięcia usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw nie może przekroczyć 7 dni roboczych od chwili przyjęcia zgłoszenia. | Tak |  |  |
| 8 | Gwarancja min. 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów po okresie zakończenia produkcji | Min. 10 lat | Liczba lat:......... | - |
| 9 | Forma zgłoszeń reklamacji i napraw | Poczta, fax, poczta elektroniczna, (podać) |  | - |
| 10 | Szkolenie pracowników w 2 terminach po około 25 osób | TAK |  | - |
| 11 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej | TAK |  | - |

…...............................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

0

Załącznik Nr 4 do specyfikacji

z dnia. 13.06.2017r.

/Nazwa i adres Wykonawcy/

.........................................................

/miejscowość i data/

Oświadczenie wykonawcy

Składane na podstawie art. 24 ust 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA – art. 24 ust. 1 pkt 23

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatury i sprzętu medycznego wraz z infrastrukturą informatyczną oraz szkolenie pracowników w ramach projektu „Doposażenie w sprzęt medyczny oraz infrastrukturę informatyczna ze szczególnym uwzględnieniem obszaru intensywnego nadzoru Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie” ZP 22/2017 prowadzonego przez Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego, os. Na Skarpie 66, Kraków, po zapoznaniu się z firmami oraz adresami wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, zamieszczonymi na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej zamawiającego oświadczam co następuje:

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

( jeżeli dotyczy) w przeciwnym wypadku skreślić

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

……………………., dnia………………………..r.

(Miejscowość)						……………………………………

(podpis)

(jeżeli dotyczy) w przeciwnym wypadku skreślić

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp, tj. przynależę do tej samej grupy kapitałowej z następującymi wykonawcami:

1) ….....................................................

2) ….....................................................

Jednocześnie przedkładam dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

……………………., dnia………………………..r.

(Miejscowość)						……………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Jednocześnie oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełna świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.

……………………., dnia………………………..r.

(Miejscowość)						……………………………………

(podpis)

Załącznik nr 6 do SIWZ

z dnia. 13.06.2017r.

Umowa Dostawy

(projekt)

zawarta w dniu ......................... 2017 r. w Krakowie, pomiędzy

Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000035552, NIP:678-26-80-028, REGON:000630161, zwanym dalej „Odbiorcą”, w imieniu i na rzecz którego działa:

...........................................................................................

a

...............................................................................

wpisaną do Rejestru .................................................................. prowadzonego przez ................................ pod numerem ......................................., NIP:............................, REGON:................................................... zwaną w dalszej treści umowy „Dostawcą”, w imieniu i na rzecz której działa/ją:

...................................................................

...................................................................

Odpisy z KRS oraz ewentualne pełnomocnictwa* (jeżeli dotyczy) stanowią odpowiednio załącznik nr 2 i 3 do umowy.

Zawarcie umowy następuje w wyniku udzielenia zamówienia publicznego na „Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatury i sprzętu medycznego wraz z infrastrukturą informatyczną oraz szkolenie pracowników w ramach projektu „Doposażenie w sprzęt medyczny oraz infrastrukturę informatyczną ze szczególnym uwzględnieniem obszaru intensywnego nadzoru Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie”” (ZP 22/2017) po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z dyspozycją art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm).

§ 1.

Przedmiot umowy

1. Dostawca zobowiązuje się do dostawy, uruchomienia i montażu sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie zwane dalej „ towarem” bądź „ produktem” bądź „Urządzeniem” w Grupach ______, dla Odbiorcy zgodnie z ofertą z dnia …......, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Szczegółowy wykaz towaru, jego ilość i cena oraz parametry techniczne zawarte są w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy (dostawa i montaż) w nieprzekraczalnym terminie do dnia _______

3. Strony uzgadniają, że w zakres przedmiotu niniejszej umowy wchodzi ponadto:

a) dostarczenie towarów do siedziby Odbiorcy,

b) dokonanie instalacji u Odbiorcy i przekazanie go do eksploatacji,

c) dostarczenie dokumentu określającego zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym,

d) dostarczenie instrukcji obsługi urządzenia w języku polskim w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej/płyta CD (jeżeli występuje), e) dostarczenie prospektu z listą części katalogowych dodatkowego doposażenia – jeśli taki występuje, f) dostarczenie paszportów zawierających co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny ( fabryczny), inne istotne informacje ( np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ ( o ile występują).

4. Strony zgodnie postanawiają, iż SIWZ, OPZ, oferta Dostawcy oraz umowa stanowią dokumenty wzajemnie się uzupełniające i wyjaśniające, co oznacza, że w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek rozbieżności lub wieloznaczności w ich postanowieniach Dostawca nie będzie uprawniony do ograniczenia przedmiotu Umowy, ani zakresu należytej odpowiedzialności.

5. Dostawca oświadcza, iż posiada kompetencje oraz doświadczenie niezbędne do należytego wykonania przedmiotu Umowy oraz nie podlega wyłączeniu z ubiegania się o zamówienie realizowane ze środków publicznych.

6. Dostawca gwarantuje, że towar jest fabrycznie nowy, kompletny oraz że do jego uruchomienia i poprawnego działania nie jest wymagany zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

7. Dostawca gwarantuje, że:

a. towar jest  wyłączną jego własnością i  nie istnieją żadne zobowiązania, w wyniku których Dostawca nie byłby uprawniony do sprzedaży towarów lub byłby zobowiązany do zbycia towarów na rzecz jakichkolwiek innych podmiotów niż Odbiorca,

b. towar dostarczony w ramach umowy jest fabrycznie nowy (rok produkcji 2017), kompletny, wolny od wszelkich wad i spełnia wszelkie normy, i parametry określone przez prawo Polskie oraz przez prawo Unii Europejskiej w tym zakresie, w szczególności sprzedaż Odbiorcy towarów nie stanowi w żaden sposób naruszenia jakiegokolwiek właściwego prawa, regulacji lub praw,

c. każdy towar oznaczony jest znakiem CE oraz posiada odpowiednie certyfikaty dopuszczające go do eksploatacji i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku,

d. uruchomienie urządzenia nie będzie wymagało żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji,

e. towary są objęte gwarancją producenta lub Dostawcy oraz są objęte rękojmią wynikającą z przepisów prawa,

g. do każdego towaru jest dołączona karta gwarancyjna, instrukcja dla użytkownika, dokumentacja produktowa i inne informacje związane z wykorzystywaniem towarów na terytorium przeznaczenia, w języku narodowym danego terytorium.

8. Urządzenia winny być pozbawione kodów serwisowych i innych zabezpieczeń, które po upływie okresu gwarancji utrudniały dostęp do urządzenia i jego serwisowanie, pracownikom technicznym Odbiorcy lub innemu wykonawcy usług serwisowych, niż tzw. autoryzowany serwis producenta ( dot. wykonania przeglądów, napraw z wymiana części, instalacji urządzeń peryferyjnych, akcesoriów, przystawek, itd.).

§  2.

Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie Dostawcy z tytułu wykonania umowy wynosi :  ................................   zł brutto

/słownie : ......................................................................................brutto/.

2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 ma charakter ryczałtowy i obejmuje: koszty transportu, koszty rozładunku towaru, koszty opakowania, koszty gwarancji, koszty przeglądów gwarancyjnych i związane z nimi koszty dojazdów, noclegów i diet, koszty części zamiennych w okresie gwarancji, koszty serwisu, opłaty skarbowe, koszty należności celnych, koszty ubezpieczenia towaru, podatek VAT oraz wszelkie inne koszty jakie może ponieść Dostawca w związku z realizacją niniejszej Umowy.

§ 3.

Termin wykonania umowy

Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Urządzenie do siedziby Odbiorcy, zamontować, uruchomić i przeszkolić personel Odbiorcy na własny koszt i ryzyko w nieprzekraczalnym terminie do …............ ( zgodnie z ofertą). Warunkiem podpisania przez Strony bezusterkowego protokołu odbioru będzie:

- zamontowanie i uruchomienie sprzętu przez Dostawcę, przekazanie wraz z towarem dokumentów wskazane w § 1 ust. 3 Umowy – załączniki do protokołu odbioru.

Protokół zostanie sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i zostanie podpisany przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Dostawcy i Odbiorcy.

§  4.

Dostawa sprzętu

1. Towar ma być opakowany w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem, na opakowaniu ma znajdować się informacja o rodzaju i ilości dostawy.

2. Na Dostawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty sprzętu, aż do chwili podpisania przez Strony protokołu odbioru, o którym mowa w § 3.

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar na własny koszt i ryzyko do Szpitala  w godz. od 07:30 do 14:00. Dostawca obowiązany jest ustalić dokładną datę dostawy z Odbiorcą.

4. W przypadku gdy montaż towaru odbywać się będzie w tym samym dniu bezpośrednio po jego dostawie, Wykonawca może dostarczyć towar bezpośrednio do miejsca montażu sprzętu wskazanego przez upoważnionego pracownika Odbiorcy.

5. Po zakończeniu montażu towaru Wykonawca usunie wszelkie zbędnie materiały, odpady i śmieci.

W przypadku dokonania w trakcie uruchomieni lub instalacji towaru zniszczeń lub uszkodzeń w pomieszczeniach Dostawca jest zobowiązany do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na swój koszt.

6. Osobą odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Dostawcy jest: …............................................

§ 5.

Szkolenia

1. Dostawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia personelu Odbiorcy we wskazanym przez Odbiorcę miejscu, które będzie docelowym miejscem instalacji Urządzenia i wydać świadectwa uczestnictwa dla każdego z uczestników szkolenia.

2. Dostawca winien zorganizować szkolenia w dwóch terminach, przy czym pierwsze szkolenie winno odbyć się w dniu podpisania przez Strony bezusterkowego protokołu odbioru Urządzenia. Termin drugiego szkolenia zostanie ustalony przez Strony.

§ 6.

Warunki płatności

1. Odbiorca zobowiązuje się zapłacić Dostawcy za przedmiot umowy należność stanowiącą cenę określoną w § 2 ust. 1, przelewem, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, na wskazany na fakturze rachunek bankowy.

2. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez Strony bezusterkowy protokół odbioru, o którym mowa w § 3 wraz załącznikami, oraz kserokopie świadectw uczestnictwa w szkoleniu, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. Faktura zostanie wystawiona przez Dostawcę po podpisaniu protokołu przekazania do użytkowania, o którym mowa w § 3, oraz sygnowana numerami umowy.

3.  Odbiorca zobowiązuje się dokonać zapłaty należności wskazanej w § 2 ust. 1 w terminie 60 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury od Dostawcy wraz z załącznikami, o których mowa powyżej.

4. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Odbiorcy.

§ 7.

Informacje o produkcie, części zamienne

- Dostawca przez okres gwarancji liczonej od daty dostawy towarów (lub, tam gdzie zezwalają na to stosowne umowy z Klientami, przez krótsze okresy określone przez Stronę kupującą w formie pisemnej) utrzyma pełną i kompletną dokumentację dotyczącą projektu, badań, składu (w tym chemikaliów lub innych surowców zawartych w towarach), produkcji, przechowywania, transportu i dostawy materiałów zużywalnych i surowców oraz części wykorzystywanych przy produkcji towarów, oraz wykonania usług („Informacje o Produkcie”).

- Na żądanie Odbiorcy, Dostawca niezwłocznie dostarczy Odbiorcy (lub osobie trzeciej przez nią wskazanej) Informacje o Produkcie oraz wsparcie wymagane przez Odbiorcę w związku z wymogami wynikającymi z prawnych zobowiązań Odbiorcy, związane z obroną jakiegokolwiek roszczenia wynikającego z wady lub domniemanej wady towarów bądź innego produktu, do którego towar zostały dołączone w formie komponentu lub w innej formie.

- Dostawca zagwarantuje dostępność części zamiennych do towarów w okresie 10 lat od daty dostawy. Jeżeli Odbiorca zdecyduje się na zakupienie takich części zamiennych od Dostawcy, cena takich części będzie oparta na opublikowanym cenniku (lub na cenie z Umowy w braku opublikowanego cennika),                           ogłaszanym od daty Dostawy.

§ 8.

Rękojmia za wady i gwarancja

- Wada oznacza jakąkolwiek ilościową lub jakościową niezgodność towaru z przepisami prawa, odpowiednimi normami, jakimikolwiek postanowieniami czy zobowiązaniami określonymi w umowie, opisem towaru lub próbkami towaru dostarczonymi przez Dostawcę, zaakceptowanymi referencjami, katalogami, specyfikacjami, projektami, jak i oświadczeniami i gwarancjami producenta lub Dostawcy.

- Dostawca ponosi wobec Odbiorcy odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy przez okres 2 lat od daty odbioru prac, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

- Dostawca udziela na dostarczony sprzęt gwarancji na okres: ____ (min. 24 m-cy dla grupy 1,2,3,4,5,7,9,10,11,12,13,14,15 i min 36 m-cy dla grupy 6,8,16) licząc od daty  podpisania bezusterkowego protokołu przekazania do użytkowania, o którym mowa w § 3.

§ 9.

1. W przypadku ujawnienia wad towarów, zostaną one zwrócone do Dostawcy w ramach rękojmi lub gwarancji (wedle wyboru Odbiorcy).

2. Wszelkie naprawy dokonywane będą na koszt Dostawcy przez Podmiot upoważniony przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela Urządzenia i mają na celu prawidłową i bezpieczną konserwację, obsługę serwisową, przeglądy okresowe, naprawy; zgodnie z instrukcją używania wyrobu medycznego.

3. Odbiorca będzie uprawniony do zgłaszania wad dostarczonych towarów w terminie 3 dni od daty stwierdzenia wady.

4. W okresie gwarancji Dostawca zobowiązuje się do:

    - przystąpienia do naprawy max. w czasie  ____ h od chwili przyjęcia zgłoszenia ( w dni robocze) – dotyczy grupy ______________

    - przystąpienia do naprawy max. w czasie  ____ h od chwili przyjęcia zgłoszenia ( w dni robocze) – dotyczy grupy ____

    - wymiany urządzenia na nowe po 3 naprawach w przypadku dalszego wadliwego działania ( z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika)

5. Dane adresowe do zgłaszania wad : ..........................................Forma zgłoszenia: poczta, fax, poczta elektroniczna.

6. Dostawca zobowiązuje się do zapewniania możliwości zgłoszeń awarii Urządzenia od poniedziałku do piątki w godz.: __________

7. Dostawca zobowiązany jest do dokonania naprawy urządzenia w ciągu ___ dni od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie.

8. Jeżeli czas naprawy przekroczy 5 dni Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia Odbiorcy sprzętu zamiennego, o nie gorszych parametrach niż urządzenie, które wymaga naprawy. Dostawca sprzętu zamiennego nastąpi najpóźniej w dniu, w którym upływa termin dokonania naprawy wadliwego urządzenia.

9. Do okresu gwarancyjnego nie jest zaliczany okres realizacji reklamacji (tj. od daty zgłoszenia wady do podpisania przez strony protokołu serwisowego).

10. W okresie gwarancji Dostawca zobowiązany jest do wykonania przeglądów gwarancyjnych i czynności konserwacyjnych co 12 miesięcy, chyba że producent zaleca częściej - wówczas produkty muszą być poddane przeglądom zgodnie z okresami czasu wymaganymi przez  producenta, w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego wraz z wymianą zalecanych przy danym przeglądzie części i materiałów zużywalnych – nie dotyczy Grupa 1 i 35 . Po każdym przeglądzie Dostawca zobowiązany będzie do wydania świadectwa sprawności i dokonania odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym urządzenia (o ile taki posiada).

11. Każdorazowy przyjazd serwisu winien być uzgodniony z bezpośrednim użytkownikiem i pracownikiem Odbiorcy z ___ dniowym uprzedzeniem.

12. Naprawa, jak i przeglądy gwarancyjne odbywają się w obecności bezpośredniego użytkownika i pracownika Odbiorcy, i musi zostać potwierdzona protokołem serwisowym, podpisanym przez każdą ze stron.

13. Niezależnie od innych postanowień Stron, Dostawca naprawi szkodę (straty i utracone korzyści) wyrządzoną Odbiorcy powstałą w związku z wadami dostarczonych towarów lub nieprawdziwymi oświadczeniami lub gwarancjami.

§ 10.

Kary umowne

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nie należyte wykonanie zobowiązań niniejszej umowy w formie kar umownych:

a) za opóźnienie w dostawie, w tym instalacji i uruchomieniu Urządzeń stanowiących przedmiot umowy – w wysokości 1% ceny brutto, określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

b) za brak przeprowadzenia szkolenia personelu, o którym mowa w § 5. umowy – w wysokości ____ ceny brutto, określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

c) za brak dostarczenia w dniu podpisania protokołu odbioru jakiegokolwiek z dokumentów wskazanych w § 1 ust. 3 umowy – w wysokości ____ ceny brutto, określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

d) za nieterminowe usunięcie wad lub usterek produktów stanowiących przedmiotu umowy w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,5 % ceny brutto, określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

e) za brak lub nieterminowe przeprowadzanie serwisu produktów zgodnie z § 9 ust. 4 umowy w okresie gwarancji wysokości 0,5 % ceny brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty wskazanej w umowie lub dokumencie gwarancyjnym;

f) za niedopełnienie obowiązku wskazanego w § 1 ust. 8 umowy – w wysokości ____ ceny brutto, określonej w § 2 ust. 1 umowy, za każdy stwierdzony przypadek;

g) w wysokości 25 % ceny brutto, określonej w § 2 ust. 1 umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Dostawcy.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody.

3. Kara umowna należna na podstawie umowy powinna być zapłacona przez Dostawcę w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Odbiorcę z żądaniem zapłaty. Może być również potrącona z należnego Dostawcy wynagrodzenia, w tym także niewymagalnego.

4. Naliczenie bądź zapłata przez Dostawcę kary umownej nie zwalnia go z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

5. W przypadku gdy Dostawca odmówi usunięcia wad lub usterek powstałych w okresie trwania rękojmi lub gwarancji, Odbiorca ma prawo do usunięcia wad lub usterek we własnym zakresie. Kosztem usunięcia wad lub usterek obciążany jest Dostawca. Powyższe nie uchybia uprawnieniu Odbiorcy do nałożenia na Dostawę kary umownej, zgodnie z ust. 1 powyżej.

§ 11.

Odstąpienie  i rozwiązanie Umowy

1. Odbiorca może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Odbiorca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

2. Odbiorca jest uprawniony do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym jeżeli Dostawca:

a. nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym ___ dniowym terminie nie zadośćuczyni żądaniu Odbiorcy,

b. dokonuje cesji Umowy lub jej części,

c. w razie wszczęcia postępowania określonego w ustawie z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe  (Dz. U. z 2003r., nr 60, poz. 535 ze zm.)  lub w ustawie z dnia 15 maja 2015r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015r., poz.978 ze zm.) wobec  Dostawcy chyba, że przepisy powyższych ustaw stanowią inaczej.

3.W przypadku odstąpienia  Umowy na podstawie ust. 2 powyżej, Odbiorca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Dostawcy wynagrodzenia za towary odebrane przez Odbiorcę, zgodnie z postanowieniami Umowy, do daty rozwiązania Umowy.

4. Rozwiązanie, odstąpienie od Umowy z jakiegokolwiek powodu nie wpłynie na prawa i obowiązki Stron wynikające z Umowy, powstałe przed rozwiązaniem, odstąpieniem od Umowy.

§ 12.

1.Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez pisemnej zgody Odbiorcy na dokonanie takiej czynności. Podkreśla się, że powyższe dotyczy także przelewu wierzytelności Dostawcy przysługujących mu względem Odbiorcy, w szczególności w formie cesji, faktoringu lub innych czynności o takim skutku.

2.Dostawca zobowiązuje się do zamieszczenia na wystawionej przez siebie fakturze informacji o treści ust. 1.

§ 13.

Poufność

1. Dostawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy, także po zakończeniu jej realizacji. Obowiązek ten nie dotyczy  informacji, co do których Odbiorca ma nałożony ustawowy obowiązek publikacji lub która stanowi informację jawną, publiczną opublikowaną przez Odbiorcę.

2. Pracownicy Dostawcy zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i faktów, z którymi zapoznali się w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, a zwłaszcza dotyczących pacjentów Odbiorcy.

3. Po wygaśnięciu Umowy, Dostawca zwróci Odbiorcy wszelkie informacje poufne oraz ich kopie, a także zniszczy notatki odnoszące się w sposób pośredni lub bezpośredni do informacji poufnych.   Dostawca  może przechowywać informacje poufne, jeżeli prawo nakłada na nią taki obowiązek lub jeżeli jest to niezbędne w celu obrony lub udowodnienia potencjalnych roszczeń wobec osób trzecich albo wobec drugiej strony.

§ 14.

Adresy

1. Strony ustalają, że adresy wskazane na str. 1 umowy są ich adresami do korespondencji (składania wszelkich oświadczeń woli i wiedzy).

2. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wszelkich zmianach ww. adresów pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję kierowaną na ostatni znany drugiej Stronie adres.

§ 15.

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć między stronami w związku z realizacją umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Odbiorcy.

2. Wszelkie oświadczenia Stron dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że Strony w umowie wyraźnie wskazały inną formę.

3. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana. Przepisy Konwencji ONZ o Międzynarodowej Sprzedaży Towarów nie mają zastosowania.

§ 16.

Egzemplarze umowy

Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Odbiorcy, a jeden dla Dostawcy.

DOSTAWCA:	                                                                                   ODBIORCA:

Załączniki:

Załącznik Nr 1 – oferta Wykonawcy wraz z załącznikami

Załącznik Nr 2 – odpis z rejestru przedsiębiorców KRS Wykonawcy,

Załącznik Nr 3 – pełnomocnictwo*(jeżeli dotyczy)

Załącznik nr 7 do SIWZ

z dnia. 13.06.2017r.

ZOBOWIĄZANIE

do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

Ja(/My) niżej podpisany(/ni) ………………….……………..………………………………….

(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

będąc upoważnionym(/mi) do reprezentowania:

…………………………….………………………………….…………………………………

(nazwa i adres  podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

oświadczam(/y),

że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), odda Wykonawcy:

…………………………………………………………………....…………………………….…………….…….

(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn.:

Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatury i sprzętu medycznego wraz z infrastrukturą informatyczną oraz szkolenie pracowników w ramach projektu „Doposażenie w sprzęt medyczny oraz infrastrukturę informatyczna ze szczególnym uwzględnieniem obszaru intensywnego nadzoru Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie”

do dyspozycji niezbędne zasoby ………………....................………………………………………………..

(zakres udostępnianych zasobów)

na cały okres realizacji zamówienia  i w celu jego należytego wykonania.

Sposób wykorzystania w/w zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia:

………….………………………………………………………………………………………..

Charakter stosunku prawnego, jaki będzie łączył nas z Wykonawcą:

………………………………………………..…………………………………………………

………………………………………………..

(miejsce i data złożenia oświadczenia)

………………….…………………..………………………

(podpis osoby uprawnionej do składania  oświadczeń

woli w imieniu podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)