Załącznik Nr 2 do specyfikacji

z dnia. 06.06.2017r.

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „≥”  lub „≤” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2017), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

- Wszystkie składniki oferty są dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującymi na dzień składania oferty przepisami prawa, a w szczególności z ustawą o wyrobach medycznych (dotyczy wyrobów medycznych),

- W przypadku spełnienia jednocześnie wymagań minimalnych oraz przy parametrach urządzenia wyższych niż minimalne (korzystniejszych dla Zamawiającego) należy podać parametry oferowane

/Nazwa i adres Wykonawcy/

........................................................

/miejscowość i data/

Zestawienie warunków i parametrów wymaganych

Grupa 1 – Piła do cięcia gipsu – 1 szt.

Nazwa: 		..............................................................

Producent: 		..............................................................

Typ, model: 		..............................................................

Rok produkcji: 	.............................................................

| L.p | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK / NIE Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Moc 500 Watt | TAK |  |
| 2 | Od 6500 do 24000 obrotów, regulowane stopniowo | TAK |  |
| 3 | Cicha praca silnika 52-77 db(A) | TAK |  |
| 4 | Moc konstrukcyjna odporna na wysokie naprężenia i pracę non stop | TAK |  |
| 5 | Waga do 1,25 kg bez kabla – z kablem do 1,5 kg | TAK |  |
| 6 | Wolna od wibracji | TAK |  |
| 7 | Co najmniej 5 metrowy kabel | TAK |  |
| 8 | Napięcie 230 Volt | TAK |  |
| 9 | Ochrona silnika przed pyłem gipsowym | TAK |  |
| 10 | Podwójna ochrona izolacyjna | TAK |  |
| 11 | Przeznaczenie medyczne typ BF | TAK |  |

…...............................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do specyfikacji

z dnia. 06.06.2017r.

/Nazwa i adres Wykonawcy/

.........................................................

/miejscowość i data/

Zestawienie warunków i parametrów wymaganych

Grupa 2 – Aparat KTG  – 7 szt. w tym 4 ścienne

Nazwa: 		..............................................................

Producent: 		..............................................................

Typ, model: 		..............................................................

Rok produkcji: 	.............................................................

| L.p | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kolorowy, podświetlany ekran dotykowy LCD, pochylany (min. 5 pozycji ustawienia) o przekątnej ≥ 6,5 cala | TAK |  |
| 2 | Kompaktowa budowa, z wygodną wbudowaną rączką do przenoszenia aparatu nie wystającą poza obrys urządzenia | TAK |  |
| 3 | Waga urządzenia bez osprzętu ≤ 4,0 kg | TAK |  |
| 4 | Napięcie zasilania AC 100-250 V | TAK |  |
| 5 | Obsługa urządzenia przez ekran dotykowy | TAK |  |
| 6 | Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym przy monitorowaniu płodu ≥ 4 godziny | TAK |  |
| 7 | Widoczny na ekranie wskaźnik naładowania akumulatora | TAK |  |
| 8 | Dostępność min. 2 różnych ekranów monitorowania płodu, w tym ekran dużych znaków. | TAK |  |
| 9 | Możliwość ustawienia czasu badania w zakresie od minimum 10 min. do 480 min. z krokiem co 10 min. | TAK |  |
| 10 | Widoczny na ekranie wybrany czas badania i upływający czas wybranego okresu badania po starcie monitorowania. | TAK |  |
| 11 | Zakres pomiarowy FHR min.30-250 bpm | TAK |  |
| 12 | Dokładność pomiarowa FHR min. ±1bpm | TAK |  |
| 13 | Zakres głośności alarmów min. 10 poziomów i możliwość wyłączenia na stałe | TAK |  |
| 14 | Zakres głośności tętna płodu min. 7 poziomów i możliwość wyłączenia na stałe | TAK |  |
| 15 | Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności serca płodu | TAK |  |
| 16 | Robocza częstotliwość fal ultradźwiękowych min. (1MHz - 3MHz) ±10% | TAK |  |
| 17 | Poziom emisji fal ultradźwiękowych <20mW/cm2 | TAK |  |
| 18 | Wskaźnik jakości sygnału | TAK |  |
| 19 | Aparat wyposażony w funkcje monitorowania | TAK |  |
| 20 | Możliwość rozbudowy o monitorowanie ciąży bliźniaczej po podłączeniu drugiej głowicy FHR | TAK |  |
| 21 | Funkcja separacji nakładających się krzywych FHR w przypadku monitorowania ciąży bliźniaczej | TAK |  |
| 22 | Ujednolicone gniazda oraz automatycznie identyfikowalne czujniki FHR1, FHR2, TOCO i FM | TAK |  |
| 23 | Możliwość przenoszenia głowic pomiędzy aparatami tego typu | TAK |  |
| 24 | Wodoszczelność przetworników | TAK |  |
| 25 | Ręczny znacznik ruchów płodu dla matki | TAK |  |
| 26 | Automatyczne wykrywanie ruchów płodu matki | TAK |  |
| 27 | Prezentacja cyfrowej wartości FHR i Toco | TAK |  |
| 28 | Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności skurczowej macicy | TAK |  |
| 29 | Zakres sygnału Toco min. 0-100 | TAK |  |
| 30 | Możliwość zerowania funkcji TOCO na wartość min. 0, 5, 10, 15, 20 | TAK |  |
| 31 | Graficzny rejestrator termiczny wbudowany w urządzenie | TAK |  |
| 32 | Prędkości drukowania min. 1,2,3 cm/min | TAK |  |
| 33 | Szerokość papieru min.150 mm | TAK |  |
| 34 | Wprowadzanie danych pacjentki. Ekranowa klawiatura w układzie Qwerty | TAK |  |
| 35 | Możliwość aktualizacji oprogramowania poprzez wejście USB | TAK |  |
| 36 | Możliwość rozbudowy o podstawę jezdną z koszykiem na akcesoria i podstawą uniemożliwiającą zsunięcie się aparatu, na czterech niezależnych , skrętnych kołach. Przynajmniej dwa koła wyposażone w hamulec | TAK |  |
| 37 | Na wyposażeniu monitora głowica FHR - 1 szt, głowica TOCO - 1 szt , ręczny znacznik FM - 1 szt, pasy do zapinania głowic - 2 szt, żel - 1 szt | TAK |  |

…...............................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do specyfikacji z dnia. 06.06.2017r.

/Nazwa i adres Wykonawcy/

.........................................................

/miejscowość i data/

Zestawienie warunków i parametrów wymaganych

Grupa 3 – Fotel Ginekologiczny – 3 szt.

Nazwa: 		..............................................................

Producent: 		..............................................................

Typ, model: 		..............................................................

Rok produkcji: 	.............................................................

| L.p | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK / NIE Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fotel przeznaczony do przeprowadzania badań i zabiegów ginekologicznych i urologicznych. | TAK |  |
| 2 | Długość całkowita leża w pozycji poziomej bez segmentu podudzia: 1300 mm (± 30 mm). | TAK |  |
| 3 | Długość całkowita leża w pozycji poziomej z segmentem podudzia: 1750 mm (± 30 mm). | TAK |  |
| 4 | Całkowita szerokość leża: 760 mm (± 30 mm ). | TAK |  |
| 5 | Szerokość leża (tapicerka): 540 mm (± 30 mm) | TAK |  |
| 6 | Minimalna wysokość siedziska w pozycji wypoziomowanej: 680 mm (± 30 mm). | TAK |  |
| 7 | Maksymalna wysokość siedziska: 1050 mm (± 30 mm). | TAK |  |
| 8 | Kąt uniesienia oparcia pleców od 00 do 700 (± 50). | TAK |  |
| 9 | Kąt pochylenia siedziska: -150 do 200 (± 30 ). | TAK |  |
| 10 | Przechył Trendelenburga: 200 (± 30 ). | TAK |  |
| 11 | Przechył anty-Trendelenburga: 150 (± 30 ). | TAK |  |
| 12 | Regulacja wysokości leża siłownikiem elektrycznym za pomocą sterownika nożnego. | TAK |  |
| 13 | Regulacja segmentu oparcia pleców oraz przechyłów wzdłużnych za pomocą sprężyn gazowych z blokadą, bezstopniowo. Regulacja pochylenia siedziska uzyskiwana sprężynami przechyłu wzdłużnego. | TAK |  |
| 14 | Konstrukcja fotela wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów. Dodatki antybakteryjne muszą być integralną zawartością składu lakieru. Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powłokę lakierniczą oddzielnych środków. | TAK |  |
| 15 | Konstrukcja nośna fotela stołu osłonięta obudową z tworzywa wykonanego z zastosowaniem antybakteryjnej nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. Dodatek antybakteryjny musi być integralną zawartością składu tworzywa i zapewniać powolne uwalnianie jonów srebra. Nie dopuszcza się, aby własności antybakteryjne były uzyskiwane poprzez nanoszenie na powierzchnie tworzywa oddzielnych środków. Osłony także w części siedzeniowej i na podstawie. | TAK |  |
| 16 | Podstawa fotela wyposażona w stopki z możliwością poziomowania. | TAK |  |
| 17 | Dopuszczalne obciążenie: 190 kg (± 20 kg). | TAK |  |
| 18 | Siedzenie wyposażone po obu stronach w listwy do mocowania wyposażenia dodatkowego, a oparcie pleców wyposażone w uchwyt na rolkę papierowego podkładu. | TAK |  |
| 19 | Możliwość wyposażenia fotela w podpórkę ręki, wieszak kroplówki | TAK |  |
| 20 | Tapicerka bezszwowa (możliwość wyboru z minimum pięciu kolorów), wykonana z materiału nieprzemakalnego z dodatkami bakterio i grzybobójczymi ograniczającymi rozprzestrzenianie się szczepu MRSA i bakterii E.coli. Tapicerka niepalna zgodnie z normą BS 5852 poziom CRIB 5. Właściwości ograniczające rozprzestrzenianie się szczepu MRSA i bakterii E.coli oraz niepalności zgodnie z normą BS 5852 poziom CRIB 5 potwierdzone certyfikatami wydanymi przez niezależny/niezależne uprawniony/e do tego podmiot/podmioty. Certyfikaty dołączyć do oferty. | TAK |  |
| 21 | Listwy do mocowania wyposażenia zamontowane w segmencie siedziska. | TAK |  |
| 22 | Wyposażenie fotela: miska ginekologiczna ze stali nierdzewnej o pojemności min. 9L papierowy podkład w rolce podrączki z podkolannikami - segment podudzia | TAK |  |
| 23 | Fotel dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta | TAK |  |
| 24 | Powierzchnie fotela odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |

…...............................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do specyfikacji

z dnia. 06.06.2017r.

/Nazwa i adres Wykonawcy/

.........................................................

/miejscowość i data/

Zestawienie warunków i parametrów wymaganych

Grupa 4 – Kardiomonitor Stacjonarno – Transportowy – 13 szt.

Nazwa: 		..............................................................

Producent: 		..............................................................

Typ, model: 		..............................................................

Rok produkcji: 	.............................................................

| L.p | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK / NIE Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| KARDIOMONITOR |  |
| 1 | Zasilanie: Sieciowe 230V Możliwość automatycznego ładowania akumulatora z sieci Alarmy stanu rozładowania Czas pracy przy zasilaniu akumulatorowym min. 3,5 godz. Łatwa wymiana akumulatora przez użytkownika Pasywne chłodzenie kardiomonitora bez użycia wentylatora Uchwyt ścienny z możliwością obracania i pochylania; system mocujący kompatybilny z podstawą jezdną Podstawa jezdna z koszykiem na akcesoria; system mocujący kompatybilny z uchwytem ściennym | TAK |  |
| EKG |  |
| 2 | Odprowadzenia EKG: 3 - 5 Możliwość rozbudowy o monitorowanie 12 odprowadzeń | TAK |  |
| 3 | Ilość odprowadzeń automatyczne wykrywana po podłączeniu odpowiedniego przewodu EKG | TAK |  |
| 4 | Szybkość przesuwu krzywej EKG:6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s | TAK |  |
| 5 | Wzmocnienie przebiegu EKG: x0,125,x0.25, 0.5, 1, 2, 4, AUTO | TAK |  |
| 6 | Zakres pomiaru akcji serca: Dorośli: min. 15~300 bpm | TAK |  |
| 7 | Rozdzielczość: 1 ud/min | TAK |  |
| 8 | Dokładność pomiaru akcji serca: +/-1 ud/min lub 1% w zależności co większe. | Podać |  |
| 9 | Tryb pracy: Diagnoza, Monitorowanie, Operacja, ST | Podać |  |
| 10 | Analiza odcinka ST w zakresie min. +/- 2,5 mV z prezentacją wszystkich odprowadzeń jednocześnie | TAK |  |
| 11 | Analiza arytmii: min. 13 rodzajów zaburzeń arytmii | TAK |  |
| 12 | Wykrywanie stymulatora, odporność na zakłócenia elektrochirurgiczne | TAK |  |
| 13 | Alarmy: wizualny oraz dźwiękowy, przywoływanie zdarzeń alarmowych. | TAK |  |
| 14 | Możliwość ustawienia granic alarmowych HR (górnych i dolnych) w zakresie min 3 poziomów ważności: ważny, średni, niski | TAK |  |
| 15 | Możliwość min. 4 stopniowego zawieszania alarmów: 1min., 2min.,3 min., 10 min. oraz wyłączenia na stałe | TAK |  |
| NIBP |  |
| 16 | Oscylometryczna metoda pomiaru | TAK |  |
| 17 | Zakres ciśnienia: min. 10-270 mmHg | TAK |  |
| 18 | Dokładność pomiaru: +/-5mmHg | TAK |  |
| 19 | Możliwość pomiaru ciągłego | TAK |  |
| 20 | Możliwość pomiaru u różnych grup wiekowych – od noworodka do dorosłego | TAK |  |
| 21 | Możliwość automatycznego cyklu pomiarowego z regulowanym interwałem czasowym min. od 1 do 480 minut | TAK |  |
| 22 | Możliwość ustawienia granic alarmowych (górnych oraz dolnych) ciśnienia skurczowego, rozkurczowego oraz średniego w zakresie min 3 poziomów ważności: ważny, średni, niski | TAK |  |
| SpO2 |  |
| 23 | Zakres pomiaru: min. 0-100% | TAK |  |
| 24 | Dokładność pomiaru +/- 2 bpm | TAK |  |
| 25 | Sposób wyświetlania w postaci krzywej dynamicznej oraz cyfrowej | TAK |  |
| 26 | Alarmy | TAK |  |
| 27 | Zakres pulsu: min. 20-300 bpm | TAK |  |
| 28 | Możliwość ustawienia granic alarmowych saturacji oraz PR (górnych oraz dolnych) w zakresie min 3 poziomów ważności: ważny, średni, niski | TAK |  |
| 29 | Funkcja sygnalizacji dźwiękowej zmian SpO2 | TAK |  |
| TEMPERATURA |  |
| 30 | Zakres pomiaru: min. 0-50 C | TAK |  |
| 31 | Dokładność pomiaru: +/- 0,1 C | TAK |  |
| 32 | Rozdzielczość pomiaru: +/- 0,1 C | TAK |  |
| 33 | Sposób wyświetlania - wartości cyfrowe | TAK |  |
| 34 | Wyświetlanie różnicy temperatur | TAK |  |
| RESPIRACJA |  |
| 35 | Metoda pomiaru impedancyjna | TAK |  |
| 36 | Szybkość przesuwu krzywej respiracji :6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s | TAK |  |
| 37 | Wzmocnienie przebiegu respiracji: x0.25, 0.5, 1, 2, 4, | TAK |  |
| 38 | Zakres pomiaru: min. 0-150 odd./min. | TAK |  |
| 39 | Dokładność pomiaru: +/- 2 rpm | TAK |  |
| 40 | Sposób wyświetlania- w postaci krzywej dynamicznej oraz wartości cyfrowej | TAK |  |
| 41 | Alarmy bezdechu w granicy min.1-60 sekund | TAK |  |
| 42 | Możliwość ustawienia granic alarmowych respiracji (górnych oraz dolnych) w zakresie min 3 poziomów ważności: ważny, średni, niski | TAK |  |
| 43 | Możliwość wyboru z pozycji kardiomonitora odprowadzenia użytego do pomiaru oddechu w celu dopasowania do różnych sposobów oddychania | TAK |  |
| EKRAN |  |
| 44 | Typ: TFT min. 10” | TAK |  |
| 45 | Wysoka rozdzielczość monitora min. 800x600 dpi | TAK |  |
| 46 | Możliwość wyświetlania jednocześnie min. 7 krzywych bez użycia funkcji wyświetlania 12 odprowadzeń EKG na jednym ekranie | TAK |  |
| 47 | Dane wyświetlane cyfrowo: częstość akcji serca średnie ciśnienie tętnicze ciśnienie skurczowe ciśnienie rozkurczowe wartość saturacji wartość respiracji temperatura – 2 kanały wartość różnicowa temperatury TD | TAK |  |
| 48 | Możliwość programowej dezaktywacji poszczególnych modułów pomiarowych | TAK |  |
| TRENDY |  |
| 49 | Pamięć trendu min 120 godz. | TAK |  |
| 50 | Pamięć dla wszystkich mierzonych parametrów | TAK |  |
| WARUNKI PRACY |  |
| 51 | Temperatura pracy | Podać |  |
| INNE PARAMETRY |  |
| 52 | Obsługa: - menu w języku polskim - łatwa obsługa poprzez pokrętło nawigacyjne, przyciski funkcyjne oraz ekran dotykowy - możliwość dostosowania kolorów krzywych wg upodobań użytkownika - proste aktualizacje oprogramowania poprzez złącze USB | TAK |  |
| 53 | Waga: max 5 kg | TAK |  |
| 54 | Klasa szczelności min. IPX1 | TAK |  |
| 55 | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych pacjenta: nazwisko, płeć, nr identyfikacyjny, waga, wzrost, grupa krwi | TAK |  |
| 55 | Min. 5 poziomów regulacji głośności alarmów | TAK |  |
| 57 | Monitor przygotowany do prostej rozbudowy o pomiar inwazyjnego ciśnienia oraz pomiar etCO2 – wbudowane zarezerwowane gniazdo obsługujące technologię plug-and-play. | TAK |  |
| 58 | Co najmniej 3 stopniowy system alarmów - alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów z możliwością wyciszenia i zmian granic alarmowych dla każdego parametru. Pamięć zdarzeń alarmowych wraz z czasem ich wystąpienia i opisem – co najmniej 50 pozycji wraz z wycinkiem krzywej, która wywołała alarm. | TAK |  |
| 59 | Oprogramowanie do obliczania leków, kalkulator hemodynamiczny, wentylacyjny, utlenowania, nerkowy | TAK |  |
| 60 | Menu w języku polskim | TAK |  |
| 61 | Monitor wyposażony w wyjście do podłączenia monitora kopiującego | TAK |  |
| 62 | Monitor przystosowany do pracy w standardowej sieci Ethernet (złącze RJ-45) oraz do pracy w sieci poprzez złącze RS 232, w zależności od okablowania dostępnego w danym pomieszczeniu. | TAK |  |
| 63 | Możliwość rozbudowy o bezprzewodową komunikację ze stanowiskiem centralnego monitorowania | TAK |  |
| MOŹLIWOŚĆI ROZBUDOWY / DODATKOWE MODUŁY |  |
| 64 | DRUKARKA TERMICZNA - tryby wydruku: rejestracja w czasie rzeczywistym, drukowanie wyzwalane alarmem - min. 2 szybkości wydruku - szerokość papieru min. 50mm. | Tak. Możliwość rozbudowy |  |
| 65 | INWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA (zawiera kabel główny oraz kompatybilny przetwornik IBP na moduł) - zakres pomiarowy –50~+400 mmHg - dwa kanały pomiarowe | Tak. Możliwość rozbudowy |  |
| 66 | KAPNOMETRIA-pomiar w strumieniu bocznym lub głównym (zawiera 1 linię pomiarową na moduł) - zakres pomiarowy 0-150 mmHg - możliwość pomiaru u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych - rozdzielczość max. 1 mmHg. | Tak. Możliwość rozbudowy |  |
| 67 | RZUT SERCA METODĄ TERMODYLUCJI | Tak. Możliwość rozbudowy |  |
| 68 | Uchwyt ścienny z możliwością obracania i pochylania; system mocujący kompatybilny z podstawą jezdną | Tak. Możliwość rozbudowy |  |
| 69 | Podstawa jezdna z koszykiem na akcesoria; system mocujący kompatybilny z uchwytem ściennym | Tak. Możliwość rozbudowy |  |
| AKCESORIA |  |
| 70 | Akcesoria (dla 1 kardiomonitora): - mankiet do pomiaru NIBP, rozmiar średni dla dorosłych - wąż NIBP - kabel EKG 5-odprowadzeniowy - wielorazowy czujnik SPO2 typu klips dla dorosłych | TAK, Podać |  |

…...............................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do specyfikacji

z dnia. 06.06.2017r.

/Nazwa i adres Wykonawcy/

.........................................................

/miejscowość i data/

Zestawienie warunków i parametrów wymaganych

Grupa 5 – Wielofunkcyjne łóżko elektryczne wraz z materacem i poręczami bocznymi oraz szafkami przyłóżkowymi – 8 szt.

Nazwa: 		..............................................................

Producent: 		..............................................................

Typ, model: 		..............................................................

Rok produkcji: 	.............................................................

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1. | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: Rok produkcji: 2017 | TAK PODAĆ |  |
| 2. | Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości. | TAK |  |
| 3. | Podstawa łóżka pantograf podpierająca leże w minimum 8 punktach, gwarantująca stabilność leża (nie dopuszcza się łózek opartych na dwóch i trzech kolumnach). | TAK PODAĆ |  |
| 4. | Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem, a całym podwoziem wynosząca nie mniej niż 140 mm umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych. | TAK PODAĆ |  |
| 5. | Wymiary zewnętrzne łóżka: Długość całkowita: 2100 mm, (± 50 mm) Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi max 1000 mm (+- 50 mm) (wymiar leża 850x2000) | TAK PODAĆ |  |
| 6. | Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome | TAK PODAĆ |  |
| 7. | Zasilanie elektryczne 220/230 V | TAK |  |
| 9. | Rama leża wyposażona w gniazdo wyrównania potencjału. Łóżko przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego wg normy PN EN 62353 – dołączyć protokół z badań przy dostawie produktu. | TAK |  |
| 10. | Elektryczne regulacje: - segment oparcia pleców 0-70° (± 5°) z optycznym wskaźnikiem kąta przechyłu, - segment uda 0-40° (± 5°), - kąt przechyłu Trendlelenburga 0-20° (± 2°), - kąt przechyłu anty-Trendlenburga 0-20° (± 2°), - regulacja segmentu podudzia – mechaniczna | TAK |  |
| 11. | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie: 400 do 800 mm (± 30 mm) | TAK |  |
| 12. | Łóżko sterowane przewodowym pilotem z podświetlanymi klawiszami umożliwiającymi łatwe sterowanie łóżkiem w nocy. Pilot z możliwością blokady funkcji przez personel medyczny. | TAK |  |
| 13. | Łóżko wyposażone w panel sterujący Panel wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota. Panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych oraz uzyskiwanych za pomocą jednego przycisku funkcji anty-szokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesła kardiologicznego | TAK |  |
| 14. | Segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR) – dźwignia umieszczona pod leżem, oznaczona kolorem czerwonym Autokontur segmentu oparcia pleców Autoregresja segmentu oparcia pleców zapobiegająca przed zsuwaniem pacjenta | TAK |  |
| 15. | Leże wypełnione płytami z polipropylenu odpornego na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV. Płyty odejmowane bez użycia narzędzi. | TAK |  |
| 18. | Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego | TAK |  |
| 19. | Szczyty łóżka wypełnione płytą tworzywową (HPL) o grubości min. 6 mm , odejmowane bez użycia narzędzi, umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta zarówno od strony nóg jak i głowy z możliwością wykorzystania płyty jako deska reanimacyjna. | TAK |  |
| 20. | Łóżko wyposażone w opuszczane aluminiowe barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na całej długości bez wolnej przestrzeni pomiędzy szczytem a barierką nawet w przypadku wydłużenia leża (zintegrowane ze szczytem łóżka). Elastyczne listwy odbojowe umieszczone na barierkach na całej ich długości chroniące łóżko przed uderzeniami. Barierki spełniające normę bezpieczeństwa: EN 60601-2-52 | TAK |  |
| 21. | Wysuwana półka do odkładania pościeli, nie wystająca poza obrys ramy łóżka | TAK |  |
| 22. | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe a od strony głowy krążki dwuosiowe chroniące ściany i łóżko podczas zmiany położenia w pozycji wertykalnej i horyzontalnej. | TAK. |  |
| 23. | Łóżko wyposażone w tworzywowe uchwyty do trzymania materaca. | TAK |  |
| 24. | Podstawa łóżka jezdna wyposażona w antystatyczne koła o średnicy min. 125 mm, z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową. | TAK PODAĆ |  |
| 25. | Bezpieczne obciążenie min. 250 kg | TAK |  |
| 27. | Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 6 kolorów oraz kolorów ramy łóżka min. 2 kolory w tym kolor szary. | TAK PODAĆ |  |
| 28. | Elementy wyposażenia łóżek: Materac w pokrowcu dopasowany do rozmiarów leża o wysokości ok. 12cm. Materac przeciwodleżynowy, wykonany z dwóch warstw nietoksycznej i antyalergicznej pianki poliuretanowej podzielony na 3 strefy. Górna warstwa zapewniać powinna redukcję nacisku i równomierne rozkładanie ciężaru całego ciała. Dolna warstwa poprawiająca stabilność. Profil materaca zapewniający efektywny przepływ powietrza. Gęstość pianek: Min. 25kg/m3 – warstwa górna Min. 28/kg/m3 – warstwa dolna Pokrowiec materaca: zmywalny, nieprzemakalny, odporny na środki dezynfekcyjne rozsuwany na zamek. Uchwyt na worek urologiczny | TAK |  |

Szafka przyłóżkowa

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1. | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: Rok produkcji: 2017 | TAK |  |
| 2. | Korpus szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu wykonane z ocynkowanej stali pokrytej lakierem poliestrowo-epoksydowym. Blat szafki oraz czoła szuflad wykonane z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości min. 6 mm). | TAK |  |
| 3. | Blat z dwoma lub trzema relingami aluminiowymi. | TAK |  |
| 4. | Szafka składająca się z dwóch szuflad, pomiędzy szufladami półka na prasę o wysokości min. 150 mm. – dostęp do półki od frontu szafki. | TAK |  |
| 5. | Wymiary zewnętrzne: - wysokość - 900 mm (± 30mm) - szerokość szafki - 460 mm (± 30mm) - szerokość szafki z zamontowanym, złożonym blatem bocznym - 550 mm (± 30mm) - szerokość przy rozłożonym blacie – 600 mm (± 50mm) - głębokość - 450 mm (± 30mm) | TAK PODAĆ |  |
| 6. | Regulacja blatu bocznego za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 700-1050 (± 20mm) | TAK |  |
| 7. | Blat półki bocznej wykonany z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości min. 6 mm) | TAK PODAĆ |  |
| 8. | Łatwo odejmowany blat boczny z możliwością zamocowania z lewej lub prawej strony szafki (bez użycia narzędzi) | TAK |  |
| 9. | Konstrukcja szafki przystosowana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach | TAK |  |
| 10. | Możliwość wyboru kolorów frontów szuflad oraz blatów z min. 5 kolorów oraz możliwość wyboru koloru ramy szafki w tym kolor szary. | TAK PODAĆ |  |

…...............................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do specyfikacji

z dnia. 06.06.2017r.

/Nazwa i adres Wykonawcy/

.........................................................

/miejscowość i data/

Zestawienie warunków i parametrów wymaganych

Grupa 6 – łóżko elektryczne wraz z materacem i szafkami przyłóżkowymi – 42 sztuki w tym 5 łóżek elektrycznych z poręczami bocznymi

Nazwa: 		..............................................................

Producent: 		..............................................................

Typ, model: 		..............................................................

Rok produkcji: 	.............................................................

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1. | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: Rok produkcji: 2017 | TAK PODAĆ |  |
| 2. | Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości. | TAK |  |
| 3. | Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem, a całym podwoziem wynosząca nie mniej niż 120 mm umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych. | TAK PODAĆ |  |
| 4. | Wymiary zewnętrzne łóżka: Długość całkowita: 2100 mm, (± 50 mm) Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi max 1000 mm (+- 50 mm) (wymiar leża 850x2000) | TAK PODAĆ |  |
| 5. | Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome | TAK PODAĆ |  |
| 6. | Zasilanie elektryczne 220/230 V | TAK |  |
| 7. | Rama leża wyposażona w gniazdo wyrównania potencjału. Łóżko przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego wg normy PN EN 62353 – dołączyć protokół z badań przy dostawie produktu. | TAK |  |
| 8. | Elektryczne regulacje: - segment oparcia pleców 0-70° (± 5°) - segment uda 0-40° (± 5°), - regulacja segmentu podudzia – mechaniczna | TAK |  |
| 9. | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie: 400 do 800 mm (± 30 mm) | TAK |  |
| 10. | Łóżko sterowane przewodowym pilotem z podświetlanymi klawiszami umożliwiającymi łatwe sterowanie łóżkiem w nocy. Pilot z możliwością blokady funkcji przez personel medyczny. | TAK |  |
| 11. | Łóżko wyposażone w panel sterujący Panel wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota. Panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych oraz uzyskiwanych za pomocą jednego przycisku funkcji anty-szokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesła kardiologicznego | TAK |  |
| 12. | Segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR) – dźwignia umieszczona pod leżem, oznaczona kolorem czerwonym | TAK |  |
| 13. | Leże wypełnione płytami z polipropylenu odpornego na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV. Płyty odejmowane bez użycia narzędzi. | TAK |  |
| 14. | Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego | TAK |  |
| 15. | Szczyty łóżka wypełnione płytą tworzywową (HPL) o grubości min. 6 mm , odejmowane bez użycia narzędzi, umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta zarówno od strony nóg jak i głowy z możliwością wykorzystania płyty jako deska reanimacyjna. | TAK |  |
| 16. | Łóżko wyposażone w opuszczane aluminiowe barierki boczne ( 5 łóżek), zabezpieczające pacjenta na 3/4 długości). Elastyczne listwy odbojowe umieszczone na barierkach na całej ich długości chroniące łóżko przed uderzeniami. Barierki spełniające normę bezpieczeństwa: EN 60601-2-52 | TAK |  |
| 17. | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe | TAK. |  |
| 18. | Łóżko wyposażone w tworzywowe lub metalowe uchwyty do trzymania materaca. | TAK |  |
| 19. | Podstawa łóżka jezdna wyposażona w antystatyczne koła o średnicy min. 125 mm, z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową. | TAK PODAĆ |  |
| 20. | Bezpieczne obciążenie min. 250 kg | TAK |  |
| 21. | Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 6 kolorów oraz kolorów ramy łóżka min. 2 kolory w tym kolor szary. | TAK PODAĆ |  |
| 22. | Elementy wyposażenia łóżek: Materac w pokrowcu dopasowany do rozmiarów leża o wysokości ok. 12cm. Materac przeciwodleżynowy, wykonany z dwóch warstw nietoksycznej i antyalergicznej pianki poliuretanowej podzielony na 3 strefy. Górna warstwa zapewniać powinna redukcję nacisku i równomierne rozkładanie ciężaru całego ciała. Dolna warstwa poprawiająca stabilność. Profil materaca zapewniający efektywny przepływ powietrza. Gęstość pianek: Min. 25kg/m3 – warstwa górna Min. 28/kg/m3 – warstwa dolna Pokrowiec materaca: zmywalny, nieprzemakalny, odporny na środki dezynfekcyjne rozsuwany na zamek. Uchwyt na worek urologiczny | TAK |  |

Szafka przyłóżkowa bez blatu bocznego

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1. | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: Rok produkcji: 2017 | TAK |  |
| 2. | Korpus szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu wykonane z ocynkowanej stali pokrytej lakierem poliestrowo-epoksydowym. Blat szafki oraz czoła szuflad wykonane z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości min. 6 mm). | TAK |  |
| 3. | Szafka składająca się z dwóch szuflad, Pod szufladami zamykana szafka, szafka na 4 kółkach z możliwością blokady | TAK |  |
| 4. | Wymiary zewnętrzne: - wysokość - 900 mm (± 30mm) - szerokość szafki - 460 mm (± 30mm) - głębokość - 450 mm (± 30mm) | TAK PODAĆ |  |
| 5. | Konstrukcja szafki przystosowana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach | TAK |  |
| 6. | Możliwość wyboru kolorów frontów szuflad oraz blatów z min. 6 kolorów oraz możliwość wyboru koloru ramy szafki w tym kolor szary. | TAK PODAĆ |  |

…...............................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawc

Załącznik Nr 2 do specyfikacji

z dnia. 06.05.2017r.

/Nazwa i adres Wykonawcy/

.........................................................

/miejscowość i data/

Zestawienie warunków i parametrów wymaganych

Grupa 7 – Łóżko szpitalne dwusegmentowe wraz z materacem i poręczami bocznymi oraz szafkami przyłóżkowymi – 14 szt.

Nazwa: 		..............................................................

Producent: 		..............................................................

Typ, model: 		..............................................................

Rok produkcji: 	.............................................................

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1. | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: Rok produkcji: 2017 | TAK PODAĆ |  |
| 2. | Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości. | TAK |  |
| 4. | Wymiary zewnętrzne łóżka: Długość całkowita: 2100 mm, (± 50 mm) Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi max 950 mm (+- 50 mm) (wymiar leża 850x2000)+-20 mm | TAK PODAĆ |  |
| 5 | Leże wypełnione płytami z polipropylenu odpornego na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV. Płyty odejmowane bez użycia narzędzi, przezierne dla promieni rtg | TAK |  |
| 6. | Regulacja segmentu oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej. Autoregresja oparcia pleców | TAK |  |
| 7. | Szczyty łóżka wypełnione płytą tworzywową (HPL) o grubości min. 6 mm , odejmowane bez użycia narzędzi, umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta zarówno od strony nóg jak i głowy z możliwością wykorzystania płyty jako deska reanimacyjna. | TAK |  |
| 8. | Łóżko wyposażone w opuszczane aluminiowe barierki boczne zabezpieczające pacjenta na 3/4 długości. Elastyczne listwy odbojowe umieszczone na barierkach chroniące łóżko przed uderzeniami. Barierki spełniające normę bezpieczeństwa: EN 60601-2-52 | TAK |  |
| 9. | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe | TAK. |  |
| 10. | Łóżko wyposażone w tworzywowe lub metalowe uchwyty do trzymania materaca. | TAK |  |
| 11. | Podstawa łóżka jezdna wyposażona w antystatyczne koła o średnicy min. 125 mm, z indywidualną blokadą kół oraz blokadą kierunkową. | TAK PODAĆ |  |
| 12. | Bezpieczne obciążenie min. 250 kg | TAK |  |
| 13. | Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 6 kolorów oraz kolorów ramy łóżka min. 2 kolory w tym kolor szary. | TAK PODAĆ |  |
| 14. | Elementy wyposażenia łóżek: Materac w pokrowcu dopasowany do rozmiarów leża o wysokości ok. 12cm. Materac przeciwodleżynowy, wykonany z dwóch warstw nietoksycznej i antyalergicznej pianki poliuretanowej podzielony na 3 strefy. Górna warstwa zapewniać powinna redukcję nacisku i równomierne rozkładanie ciężaru całego ciała. Dolna warstwa poprawiająca stabilność. Profil materaca zapewniający efektywny przepływ powietrza. Gęstość pianek: Min. 25kg/m3 – warstwa górna Min. 28/kg/m3 – warstwa dolna Pokrowiec materaca: zmywalny, nieprzemakalny, odporny na środki dezynfekcyjne rozsuwany na zamek. Uchwyt na worek urologiczny, uchwyt kaczki/basenu Wieszak kroplówki | TAK |  |

Szafka przyłóżkowa bez blatu bocznego

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1. | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: Rok produkcji: 2017 | TAK,PODAĆ |  |
| 2. | Korpus szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu wykonane z ocynkowanej stali pokrytej lakierem poliestrowo-epoksydowym. Blat szafki oraz czoła szuflad wykonane z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości min. 6 mm). | TAK |  |
| 3. | Szafka składająca się z dwóch szuflad, Pod szufladami zamykana szafka, szafka na 4 kółkach z możliwością blokady | TAK |  |
| 4. | Wymiary zewnętrzne: - wysokość - 900 mm (± 30mm) - szerokość szafki - 460 mm (± 30mm) - głębokość - 450 mm (± 30mm) | TAK PODAĆ |  |
| 5. | Konstrukcja szafki przystosowana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach | TAK |  |
| 6. | Możliwość wyboru kolorów frontów szuflad oraz blatów z min. 6 kolorów oraz możliwość wyboru koloru ramy szafki w tym kolor szary. | TAK PODAĆ |  |

…...............................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do specyfikacji

z dnia. 06.06.2017r.

/Nazwa i adres Wykonawcy/

.........................................................

/miejscowość i data/

Zestawienie warunków i parametrów wymaganych

Grupa 8 – łóżko dziecięce dwusegmentowe – 12 szt.

Nazwa: 		..............................................................

Producent: 		..............................................................

Typ, model: 		..............................................................

Rok produkcji: 	.............................................................

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Kolor lakieru do wyboru przez użytkownika - możliwość lakierowania w dwóch kolorach. | TAK |  |
| 2 | Łóżko składające się z leża z poręczami, podstawy łóżka połączonych z boku kolumnami | TAK |  |
| 3 | Szerokość całkowita:750 mm (± 30 mm ) | TAK |  |
| 4 | Długość całkowita: 1500 mm (± 50 mm ) | TAK |  |
| 5 | Wysokość całkowita: 1320 mm (± 40 mm ) | TAK |  |
| 6 | Wysokość leża: regulowana w zakresie min od 650 do 900 mm(+-20mm) | TAK |  |
| 7 | Regulacja segmentu oparcia pleców w zakresie min. od 0 do 600 | TAK |  |
| 8 | Możliwość manualnej regulacji leża do pozycji Trendelenburga min. 80 oraz anty-Trendelenburga min. 80 | TAK |  |
| 9 | Leże łóżeczka o wymiarach min. 1250 x 600 mm(+-20mm) | TAK |  |
| 10 | Łóżeczko wyposażone w opuszczane barierki boczne. mechanizmem nożnym – po jednym pedale zwalniającym z obu stron łóżeczka – możliwość ustawiania poręczy w sposób płynny lub w min 3 pozycjach | TAK |  |
| 11 | Każda z poręczy bocznej po opuszczeniu zapewniająca dostęp do leżącego pacjenta z trzech stron | TAK |  |
| 12 | Leże dwusegmentowe – wypełnienie panelami z metalowej siatki lakierowanej proszkowo, mocowanymi na stałe | TAK |  |
| 13 | Oparcie pleców realizowane mechanizmem zapadkowym, nachylenie oparcia pleców od 0 do 60˚ | TAK |  |
| 14 | Łóżko wyposażone w 4 koła o średnicy min 100 mm(+-10mm) z czego 2 mają posiadać blokadę jazdy i obrotu | TAK |  |
| 15 | Łóżko zaopatrzone w 4 krążki odbojowe, wstawki kolorystyczne z elementami graficznymi z płyty HPL na barierkach i osłona podstawy z półką na rzeczy dziecka | TAK |  |
| 16 | Wieszak na kroplówki przymocowany na segmencie oparcia pleców | TAK |  |
| 17 | Wyposażenie: 1. materac na łóżeczko o następujących cechach (po 1 sztuce na łóżko): - wymiar dostosowany do wymiarów leża - Wkład – pianka o gęstości T25 kg/m3 - Bezfreonowa, nietoksyczna – nie zawierająca dimetylofumaranu - Wykonana z materiałów antyalergicznych, antystatycznych - Pokrowiec materaca – składający się z 2 warstw: dzianiny wykonanej w 100% z bielonego poliestru oraz warstwy poliuretanu – gęstość materiału 150 +/-5% g/m2 - Wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny) - Oddychający , paroprzepuszczalny, przepuszczający powietrze - Przepuszczalność powietrza nie gorsza niż 1000g/m2/24h w temperaturze 38°C - Pokrowiec rozpinany zabezpieczony przed przenikaniem zanieczyszczeń listwą. - Materiał pokryty powłoką o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych. – Odporny na przenikani mikroorganizmów – potwierdzone dokumentem wydanym przez laboratorium badawcze - Odporny na wszystkie środki dezynfekcyjne nie zawierające chloru - Pranie w temp. Do 95°C - Odporny na dezynfekcję termiczną , parową w 105°C. I prasowanie do 110°C - Pozytywne badanie na niepalność materiału – dołączyć do oferty - Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 – dołączyć do oferty - raport z badania wyznaczania odporności na przenikanie bakterii na mokro - deklaracja zgodności CE 2. wieszak kroplówki | TAK |  |

Szafka przyłóżkowa bez blatu bocznego

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1. | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: Rok produkcji: 2017 | TAK, PODAĆ |  |
| 2. | Korpus szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu wykonane z ocynkowanej stali pokrytej lakierem poliestrowo-epoksydowym. Blat szafki oraz czoła szuflad wykonane z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości min. 6 mm). | TAK |  |
| 3. | Szafka składająca się z dwóch szuflad, Pod szufladami zamykana szafka, szafka na 4 kółkach z możliwością blokady | TAK |  |
| 4. | Wymiary zewnętrzne: - wysokość - 900 mm (± 30mm) - szerokość szafki - 460 mm (± 30mm) - głębokość - 450 mm (± 30mm) | TAK |  |
| 5. | Konstrukcja szafki przystosowana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach | TAK |  |
| 6. | Możliwość wyboru kolorów frontów szuflad oraz blatów z min. 6 kolorów oraz możliwość wyboru koloru ramy szafki w tym kolor szary. | TAK PODAĆ |  |

…...............................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do specyfikacji z dnia. 06.06.2017r.

/Nazwa i adres Wykonawcy/

.........................................................

/miejscowość i data/

Zestawienie warunków i parametrów wymaganych

Grupa 9 – łóżko szpitalne dwusegmentowe młodzieżowe z barierkami bocznymi i szafkami przyłóżkowymi – 4 szt.

Nazwa: 		..............................................................

Producent: 		..............................................................

Typ, model: 		..............................................................

Rok produkcji: 	.............................................................

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo lakierem poliestrowo-epoksydowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. | TAK |  |
| 2 | Łóżko bez zewnętrznej ramy ułatwiającej dostęp do pacjenta jak również schodzenie pacjentów z łóżka. | TAK |  |
| 3 | Leże podzielone na min. 2 segmenty wypełnione panelami z siatki montowanymi na stałe lub wyjmowanymi, w tym ruchomy segment oparcia pleców. Leże wyposażone w zabezpieczenie przed przesuwaniem się materaca na boki w segmencie oparcia pleców oraz przed przesuwaniem się materaca wzdłuż co najmniej w segmencie nożnym. | TAK |  |
| 4 | Regulacja oparcia pleców płynna przy pomocy sprężyny gazowej – dźwignia do regulacji umieszczone pod leżem dostępna z dwóch strona łózka. | TAK |  |
| 5 | Możliwość mocowania wieszaka kroplówki lub uchwytu ręki przy segmencie oparcia pleców | TAK |  |
| 6 | Szczyty wykonane z tworzywa .kolor płyty do wyboru minimum 6 kolorów. Szczyty szybko i łatwo demontowalne do reanimacji bez konieczności użycia narzędzi oraz konieczności zwalniania blokad | TAK |  |
| 7 | Łóżko wyposażone w nogi z 4 kołami. Nogi łóżka stanowiące konstrukcję podstawy wzmacnianą lekko cofnięte w osi długości łóżka bez utrudniających dostęp do pacjenta oraz mycie i dezynfekcję poprzeczek. Koła o średnicy min. 125 mm, cztery koła z blokadą jazdy i obrotu. Koła w obudowie tworzywowej – nie dopuszcza się metalowych osłon kół. | TAK |  |
| 8 | Długość całkowita min. 1800 mm z możliwością przedłużenia leża o 200 mm | TAK |  |
| 9 | Szerokość całkowita min. 900 mm | TAK |  |
| 10 | Wysokość leża od podłogi maksymalnie 500 mm ułatwiająca zejście pacjentom z łóżka | TAK |  |
| 11 | Kąt pochylenia segmentu oparcia pleców min. 70°, funkcja autoregresji | TAK |  |
| 12 | W narożnikach łóżka krążki odbojowe obrotowe o średnicy min. 100 mm(+-10mm) | TAK |  |
| 13 | Dopuszczalne obciążenie min. 200 kg | TAK |  |
| 14 | Wyposażenie dodatkowe: wieszak kroplówki 2. materac przeciwodleżynowy na łóżko o następujących cechach (po 1 sztuce na łóżko): - wymiar dostosowany do wymiarów leża - Dostosowany dla pacjentów o wadze do min. 2000 kg - Wkład – pianka - Pianka przeciwodleżynowa typu „gofer” o gęstości co najmniej 35 kg/m3 - Bezfreonowa, nietoksyczna – nie zawierająca dimetylofumaranu - Wykonana z materiałów antyalergicznych, antystatycznych - Pokrowiec materaca – składający się z 2 warstw: dzianiny wykonanej w 100% z bielonego poliestru oraz warstwy poliuretanu – gęstość materiału 150 +/-5% g/m2 - Wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny) - Oddychający , paraprzepuszczalny, przepuszczający powietrze - Przepuszczalność powietrza nie gorsza niż 1000g/m2/24h - Pokrowiec rozpinany zabezpieczony przed przenikaniem zanieczyszczeń listwą. - Materiał pokryty powłoką o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych – odporny na przenikani mikroorganizmów - Odporny na wszystkie środki dezynfekcyjne nie zawierające chloru - Pranie w temp. Do 95°C - Odporny na dezynfekcję termiczną , parową w 105°C. I prasowanie do 110°C - Pozytywne badanie na niepalność materiału – dołączyć do oferty - Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 – dołączyć do oferty - Raport z badań wyznaczający odporność pokrowca materaca na przenikanie bakterii na mokro - wydane przez uprawiony podmiot – dołączyć do oferty - Deklaracja zgodności CE | TAK |  |

Szafka przyłóżkowa bez blatu bocznego 4 sztuki

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1. | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: Rok produkcji: 2017 | TAK, PODAĆ |  |
| 2. | Korpus szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu wykonane z ocynkowanej stali pokrytej lakierem poliestrowo-epoksydowym. Blat szafki oraz czoła szuflad wykonane z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości min. 6 mm). | TAK |  |
| 3. | Szafka składająca się z dwóch szuflad, Pod szufladami zamykana szafka, szafka na 4 kółkach z możliwością blokady | TAK |  |
| 4. | Wymiary zewnętrzne: - wysokość - 900 mm (± 30mm) - szerokość szafki - 460 mm (± 30mm) - głębokość - 450 mm (± 30mm) | TAK PODAĆ |  |
| 5. | Konstrukcja szafki przystosowana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach | TAK |  |
| 6. | Możliwość wyboru kolorów frontów szuflad oraz blatów z min. 6 kolorów oraz możliwość wyboru koloru ramy szafki w tym kolor szary. | TAK PODAĆ |  |

…...............................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do specyfikacji

z dnia. 06.06.2017r.

/Nazwa i adres Wykonawcy/

.........................................................

/miejscowość i data/

Zestawienie warunków i parametrów wymaganych

Grupa 10– Stolik zabiegowy – 2 szt.

Nazwa: 		..............................................................

Producent: 		..............................................................

Typ, model: 		..............................................................

Rok produkcji: 	.............................................................

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA FUNKCJONALNE (MINIMALNE) - WARUNEK |
| 1 | Stelaż stolika wykonany ze stali malowanej proszkowo, stabilny | TAK |  |
| 2 | Wyposażony w 2 półki szklane (szkło hartowane), lub jedna szklana , jedna ze stali malowanej proszkowo lub tworzywa sztucznego odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych, montowane na silikonowych odbojnikach | TAK |  |
| 3 | Wyposażony również w koła do łatwego przemieszczania, z czego 2 koła są blokowane | TAK |  |
| 4 | Wymiary stolika: Całkowita szerokość 450 mm ± 30 mm Całkowita długość 750 mm ± 30 mm Całkowita wysokość 850 mm ± 30 mm | TAK |  |
| 5 | Możliwość wyboru koloru stelaża 2 kolory: biały lub popielaty | TAK |  |
| 6 | Trwałe oznakowanie znakiem CE | TAK |  |

…...............................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do specyfikacji

z dnia. 06.06.2017r.

/Nazwa i adres Wykonawcy/

.........................................................

/miejscowość i data/

Zestawienie warunków i parametrów wymaganych

Grupa 11 – wózek wielofunkcyjny – 8 szt.

Nazwa: 		..............................................................

Producent: 		..............................................................

Typ, model: 		..............................................................

Rok produkcji:              .............................................................

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymiary zewnętrzne szafki wózka (mm) | 720x550(±50mm) |  |
| 2 | Wysokość od podłoża do blatu (mm) | 1000 mm (±20mm) |  |
| 4 | Wózek wykonany ze stali, lakierowany proszkowo lub z tworzywa sztucznego na profilach aluminiowych | TAK |  |
| 5 | Blat górny i dolny wykonany z tworzywa sztucznego, blat górny otoczony z 3 stron bandami lub relingami | TAK |  |
| 6 | Podstawa z osłoną z tworzywa ABS, z odbojami umieszczonymi w narożnikach wózka nad kołami, zabezpieczającymi wózek przed uszkodzeniami | TAK |  |
| 7 | Konstrukcja wózka umożliwiająca mycie wózka z wykorzystaniem wysokociśnieniowych urządzeń myjących. Podstawa wózka z otworem ułatwiającym suszenie i odpływ wody | TAK |  |
| 8 | Cztery koła o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą; Oponki nie brudzące podłoże, koła w osłonach tworzywowych | TAK |  |
| 9 | Szafka wózka wyposażona w cztery szuflady na prowadnicach łożyskowych tym jedna mała szuflada, 1 duża szuflada, 3 średnie szuflady zamykane na zamek centralny | TAK |  |
| 10 | Wózek wyposażony w uchwyt do prowadzenia wózka ; uchwyt umieszczony od frontu wózka; | TAK |  |
| 11 | WYPOSAŻENIE DODATKOWE WÓZKA |  |  |
| 11.1 | Co najmniej dwa odcinki szyny instrumentalnej ze stali kwasoodpornej, o przekroju 25x10 i długości nie mniejszej niż 400mm, służące do zawieszenia dodatkowego osprzętu | TAK |  |
| 11.2 | Kosz na odpady z tworzywa , z pokrywą wahadłową, w obudowie drucianej stalowej, z uchwytami na szynę, wykonanymi z anodowanego aluminium – 1 szt. | TAK |  |
| 11.3 | Uchwyt i pojemnik na zużyte igły, na blacie uchwyt na minimum 3 butelki | TAK |  |
| 12 | Możliwość wyboru kolorystyki wózka w co najmniej sześciu różnych kolorach | TAK |  |

…...............................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do specyfikacji

z dnia. 06.06.2017r.

/Nazwa i adres Wykonawcy/

.........................................................

/miejscowość i data/

Zestawienie warunków i parametrów wymaganych

Grupa 12 – Statyw przejezdny na kroplówki – 20 szt.

Nazwa: 		..............................................................

Producent: 		..............................................................

Typ, model: 		..............................................................

Rok produkcji: 	.............................................................

| L.p | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK / NIE Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: | TAK |  |
| 2. | Stabilna, pięcioramienna podstawa pokryta lakierem proszkowym, przejezdna na kółkach | TAK |  |
| 3. | Min. 2 kółka z hamulcem | TAK |  |
| 4. | Średnica podstawy: 600 mm (± 50 mm) | TAK PODAĆ |  |
| 5. | Wysuwany wieszak na płyny infuzyjne - chromowany | TAK |  |
| 6. | Wysokość regulowana od 1350 do 2220 mm (± 50 mm) | TAK PODAĆ |  |

…...............................................................

Podpisy osób uprawnionych 					    do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do specyfikacji

z dnia. 06.06.2017r.

/Nazwa i adres Wykonawcy/

.........................................................

/miejscowość i data/

Zestawienie warunków i parametrów wymaganych

Grupa 13 – Pompa infuzyjna – 6 szt.

Nazwa: 		..............................................................

Producent: 		..............................................................

Typ, model: 		..............................................................

Rok produkcji: 	.............................................................

| Lp. | OPIS | Wymogi graniczne | Parametr oferowany TAK / NIE Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Możliwość podaży preparatów krwiopochodnych | TAK |  |
| 2 | Zatrzaskowe mocowanie i współpraca ze stacją dokującą. | TAK |  |
| 3 | Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym niekontrolowanym przepływem składający się z dwóch elementów – jeden w pompie jeden na drenie. Kolorystyczne kodowanie zacisków szczelinowych w zależności od stosowanej terapii. | TAK |  |
| 4 | Napięcie 11-16 V DC, zasilanie przy użyciu zasilacza zewnętrznego lub Stacji Dokującej | TAK |  |
| 5 | Dokładność mechaniczna <<±0,5% | TAK |  |
| 6 | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 9,4 h. przy przepływie 80 ml/h. lub 8,5 h przy przepływie 100ml/h | TAK |  |
| 7 | Masa pompy max. 1,5 kg | TAK |  |
| 8 | Odłączalny uchwyt do przenoszenia i mocowania, pompy do rur pionowych i poziomych | TAK |  |
| 9 | Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej - minimum 3 pompy na jednym odłączalnym uchwycie. | TAK |  |
| 10 | Podświetlany ekran i przyciski z możliwością regulacji na 9 poziomach | TAK |  |
| 11 | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji. | TAK |  |
| 12 | Różne tryby infuzji: Piggy-Back; Wzrost-utrzymanie-spadek; programowanie min. 12 cykli o różnych parametrach; podaż okresowa z przerwami; dawka w czasie; kalkulacja prędkości dawki. | TAK |  |
| 13 | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | TAK |  |
| 14 | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 1 200 ml/h Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. | TAK |  |
| 15 | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) min. 9999 ml. | TAK |  |
| 16 | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu. | TAK |  |
| 17 | Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. | TAK |  |
| 18 | Biblioteka Leków zawierająca co najmniej 800 leków z możliwością podzielenia na min.15 grup, z możliwością dzielenia na obszary leczenia i profile pacjenta. | TAK |  |
| 19 | Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji (limity względne min-max;limity bezwzględne min-max, parametry standardowe), możliwość wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji. | TAK |  |
| 20 | Bolus o określonej objętości . Bolus podawany na żądanie Maksymalna objętość bolusa po alarmie okluzji ≤0,2ml | TAK |  |
| 21 | Możliwość precyzyjnej podaży z lub bez czujnika kropli. | TAK |  |
| 22 | Funkcja KVO z możliwością wyłączenia funkcji przez użytkownika | TAK |  |
| 23 | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej | TAK |  |
| 24 | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń . | TAK |  |
| 25 | Menu w języku polskim | TAK |  |
| 26 | Możliwość podłączenia przewodu łączącego do centrali przywołania personelu | TAK |  |
| 27 | Bolus o określonej objętości . Bolus podawany na żądanie .Maksymalna objętość bolusa po alarmie okluzji ≤0,2ml | TAK |  |
| 28 | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb PCA i PCEA | TAK |  |
| 29 | Czułość techniczna – wykrywanie pojedynczych pęcherzyków powietrza ≤ 0,01 ml | TAK |  |
| 30 | Opcjonalna możliwość bezprzewodowej komunikacji pomp poza stacją dokującą z komputerem. | TAK |  |

…...............................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do specyfikacji

z dnia. 06.06.2017r.

/Nazwa i adres Wykonawcy/

.........................................................

/miejscowość i data/

Zestawienie warunków i parametrów wymaganych

Grupa 14 –ssak – 1 sztuka

Nazwa: 		..............................................................

Producent: 		..............................................................

Typ, model: 		..............................................................

Rok produkcji: 	.............................................................

| Lp. | OPIS | Wymogi graniczne | Parametr oferowany TAK / NIE Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ssak akumulatorowo-sieciowy 220 V na statywie jezdnym | TAK |  |
| 2. | Ssak przeznaczony do odsysania wydzieliny z dróg oddechowych | TAK |  |
| 3. | Urządzenie przenośne i jezdne | TAK |  |
| 4. | Możliwość zastosowania u dzieci i dorosłych | TAK |  |
| 5. | Szeroki zakres regulacji siły ssania | TAK |  |
| 6. | Regulator podciśnienia (regulacja w zakresie minimum 0-84 kPa) | TAK |  |
| 7. | Przepływ minimum 30 l/min | TAK |  |
| 8. | Wbudowany akumulator – czas pracy minimum 50 minut | TAK |  |
| 9. | Proste wyjmowanie i operowanie przewodem ssącym | TAK |  |
| 10. | Wbudowany, oryginalny, metalowy uchwyt na przewód ssący pozwalający na zwinięcie i ochronę przewodu w trakcie przenoszenia | TAK |  |
| 11. | Wbudowany manometr z osłoną ochronną uniemożliwiającą przypadkowe uszkodzenie tarczy manometru | TAK |  |
| 12. | Uchwyt do przenoszenia | TAK |  |
| 13. | Stabilna podstawa, trwała obudowa łatwa do czyszczenia | TAK |  |
| 14. | Zbiornik wielorazowy z tworzywa sztucznego o pojemności minimum 2,0 l – sterylizacja w temperaturze 134°C z możliwością stosowania wkładów jednorazowych | Tak, podać |  |
| 15. | Ssak wyposażony w filtr antybakteryjny | Tak |  |
| 16. | Masa maksymalna do 4,3 kg | Tak, podać |  |
| 17. | Zewnętrzne źródło zasilania | Tak. podać |  |
| 18. | Ładowarka sieciowa w zestawie | Tak |  |
| 19. | Wskaźnik naładowania akumulatora minimum trzypozycyjny informujący o stanie naładowania akumulatora | Tak |  |

…...............................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do specyfikacji

z dnia. 06.06.2017r.

/Nazwa i adres Wykonawcy/

.........................................................

/miejscowość i data/

Zestawienie warunków i parametrów wymaganych

Grupa 15– waga lekarska – 3 szt.

Nazwa: 		..............................................................

Producent: 		..............................................................

Typ, model: 		..............................................................

Rok produkcji: 	.............................................................

| Lp. | OPIS | Wymogi graniczne | Parametr oferowany TAK / NIE Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Waga medyczna osobowa do stosowania w placówkach służby zdrowia | TAK |  |
| 2. | Waga wyposażona we wzrostomierz teleskopowy, posiadająca funkcję BMI | TAK |  |
| 3. | Maksymalne obciążenie wagi 300 kg, maksymalny wzrost pacjenta 200 cm, dokładność pomiaru 1 mm | TAK |  |
| 4. | Wyświetlacz LCD | TAK |  |
| 5. | Zasilanie bateryjne oraz sieciowe | TAK |  |
| 6. | Trwałe oznakowanie znakiem CE | TAK |  |

…...............................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do specyfikacji

z dnia. 06.06.2017r.

/Nazwa i adres Wykonawcy/

.........................................................

/miejscowość i data/

Zestawienie warunków i parametrów wymaganych

Grupa 16– detektor tętna płodu – 5 szt.

Nazwa: 		..............................................................

Producent: 		..............................................................

Typ, model: 		..............................................................

Rok produkcji: 	.............................................................

| Lp. | OPIS | Wymogi graniczne | Parametr oferowany TAK / NIE Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wyświetlacz: ekran ciekłokrystaliczny z tylnym podświetleniem | TAK |  |
| 2 | Wielkość: (wys.) 130mm X (szer.) 85mm X (gł.) 30mm ± 10 mm | TAK |  |
| 3 | Waga urządzenia z baterią ≤ 300 g | TAK |  |
| 4 | Moc wyjściowa audio ≥ 1000mW rms | TAK |  |
| 5 | Automatyczne wyłączenie po 60 sekundach bez sygnału lub naciśnięcia przycisku | TAK |  |
| 6 | Napięcie baterii: znamionowe 3,6 V | TAK |  |
| 7 | Typ baterii: bateria litowo-jonowa | TAK |  |
| 8 | Żywotność baterii: 350 badań 1-minutowych | TAK |  |
| 9 | Częstotliwość głowicy: 1,0 MHz, 2,0 MHz, 2,5 MHz ±1% | TAK |  |
| 10 | Zakres pomiaru tętna płodu FHR 50 ~ 210 bpm monitorowania. | TAK |  |
| 11 | Ogólna czułość: ≥ 90 dB I ob (mW / cm2): ≤ 5 mW / cm2 I SATA (mW / cm2): ≤ 7 mW / cm2 | TAK |  |
| 12 | Tryb roboczy: Impulsowa/ciągła fala Dopplera | TAK |  |
| 13 | Temperatura robocza: +5°C do +40°C Wilgotność: : ≤ 80% Ciśnienie atmosferyczne: 86 kPa ~ 106 kPa | TAK |  |
| 14 | Temperatura przechowywania: -10°C do +55°C Wilgotność podczas przechowywania: ≤93 % | TAK |  |

…...............................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do specyfikacji

z dnia. 06.06.2017r.

/Nazwa i adres Wykonawcy/

.........................................................

/miejscowość i data/

Zestawienie warunków i parametrów wymaganych

Grupa 17– stół operacyjny Ginekologia - 1 szt.

Nazwa: 		..............................................................

Producent: 		..............................................................

Typ, model: 		..............................................................

Rok produkcji: 	.............................................................

| Lp. | OPIS | Wymogi graniczne | Parametr oferowany TAK / NIE Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stół do operacji ogólnochirurgicznych | TAK |  |
| 2. | Napęd stołu elektrohydrauliczny | TAK |  |
| 3. | Konfiguracja blatu stołu: – podgłówek płytowy na całą szerokość blatu, - oparcie pleców - płyta lędźwiowa, - podnóżki: lewy i prawy. Blat z możliwością zamiany miejscami podnóżków z podgłówkiem. Segmenty blatu wyposażone z obu stron w listwy ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej do mocowania wyposażenia. Listwy w segmencie oparcia pleców i płycie lędźwiowej wyposażone na obu końcach w ograniczniki zabezpieczające korpusy mocujące wyposażenie przed ich przypadkowym wypadnięciem | TAK |  |
| 4. | Długość stołu z blatem: 2050 mm ( + 30 mm ) | TAK |  |
| 5. | Całkowita szerokość blatu: 580 mm ( + 30 mm ) | TAK |  |
| 6. | Regulacja wysokości blatu: 720 do 1160 mm ( + 30 mm ). Wymiary wysokości dotyczą górnej powierzchni materaca | TAK |  |
| 7. | Regulacja oparcia pleców: - 500 do +850 ( + 50 ) | TAK |  |
| 8. | Regulacja podgłówka: - 550 do +550 ( + 50 ) | TAK |  |
| 9. | Przechyły boczne w obie strony: min. po 300 | TAK |  |
| 10. | Przechył Trendelenburga: min. 400 | TAK |  |
| 11. | Przechył anty –Trendelenburga: min. 400 | TAK |  |
| 12. | Regulacja kąta nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej: - 900 do +300 (+ 50) | TAK |  |
| 13. | Zakres regulacji kata odchylenia podnóżków w płaszczyźnie poziomej: 00 do 1800 (+ 50) | TAK |  |
| 14. | Ręczny przesuw wzdłużny blatu : min. 330 mm. Przesuw płynny, bezstopniowy, bezskokowy, zapewniający zablokowanie blatu w dowolnym położeniu (na całym zakresie przesuwu) | TAK |  |
| 15. | Układ sterowania z funkcją „stand by” włączającą się po upływie max.15 sekund od ostatniego naciśnięcia przycisku funkcyjnego . Ponowne sterowanie z pilota możliwe po naciśnięciu przycisku aktywacji przycisków funkcyjnych | TAK |  |
| 16. | Regulacja pilotem przewodowym przez układ elektro-hydrauliczny następujących pozycji blatu: zmiana wysokości przechyły wzdłużne przechyły boczne poziomowanie jednym przyciskiem Pilot przewodowy z: - wyświetlaczem LCD prezentującym piktogram realizowanej funkcji wraz z informacją o aktualnej wartości danego parametru, stanie naładowania akumulatorów, - przyciskiem świadomej aktywacji przycisków funkcyjnych pilota (aby uniknąć omyłkowego włączenia, innej niż oczekiwana, funkcji sterowanej elektrycznie), - możliwością podłączenia do stołu od strony nóg lub od strony głowy pacjenta | TAK |  |
| 17. | Zasilanie bateryjne 24 V – ładowarka wbudowana w podstawę stołu | TAK |  |
| 18. | Regulacja segmentu oparcia pleców, podgłówka oraz nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą uruchamianymi łatwo dostępnymi dla personelu dźwigniami | TAK |  |
| 19. | Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem dźwigni zwalniania blokad sprężyn gazowych, służących do regulacji oparcia pleców | TAK |  |
| 20. | Konstrukcja stołu ze stali nierdzewnej – powierzchnie matowe | TAK |  |
| 21. | Podstawa w kształcie litery „T” zapewniająca dobry dostęp chirurga do blatu stołu | TAK |  |
| 22. | Stół przejezdny z systemem blokowania | TAK |  |
| 23. | Stół z zaciskiem wyrównania potencjałów wraz z przewodem do odprowadzania ładunków elektrostatycznych | TAK |  |
| 24. | Blat przenikalny dla promieni RTG z możliwością wykonywania zdjęć RTG oraz możliwością monitorowania pacjenta przy pomocy ramienia C – prowadnice na kasetę RTG co najmniej w segmencie podgłówka, oparcia pleców i siedziska | TAK |  |
| 26. | Materace bezszwowe, demontowane, antystatyczne, wykonane z poliuretanu spienionego. Grubość materaca min. 50 mm | TAK |  |
| 26. | Dopuszczalne obciążenie robocze (dynamiczne): min. 200 kg | TAK |  |
| 27. | Obciążenie statyczne (tylko dla zmiany wysokości wypoziomowanego blatu) min. 350 kg | TAK |  |
| 28. | Wyposażenie stołu : - podpórka ręki, do podpierania ręki w pozycji leżącej pacjenta, z możliwością obrotu w płaszczyźnie poziomej– 1 szt. - wieszak kroplówki, montowany do szyny bocznej – 1 szt. - ramka ekranu ze stali nierdzewnej, z regulacja wysokości i obrotu wokół osi pionowej – 1 szt. - podkolanniki, do podpierania nóg w pozycji leżącej lub siedzącej – 1 komplet - miska ginekologiczna z obrotowym uchwytem, mocowana w miejsce podnóżka – 1 szt. | TAK |  |
| 29. | Stół dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta | TAK |  |
| 30. | Powierzchnie stołu odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |

…...............................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do specyfikacji

z dnia. 06.06.2017r.

/Nazwa i adres Wykonawcy/

.........................................................

/miejscowość i data/

Zestawienie warunków i parametrów wymaganych

Grupa 18– Kozetki lekarskie - 10 szt.

Nazwa: 		..............................................................

Producent: 		..............................................................

Typ, model: 		..............................................................

Rok produkcji: 	.............................................................

| Lp. | OPIS | Wymogi graniczne | Parametr oferowany TAK / NIE Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stelaż kozetki wykonany z profili stalowych malowanych proszkowo, stabilny | TAK |  |
| 2. | Leże dwusegmentowe wykonane z płyty wiórowej obłożonej pianką poliuretanową. Tapicerka wykonana z materiału zmywalnego, łatwa do dezynfekcji, odporna na środki dezynfekcyjne stosowane w placówkach służby zdrowia, odporna na promieniowanie UV | TAK |  |
| 3. | Regulacja zagłówka za pomocą mechanizmu samohamującego w zakresie +/- 40° | TAK |  |
| 4. | Wymiary kozetki: Całkowita szerokość 550 mm ±20 mm Całkowita długość 1980 mm ±20 mm Całkowita wysokość 510 mm ±20 mm Dopuszczalne obciążenie 180 kg | TAK |  |
| 5. | Możliwość wyboru koloru tapicerki na etapie realizacji zamówienia spośród 20 kolorów | TAK |  |
| 6. | Trwałe oznakowanie znakiem CE | TAK |  |

…...............................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do specyfikacji

z dnia. 06.06.2017r.

/Nazwa i adres Wykonawcy/

.........................................................

/miejscowość i data/

Zestawienie warunków i parametrów wymaganych

Grupa 19– Wózek leżący dla chorych – 2 szt.

Nazwa: 		..............................................................

Producent: 		..............................................................

Typ, model: 		..............................................................

Rok produkcji: 	.............................................................

| Lp. | OPIS | Wymogi graniczne | Parametr oferowany TAK / NIE Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wszystkie poniższe parametry potwierdzone Oświadczeniem producenta w języku producenta i w języku polskim (dołączyć do oferty) | TAK |  |
| 2 | Szerokość całkowita wózka bez poręczy bocznych: 650 mm (± 30 mm) | TAK |  |
| 3 | Szerokość całkowita wózka z poręczami bocznymi: 720 mm (± 30 mm) | TAK |  |
| 4 | Długość całkowita wózka: 1970 mm (± 30 mm) | TAK |  |
| 5 | Regulacja wysokości za pomocą nożnej pompy hydraulicznej w zakresie 580 – 880 mm (± 20 mm) | TAK |  |
| 6 | Oparcie pleców regulowane sprężynami gazowymi z blokadą w zakresie od 00 do 700 ± 30 | TAK |  |
| 7 | Przechył Trendelenburga: 260 (± 30) | TAK |  |
| 8 | Przechył anty -Trendelenburga: 150 (± 30) | TAK |  |
| 9 | Regulacja pozycji Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą | TAK |  |
| 10 | Wózek wykonany z profili stalowych, lakierowanych proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów | TAK |  |
| 11 | Podstawa wózka obudowana wypraskami z tworzywa z zastosowaniem nanotechnologii srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów, z miejscem w wyprasce na podręczne rzeczy pacjenta | TAK |  |
| 12 | Dwusegmentowe leże wypełnione płytą laminatową umożliwiającą wykonanie zdjęć RTG oraz przeprowadzanie reanimacji. Możliwość monitorowania klatki piersiowej pacjenta aparatem RTG z ramieniem C | TAK |  |
| 13 | Leże z trzema tunelami na kasetę RTG (jeden w oparciu pleców, dwa w segmencie nożnym) | TAK |  |
| 14 | Wózek zaopatrzony w 4 krążki odbojowe | TAK |  |
| 15 | Materace leża i oparcia pleców o grubości min. 60 mm z możliwością zdejmowania. Obszycie wykonane z materiału nieprzemakalnego z dodatkami bakterio i grzybobójczymi ograniczającymi rozprzestrzenianie się szczepu MRSA i bakterii E.coli. Obszycie niepalne zgodnie z normą BS 5852 poziom CRIB 5 (kolorystyka do uzgodnienia). Właściwości ograniczające rozprzestrzenianie się szczepu MRSA i bakterii E.coli oraz niepalności zgodnie z normą BS 5852 poziom CRIB 5 potwierdzone certyfikatami wydanymi przez niezależny/niezależne uprawniony/e do tego podmiot/podmioty. Certyfikaty dołączyć do oferty. | TAK |  |
| 16 | Koła jezdne o średnicy min. 200 mm z centralną blokadą jazdy i kołem kierunkowym | TAK |  |
| 17 | Dopuszczalne obciążenie wózka min. 250 kg | TAK |  |
| 18 | Wyposażenie wózka: - poręcze boczne chromowane - wieszak kroplówki (4 haczyki chromowane) | TAK |  |
| 19 | Certyfikaty potwierdzające antybakteryjność lakieru i tworzywa(dołączyć do oferty) | TAK |  |
| 20 | Wózek dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta | TAK |  |
| 21 | Powierzchnie wózka odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |

…...............................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do specyfikacji

z dnia. 06.06.2017r.

/Nazwa i adres Wykonawcy/

.........................................................

/miejscowość i data/

Zestawienie warunków i parametrów wymaganych

Grupa 20–Biometr optyczny – 1 szt.

Nazwa: 		..............................................................

Producent: 		..............................................................

Typ, model: 		..............................................................

Rok produkcji: 	.............................................................

| Lp. | OPIS | Wymogi graniczne | Parametr oferowany TAK / NIE Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Montowany na stoliku z elektryczną regulacją wysokości, oparciem na głowę pacjenta oraz zasłonkami dla prawego i lewego oka. | TAK |  |
| 2 | Automatyczne naprowadzanie głowicy biometru do pozycji pomiarowej. | TAK |  |
| 3 | Bezkontaktowy, automatyczny pomiar w osi widzenia następujących wielkości gałki ocznej. - Długość gałki ocznej AL w zakresie 14 – 32 mm. - Grubość rogówki w osi widzenia CCT w zakresie 300 – 800 µm. - Głębokość komory przedniej ACD w zakresie 1.5 - 6.5 mm. - Grubość soczewki naturalnej LT w zakresie 0.5 - 6.5 mm. - Keratometrii w 32 punktach testowych na 2 okręgach o średnicy 1.65 i 2.30 mm w zakresie promienia 5 – 10.5 mm. - Odległości White-to-White w zakresie 7 - 16 mm. - Szerokości źrenicy PD w zakresie 2 – 13 mm. - Przesunięcia osi widzenia względem geometrycznego środka tęczówki i źrenicy z rozdzielczością 0.01 mm. - Zdjęcie oka czarno-białe oraz kolorowe. | TAK |  |
| 4 | Wszystkie pomiary wykonywane bezkontaktowo, automatycznie w jednym teście. | TAK |  |
| 5 | Możliwość oceny punktów keratometrii (filmu łzowego) w czasie trwania badania oraz w dowolnym momencie po jego zakończeniu. | TAK |  |
| 6 | Dostęp do zmierzonych parametrów i zdjęć oka. | TAK |  |
| 7 | Specjalny tryb do gęstej zaćmy z możliwością manualnej decentracji pomiaru względem osi widzenia. | TAK |  |
| 8 | Wbudowane metody kalkulacji soczewek: RBF Hill Olsen Barrett Universal II Haigis Hoffer Q Holladay 1 SRK/T SRK/II | TAK |  |
| 9 | Wbudowane metody kalkulacji soczewek po chirurgii refrakcyjnej: Shammas No-History Masket Modified Masket Barrett True-K | TAK |  |
| 10 | Możliwość personalizacji stałych optycznych soczewek. | TAK |  |
| 11 | Zewnętrzny komputer typu PC. | TAK |  |
| 12 | Oprogramowanie w języku polskim do zarządzania bazą danych pacjentów oraz współpracy z biometrem. Wydruki w języku polskim. | TAK |  |
| 13 | Oprogramowanie do planowania wszczepów torycznych składające się z kalkulatora soczewek torycznych Barretta oraz możliwości naniesienia osi soczewki na zdjęcie oka wraz z lokalizacją cięcia. | TAK |  |
| 14 | Metoda kalkulacji Olsena dostępna również dla soczewek torycznych. | TAK |  |
| 15 | Eksport wyników pomiarów do plików pdf. | TAK |  |
| 16 | Eksport wyników pomiarów do zewnętrznych formuł kalkulacji soczewek. | TAK |  |
| 17 | Stolik elektryczny z regulacją wysokości. | TAK |  |
| 18 | Drukarka laserowa czarno-biała. | TAK |  |

…...............................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do specyfikacji z dnia. 06.06.2017r.

/Nazwa i adres Wykonawcy/

.........................................................

/miejscowość i data/

Zestawienie warunków i parametrów wymaganych

Grupa 21– Mikroskop operacyjny – 1 szt.

Nazwa: 		..............................................................

Producent: 		..............................................................

Typ, model: 		..............................................................

Rok produkcji: 	.............................................................

| Lp. | OPIS | Wymogi graniczne | Parametr oferowany TAK / NIE Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Statyw jezdny ze sprzęgłami elektromagnetycznymi oraz hamulcem podstawy jezdnej | TAK |  |
| 2 | System zabezpieczeń kół statywu przed najechaniem i uszkodzeniem kabli na podłodze sali operacyjnej | TAK |  |
| 3 | Zwarta budowa umożliwiająca łatwą dezynfekcję i mycie | TAK |  |
| 4 | Oświetlenie prowadzone światłowodem | TAK |  |
| 5 | Oświetlenie LED o temperaturze barwowej ok. 5000 K. i mocy 50 W. Czas pracy minimum 20000 godzin | TAK podać |  |
| 6 | Filtr imitujący temperaturę barwową światła halogenowego dla pola operacyjnego. | TAK |  |
| 7 | Układ XY z regulacją szybkości i centrowaniem w zakresie min. 61 mm | TAK podać |  |
| 8 | Bezprzewodowy pedał nożny umożliwiający sterowanie funkcjami powiększenia, włączania i wyłączania oświetlenia, ogniskowania, natężenia światła, sterowania funkcją XY, zapis zdjęć i filmów. Wskaźnik naładowania baterii. | TAK |  |
| 9 | Apochromatyczna optyka układu optycznego | TAK |  |
| 10 | Elektromotoryczne płynnie sterowane powiększenie w zakresie 1:6 (zoom) z regulacją szybkości działania | TAK |  |
| 11 | Możliwość manualnej zmiany powiększenia w przypadku braku zasilania | TAK |  |
| 12 | Elektromotoryczna płynna regulacja ostrości (fokus) z centrowaniem oraz | TAK |  |
| 13 | Regulacja szybkości działania dla systemu ogniskowania mikroskopu | TAK |  |
| 14 | System automatycznego podnoszenia głowicy mikroskopu dla implementacji soczewki IOL do kartridża i powrotu do pozycji wyjściowej | TAK |  |
| 15 | Ogniskowa obiektywu - 200 mm | TAK |  |
| 16 | Średnica obiektywu min. 65 mm | TAK podać |  |
| 17 | Oświetlenie koaxialne z min. 3 wiązkami światła zapewniające stabilny red reflex. Płynna regulacja stosunku oświetlenia centralnego względem peryferyjnego z uchwytów na głowicy oraz z sterownika nożnego. | TAK |  |
| 18 | Przysłona redukująca refleksy od narzędzi | TAK |  |
| 19 | Zmotoryzowany dwuczęściowy (sterowany z sterownika nożnego) oftalmoskop bezpośredni do wizualizacji dna oka w zabiegach witrektomii z soczewką o polu widzenia 60-1250 | TAK |  |
| 20 | Nasadka okularowa operatora uchylna w zakresie min. 1800 wraz z okularami o powiększeniu 12,5 x oraz korekcją w zakresie min. +5/-8 D wraz z elektrycznym inwerterem obrazu | TAK podać |  |
| 21 | Mikroskop asystencki z 5 stopniową zmianą powiększenia z pokrętłem płynnego wyostrzania obrazu oraz nasadką okularową uchylną w zakresie min. 1800 wraz z okularami o powiększeniu 12,5 x oraz korekcją w zakresie min. +5/-8 D. Zamiana mikroskopu stronami bez potrzeby jego demontażu. | TAK podać |  |
| 22 | Filtr ochronny UV i IR, Filtr światła niebieskiego | TAK |  |
| 23 | Uchwyty boczne mikroskopu do łatwego manewrowania głowicą wyposażone w min. 3 programowalne przyciski do realizacji funkcji. | TAK |  |
| 24 | Pokrętło do ustawienia limitu wysokości zawieszenia mikroskopu nad polem operacyjnym | TAK |  |
| 25 | Kolorowa kamera video 1 CMOS w rozdzielczości HD. Sterownik oraz sensor kamery zabudowany bezpośrednio mikroskopie nie wymagających stosowania dzielnika światła i adapterów | TAK |  |
| 26 | Zintegrowany w mikroskopie system archiwizacji pozwalający na zapis filmów i zdjęć bezpośrednio na nośnikach typu Pen drive oraz twardych dyskach USB w rozdzielczości HD | TAK |  |
| 27 | Monitor medyczny LCD o przekątnej min.22” mocowany do statywu na ramieniu wychylnym w min. 3 płaszczyznach | TAK podać |  |
| 28 | Stały filtr ochronny lasera o długości fali 532 nm | TAK podać |  |
| 29 | Gumowe nakładki na pokrętła sterujące pozwalające na ich sterylizację w autoklawie w ilości min. 3 komplety | TAK podać |  |

…...............................................................

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do specyfikacji

z dnia. 06.06.2017r.

/Nazwa i adres Wykonawcy/

.........................................................

/miejscowość i data/

Zestawienie warunków i parametrów wymaganych

Grupa 22–Stół operacyjny  – 1 szt.

Nazwa: 		..............................................................

Producent: 		..............................................................

Typ, model: 		..............................................................

Rok produkcji: 	.............................................................

| Lp. | OPIS | Wymogi graniczne | Parametr oferowany TAK / NIE Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stół przeznaczony do zabiegów operacyjnych w zakresie chirurgii okulistycznej | TAK |  |
| 2 | Stół z hydraulicznie składanymi czteroma elementami blatu | TAK, podać |  |
| 3 | Możliwość zamontowania dodatkowego podgłówka na już istniejącym | TAK |  |
| 4 | Regulacja wzdłużna, teleskopowa podgłówka z możliwością regulacji jego kąta nachylenia pod kark pacjenta | TAK |  |
| 5 | Długość segmentu nożnego nie mniejsza niż 580mm | TAK, podać |  |
| 6 | Długość segmentu podudzia nie mniejsza niż 470mm | TAK, podać |  |
| 7 | Długość segmentu tułowia nie mniejsza niż 540mm | TAK, podać |  |
| 8 | Zagłówek z możliwością wzdłużnej regulacji nie mniejszej niż 188mm | TAK, podać |  |
| 9 | Regulacja hydrauliczna ruchu stołu góra / dół w zakresie od 580 do 860mm ±10mm, prędkość regulacji 9,6-12,1mm/s | TAK, podać |  |
| 10 | Zakres regulacji kąta nachylenia zagłówka od -39º do +30 º, prędkość regulacji 4-6⁰/s | TAK, podać |  |
| 11 | Zakres regulacji kąta nachylenia tułowia od -23 º do +80 º, prędkość regulacji 1,7-7,6⁰/s | TAK, podać |  |
| 12 | Zakres regulacji kąta nachylenia podudzia od -10º do +38 º, prędkość regulacji 2,1-8,4⁰/s | TAK, podać |  |
| 13 | Zakres regulacji kąta nachylenia dolnej części nóg od -74 º do + 28 º, prędkość regulacji 2,7-11,27⁰/s | TAK, podać |  |
| 14 | Maksymalna długość całkowita stołu nie mniej niż 1983mm | TAK, podać |  |
| 15 | Szerokość stołu co najmniej 767mm | TAK, podać |  |
| 16 | Waga stołu nie więcej niż 140kg | TAK, podać |  |
| 17 | Maksymalne obciążenie stołu 250kg (+/- 10kg) | TAK, podać |  |
| 18 | Maksymalne obciążenie zagłówka nie mniej niż 30kg | TAK, podać |  |
| 19 | Maksymalne obciążenie dolnej części nóg nie mniej niż 60kg | TAK, podać |  |
| 20 | Zakres poprawnej pracy urządzenia w temperaturach +10 ºC - +40 ºC | TAK, podać |  |
| 21 | Możliwość regulacji pilotem ustawień stołu z możliwością zapamiętania min. 8 pozycji stołu | TAK, podać |  |
| 22 | Możliwość wyposażenia w opcjonalny sterownik nożny umożliwiający sterowanie poszczególnymi segmentami, lub sterownik umożliwiający sterowanie segmentami z możliwością przywołania 1 z 8 zapisanych pozycji stołu | TAK, podać |  |
| 23 | Możliwość szybkiego montażu wielu elementów dodatkowych do części ruchomych stołu | TAK |  |
| 24 | Główny wyłącznik prądu | TAK |  |
| 25 | Pokrycie stołu umożliwiające szybką dezynfekcje – możliwość zdjęcia każdego materaca na czas dezynfekcji | TAK |  |
| 26 | Możliwość jednoczesnego zainstalowania przewodowego sterownika nożnego i ręcznego | TAK |  |
| 27 | Konstrukcja stołu wykonana ze stali nierdzewnej bez pokryw lakierniczych | TAK |  |
| 28 | Konstrukcja blatu stołu wykonana z płyty klejonej | TAK |  |
| 29 | Stół na podstawie jezdnej z manualną/nożną blokadą kół | TAK, podać |  |
| 30 | Stół wyposażony w podstawę jezdną z 4 skrętnymi , antystatycznymi kołami o średnicy 120mm wyposażonymi w 4 dźwignie blokujące | TAK, podać |  |
| 31 | Stół wyposażony w metolowe rączki rozmieszczone symetrycznie względem osi stołu, na segmencie nożnym, oraz dodatkowe, chowane rączki umieszczone symetrycznie względem osi stołu pod segmentem tułowia | TAK |  |
| 32 | Bezszwowe obicie stołu operacyjnego wykonane z jasnoróżowego materiału. Wszystkie elementy obicia indywidualnie demontowane. Materac części tułowia wypełniony tworzywem wisko-elastycznym | TAK |  |
| 33 | Stół wyposażony w elastyczny wysięgnik umożliwiający zamocowanie rur układu anestetycznego (1 szt.) | TAK |  |
| 34 | W segmencie tułowia stół wyposażony w zintegrowane symetryczne podłokietniki | TAK |  |
| 35 | Stół wyposażony w raczki ułatwiające prowadzenie stołu 2kpl. | TAK |  |
| 36 | Stół wyposażony w magnetyczny uchwyt na sterownik ręczny 1szt. | TAK |  |
| 37 | Diody informujące o stanie baterii, konieczności ładowania oraz procesie ładowania | TAK |  |
| 38 | Bateria zamontowana na stałe | TAK |  |
| 39 | Czas pracy przy pełni naładowanej baterii co najmniej 1 tydzień | TAK, podać |  |
| 40 | Stół wyposażony w przewodowy sterownik ręczny 1szt | TAK |  |

…...............................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do specyfikacji

z dnia. 06.06.2017r.

/Nazwa i adres Wykonawcy/

.........................................................

/miejscowość i data/

Zestawienie warunków i parametrów wymaganych

Grupa 23–Aparat USG z Głowicami  – 1 szt.

Nazwa: 		..............................................................

Producent: 		..............................................................

Typ, model: 		..............................................................

Rok produkcji: 	.............................................................

| Lp. | OPIS | Wymogi graniczne | Parametr oferowany TAK / NIE Opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagania ogólne |  |  |
| 1 | aparat mobilny | TAK |  |
| 2 | architektura aparatu w pełni cyfrowa | TAK |  |
| 3 | monitor wysokiej rozdzielczości, min. 1200x1000 pixeli | TAK, podać |  |
| 4 | wspomagający ekran dotykowy min 8” | TAK |  |
| 5 | przekątna ekranu ekranu, min. 19" | TAK |  |
| 6 | waga aparatu< 70 [kg] | TAK, podać |  |
| 9 | ilość kanałów przetwarzania, min. 150 000 | TAK, podać |  |
| 10 | zakres częstotliwości pracy aparatu, min. 2,0—12,0 [MHz] | TAK, podać |  |
| 11 | zakres głębokości obrazowania (głębokość penetracji), min. 2—30 [cm] | TAK, podać |  |
| 12 | liczba aktywnych gniazd do podłączania głowic obrazowych, min. 4 | TAK, podać |  |
| 13 | aktywne gniazdo do podłączania głowicy nieobrazowej pracującej w trybie CW Doppler | TAK |  |
| 14 | zasilanie sieciowe 220-240 [V] | TAK |  |
| 15 | Wbudowany zasilacz akumulatorowy, umożliwiający restart systemu w czasie mniejszym niż 10sek | TAK |  |
|  | Archiwizacja |  |  |
| 16 | archiwizacja raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym twardym dysku o pojemności, min. 300 [GB] | TAK, podać |  |
| 17 | pamięć dynamiczna obrazu (CINE LOOP) dla trybu B z możliwością przeglądu w sposób płynny z regulacją prędkości odtwarzania, min. 10.000 obrazów | TAK, podać |  |
| 18 | Dostępne funkcje przetwarzania na obrazach zatrzymanych i z archiwum: 2D: wzmocnienie dynamika zmiany map anatomiczny M-mode PWD/CWD: wzmocnienie przesunięcie linii bazowej wzmocnienie zmiana skali czasu Color Doppler: przesunięcie linii bazowej inwersja zmiana mapy koloru (z wł/wył mapy turbulentnej) | Tak |  |
| 19 | możliwość zapisu obrazów, pętli obrazowych i raportów na napędach podłączonych do portu USB w formatach, min. JPG, AVI, DICOM | TAK, podać |  |
|  | Tryby obrazowania |  |  |
| 20 | 2D | TAK |  |
| 21 | maksymalny Frame Rate dla trybu 2D, min. 800 [Hz] | TAK, podać |  |
| 22 | automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D (min. wzmocnienie i TGC) do aktualnie badanego obszaru przy pomocy jednego klawisza | TAK |  |
| 23 | obrazowanie w technice 2 harmonicznej | TAK |  |
| 24 | Kolor Doppler | TAK |  |
| 25 | pamięć CINE dla Dopplera Kolor >5000 klatek | TAK, podać |  |
| 26 | Doppler Angiologiczny (Power Doppler) | TAK |  |
| 27 | 2D+M, M-mode | TAK |  |
| 28 | obrazowanie przepływów w technologii eleimującej artefakty kierunkowe Dopplera | TAK -opisać |  |
| 29 | M-mode | TAK |  |
| 30 | Kolor M-mode | TAK |  |
| 31 | anatomiczny M-mode w czasie rzeczywistym oraz pętli cineloop | TAK |  |
| 32 | anatomiczny M-mode z pętli cineloop z archiwum | TAK |  |
| 33 | Doppler spektralny PW | TAK |  |
| 34 | pamięć CINE dla Dopplera PW >500 sek | TAK, podać |  |
| 35 | automatyczna optymalizacja obrazu PW przy pomocy jednego klawisza (min. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz PRF) | TAK |  |
| 36 | Przesunięcie linii bazowej, wzmocnienie zmiana rozdzielczości czasowej na spektrum z archiwum | TAK |  |
| 37 | Doppler spektralny z falą ciągłą CW | TAK |  |
| 38 | Spektralny i Kolorowy Doppler Tkankowy | TAK |  |
| 39 | min. 6 suwaków/regulatorów wzmocnienia głębokościowego wiązki TGC | TAK, podać |  |
| 40 | możliwość regulacji wzmocnienia 2D gain po zamrożeniu obrazu | TAK |  |
| 41 | automatyczne obrysowanie i wyznaczanie parametrów (min. RI, PI, S, D) widma dopplerowskiego w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum oraz po zamrożeniu obrazu | TAK |  |
| 42 | Pakiety/pomiary kardiologiczne oraz naczyniowe pomiary i kalkulacje | TAK |  |
| 43 | Automatyczna analiza frakcji wyrzutowej lewej komory dla 2 i 4 jamowej projekcji | TAK/ opisać |  |
| 44 | prezentacja na ekranie przebiegu EKG pacjenta | TAK |  |
| 45 | kabel EKG 3 odprowadzeniowy przystosowany do elektrod samoprzylepnych | TAK |  |
|  | Głowice |  |  |
| 46 | Głowica liniowa do badań naczyniowych, małych narządów i narządów powierzchniowych |  |  |
| 47 | producent/ typ/ model/ nr katalogowy | podać |  |
| 48 | zakres częstotliwości, min. 4—10,0 [MHz] | TAK, podać |  |
| 49 | pole widzenia, min. 40 [mm] | TAK, podać |  |
| 50 | ilość elementów, min. 190 | TAK, podać |  |
| 51 | praca w II harmonicznej | TAK |  |
| 52 | Tryb TRIPLEX B/CD/PWD | TAK |  |
| 53 | Głowica sektorowa do badań echokardiograficznych |  |  |
| 54 | producent/ typ/ model/ nr katalogowy | podać |  |
| 55 | zakres częstotliwości, min. 2—4 [MHz] | TAK, podać |  |
| 56 | kąt widzenia, min. 120° | TAK, podać |  |
| 57 | ilość elementów, min. 60 | TAK, podać |  |
| 58 | praca w II harmonicznej | TAK |  |

…...............................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do specyfikacji

z dnia. 06.06.2017r.

/Nazwa i adres Wykonawcy/

.........................................................

/miejscowość i data/

Zestawienie warunków i parametrów wymaganych

Grupa 24–Aparat EEG VIDEO– 1 szt.

Nazwa: 		..............................................................

Producent: 		..............................................................

Typ, model: 		..............................................................

Rok produkcji: 	.............................................................

| Lp. | OPIS | Wymogi graniczne | Parametr oferowany TAK / NIE Opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PARAMETRY TECHNICZNE GŁOWICY |  |  |
| 1 | Głowica elektrodowa 42-kanałowa ze wzmacniaczami, przetwarzaniem analogowo-cyfrowym i izolacją galwaniczną, zasilana z aparatu | Tak |  |
| 2 | Liczba kanałów wejściowych pracujących w układzie referencyjnym | 32 |  |
| 3 | Liczba wejściowych kanałów poligraficznych | 8 |  |
| 4 | Min. 1 wejście SpO2 | Tak |  |
| 5 | Min. 1 wejście EVENT | Tak |  |
| 6 | Głowica posiada system standardowych elektrod referencyjnych (R) w min. ilości 12 | Tak |  |
| 7 | Głowica wyposażona w dodatkowy aktywny układ dwóch elektrod referencyjnych G1/G2 przeciwdziałających nadmiernym zakłóceniom rejestrowanego sygnału | Tak |  |
| 8 | Podłączenie głowicy z komputerem poprzez interfejs Ethernet wykorzystujący protokół TCP/IP | Tak |  |
| 9 | Możliwość wykorzystania kanałów poligraficznych jako kanałów do rejestracji sygnału EEG | Tak |  |
| 10 | Kalibracja automatyczna głowicy niezależnie na każdym wejściu wzmacniacza | Tak |  |
| 11 | Możliwość podłączenia elektrod do głowicy za pomocą standardowych wejść TP DIN 42802 lub wbudowanego w głowicy multikonektora | Tak |  |
| 12 | Ręczny wybór pomiaru impedancji poprzez wbudowany przycisk na głowicy | Tak |  |
| 13 | Sygnalizacja poziomu impedancji dla każdej elektrody poprzez wbudowane na głowicy diody LED odwzorowujące układ według standardu 10-20 | Tak |  |
| 14 | Sygnalizacja pomiaru impedancji kanałów EEG realizowana za pomocą min. 5 stopniowej skali wyświetlanej bezpośrednio na głowicy | Tak |  |
| 15 | Sygnalizacja pomiaru impedancji kanałów poligraficznych realizowana za pomocą min. 5 stopniowej skali wyświetlanej bezpośrednio na głowicy | Tak |  |
| 16 | Rozdzielczość cyfrowa przetwornika A/D(bit) | 16 |  |
| 17 | Wbudowany filtr sieciowy 50/60 Hz | Tak |  |
|  | Parametry kanałów głowicy |  |  |
| 18 | Szum wejściowy (µV pp) (1-70 Hz) | < 1 |  |
| 19 | Impedancja wejściowa (MOhm) | >100 |  |
| 20 | CMRR – przy wejściu standardowym elektrody referencyjnej - przy wejściu dodatkowym układu elektrod aktywnych G1/G2 | >120dB >140dB |  |
|  | PARAMETRY OPROGRAMOWANIA DO REJESTRACJI SYGNAŁU |
| 21 | stała czasu [s] | (0,03–10) |  |
| 22 | stała czasu – wartość standardowa 0,3 (s) | Tak |  |
| 23 | czułość | (10 µV/cm – 2 mV/cm) |  |
| 24 | Regulowana szybkość przesuwu zapisu na ekranie (mm/s) | (10-120) |  |
| 25 | częstotliwość próbkowania (Hz) | ≥ 2000 |  |
| 26 | ilość remontaży definiowanych przez Użytkownika | nieograniczona |  |
| 27 | Gotowe predefiniowane montaże i programy dla standardów 10-20, 10-10, 10-10h, 10-5, 5-5 | Tak |  |
| 28 | Predefiniowana baza zdarzeń medycznych zawierająca min. 400 gotowych zdarzeń. | Tak |  |
| 29 | Zdarzenia medyczne podzielone na typy zdarzeń np. zdarzenia techniczne, zdarzenia fizjologiczne i zdarzenia stymulacyjne | Tak |  |
| 30 | Możliwość definiowania, edycji i dodawania do bazy własnych zdarzeń medycznych | Tak |  |
| 31 | Menadżer zdarzeń medycznych pozwalający na personalizacje znaczników zdarzeń według własnych potrzeb | Tak |  |
| 32 | Możliwość dodawania interaktywnej notatki do badania podczas akwizycji sygnału | Tak |  |
| 33 | Min. 3 algorytmy optymalizacji wyświetlania krzywej EEG dostosowujące się do bieżącej rozdzielczości monitora | Tak |  |
| 34 | Możliwość przeglądania trwającego badania i wykonywania analiz podczas akwizycji sygnału | Tak |  |
| 35 | Możliwość dzielenia ekranu podczas akwizycji sygnału na ekran akwizycji, ekran przeglądania i ekrany analiz (np. FFT, Mapping 2D/3D, TPM, CCFM) | Tak |  |
| 36 | Odwracanie polaryzacji sygnału EEG | Tak |  |
| 37 | Funkcja wyświetlania czasu rzeczywistego wykonywanej akwizycji sygnału |  |  |
| 38 | Funkcja wizualizacji krzywej EEG w postaci graficznej i/lub liczbowej | Tak |  |
|  | Fotostymulator |  |  |
| 39 | ilość programów fotostymulacji definiowanych przez Użytkownika | nieograniczona |  |
| 40 | Stymulator błyskowy (Hz) | (0,5-60) |  |
| 41 | Zasilanie lampy fotostymulatora bezpośrednio z głowicy | Tak |  |
| 42 | Lampa fotostymulatora przytwierdzona do dedykowanego niezależnego statywu na kółkach umożliwiającego jej przemieszczenie | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do analizy sygnału |  |  |
| 43 | Cyfrowa linijka pomiarowa umożliwiająca dokonanie pomiarów amplitudy i częstotliwości fal oraz określenie fali dominującej w zadanym przedziale czasu | Tak |  |
| 44 | Min 3 algorytmy optymalizacji wyświetlania krzywej EEG dostosowujące się do bieżącej rozdzielczości monitora | Tak |  |
| 45 | Możliwość dodawania komentarzy do zdarzeń medycznych | Tak |  |
| 46 | Moduł analizy ilościowej QEEG (Quantity EEG) umożliwiający uzyskanie wyników w formie tabelarycznej | Tak |  |
| 47 | Eksport dowolnego fragmentu zapisu sygnału EEG | Tak |  |
| 48 | Możliwość wykonania raportu QEEG z dowolnie wybranego przedziału czasu w formie tabelarycznej z podziałem na poszczególne rytmy fal i podziałem na elektrody rejestrujące | Tak |  |
| 49 | Eksport raportu QEEG do formatu pliku Excel i pdf | Tak |  |
| 50 | Funkcja blokowego zaznaczania wybranego fragmentu zapisu EEG dla analiz QEEG, Mapping 2D/3D, FFT | Tak |  |
| 51 | Funkcja wyświetlania czasu rzeczywistego wykonanego zapisu sygnału EEG | Tak |  |
| 52 | Funkcja wizualizacji krzywej EEG w postaci graficznej i/lub liczbowej | Tak |  |
| 53 | Archiwizacja badań na płycie CD/DVD | Tak |  |
| 54 | Możliwość dołączenia dedykowanej przeglądarki do eksportowanego badania EEG | Tak |  |
|  | Analiza FFT |  |  |
| 55 | Możliwość regulacji długości bufora FFT | Tak |  |
| 56 | Analiza spektralna FFT oraz możliwość przedstawienia jej wyników w postaci wykresów : histogram, obwiednia, amplitudy średnie, częstotliwości dominujące | Tak |  |
| 57 | Analiza FFT wykonywana jedno lub wielokanałowo | Tak |  |
| 58 | Możliwość wykonania analizy FFT z dowolnego przedziału czasu lub z całego badania | Tak |  |
|  | Analizy automatyczne |  |  |
| 59 | Automatyczne analizy sygnału EEG: - detekcja iglic i artefaktów - analiza komponentów niezależnych ICA | Tak |  |
|  | Komputer PC |  |  |
| 60 | (minimalne wymagania) procesor INTEL CORE i5 lub równoważny pamięć RAM min. 6GB dysk twardy 2TB nagrywarka DVD karta sieciowa klawiatura komputerowa mysz monitor kolorowy LCD 21” system operacyjny Windows 10 karta graficzna z chipsetem nVidia 2GB zasilacz awaryjny UPS osprzęt systemu: konsola ułatwiająca przemieszczanie systemu, zestaw okablowania | Tak |  |
|  | Analizy automatyczne |  |  |
| 61 | Automatyczne analizy sygnału EEG: - detekcja iglic i artefaktów - analiza komponentów niezależnych ICA | Tak |  |
|  | INNE CECHY APARATU |  |  |
| 62 | Zabezpieczenie oprogramowania przed niepowołanym dostępem za pomocą klucza sprzętowego | Tak |  |
| 63 | transformacja widma sygnału z dziedziny częstotliwości do dziedziny czynności fal | Tak |  |
| 64 | Całość oprogramowania EEG w języku polskim | Tak |  |
| 65 | instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 66 | wbudowana funkcja przenoszenia badań bez konwersji pomiędzy oferowanym aparatem EEG, a pracującym w placówce aparatem EEG typu DigiTrack | Tak |  |
| 67 | możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe stanowisko analizy, polisomnografię, mapowanie 2D/3D, mapowanie on-line, CCFM, holter EEG, biofeedback, maping kortykograficzny | Tak |  |
|  | MAPY PRZESTRZENNO-CZASOWE TPM wspomagające analizę zapisów EEG |
| 68 | mapowanie zmian potencjału zachodzących jednocześnie w czasie i przestrzeni synchronizacja mapy przestrzenno-czasowej z sygnałem EEG i z mapami chwilowymi (klasycznymi) mapowanie układów wielobiegunowych mapowanie gęstości pola (SCD) definiowanie różnych układów przestrzennych dla różnych zastosowań | TAK |  |
| 69 | zsynchronizowana rejestracja obrazu i dźwięku z kamery wideo oraz zapisu EEG, przeglądanie i analiza zapisu EEG wraz z jednoczesnym podglądem zarejestrowanego obrazu pacjenta, archiwizacja zapisu badania wraz z obrazem na CD/DVD sterowanie kamerą z poziomu oprogramowania do akwizycji sygnału EEG sterowanie w każdej płaszczyźnie i sterowanie obrazem (zoom, obracanie kamery) Montaż kamery w dowolnym miejscu (ściana, sufit, statyw) | Tak |  |
| 70 | profesjonalna kamera sieciowa kopułkowa możliwość pracy kamery w trybie dzień/noc specjalistyczne oprogramowanie synchronizujące rejestracje zapisu EEG z rejestrowanym obrazem z kamery specjalistyczne oprogramowanie do przeglądania zapisów EEG wraz z obrazem wideo | Tak |  |
|  | MAPPING 2D/3D (Virtual Reality) |
| 71 | mapowanie 2D i 3D przeglądanie map trójwymiarowych w technologii Virtual Reality za pomocą dołączonych okularów VR mapowanie potencjałów mapowanie gęstości pola (SCD) mapowanie prędkości zmian potencjału (pochodna po czasie) mapowanie widma mocy względnej % mapowanie widma mocy bezwzględnej (RMS) mapowanie asymetrii potencjałowej mapowanie koherencji i jej fazy dla odprowadzeń mapowanie częstotliwości dominujących i środka ciężkości podgląd wartości elektrod i dowolnego punktu mapy automatyczne dostosowywanie skali kolorystycznej wartości mapowanie z zastosowaniem referencji do uszu, Goldmana (średniej), Cz, Fz albo laplasjanu wyświetlanie wielu map (z zadanego zakresu) zastosowanie różnych metod interpolacji wartości mapowanie trójwymiarowe na czaszce i modelu mózgu trójwymiarowa prezentacja rozkładu wartości mapy możliwość drukowania map w kolorze i odcieniach szarości prezentacja izolinii mapy | Tak |  |
|  | akcesoria |
| 72 | Wymagane akcesoria: 1.czepek do badań EEG 2. zestaw elektrod z przewodami 3. zestaw do dezynfekcji i czyszczenia aparatu EEG: chusteczki do czyszczenia i dezynfekcji aparatu o spektrum B, F, V, Tbc z klipsem umożliwiającym łatwe zamocowanie, szczelne zamknięcie (opakowanie 50 szt.) 4. zestaw do przygotowania pacjenta do badania EEG zawierający: - przeciwdrobnoustrojowy czepek do mycia głowy pacjenta zawierający chlorheksydynę, grupa medyczna IIa, znak CE (5 szt.) - sterylne gaziki do dezynfekcji skóry przed założeniem elektrod zawierające 2% chlorheksydyny i 70% alkoholu izopropylowego (opakowanie 200 szt. w pojedynczych saszetkach) | Tak |  |
|  | inne |
| 73 | Zestawy komputerowe o których mowa są oznakowane znakiem CE | Tak |  |

…...............................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do specyfikacji

z dnia. 06.06.2017r.

/Nazwa i adres Wykonawcy/

.........................................................

/miejscowość i data/

Zestawienie warunków i parametrów wymaganych

Grupa 25– Aparat  USG z funkcją Doplera dedykowany dla oddziałów neurologicznych

Nazwa: 		..............................................................

Producent: 		..............................................................

Typ, model: 		..............................................................

Rok produkcji: 	.............................................................

| Lp. | OPIS | Wymogi graniczne | Sposób oceny | Oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Jednostka główna | Tak |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy [MHz] | 1,0 – 15,0 MHz | 1,3-15 0pkt, pow. 15 – 2 pkt |  |
|  | Technologia cyfrowa | Tak – opisać |  |  |
|  | Ilość niezależnych kanałów | Min. 340 000 |  |  |
|  | Ilość niezależnych gniazd przełączanych elektronicznie | Min.3 |  |  |
|  | Monitor LCD, wielkość ekranu (przekątna) [cal] | Min. 20 cali | 20 cali – 0 pkt, powyżej – 2 pkt |  |
|  | Możliwość regulacji położenia i wysokości monitora niezależnie od panelu sterowania. | Tak |  |  |
|  | Możliwość regulacji wysokości panelu sterowania niezależnie od korpusu aparatu. | Tak, min. 10 cm. |  |  |
|  | Możliwość obracania panelu starowania niezależnie od korpusu aparatu. | Tak |  |  |
|  | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cine loop) | Tak |  |  |
|  | Liczba klatek (obrazów) pamięci dynamicznej prezentacji B oraz kolor Doppler. | Min. 2500 |  |  |
|  | Zintegrowany z aparatem systemu archiwizacji obrazów na dysku twardym z możliwością eksportowania na nośniki przenośne DVD/CD. | Tak |  |  |
|  | Transmisja danych i obrazów w sieci komputerowej wg standardu DICOM 3.0 (Dicom Storage, Print, Worklist) z opcjonalną możliwością połączenia przez łącze bezprzewodowe Wi-Fi. | Tak |  |  |
|  | Zintegrowany dysk twardy HDD | Min. 500 GB |  |  |
|  | Nastawy programowane dla aplikacji i głowic, tzw. „presety” | Min. 30 |  |  |
|  | Drukarka termiczna (video) czarno – biała | Podać typ i producenta |  |  |
|  | Możliwość bezprzewodowego (Wi-Fi) podłączenia do sieci komputerowej LAN | Tak/Nie | Nie – 0 pkt., Tak – 2 pkt |  |
|  | Dedykowany do aparatu podgrzewacz żelu | Tak |  |  |
|  | Tryb „zamrożenia” systemu z możliwością odłączenia zasilania na czas min. 30 minut i z możliwością szybkiego wznowienia pracy w czasie max. 15 sekund. | Tak, opisać |  |  |
| II | Tryb 2D (B-mode) | Tak |  |  |
|  | Zakres ustawiania głębokości penetracji [cm] | Od max. 1 do min. 30 cm |  |  |
|  | Zakres bezstratnego powiększania obrazu rzeczywistego. | Min. 10 x |  |  |
|  | Zakres bezstratnego powiększania obrazu zamrożonego, a także obrazu z pamięci CINE. | Min. 10 x |  |  |
|  | Zakres dynamiki systemu [dB] | Min. 205 dB |  |  |
|  | Gęstość linii w trybie 2D | Do 512 |  |  |
|  | Zastosowanie technologii automatycznie optymalizującej obraz w trybie B za pomocą jednego przycisku. | Tak |  |  |
|  | Zastosowanie technologii obrazowania „nakładanego” przestrzennego wielokierunkowego (compounding) z możliwością wyboru powyżej 5 kierunków sterowania liniami obrazowymi. | Tak, opisać | 5 kierunków – 0 pkt., powyżej – 2 pkt. |  |
|  | Tryb obrazowania z poprawą rozdzielczości kontrastowej poprzez eliminację szumów plamek obrazów (speckle reduction) | Tak, opisać |  |  |
| III | Tryb M | Tak |  |  |
|  | Anatomiczny tryb M-mode | Tak |  |  |
| IV | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) | Tak |  |  |
|  | Podać maksymalną mierzoną prędkość przepływu [cm/s] przy 0 kącie korekcji | Min. +/- 350 cm/s |  |  |
|  | Podać wielkość bramki Dopplerowskiej [cm] | Od max 0,2 do min. 20 mm |  |  |
|  | Podać kąt korekcji kąta bramki Dopplerowskiej [mm] | Min. 0 - +/- 89 |  |  |
| V | Tryb spektralny Doppler Ciągły (CWD) | Tak |  |  |
|  | Sterowany pod kontrolą obrazu z głowicy sektorowej elektronicznej | Tak |  |  |
| VI | Tryb Doppler Kolorowy (CD) | Tak |  |  |
|  | Regulacji uchylności pola Dopplera Kolorowego | Tak |  |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu „frame rate” [Obra-zy/sek.] | Min. 170 Obr/sek. |  |  |
| VII | Tryb angiologiczny (Doppler mocy) | Tak |  |  |
|  | Doppler mocy (Power Doppler) kierunkowy | Tak |  |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu „frame rate” [Obra-zy/sek.] | Min. 190 Obr/sek. |  |  |
| VIII | Tryb Doppler Tkankowy (CDI) | Tak |  |  |
|  | Doppler Tkanowy spektralny i kolorowy | Tak |  |  |
| IX | Obrazowanie harmoniczne | Tak |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | Tak |  |  |
| X | Tryb Duplex (2D + PWD lub CD) | Tak |  |  |
| XI | Tryb Triplex (2D + PWD + CD) | Tak |  |  |
| XII | Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie aplikacyjne i pomiarowe | - kardiologiczne - naczyniowe - TCD - jama brzuszna - małe narządy |  |  |
|  | Liczba par kursorów pomiarowych | Min. 8 |  |  |
|  | Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera (automatyczny obrys spektrum) | Tak |  |  |
| XIII | Dodatkowe opcje ujęte w cenie aparatu |  |  |  |
|  | Zintegrowane oprogramowanie do automatycznej detekcji wsierdzia i obliczenia frakcji wyrzutowej. | Tak |  |  |
|  | Zintegrowany z aparatem moduł Stress Echo. | Tak |  |  |
|  | Zastosowanie technologii eliminującej efekt przepływu w naczyniach celem optymalizacji wizualizacji naczyń. | Tak, opisać |  |  |
| XIV | Głowica sektorowa elektroniczna „phased array” wieloczęstotliwościowa do badań kardiologicznych dorosłych. Głowica wykonana w technologii matrycowej lub innej zapewniającej jednocześnie ogniskowanie zarówno w płaszczyźnie obrazowania jak i w płaszczyźnie grubości warstwy skanowanej. | Podać typ i producenta |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika [MHz] | Min. 1,0(+/-0,5 MHz) – 4,5 MHz(+/-0,5 MHz) |  |  |
|  | Min. 2 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu 2D (B – mode) - wymienić [MHz] | Tak |  |  |
|  | Min. 2 przełączalne częstotliwości harmoniczne THI dla trybu 2D (B – mode) - wymienić [MHz] | Tak |  |  |
|  | Liczba elementów | Min. 100 |  |  |
|  | Szerokość czoła głowicy | 15 – 20 mm |  |  |
|  | Maksymalna głębokość penetracji [cm] | Min. 30 cm |  |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej | Tak |  |  |
|  | Praca w trybie Dopplera ciągłego CWD | Tak |  |  |
| XV | Głowica liniowa elektroniczna wieloczęstotliwościowa do badań naczyniowych. | Podać typ i producenta |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika [MHz] | Min. 5,0(+/-0,5 MHz) – 10 MHz(+/-0,5 MHz) |  |  |
|  | Min. 2 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu 2D (B – mode) - wymienić [MHz] | Tak |  |  |
|  | Min. 2 przełączalne częstotliwości harmoniczne THI dla trybu 2D (B – mode) - wymienić [MHz] | Tak |  |  |
|  | Szerokość czoła głowicy | 38 mm +/-5% |  |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej | Tak |  |  |
| XVI | Głowica liniowa elektroniczna wieloczęstotliwościowa do badań naczyniowych. | Podać typ i producenta |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika [MHz] | Min. 5,0(+/-0,5 MHz) – 16 MHz(+/-0,5 MHz) |  |  |
|  | Min. 2 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu 2D (B – mode) - wymienić [MHz] | Tak |  |  |
|  | Min. 2 przełączalne częstotliwości harmoniczne THI dla trybu 2D (B – mode) - wymienić [MHz] | Tak |  |  |
|  | Maksymalna szerokość czoła głowicy | 35 mm |  |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej | Tak |  |  |
| 6 | Liczba elementów | Min. 192 |  |  |
| 7 | Maksymalna głębokość obrazowania: | Min. 150 mm |  |  |
| XVII | Możliwości rozbudowy systemu (opcje dostępne na dzień składania ofert) |  |  |  |
|  | Tryb pracy ze środkami kontrastującymi. | Tak, opisać |  |  |
|  | Obrazowanie panoramiczne o długości min. 50cm. | Tak/Nie | Nie – 0 pkt., Tak – 2 pkt |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie wolumetryczne 4D z głowic objętościowych typu konwers i mikrokonweks. | Tak |  |  |

…...............................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do specyfikacji

z dnia. 06.06.2017r.

/Nazwa i adres Wykonawcy/

.........................................................

/miejscowość i data/

Zestawienie warunków i parametrów wymaganych

Grupa 26–Aparat  EMG – 1 szt.

Nazwa: 		..............................................................

Producent: 		..............................................................

Typ, model: 		..............................................................

Rok produkcji: 	.............................................................

| Lp. | OPIS | Wymogi graniczne i sposób oceny | Oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat stacjonarny , bazujący na systemie komputerowym (minimalne parametry: Intel Core i5-3,2 GHz lub równoważny, min. 4 GB RAM, min. 1 TB HDD, wyświetlacz LCD min. 23”, wbudowany napęd DVD/+R/+-RW, system operacyjny: Windows 7 Pro Pl); | TAK, opis |  |
| 2 | Wszystkie elementy elektroniki medycznej powinny być ulokowane w jednym module bazowym (panelu medycznym) podłączanym do komputera poprzez złącze USB; | TAK, opis |  |
| 3 | Zasilanie elektryczne 230V, 50 Hz + w zestawie transformator separacyjny min. 500 VA; | TAK |  |
| 4 | Drukarka atramentowa (wydruk w kolorze) lub laserowa (wydruk w tonacji czarno-białej); | TAK, opis |  |
| 5 | Dodatkowa klawiatura komputerowa i myszka w zestawie; | TAK |  |
| 6 | Wzmacniacze min. 2 – kanałowe, podłączone bezpośrednio do aparatu (modułu bazowego / panelu medycznego) wyłącznie za pomocą kabla (bez stosowania dodatkowych przejściówek, interfejsów, adapterów czy konwerterów) o następujących parametrach minimalnych: Impedancja wejściowa  100 M; CMRR  100 dB; Szum własny  1 V RMS; Czułość od 1 V/dz. do 10 mV/dz.; wzmacniacze o budowie jednomodułowej wyposażone w: min. 2 zespoły gniazd (każdy zespół zawiera 1 gniazdo DIN oraz 2 gniazda TP-TouchProof) min. 2 gniazda TP dla elektrody uziemiającej klawisz wyłączający wzmacniacze ulokowany na głowicy wzmacniaczy; | TAK, opis |  |
| 7 | Przetwornik ADC min. 16 – bitowy; | TAK |  |
| 8 | Stymulator elektryczny wbudowany w jednostkę centralną (moduł bazowy / panel medyczny) wyposażony w gniazdo DIN do podłączenia sondy stymulacyjnej; | TAK- 10 pkt NIE- 0 pkt |  |
| 9 | Sonda stymulatora elektrycznego: umożliwiająca regulację bodźca i posiadająca przycisk wyzwalający bodziec | TAK, opis |  |
| 10 | Stymulator elektryczny o następujących parametrach minimalnych: Ilość kanałów – min. 1; Zakres min.: 0-100 mA / 0-400 V; Częstotliwość bodźców prądowych w zakresie min. od 0,1 do 200 Hz z płynną regulacją częstości; Tryby stymulacji: pojedyncza (single), powtarzana (repetitive), ciągami impulsów (train) | TAK, opis |  |
| 11 | Obecność zewnętrznych wejść/wyjść wyzwalających typu TTL; | TAK |  |
| 12 | Oprogramowanie medyczne: NCS - elektroneurografia / badanie szybkości przewodzenia wraz z wbudowanym atlasem anatomicznym (z możliwością wprowadzania własnych obrazów anatomicznych) oraz z możliwością wprowadzania norm przewodnictwa; Przewodnictwo ruchowe i czuciowe z możliwością przeprowadzenia min. 30 prób na jednym odprowadzeniu i późniejszego wyboru krzywej do oceny (przewijanie „przód” / „tył”) oraz uśredniania off-line; dostępna funkcja „prostowania” wykresów odpowiedzi; na ekranie dostępne okienko ciągłego podglądu sygnału wejściowego; Wielopunktowe przewodnictwo mieszane (rejestracja przewodnictwa ruchowego i czuciowego wykonana w tym samym czasie na jednym programie i prezentacja na jednym ekranie); Możliwość porównania na jednym ekranie wyników z lewej/prawej strony oraz z kolejnych wizyt; Przewodnictwo segmentalne; Fala F i H (z funkcją „prostowania” wykresów odpowiedzi); Próba męczliwości z możliwością ustawienia sekwencji automatycznie wyzwalanych, w zadanych odstępach czasu, ciągów impulsów stymulujących dla kolejnych prób; Odruch mrugania (Blink Reflex) wywoływany elektrycznie i mechanicznie; EMG podstawowe 1-kanałowe, w tym: Rejestracja czynności spontanicznej; możliwość zapisu na dysk min. 5 minut przebiegów; Próba wysiłkowa (pomiary: max amplitudy, RMS – średnia ważona amplitudy, MRV – odwrócona średnia ważona amplitudy, TURNS/sek – ilość zmian zwrotów krzywej EMG); możliwość zapisu na dysk min. 5 minut przebiegów; EMG zaawansowane 1-kanałowe, obejmujące rejestrację czynności spontanicznej o zadanych warunkach (triggered) z możliwością uśredniania i analizy off-line oraz automatyczną analizę ilościową EMG; możliwość zapisu na dysk min. 5 minut przebiegów; EMG zaawansowane 1, 2 - kanałowe, w tym: Rejestracja czynności spontanicznej; możliwość zapisu na dysk min. 5 minut przebiegów; próba wysiłkowa (pomiary: max amplitudy, RMS – średnia ważona amplitudy, MRV – odwrócona średnia ważona amplitudy, TURNS/sek – ilość zmian zwrotów EMG); możliwość zapisu na dysk min. 5 minut przebiegów; Współczulna odpowiedź skórna (SSR); badanie zmienności rytmu serca (HRV) z wbudowaną funkcją metronomu; generator raportów z badań, bazujący na edytorze tekstu i umożliwiający tworzenie własnych wzorców; | TAK, opis |  |
| 13 | Oprogramowanie umożliwiające, poprzez pojedyncze naciśnięcie klawisza klawiatury funkcyjnej, przejście pomiędzy przewodnictwem ruchowym, przewodnictwem czuciowym i falą F dla tego samego nerwu | TAK |  |
| 14 | Oprogramowanie umożliwiające skonfigurowanie protokołu badań, złożonego np. z badań przewodnictwa ruchowego, czuciowego i fali F różnych nerwów po stronie lewej i prawej oraz EMG różnych mięśni po stronie lewej i prawej, tak, że przejście do kolejnej procedury następuje poprzez pojedyncze naciśnięcie klawisza klawiatury funkcyjnej lub myszy komputerowej. | TAK |  |
| 15 | Dane normatywne dla wszystkich badań ENG z możliwością wprowadzenia wskaźnika Z (Z-score) dla danych normatywnych przewodnictwa nerwowego (MNC, SNC, odruchu mrugania, Fali F, Fali H, CSI, itd.) uwzględniających następujące czynniki: płeć, wiek, wzrost, waga, temperatura, wskaźnik BMI. | TAK- 10 pkt NIE- 0 pkt |  |
| 16 | Przewodnictwo sensoryczne, możliwości oprogramowania: - zastosowanie programowego algorytmu wyrównującego krzywą odpowiedzi do linii bazowej - możliwość włączania i wyłączania uśredniania podczas akwizycji - uśrednianie off-line (po przeprowadzeniu badania) | TAK- 10 pkt NIE- 0 pkt |  |
| 17 | Inching, możliwości oprogramowania: Graficzne przedstawienie zmian latencji dla kolejnych miejsc stymulacji | TAK- 10 pkt NIE- 0 pkt |  |
| 18 | Oprogramowanie do zaawansowanej analizy potencjałów jednostek ruchowych umożliwiający automatyczną jednoczesną analizę ilościową do 12 jednostek ruchowych | TAK- 10 pkt NIE- 0 pkt |  |
| 19 | Obliczanie CSI (Combined Sensory Index) w diagnostyce zespołu cieśni nadgarstka | TAK- 10 pkt NIE- 0 pkt |  |
| 20 | Możliwość późniejszej rozbudowy o oprogramowanie diagnostyczne EMG pojedynczego włókna (SF EMG); pakiet obejmujący: SF-EMG wyzwalane zboczem narastającym lub opadającym (możliwość wyboru); stymulowane SF-EMG; do 500 krzywych na stronie | TAK- 10 pkt NIE- 0 pkt |  |
| 21 | Możliwość późniejszej rozbudowy o oprogramowanie diagnostyczne MUNIX (motor unit numer index) | TAK- 20 pkt NIE- 0 pkt |  |
| 22 | Możliwość późniejszej rozbudowy o osprzęt i oprogramowanie do potencjałów wywołanych (SEP, VEP, AEP) | TAK |  |
| 23 | Oprogramowanie administracyjne (zarządzanie bazą danych pacjentów i zapisów) z możliwością definiowania kryteriów wyszukiwania i możliwością archiwizacji na nośnikach zewnętrznych typu CDR, CDRW, DVDR, PENDRIVE, dysk USB, etc; | TAK, opis |  |
| 24 | Oprogramowanie do tworzenia raportów on-line (raport tworzony jest na bieżąco (w tle) w trakcie badania, a nie po jego zakończeniu; w momencie zakończenia badania raport jest już gotowy bez konieczności jego tworzenia czy przywoływania), bazujące na edytorze „MS Word/Office” lub równoważnym; Na każdym etapie badania możliwy podgląd gotowego raportu z aktualnymi/bieżącymi wynikami. | TAK- 10 pkt NIE- 0 pkt |  |
| 25 | Aparat powinien być zintegrowany na platformie jezdnej; | TAK, opis |  |
| 26 | Wymagania dot. dostarczonych elektrod/akcesoriów: pasta przewodząca Ten 20 ( 3 op.); pasta ścierna Nuprep (3 szt.); żel elektrolitowy (3 szt.); elektroda uziemiająca paskowa wielokrotnego użytku (1 szt.); elektroda uziemiająca płytkowa wielokrotnego użytku (1 szt.); elektrody obrączkowe wielokr. użytku (1 kpl); elektroda bipolarna do stym.wielokr. użytku; elektroda bipolarna odbiorcza wielokr. użytku; elektrody miseczkowe Ag/AgCl o średnicy 10 mm do wielokrotnego użytku (10 szt.); kable do igieł koncentrycznych (2 szt.); 50 igieł koncentr. (jednorazowe) w wybranym rozmiarze kable z krokodylkiem (3 szt.) elektrody odbiorcze jednorazowe 200 szt. miarka, flamaster | TAK |  |

…...............................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do specyfikacji

z dnia. 06.06.2017r.

/Nazwa i adres Wykonawcy/

.........................................................

/miejscowość i data/

Zestawienie warunków i parametrów wymaganych

Grupa 27–Zestaw do prób wysiłkowych -  bieżnia – 1 kpl.

Nazwa: 		..............................................................

Producent: 		..............................................................

Typ, model: 		..............................................................

Rok produkcji: 	.............................................................

| Lp. | OPIS | Wymogi graniczne | Parametr oferowany TAK / NIE Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| BIEŻNIA |
| 1 | Sterowanie prędkością bieżni z krokiem 0,1km/h | Tak |  |
| 2 | Zakres prędkości 0-19,2km/h | Tak |  |
| 3 | Zakres nachylenia 0-25% z krokiem 0,5% | Tak |  |
| 4 | Ruchomy pas o wymiarach min. 50 x 142 cm | Tak |  |
| 5 | Wymiary bieżni: max. 80 x 205 cm | Tak |  |
| 6 | Waga bieżni max. 163 kg | Tak |  |
| 7 | Start bieżni od prędkości równej zero | Tak |  |
| 8 | Wytrzymałe i wygodne poręcze (również po bokach) | Tak |  |
| 9 | Ciężar pacjenta do 200 kg | Tak |  |
| 10 | Dwa przyciski STOP awaryjnego zatrzymywania | Tak |  |
| 11 | Niewielka odległość ruchomego pasa bieżni od podłoża max. 22 cm | Tak |  |
| 12 | Bezgłośna praca | Tak |  |
| 13 | Amortyzacja drgań i wstrząsów | Tak |  |
| 14 | Możliwość połączenia z systemami kontroli wysiłku przez interfejs RS-232 lub USB | Tak |  |
| 15 | Zgodność z mechanicznymi i elektrycznymi normami bezpieczeństwa | Tak |  |
| SYSTEM DO PRÓBY WYSIŁKOWEJ |  |  |  |
| 1 | Oprogramowanie wchodzące w skład kardiologicznej platformy do obsługi systemu holterowskiego EKG, spirometrii, systemu holterowskiego ABPM i spoczynkowego EKG pracującego sieciowo w systemie DICOM | Tak |  |
| 2 | Ta sama baza pacjentów dla systemu próby wysiłkowej, holtera EKG, holtera ABPM i spoczynkowego EKG | Tak |  |
| 3 | Możliwość wpisania m.in. imienia, nazwiska, płci, daty urodzenia, rasy pacjenta | Tak |  |
| 4 | Automatyczny backup bazy danych na różnych nośnikach tj. CD, DVD, dyski zewnętrzne HDD | Tak |  |
| 5 | 12-kanałowy ciągły zapis z pełną kontrolą parametrów badania | Tak |  |
| 6 | Wyświetlanie nazwy protokołu, fazy próby, czasu trwania badania i poszczególnych faz | Tak |  |
| 7 | Wyświetlanie procentowego wykonania limitów tętna z wartością docelową | Tak |  |
| 8 | Podgląd zapisu EKG wraz z wyświetleniem pomiarów odcinków ST w układzie: 1 x 6 , 2 x 6 oraz 1 x 12-kanałowym | Tak |  |
| 9 | W zestawie klasyczny przenośny aparat EKG (jako interfejs do próby wysiłkowej) | Tak |  |
| 10 | Możliwość wykonywania bezpośrednich wydruków spoczynkowego EKG na papierze termicznym o szerokości 58 mm | Tak |  |
| 11 | Wyświetlanie bieżącej częstotliwości rytmu serca, obciążenia, wartości ST i arytmii | Tak |  |
| 12 | Możliwość zmiany układu okien i interfejsu użytkownika | Tak |  |
| 13 | Ustawienie metody pomiaru odcinka ST przed rozpoczęciem próby | Tak |  |
| 14 | Możliwość wyłączenia z podglądu niektórych kanałów EKG w przypadku artefaktów | Tak |  |
| 15 | Możliwość ręcznej zmiany punktów pomiarowych punktu J oraz J+ podczas próby wysiłkowej | Tak |  |
| 16 | Automatyczne wykrywanie arytmii i ich analiza | Tak |  |
| 17 | Możliwość zatrzymania i retrospektywnego podglądu zapisu EKG w czasie trwania badania | Tak |  |
| 18 | Pomiary ręczne odcinków na wstędze EKG podczas trwania próby | Tak |  |
| 19 | Moduł pomiaru QT do analizy tzw. "syndromu długiego QT" i ryzyka nagłej śmierci | Tak |  |
| 20 | Moduł analizy ryzyka choroby wieńcowej i śmierci pacjenta | Tak |  |
| 21 | Wyliczenie maksymalnego obciążenia dla poszczególnego pacjenta | Tak |  |
| 22 | Wyliczenie maksymalnego HR z uwzględnieniem metody dla dorosłych i dzieci | Tak |  |
| 23 | Wykrywanie nieprawidłowego procesu odpoczywania po próbie przy wykorzystaniu indeksu ST/HR | Tak |  |
| 24 | Wykres map ST w postaci poziomego i pionowego rzutu serca | Tak |  |
| 25 | Możliwość dodania znaczników i komentarzy na zapisie EKG podczas próby wysiłkowej | Tak |  |
| 26 | Porównanie odcinków ST dla fazy spoczynkowej i podczas wysiłku | Tak |  |
| 27 | Porównanie załamków QRS w fazie spoczynkowej i podczas wysiłku | Tak |  |
| 28 | Alarmy przekroczenia tętna oraz obniżenia i uniesienia odcinka ST | Tak |  |
| 29 | Możliwość podłączenia cykloergometru z automatycznym pomiarem ciśnienia | Tak |  |
| 30 | Współpraca z bieżniami i ergometrami rożnych producentów | Tak |  |
| 31 | Wyświetlanie wartości obrotów pedałów na minutę RPM dla badania z cykloergometrem | Tak |  |
| 32 | Możliwość automatycznego pomiaru BP dla bieżni i cykloergometru | Tak |  |
| 33 | Możliwość zmiany prędkości i nachylenia bieżni oraz obciążenia cykloergometru podczas próby | Tak |  |
| 34 | Możliwość edycji i tworzenia nowych protokołów | Tak |  |
| 35 | Tworzenie profili dla grup pacjentów np. dzieci, sportowców, osób po zawale | Tak |  |
| 36 | Możliwość zmiany protokołu na RAMP podczas próby | Tak |  |
| 37 | Możliwość tworzenia opisu badania podczas trwania fazy odpoczynku z podglądem EKG | Tak |  |
| 38 | Możliwość wydruku wstęgi EKG w trakcie przeprowadzania próby | Tak |  |
| 39 | Możliwość automatycznego wydruku wstęgi EKG po zakończeniu każdej fazy badania | Tak |  |
| 40 | Wydruk raportu w poziomie w celu dłuższych wydruków wstęg EKG | Tak |  |
| 41 | Konfigurowanie raportu końcowego | Tak |  |
| 42 | Możliwość rozbudowy o ergospirometrię ze wspólną bazą pacjentów dla holtera EKG, systemu wysiłkowego i spirometrii. | Tak |  |

…...............................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do specyfikacji z dnia. 06.06.2017r.

/Nazwa i adres Wykonawcy/

.........................................................

/miejscowość i data/

Zestawienie warunków i parametrów wymaganych

Grupa 28 –  Rejestrator Holtera EKG i ciśnieniowych  – 1 kpl.

Nazwa: 		..............................................................

Producent: 		..............................................................

Typ, model: 		..............................................................

Rok produkcji: 	.............................................................

| Lp. | OPIS | Wymogi graniczne | Parametr oferowany TAK / NIE Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rejestrator 3,7 i 12- kanałowy | TAK |  |
| 2 | Zapis danych w trybie 3,7 i 12-kanałowym z 5 lub 10 odprowadzeń | TAK |  |
| 3 | Czujnik aktywności fizycznej pacjenta | TAK |  |
| 4 | Możliwość uruchomienia badania z wpisaniem danych pacjenta i parametrów badania bezpośrednio w rejestratorze bez udziału komputera | TAK |  |
| 5 | Automatyczne włączenie rejestratora po 20 min. od włożenia baterii bez wprowadzania danych pacjenta | TAK |  |
| 6 | Częstotliwość próbkowania min. 2000Hz przy rozdzielczości zapisu min. 24 bitów. | TAK |  |
| 7 | Czas ciągłego zapisu min. do 7 dni | TAK |  |
| 8 | Zapis danych na karcie pamięci typu SD | TAK |  |
| 9 | Detekcja pracy stymulatora przy min. 40000 Hz | TAK |  |
| 10 | Wyświetlacz LCD w rejestratorze z podglądem sygnału EKG | TAK |  |
| 11 | Komunikacja z komputerem poprzez kabel mini USB, karty SD lub bluetooth | TAK |  |
| 12 | Przycisk zdarzeń pacjenta | TAK |  |
| 13 | Zasilanie z max. 2 baterii lub akumulatorów AA | TAK |  |
| 14 | Waga rejestratora max. 107g | TAK |  |
| 15 | Maksymalne rozmiary rejestratora max. : 103 x 63 x 25 mm | TAK |  |
| 16 | W zestawie z rejestratorem instrukcja obsługi w języku polskim, kabel pacjenta, dwie karty pamięci, cztery akumulatory AA, futerał z paskami dla pacjenta | TAK |  |
| 17 | Zakres dynamiki 66 mVpp | TAK |  |
| 18 | Polaryzacja napięcia max. 393 mV DC | TAK |  |
| 19 | Zakres częstotliwości 0,048Hz-220 Hz | TAK |  |
| 20 | Rozdzielczość cyfrowa min. 1,52 µV | TAK |  |
| 21 | Współczynnik wzmocnienia sygnału >100 dB ( >115 dB ) | TAK |  |

…...............................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do specyfikacji z dnia. 06.06.2017r.

/Nazwa i adres Wykonawcy/

.........................................................

/miejscowość i data/

Zestawienie warunków i parametrów wymaganych

Grupa 29– Zestaw laparoskopowy z torem wizyjnym

Nazwa: 		..............................................................

Producent: 		..............................................................

Typ, model: 		..............................................................

Rok produkcji: 	.............................................................

Tabela 29.1

| Lp. | OPIS | Ilość | Wymogi graniczne | Parametr oferowany TAK / NIE Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Platforma kamery 3D, pozwalająca na pracę z głowicami kamery 3d i 2d. Możliwość zmiany głowic w czasie zabiegu, Sterownik kamery rozpoznaje podłączona głowicę i automatycznie dostosowuje parametry obrazu i monitora, 4 zapisane nastawy: Chirurgia Ogólna, Urologia, Ginekologia, Cardio/Torakochirurgia. Możliwość ustawienia w każdym z nich: Jasności (0d -5 do 5 co 1), Zoom cyfrowego (od 1 do 1.8 co 0,2) Kontrastu (od -5 do 5 co 1), wzmocnienia czerwonego koloru (od -5 do 5 co 1) rotacji obrazu 180 (wł/wyl)-tylko dla optyki 30, toggle 2d/3d (wł/wył), Dodatkowo efekty mogą być dodane do profili: redukcja czerwonego kologu, algorytm redukcji dymu, obraz obok obrazu. Ostatnich 10 funkcji może być dodane go szybkiego wyboru., Sterownik posiada automatyczną kontrolę światła poprzez połączenie ze źródłem światła, menu w języku polskim i angielskim. | 1 | TAK |  |
| 2 | Kamera Full HD, Typ przetwornika: 1/3 "CMOS Progresywne skanowanie obrazu Ogniskowa: 14 do 28 mm Szybkość migawki: 1/60 do 1/60 000 s Uniwersalna głowica kamery z możliwością stosowania w jednostce 2D i 3D 4 przyciski zdalnego sterowania na głowicy kamery z możliwością dowolnej kofiguiracji opcji jak np. sterowanie rejestratorem / nawigacja oraz zmiana ustawień w menu jednostkisterującej kamerą. Przyciski na głowicy kamery z możliwością przypisania maksymalnie 8 funkcjom, zgodnie z potrzebami klienta Zaprogramowane funkcje 4 przycisków na głowicy kamery w trybie żywym: menu, balans bieli, zoom cyfrowy, włączanie i wyłączanie źródła światła, nagrywanie zdjęć / start lub stop wideo) Automatyczna regulacja jasności Wymiary (szer. X wys. X gł.): 53 mm x 50 mm x 149 mm Część aplikacyjna Typ odporności na defibrylację CF Standardowa zgodność wg. Do IEC / DIN EN 60601-1 Klasa ochrony przed spadającą wodą: IPX 7 EMC wg. Do IEC / DIN / EN 60601-1-2 Klasyfikacja wg. Do 93/42 / EWG: lla | 1 | TAK |  |
| 3 | Medyczny komputer nagrywający do rejestracji obrazów endoskopowych itp., Przechowywanie danych w sieci przez sieć WLAN (wymagany jako dodatek sprzętowy klucz sieciowy), Przycisk nagrywania na przedniej membranie CCU umożliwia nagrywanie obrazów nieruchomych i ruchomych Obsługuje zewnętrzne urządzenia pamięci masowej USB (takie jak Bluray) Przechowywanie plików dzienników na pamięci USB (np. W celach informatycznych i technicznych) Wdrażanie ogólnego sterownika drukarki (w tym drukarek sieciowych) Możliwa aktualizacja oprogramowania (poprzez aktualizację DVD) Przeglądarka (oprogramowanie do przeglądania obrazów) zgodna z systemem operacyjnym Windows i OS X (dla kreatora Intel Delete dla obsługi danych na wewnętrznym dysku twardym "Data Express" - szybki sposób na zakończenie dokumentacji (funkcja eksportowania, drukowanie raportów AL oraz usuwanie danych) Szyfrowanie danych pacjenta i bezpieczny "transport modę" (w przypadku obsługi danych pacjenta jest widoczne) Kreator DICOM: przyjazna dla użytkownika konfiguracja DICOM Zobowiązanie do przechowywania: Zrozumienie przechowywania danych Zdolność przechowywania wewnętrznego dysku twardego (HDD): 1 TB Zdolność pamięci masowej do przechowywania (SSD): 16 GB Możliwość przechowywania danych na wewnętrznych dyskach twardych, CD / DVD, USB lub serwerze Zgodność z różnymi serwerami (LAN, HL7, PACS - DICOM 3.0) Podwójna warstwa napędów DVD System operacyjny: Windows 8.1 Embedded Industry Pro (wersja 64Bit) System operacyjny i oprogramowanie operacyjne na zabezpieczonym przed zapisem dyskiem SSD Wejścia wideo 2 x 3G-SDI dla systemu kamer 3D 1 x 3G-SDI do kamer 2D System wyjścia wideo 1 x port wyświetlacza (monitor 3D) 1 x DVI-I (monitor) Inne 1 x RJ45 (połączenie sieciowe Ethernet 10/100/1000 mbit / s) 1 x równoważenie potencjału 1 x zdalne dla 2D (gniazdo 3,5 mm - mono) 1 x pilot do 3D (gniazdo 3,5 mm - mono) Możliwość podłączenia wielu monitorów 2D / 3D z modułem CCU Wycierać środek dezynfekujący Jednostka jest układana w stos Maksymalny pobór mocy: 180 VA Zasilanie sieci: 100 - 240 VAC, 50/60 Elz Wymiary (szer. X d): 330 x 146 x 353 mm Waga: 8,1 kg Klasyfikacja według. Do 93/42 / EWG: I Standardowa zgodność wg. Zgodnie z normą EN 60601-1 klasa bezpieczeństwa 1, EN 60601-1-2, EN 62304 CISPR 11: klasa B, W zestawie dodatkowy monitor dotykowy o wielkości 21,5'' | 1 | TAK |  |
| 4 | Monitor medyczny 3D o przekątnej 32 cali, z ekranem antyrefleksyjnym, Minimalna rozdzielczość1920 x 1080 pixeli, Format 16:9, min.2 wejścia HD-SDI (lewe i prawe), min.1 płyta adaptera 2D do 3D, min.1 przyłącze do bus-system, min. 1 wejście DVI | 1 | TAK |  |
| 5 | Wózek endoskopowy z min. 4 półkami, z uchwytem głowicy kamery, z blokadą 2 kół jezdnych, z szufladą zamykaną na klucz, z możliwością montażu dodatkowych urządzeń, o wymiarach 703x1506x663 mm, o wymiarach półek 450x485mm, z listwą ekwipotencjalną zintegrowaną z wózkiem, maksymalne obciążenie wózka 210kg, z ramieniem do monitora | 1 | TAK |  |
| 6 | Urządzenie do wytworzenia odmy podczas zabiegów laparoskopowych z funkcją aktywnego oddymiania gazu. Regulacja ciśnienia insuflacji 1-30 mmHg, Maksymalny przepływ CO2 min.50 l/min Zintegrowany system podgrzewania gazu do temp 37C, Automatyczna desuflacja gazu, Tryby: chir ogólna, bariatria, pediatryczny, kardio.Duży wyświetlacz parametrów LCD, Sygnalizacja objętości butli z CO2.Dren do insuflacji z podgrzewaniem, autoklawowalny-1szt, Przewód wysokociśnieniowy do połączenia z butlą CO2-1szt, Dren do instalacji centralnej CO2-1szt, Filtry do oddymiania -10szt, jednorazowe dreny do oddymiania-50 szt | 1 | TAK |  |
| 7 | Źródło światła, LED Panel przedni z wyświetlaczem LCD Średnia żywotność modułu LED ok. 30 000 godzin pracy Wyświetlacz monochromatyczny 2,4 cala umożliwiające sterowanie stanem pracy (tryb czuwania), temperatura barwowa modułu LED ok. 5665 K (± 6,3%) Strumień świetlny: 2,510 lumen (± 3,6%) Regulacja natężenia światła za pomocą pokrętła w krokach co 5% (0-100%) Automatyczne regulowanie natężenia światła za pośrednictwem modułu (MIS-BUS) Obsługa (światło w trybie uśpienia / wstrzymania)realizowana przez głowicę kamery Uniwersalne złącze do kabli światłowodowych Aesculap / Storz, Olympus i Wolf o średnicy zewnętrznej od 3,5 - 4,8 mm Wbudowana ochrona przeciwblaskowa w przypadku braku podłączenia światłowodu Automatyczne ściemnianie wiązki światła podczas wyjmowania światłowodu z gniazda Zintegrowane miernik stanu technicznego światłowodu wyświetlający wynik na wyświetlaczu LCD Zasilanie sieciowe: 100-240 VAC, 50/60 Hz Maksymalna pobór mocy światła: 240 VA Maksymalne zużycie energii Moduł LED: 120VA Wymiary (szer. X głęb.): 330 x 146 x 353 mm Waga: 8,5 kg Pobór mocy w trybie gotowości: 5 VA Urządzenie emitujące hałas na poziomie: 43 dB (A) Klasyfikacja aec. Do 93/42 / EEC: I Część aplikacji Typ odporności na defibrylację CF Standardowa zgodność wg. Zgodnie z IEC / DIN EN 60601-1 EMC wg. Do IEC / DIN EN 60601-1-2: 2007 + 2014 CISPR11: klasa B bezobsługowy | 1 | TAK |  |
| 8 | OPTYKA LAPAROSKOPOWA SZEROKOKATNA ŚR.10MM 0 STOPNI, DŁUGOŚĆ 330MM, AUTOKLAWOWALNA, ZGODNA ZE STANDARDEM FULL HD, Z ZINTEGROWANYMI ADAPTERAMI DO PODŁĄCZENIA ŚWIATŁOWODÓW INNYCH FIRM 3 SZT, SZAFIROWE SZKIEŁKO WKLEJANE ZA POMOCĄ SPECJANLENO KLEJU DO OBUDOWY | 1 | TAK |  |
| 9 | OPTYKA LAPAROSKOPOWA SZEROKOKATNA ŚR.10MM 30 STOPNI.DŁUGOŚĆ 330MM, AUTOKLAWOWALNA, ZGODNA ZE STANDARDEM FULL HD, Z ZINTEGROWANYMI ADAPTERAMI DO PODŁĄCZENIA ŚWIATŁOWODÓW INNYCH FIRM 3 SZT, SZAFIROWE SZKIEŁKO WKLEJANE ZA POMOCĄ SPECJANLENO KLEJU DO OBUDOWY | 2 | TAK |  |
| 10 | FULL HD ŚWIATŁOWÓD.ŚR.4,8MM DŁUGI 2,5M, AUTOKLAWOWALNA, ZGODNA ZE STANDARDEM FULL HD, ZINTEGROWANE ADAPTERY DO PODŁĄCZENIA ŚWIATŁOWODÓW INNYCH FIRM 3 SZT, SZAFIROWE SZKIEŁKO WKLEJANE DO OBUDOWY ZA POMOCĄ SPECJANEGO KLEJU. | 2 | TAK |  |
| 11 | TROKAR WIELORAZOWY, ŚREDNICA 10 MM, PRZEZNACZONY DO UŻYTKU Z JEDNORAZOWYMI BALONAMI DO ROZSZERZANIA POWŁOK BRZYSZNYCH | 1 | TAK |  |
| 12 | TROKAR WIELORAZOWY, ŚREDNICA 10 MM, Z TĘPYM OBTURATOREM Z INSUFLACJĄ, KORPUS TROKARA RYFLOWANY I PŁASKI | 1 | TAK |  |
| 13 | NOŻYCZKI MONOPOLARNE TYP METZENBAUM, OBROTOWE,ROZBIERALNE-4 CZĘSCIOWE WIELORAZOWEGO UŻYTKU ZĄBKOWANE,KOŃCE ZAKRZYWIONE, ODGIĘTE W LEWĄ STRONĘ Z WKŁADKĄ WĘGLOWĄ, ŚR 5 MM , DŁ 310 MM | 2 | TAK |  |
| 14 | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYPU MARYLAND, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE-4 CZĘŚCIOWE WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ BEZ BLOKADY, ŚR 5 MM, DŁ 310 MM | 2 | TAK |  |
| 15 | KLESZCZYKI CHWYTAJĄCE UNIWERSALNE, Z OTWOREM W SZCZĘKACH, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE-4 CZĘŚCIOWE, WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ Z BLOKADĄ, ŚR 5 MM, DŁ 310 MM | 2 | TAK |  |
| 16 | KLESZCZYKI CHWYTAJĄCE TYPU GRASPER, Z DUŻYMI ZĘBAMI, Z OTWOREM W SZCZĘKACH, MONOPOLARNE, OBROTOWE, ROZBIERALNE-4 CZĘŚCIOWE, WIELORAZOWEGO UŻYTKU, Z ERGONOMICZNĄ RĘKOJEŚCIĄ Z BLOKADĄ, ŚR 5 MM, DŁ 310 MM | 2 | TAK |  |
| 17 | Kosz do oferowanej optyki z pozycjonerem, wykonany z jednego arkusza stali, ścianki płaskie. | 3 | TAK |  |
| 18 | KORPUS TROKARA ŚR.5,5MM | 2 | TAK |  |
| 19 | TUBUS TROKARA ŚR.5,5MM, DŁUGOŚĆ 60MM, GWINTOWANY | 2 | TAK |  |
| 20 | STOŻKOWATY OBTURATOR DO TROAKARA, ŚR.5,5MM, DŁUGOŚĆ 60MM | 1 | TAK |  |
| 21 | TULEJA TRÓJGRANIASTA TROKARA ŚREDNICA 5 MM, DŁUGOŚĆ 110MM GŁADKI BEZ KURKA DO INSUFLACJI | 4 | TAK |  |
| 22 | KOLEC TRÓJGRANIASTY, STOŻKOWATY- OSTRY DO TROKARA ŚR. 5, DŁUGOŚĆ 110MM | 2 | TAK |  |
| 23 | SILIKONOWY ZAWÓR DO TROKARU 5MM, SKŁADAJĄCY SIĘ Z GÓRNEJ USZCZELKI 5 MM ORAZ ZAWORU INSUFLACUJNEGO NACINANEGO 4 DROŻNEGO, OPAKOWANIE ZAWIERA 20 SZT. | 1 | TAK |  |
| 24 | TULEJA TRÓJGRANIEC ŚREDNICA 12MM, DŁUGOŚĆ 110MM GŁADKI Z KURKIEM DO INSUFLACJI | 4 | TAK |  |
| 25 | WIELORAZOWY, BEZPIECZNY OBTURATOR, ŚREDNICA 11MM | 1 | TAK |  |
| 26 | ZAWÓR TROKARU 10/12MM Z.KONWWRSJĄ 10/5 MM SKŁADAJĄCY SIĘ Z USZCZELKI REDUKCYJNEJ, ELEMENTU MOCUJĄCEGO W KORPUSIE TROKARU ORAZ USZCZELKI INSUFLACYJNEJ NACINANEJ CZTERODROŻNEJ | 4 | TAK |  |
| 27 | hak operacyjny typ Kocher sześciozębny półostry 16x30 mm długość 220 mm | 2 | TAK |  |
| 28. | pinceta chirurgiczna standard prosta końcówka robocza 1/2 ząbki długość 200 mm | 2 | TAK |  |
| 29. | uchwyt skalpela nr 3 długość 125 mm | 2 | TAK |  |
| 30 | kleszczyki atraumatyczne proste typ Rampley długość 250mm z zamkiem | 2 | TAK |  |
| 31 | kleszczyki naczyniowe typ Rochester-Pean odgięte długość 200 mm skok ząbków 0,9 mm | 4 | TAK |  |
| 32 | kleszczyki do otrzewnej typ Mikulicz odgięte długość 205 mm końcówka robocza 1x2 ząbki złącze śrubowe skok ząbków 0,9 mm | 4 | TAK |  |
| 33 | imadło chirurgiczne typ Hegar z zapadką długość 205 mm część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 0,5 mm | 4 | TAK |  |
| 34 | nożyczki chirurgiczne odgięte tępo ostre długość 175 mm | 2 | TAK |  |
| 35 | zacisk opatrunkowy typ Backhaus odgięty 55 stopni długość 90 mm rozstaw szczęk 12 mm | 4 | TAK |  |

Tabela 29.2

| Oceniany parametr | Sposób oceny | Liczna punktów | Oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| Czas reakcji na usterkę | 1 dzień 2-5 dni powyżej 5 dni | 10 pkt. 3 pkt. 0 pkt. |  |
| Kontenery z filtrami | Pow. 5000 cykli sterylizacji do 2000 cykli sterylizacji do 1000 cykli sterylizacji do 500 cykli sterylizacji | 30 pkt 20 pkt 10 pkt. 0 pkt |  |
| Cały system kontenerowy, narzędziowy i wizyjny pochodzący od jednego jednego producenta | Tak/Nie | 40/0 |  |
| Konsola kamery wyposażona w min. 3 wyjścia cyfrowe w rozdzielczości Full HD | Więcej niż 3 wyjścia 3 wyjścia | 10 pkt. 0 pkt. |  |
| Elektroniczny algorytm eliminujący dym (elektroniczne oddymianie) | Tak/Nie | 10 pkt./0 pkt. |  |
| Menu w języku polskim | Tak/Nie | 10 pkt./0 pkt. |  |
| Głowica wyposażona w programowalne przyciski z możliwością przypisywania różnych funkcji do dowolnego przycisku min. 3 przyciski | Więcej niż 3 przyciski 3 przyciski | 10 pkt. 0 pkt |  |
| Czas reakcji matrycy monitora max. 9 ms. | Krótszy niż 9 ms 9 ms | 10 pkt. 0 pkt. |  |
| Jasność monitora min. 700 cd/m2 | Więcej niż 700 cd/m2 700 cd/m2 | 10 pkt. 0 pkt |  |
| Żywotność diody LED w źródle światła min. 24 000 godzin | Więcej niż 24 000 godzin 24 000 godzin | 10 pkt 0 pkt |  |
| Źródło Światła wyświetlające komunikaty na wyświetlaczu | Tak/Nie | 10 pkt/ 0 pkt |  |
| Uniwersalne przyłącze do światłowodów | Tak/Nie | 5 pkt/0 pkt. |  |

…...............................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do specyfikacji z dnia. 06.06.2017r.

/Nazwa i adres Wykonawcy/

.........................................................

/miejscowość i data/

Zestawienie warunków i parametrów wymaganych

Grupa 30– Stół operacyjny ogólnochirurgiczny – 1 szt.

Nazwa: 		..............................................................

Producent: 		..............................................................

Typ, model: 		..............................................................

Rok produkcji: 	.............................................................

| Lp. | OPIS | Wymogi graniczne | Parametr oferowany TAK / NIE Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stół do operacji ogólnochirurgicznych Wszystkie poniższe parametry potwierdzone Oświadczeniem producenta w języku producenta i w języku polskim (dołączyć do oferty) | TAK |  |
| 2 | Konfiguracja blatu stołu: – podgłówek płytowy na całą szerokość blatu, - oparcie pleców z możliwością uzyskania wypiętrzenia klatki piersiowej (dwusegmentowe), - płyta lędźwiowa, - podnóżki: lewy i prawy Blat z możliwością zamiany miejscami podnóżków z podgłówkiem. Segmenty blatu wyposażone z obu stron w listwy ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej do mocowania wyposażenia. Listwy w segmencie oparcia pleców i płycie lędźwiowej wyposażone na obu końcach w ograniczniki zabezpieczające korpusy mocujące wyposażenie przed ich przypadkowym wypadnięciem | TAK |  |
| 3 | Napęd stołu elektrohydrauliczny. Stół wyposażony w system antykolizyjny uniemożliwiający (w przypadku funkcji przechyłów bocznych i wzdłużnych przy wszystkich segmentach blatu ustawionych w jednej płaszczyźnie) uderzenie blatu stołu o podłogę i spowodowanie zagrożenia życia pacjenta oraz uszkodzenia stołu | TAK |  |
| 4 | Długość stołu z blatem: 2050 mm (±20 mm ) | TAK |  |
| 5 | Całkowita szerokość blatu: 570 mm ( ± 20 mm | TAK |  |
| 6 | Regulacja wysokości: 720 do 1160 mm ( ± 20 mm ) | TAK |  |
| 7 | Regulacja oparcia pleców: - 450 do 850 ( ± 50 ) | TAK |  |
| 8 | Regulacja podgłówka: - 550 do 600 ( ± 50 ) | TAK |  |
| 9 | Przechyły boczne w obie strony: min. po 300 | TAK |  |
| 10 | Przechył Trendelenburga min: 400 | TAK |  |
| 11 | Przechył anty-Trendelenburga : 400 | TAK |  |
| 12 | Regulacja kąta nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej: - 900 do 300 ( ± 50 ) | TAK |  |
| 13 | Przesuw wzdłużny blatu : min. 400 mm realizowany przez napęd elektromechaniczny w celu pełnej współpracy z ramieniem C | TAK |  |
| 14 | Regulacja pilotem następujących pozycji: regulacja wysokości regulacja oparcia pleców/regulacja segmentu siedzenia (w zależności od orientacji blatu) funkcji flex/reflex (po naciśnięciu i przytrzymaniu jednego, odpowiedniego dla realizowanej funkcji przycisku) wypiętrzenie klatki piersiowej/wypiętrzenie lędźwiowe (w zależności od orientacji blatu) przechyły wzdłużne i boczne pozycji „0” z jednego przycisku- poziomowanie blatu wraz z segmentem oparcia pleców oraz wypiętrzeniem klatki piersiowej przesuw wzdłużny blatu | TAK |  |
| 15 | Stół wyposażony w przewodowy pilot z wyświetlaczem LCD (o szerokich kątach widzenia). Ergonomiczny pilot z podświetlanymi klawiszami i z wyraźnymi ikonami dla poszczególnych funkcji. Pilot wyposażony w przycisk aktywujący wszystkie funkcje oraz w przycisk do zmiany orientacji blatu. Po włączeniu pilota na wyświetlaczu powinna znajdować się informacja o procentowym stanie naładowania baterii stołu. Przy realizacji poszczególnych funkcji wyświetla się piktogram przedstawiający wykonywany ruch stołu oraz aktualna wartość regulowanego parametru. Regulacja funkcjami stołu dwustopniowa -zabezpieczająca przed przypadkowym uruchomieniem funkcji (wybór regulowanej funkcji a następnie wybór kierunku regulacji) poza pozycją Trendelenburga oraz „0”. Klawisz pozycji Trendelenburga specjalnie oznaczony – odróżniający się od innych klawiszów. Możliwość podłączenia pilota do stołu od strony nóg lub od strony głowy pacjenta. | TAK |  |
| 16 | Zasilanie bateryjne 24 V – ładowarka wbudowana w podstawę stołu | TAK |  |
| 17 | Konstrukcja stołu ze stali nierdzewnej – powierzchnie matowe | TAK |  |
| 18 | Podstawa w kształcie litery „T” zapewniająca dobry dostęp chirurga do blatu stołu | TAK |  |
| 19 | Stół przejezdny - mobilny z mechanicznym systemem blokowania podstawy | TAK |  |
| 20 | Regulacja podgłówka oraz podnóżków wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą | TAK |  |
| 21 | Płyta oparcia pleców dzielona w proporcji 1:2 z możliwością elektrohydraulicznego wypiętrzenia klatki piersiowej sterowanego z pilota – zarówno wypiętrzenie jak i ponowne poziomowanie blatu („zerowanie” wypiętrzenia) sterowane z pilota. | TAK |  |
| 22 | Blat przenikalny dla promieni RTG z możliwością wykonywania zdjęć RTG oraz możliwością monitorowania pacjenta przy pomocy ramienia C (przesuw min. 400 mm)– prowadnice na kasetę RTG co najmniej w segmencie podgłówka, oparcia pleców i siedziska. | TAK |  |
| 23 | Materace o właściwościach antybakteryjnych, bezszwowe, antystatyczne, demontowane, wykonane z pianki poliuretanowej spienionej | TAK |  |
| 24 | Dopuszczalne obciążenie dynamiczne stołu: min. 250 kg | TAK |  |
| 25 | Dopuszczalne obciążenie statyczne stołu (blat wypoziomowany, centralnie ułożony względem kolumny, ruch góra / dół): min. 350 kg | TAK |  |
| 26 | Wyposażenie stołu : - podpórka ręki, do podpierania ręki w pozycji leżącej pacjenta, z możliwością obrotu w płaszczyźnie poziomej– 1 szt. - wieszak kroplówki, montowany do szyny bocznej – 1 szt. - ramka ekranu ze stali nierdzewnej, z regulacja wysokości i obrotu wokół osi pionowej – 1 szt. | TAK |  |
| 27 | Okres gwarancji potwierdzony przez producenta w języku producenta i w języku polskim | TAK |  |
| 28 | Stół dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta | TAK |  |
| 29 | Powierzchnie stołu odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |

…...............................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do specyfikacji

z dnia. 06.06.2017r.

/Nazwa i adres Wykonawcy/

.........................................................

/miejscowość i data/

Zestawienie warunków i parametrów wymaganych

Grupa 31– Zestaw do endourologii zabiegowej i diagnostycznej

Nazwa: 		..............................................................

Producent: 		..............................................................

Typ, model: 		..............................................................

Rok produkcji: 	.............................................................

Zestaw do endourologii zabiegowej

| Lp. | OPIS | Wymogi graniczne | Parametr oferowany TAK / NIE Opis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Procesor wideo 1 szt. |  |  |  |
| 1 | System telewizyjny HDTV 1920x1080i lub 1080p | TAK |  |  |
| 2 | Możliwość ustawienia parametrów pracy kamery dla różnych specjalności lub użytkowników | TAK |  |  |
| 3 | Wyjścia analogowe min. RGB, Y/C, | TAK |  |  |
| 4 | Wyjścia cyfrowe min. HDSDI, SDI, DVI | TAK |  |  |
| 5 | Współpraca z głowicami kamer HDTV 1CCD i 3CCD | TAK |  |  |
| 6 | Współpraca z wideolaparoskopami z kamerą wbudowaną w końcówkę laparoskopu oraz wideocystoskopami HD i SD, wideoureterorenoskopami, wideolaryngoskopami | TAK |  |  |
| 7 | Archiwizacja obrazu, w postaci zdjęć, za pomocą przycisku na głowicy kamery, wideolaparoskopu, wideoendoskopu, na pamięci przenośnej USB i pamięci wewnętrznej procesora. Możliwość opisu zdjęć przy pomocy klawiatury procesora obrazu. Możliwość zapisu na pamięci USB oraz w pamięci procesora, ustawień sterownika obrazu właściwych dla min. 20 użytkowników. | TAK |  |  |
| 8 | Dwa dowolnie programowalne przyciski funkcyjne na panelu centralnym | TAK |  |  |
| 9 | Polski język menu | TAK |  |  |
| 10 | Klawiatura z możliwością edycji danych na monitorze oraz kontroli funkcji menu kamery. | TAK |  |  |
| 11 | Automatyczne sterowanie intensywnością oświetlenia w źródle światła | TAK |  |  |
| 12 | Funkcja mierzenia najjaśniejszego punktu obrazu w celu dostosowania intensywności światła, aktywowana z panelu procesora lub głowicy kamery i wideolaparoskopu | TAK |  |  |
| 13 | Zoom cyfrowy | TAK |  |  |
| 14 | Możliwość przypisania różnych funkcji do każdego przycisku sterującego na głowicy kamery, wideolaparoskopu lub wideoendoskopu dla rożnych użytkowników lub specjalności | TAK |  |  |
| 15 | Możliwość zapisania danych dla min. 40 pacjentów | TAK |  |  |
| 16 | Wyposażony w moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację urządzenia z centralnym systemem sterowania urządzeniami bloku operacyjnego | TAK |  |  |
| 17 | Możliwość sterowania źródłem światła z przycisków funkcyjnych wideoendoskopu, głowicy kamery, wideolaparoskopu | TAK |  |  |
| Ksenonowe źródło światła 1 szt. |  |  |  |
| Wyposażenie |  |  |  |
| 1 | Moc źródła światła min. 300 W | TAK |  |  |
| 2 | Automatyczna regulacja jasności światła | TAK |  |  |
| 3 | Wbudowana, automatycznie włączana żarówka zapasowa w przypadku uszkodzenia lampy głównej | TAK |  |  |
| 4 | Miernik czasu pracy żarówki min 500h | TAK |  |  |
| 5 | Wyposażone w filtr optyczny blokujący pasmo czerwone w widmie światła białego | TAK |  |  |
| 6 | Wyposażony w moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację urządzenia z centralnym systemem sterowania urządzeniami bloku operacyjnego | TAK |  |  |
| Monitor medyczny LCD 1 szt. |  |  |  |
| Wyposażenie |  |  |  |
| 1 | Rozdzielczość ekranu 1920x1080 | TAK |  |  |
| 2 | Format obrazu 16:9 | TAK |  |  |
| 3 | Przekątna ekranu 26” | TAK |  |  |
| 4 | Sygnał wejścia/wyjścia: 2 x SDI, Video, 2 x DVI, Y/C, HD15 | TAK |  |  |
| 5 | Pracujący w standardzie HDTV | TAK |  |  |
| Wózek do aparatury medycznej 1 szt. |  |  |  |
| Wyposażenie |  |  |  |
| 1 | Zawiera transformator separacyjny | TAK |  |  |
| 2 | Zawiera ramię na monitor medyczny LCD | TAK |  |  |
| 3 | Zawiera półkę na klawiaturę | TAK |  |  |
| 4 | Uruchamianie urządzeń na wózku jednym przyciskiem | TAK |  |  |
| 5 | Uchwyty na akcesoria | TAK |  |  |
| 6 | Wysięgnik na płyny | TAK |  |  |
| Głowica kamery Uro HD 1 szt. |  |  |  |
| Wyposażenie |  |  |  |
| 1 | Pracująca w systemie HDTV | TAK |  |  |
| 2 | Trzy wbudowane przyciski sterujące na przewodzie głowicy | TAK |  |  |
| 3 | Zintegrowany adapter do połączenia z okularem optyk wszystkich producentów | TAK |  |  |
| 4 | Blokada mechanizmu mocowania optyki | TAK |  |  |
| 5 | Masa głowicy kamery 60g ( bez przewodu ) | TAK |  |  |
| 6 | Pierścień ogniskujący | TAK |  |  |
| 7 | Kształt L | TAK |  |  |
| Światłowód 2 szt. |  |  |  |
| Wyposażenie |  |  |  |
| 1 | Średnica wiązki 2,8mm; | TAK |  |  |
| 2 | Średnica zewnętrzna 6,8 mm | TAK |  |  |
| 3 | Długość 3 m; | TAK |  |  |
| Zestawy do cystoskopii zabiegowej 1 szt. |  |  |  |
| Wyposażenie |  |  |  |
| 1 | Optyka: 1 sztuka | TAK |  |  |
|  | kąt patrzenia 300 | TAK |  |  |
|  | długość robocza 282mm | TAK |  |  |
|  | średnica zewnętrzna 4,05 mm | TAK |  |  |
|  | Kompatybilność optyki z elektrodą oznaczona kodem kolorystycznym | TAK |  |  |
|  | Sterylizacja w autoklawie – pojemnik do transportu i sterylizacji w zestawie | TAK |  |  |
| 2 | Płaszcz zewnętrzny, 26 Fr., 2 zawory, obrotowy, kraniki bezobsługowe, nierozbieralne, kierunek odpływu i dopływu oznaczony strzałkami. Brak elementu obrotowego służącego do montażu płaszczy. Kompatybilność wymiaru płaszcza wewnętrznego z rozmiarem płaszcza zewnętrznego oraz obturatora, oznaczona kodem kolorystycznym | TAK |  |  |
| 3 | Płaszcz wewnętrzny, do płaszcza zewnętrznego 26 Fr., z obturatorem, rodzaj zakończenia - końcówka ceramiczna, kompatybilność wymiaru płaszcza wewnętrznego z rozmiarem elektrody oznaczona kodem kolorystycznym | TAK |  |  |
| 4 | Element pracujący, aktywny do zestawu TUR. Uchwyty na palce wykonane z tworzywa sztucznego. Uchwyt dla palców prowadzących otwarty dla kciuka zamknięty i obrotowy . Przyłącze kabla od dołu. Demontaż elementu roboczego z płaszcza wewnętrznego za pomocą jednego przycisku | TAK |  |  |
| 5 | Gruszka typu Ellik, zestaw, przyłącze kompatybilne z oferowanymi płaszczami resektoskopu | TAK |  |  |
| 6 | Kabel monopolarny, do elementu pracującego, dł. min. 4 m, do diatermii | TAK |  |  |
| 7 | Elektroda resekcyjna pętlowa, wielorazowa, do płaszcza 24 Fr i optyki 30 st. średnica elektrody 0,35 – 5 szt. | TAK |  |  |
| 8 | Elektroda rolkowa duża, wielorazowa, współpracująca z optykami 12 i 30 st. – 5 szt. | TAK |  |  |
| Ureterorenofiberoskop 1 szt. |  |  |  |
|  | Wyposażenie | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK / NIE Opis |  |  |
| 1. | Wymiar zewnętrzny 8,4 Fr (średnica 2,8 mm); | TAK |  |  |  |
| 2 | Wymiar kanału roboczego 3,6 Fr (średnica 1,2 mm) | TAK |  |  |  |
| 3 | Wygięcie końcówki: góra 180°, dół 275°; | TAK |  |  |  |
| 4 | Długość robocza 700 mm; | TAK |  |  |  |
| 5 | Długość całkowita 1050 mm; | TAK |  |  |  |
| 6 | Kierunek patrzenia 0°; pole widzenia 90°; odległość widzenia 2-50 mm. | TAK |  |  |  |
| 7 | W zestawie: zawór biopsyjny (10 szt.), zawór narzędzia-irygacji, nasadka do sterylizacji, 2 szczoteczki: | TAK |  |  |  |
| 8 | W zestawie: kontener do sterylizacji niskotemperaturowej fiberoskopów. Wymiary zewnętrzne: 531 x 79 x 255 mm. Razem z pokrywą. Miejsce na przenośne źródło światła typu LED i inne akcesoria. | TAK |  |  |  |
| 9 | W zestawie: tester szczelności do endoskopów giętkich. | TAK |  |  |  |

Zestaw do endourologii diagnostycznej

| Lp. | OPIS | Wymogi graniczne | Parametr oferowany TAK / NIE Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Optyka: 1 sztuka | Tak |  |
|  | kąt patrzenia 300 | Tak |  |
|  | długość robocza 282mm | Tak |  |
|  | średnica zewnętrzna 4 mm | Tak |  |
|  | Kompatybilność optyki z elektrodą oznaczona kodem kolorystycznym | Tak |  |
|  | Sterylizacja w autoklawie – pojemnik do transportu i sterylizacji w zestawie | Tak |  |
| 2 | Płaszcz cystoskopowy o śr. 17 Fr z obturatorem ze specjalnie ukształtowaną końcówką oraz matową powierzchnią zmniejszającą tarcie | Tak |  |
| 3 | Most jednodrożny łączący optykę 4 mm z płaszczem cystoskopowym | Tak |  |
| 4 | Szczypce biopsyjne, 7 Fr x 330 mm, giętkie | Tak |  |
| 5 | Kleszcze chwytające, 7 Fr x 330 mm, giętkie | Tak |  |

…...............................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do specyfikacji

z dnia. 06.06.2017r.

/Nazwa i adres Wykonawcy/

.........................................................

/miejscowość i data/

Zestawienie warunków i parametrów wymaganych

Grupa 32– Myjnia - Dezynfektor– 1 szt.

Nazwa: 		..............................................................

Producent: 		..............................................................

Typ, model: 		..............................................................

Rok produkcji: 	.............................................................

| Lp. | OPIS | Wymogi graniczne | Parametr oferowany TAK / NIE Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymiary gabarytowe: 800mm x 710mm x 1980mm (S x G x W) (± 5 %) | TAK |  |
| 2 | Pojemność komory min. 220 litrów (± 5 %) | TAK |  |
| 3 | Wbudowana suszarka, | TAK |  |
| 4 | Wbudowana drukarka parametrów mycia | TAK |  |
| 5 | Drzwi uchylne, podwójnie przeszklone, które mogą służyć jako dodatkowy blat do ustawiania na nich wózków wsadowych | TAK |  |
| 6 | Ogrzewanie elektryczne moc max 14kW | TAK |  |
| 7 | 4 poziomy mycia; pojemność komory 8-10 tac narzędziowych DIN | TAK |  |
| 8 | Sterowanie mikroprocesorowe, | TAK |  |
| 9 | Ekran dotykowy, kolorowy o przekątnej min 5,5 cala | TAK |  |
| 10 | Min. 5 programów mycia dezynfekcji wybieranych bezpośrednio z panelu sterowania | TAK |  |
| 11 | Sterownik umożliwiający obserwację i rejestracje wykresu temperatury i ciśnienia w każdej z pomp obiegowych(wskaźnik skuteczności mycia i obserwacja pojawienia się piany) | TAK |  |
| 12 | Wszystkie programy realizowane automatycznie | TAK |  |
| 13 | Możliwość dokonywania zmian parametrów procesu przez użytkownika, | TAK |  |
| 14 | 4 półki wysuwane niezależnie z dyszami myjącymi | TAK |  |
| 15 | Ramiona natryskowe w komorze zapewniające natrysk każdej tacy z góry i od spodu | TAK |  |
| 16 | Min. 2 pompy detergentu .Połączenia pomp obiegowych za pomocą elastomeru o wysokich parametrach reologicznych, termicznych i chemicznych | TAK |  |
| 17 | Końcowe płukanie wodą demineralizowaną | TAK |  |
| 18 | Pompa środka zwilżającego | TAK |  |
| 19 | Zawór zasilania wodą demineralizowaną | TAK |  |
| 20 | Możliwość równoczesnego mycia kontenerów i narzędzi chirurgicznych | TAK |  |
| 21 | Filtr HEPA klasy H13 | TAK |  |
| 22 | Automatyczne odmierzanie i dozowanie środków myjących i dezynfekujących wraz z sygnalizacją braku detergentu | TAK |  |
| 23 | Dostęp do ustawień parametrów procesu zabezpieczony kodem cyfrowym | TAK |  |
| 24 | Pompa cyrkulacyjna min. 700 l/min | TAK |  |
| 25 | Zabezpieczenie przed zalaniem i przegrzaniem | TAK |  |
| 26 | Sygnalizacja świetlna awarii | TAK |  |
| 27 | Czas trwania procesu mycia: 10-60 minut w zależności od wybranego programu | TAK |  |
| 28 | Gniazdo USB do zapisu danych ze sterownika | TAK |  |
| 29 | Serwis-autoryzowany serwis na terenie województwa zamawiającego | TAK |  |
| 30 | Oblachowanie ze stali kwasoodpornej | TAK |  |
| 31 | Montaż/instalacja urządzeń. | TAK |  |
|  | WYPOSAŻENIE | TAK |  |
| 32 | Taca druciana o drobnych oczkach wraz z przykrywką 430x320x50mm (± 5 %) - 1 szt. | TAK |  |
| 33 | Taca druciana o drobnych oczkach wraz z przykrywką 320x230x50mm (± 5 %) - 1 szt. | TAK |  |
| 34 | Taca druciana o drobnych oczkach wraz z przykrywką 230x150x50mm (± 5 %) - 2 szt. | TAK |  |
| 35 | Pojemnik druciany o drobnych oczkach wraz z przykrywką 90x90x40mm (± 5 %) - 2 szt. | TAK |  |
| 36 | Przykrywka dociskowa 600x600mm (± 5 %) - 4 szt. | TAK |  |
| 37 | Przykrywka dociskowa 600x300mm (± 5 %) - 8 szt. | TAK |  |
| 38 | Stojak na sprzęt anestezjologiczny – 1 szt. | TAK |  |
| 39 | Stojak na wyposażenie anestezjologiczne - długie przewody elastyczne – 1 szt. | TAK |  |
| 40 | Stojak do mycia obuwia operacyjnego na min 14 par obuwia – 2 szt. | TAK |  |
| 41 | Stojak do mycia butelek 250 g – 1 szt. | TAK |  |
| 42 | Stojak na miski nerkowate – 1 szt. | TAK |  |

…...............................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do specyfikacji

z dnia. 06.06.2017r.

/Nazwa i adres Wykonawcy/

.........................................................

/miejscowość i data/

Zestawienie warunków i parametrów wymaganych

Grupa 33 -  Katalizator – spalarka do sterylizatora gazowego – 1 szt.

Nazwa: 		..............................................................

Producent: 		..............................................................

Typ, model: 		..............................................................

Rok produkcji: 	.............................................................

| Lp. | OPIS | Wymogi graniczne | Parametr oferowany TAK / NIE Opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Abator (spalarka kataliczna tlenku etylenu) |  |  |
| 1 | - kompatybilny z posiadanym sterylizatorem gazowym na EO typ 5 XL (załączyć oświadczenie wydane przez producenta sterylizatora) | TAK |  |
| 2 | - efektywność spalania min. 99,9% | TAK |  |
| 3 | - produkty końcowe spalania: para wodna i dwutlenek węgla | TAK |  |
| 4 | - praca automatyczna, sterowana ze sterylizatora EO bez konieczności ręcznej obsługi | TAK |  |
| 5 | - automatyczne przejście w stan czuwania po zakończeniu spalania | TAK |  |
| 6 | - układ awaryjnego wyrzutu EO | TAK |  |
| 7 | - instalacja sterowniczo-sygnalizacyjna pomiędzy spalarką i sterylizatorem gazowym EO | TAK |  |
| 8 | - energia elektryczna - 400V; 50 Hz; moc nie większa niż 8 kW | TAK |  |
| 9 | - wymiary zewnętrzne: max. 900 x 1100 x 900 mm (sxdxw) | TAK |  |

…...............................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do specyfikacji

z dnia. 06.06.2017r.

/Nazwa i adres Wykonawcy/

.........................................................

/miejscowość i data/

Zestawienie warunków i parametrów wymaganych

Grupa 34 - Glukometr– 30 szt. wraz z paskami go glukometrów po 200 do każdego glukometra

Glukometr fabrycznie nowy  z dużym czytelnym wyświetlaczem w dostawie z bateriami, w pokrowcu.

Sygnały alarmowe dla wyników o wartościach krytycznych, przypominające o pomiarach.

Współpraca glukometrów z komputerem poprzez sczytywanie danych z glukometru i ich wydruk (dokumentacja profilu glikemii)

Wymogi bezwzględne dotyczące pasków:

| L.p. | Wymogi bezwzględne | Wymogi graniczne | Parametr oferowany TAK / NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paski w sztywnych opakowaniach po 50 sztuk pasków w każdym opakowaniu | TAK |  |
| 2 | Paski nie wymagające kodowania | TAK |  |
| 3 | Czas pomiaru maksymalnie 5 sekund | TAK |  |
| 4 | Paski automatyczne pobierające odpowiednią wielkość próbki krwi | TAK |  |
| 5 | Paski same zasysające krew | TAK |  |
| 6 | Zakres pomiaru od 10-600mg% | TAK |  |
| 7 | Prawidłowy pomiar stężenia glukozy we krwi w zakresie hematokrytu od 0 do 70% | TAK |  |
| 8 | Paski dostarczone z datą ważności nie krótszą niż 12 miesięcy od daty dostawy | TAK |  |

Pozostałe wymogi bezwzględne:

Oferent zapewni bezpłatnie odpowiednią ilość pasków umożliwiających kontrolę wewnętrzną i zewnętrzną nie mniej niż dwa razy w roku dla każdego glukometru

…...............................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do specyfikacji

z dnia. 06.06.2017r.

/Nazwa i adres Wykonawcy/

.........................................................

/miejscowość i data/

Zestawienie warunków i parametrów wymaganych

Grupa 35– Wózki inwalidzkie – 6 szt. W TYM 3 SZTUKI XL

Nazwa: 		..............................................................

Producent: 		..............................................................

Typ, model: 		..............................................................

Rok produkcji: 	.............................................................

| Lp. | OPIS | Wymogi graniczne | Parametr oferowany TAK / NIE Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wózek do przewożenia pacjenta w pozycji siedzącej składany | TAK |  |
| 2. | Konstrukcja wózka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odporna na dezynfekcję oraz promieniowanie UV | TAK |  |
| 3. | Tapicerka wykonana z materiałów nieprzemakalnych, łatwo zmywalnych oraz niepalnych, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych | TAK |  |
| 4. | Wytrzymałość wózka min. 120 kg ( do 175 kg w wersji XL) | TAK PODAĆ |  |
| 5. | Szerokość siedziska 50 cm (+/- 1 cm), wózek wersji XL – 60 cm | TAK PODAĆ |  |
| 6. | Całkowita szerokość wózka max. 70 cm | TAK PODAĆ |  |
| 7. | Podłokietniki długie, podpierające całe przedramię, odchylane i demontowalne | TAK |  |
| 8. | Podnóżki uchylne i demontowane, posiadające regulację długości dla osób o różnym wzroście | TAK |  |
| 9. | Płyty podnóżka aluminiowe, zaopatrzone w kółka odbojowe | TAK |  |
| 10. | Koła tylne o średnicy 24 cali, pełne bezdętkowe | TAK |  |
| 11. | Koła przednie o średnicy 200 x 50 mm, pełne bezdętkowe | TAK |  |
| 12. | Koła bez tzw. szybko złączek | TAK |  |
| 13. | Możliwość zainstalowania pasów zabezpieczających | TAK |  |

…...............................................................

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy