Załącznik Nr 2 do specyfikacji

z dnia. 02.10.2017r.

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „≥”  lub „≤” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2017), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

- Wszystkie składniki oferty są dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującymi na dzień składania oferty przepisami prawa, a w szczególności z ustawą o wyrobach medycznych,

- W przypadku spełnienia jednocześnie wymagań minimalnych oraz przy parametrach urządzenia wyższych niż minimalne (korzystniejszych dla Zamawiającego) należy podać parametry oferowane

/Nazwa i adres Wykonawcy/

.........................................................

/miejscowość i data/

GRUPA 1

Zestawienie warunków i parametrów wymaganych

Grupa 1 – Pompy infuzyjne – 4 sztuki

Producent: 		..............................................................

Typ, model: 	..............................................................

Rok produkcji 2017

| L.p | Opis parametrów wymaganych | Wymaganie | Opis parametru oferowanego TAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Możliwość zastosowania strzykawek 5, 10, 20, 30, 50 ml | TAK |  |
| 2 | Możliwość zastosowania strzykawek 2 ml | TAK |  |
| 3 | Automatyczny system chwytania strzykawki | TAK |  |
| 4 | Osłonięte ramię pompy | TAK |  |
| 5 | Szybkość infuzji w zakresie 0,1-1200 ml/h | TAK |  |
| 6 | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: ml, ng, μg, mg, mIU, IU, kIU, μEq, mEq, Eq, cal, kcal, J, kJ mmol, mol z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie, z uwzględnieniem powierzchni ciała pacjenta lub nie, na min, godz. Dobę. | TAK |  |
| 7 | Wymagane tryby dozowania: Infuzja ciągła, Infuzja bolusowa (z automatycznymi przerwami), Infuzja profilowa (min 12 faz infuzji), Infuzja narastanie / ciągła / opadanie. | TAK |  |
| 8 | Dokładność infuzji 2% | TAK |  |
| 9 | Programowanie parametrów podaży Bolus-a: objętość / dawka czas lub szybkość podaży | TAK |  |
| 10 | Biblioteka leków. Min 1500 leków dostępnych bezpośrednio w pompie, bez konieczności dodatkowej operacji zapisu z zewnętrznego źródła danych (komputer, Pamięć USB itd.) | TAK |  |
| 11 | Biblioteka leków. Podział biblioteki na min 10 części, dedykowanych poszczególnym oddziałom szpitalnym (jedna biblioteka dla całego szpitala). Możliwość szybkiego wyboru oddziału w pompie. | TAK |  |
| 12 | Biblioteka leków. Części dedykowane poszczególnym oddziałom powinny zawierać dodatkowo konfigurację pomp, specyficzną (inną) dla każdego oddziału, złożoną przynajmniej z: Ograniczenia szybkości dozowania. Ograniczenia oraz wartości typowej szybkości podaży bolusa. Typowej wartości alarmu ciśnienia okluzji oraz limitu górnego. Maksymalnej objętości stosowanych strzykawek. Konfiguracja niezależna dla pomp strzykawkowych oraz objętościowych. Hasła do funkcji ochrony infuzji. | TAK |  |
| 13 | Biblioteka leków. Parametry procedur dozowania powinny zawierać minimum: Nazwę leku. Min 5 koncentracji powiązanych z każdym lekiem. Limity twarde i miękkie, oraz wartość typową szybkości dozowania. Limity, twarde i miękkie, dawki infuzji. Notatkę doradczą, która może być odczytana przy wyborze leku w pompie. | TAK |  |
| 14 | Dostępność polskojęzycznego oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków. | TAK |  |
| 15 | Czytelny wyświetlacz o przekątnej min 2,5 cala, z możliwością wyświetlenia następujących informacji jednocześnie: nazwa leku, koncentracja leku, nazwa oddziału wybranego w bibliotece, prędkość infuzji, podana dawka, stan naładowania akumulatora, aktualne ciśnienie w drenie, w formie graficznej, | TAK |  |
| 16 | Kolorowy wyświetlacz. | TAK |  |
| 17 | Ekran dotykowy, przyspieszający wybór funkcji pompy. | TAK |  |
| 18 | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim. | TAK |  |
| 19 | Brak uchylnego panelu z wyświetlaczem i klawiaturą. | TAK |  |
| 20 | Klawiatura numeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji | TAK |  |
| 21 | Regulowane progi ciśnienia okluzji, min 10 poziomów. | TAK |  |
| 22 | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. | TAK |  |
| 23 | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego. | TAK |  |
| 24 | Funkcja automatycznego obniżania szybkości podaży bolusa w przypadku zwiększonych oporów tłoczenia, w celu uniknięcia alarmu okluzji i przerwania dozowania. | TAK |  |
| 25 | Priorytetowy system alarmów, zapewniający zróżnicowany sygnał dźwiękowy i świetlny, zależnie od stopnia zagrożenia. | TAK |  |
| 26 | Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: Zatrzaskowe mocowanie z automatyczną blokadą. Alarm nieprawidłowego mocowania pomp w stacji. Stacje bez dedykowanych miejsc, innych dla pomp strzykawkowych i objętościowych. Automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, Automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej, Świetlna sygnalizacja stanu pomp; infuzja, alarm. | TAK |  |
| 27 | Mocowanie pomp po bezpośrednim wyjęciu ze stacji dokującej, niewymagające dołączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego. | TAK |  |
| 28 | Mocowanie pomp w stacji dokującej, po bezpośrednim zdjęciu ze statywu, niewymagające odłączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego. | TAK |  |
| 29 | Obrotowa klema mocująca, pozwalająca na zamocowanie pomp na poziomych szynach, niewymagająca narzędzi do jej przestawienia. | TAK |  |
| 30 | Uchwyt do przenoszenia na stałe związany z pompą, niewymagający odłączania przy mocowaniu w stacjach dokujących. | TAK |  |
| 31 | Historia infuzji – możliwość zapamiętania min. 2000 zdarzeń. | TAK |  |
| 32 | Klasa ochrony II, typ CF, IP22 | TAK |  |
| 33 | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą za pomocą standardowego kabla przyłączeniowego, bez zasilacza zewnętrznego. | TAK |  |
| 34 | Czas pracy z akumulatora 10 h przy infuzji 5ml/h | TAK |  |
| 35 | Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu – poniżej 6 h | TAK |  |
| 36 | Waga pompy z wszystkimi niezbędnymi akcesoriami (rączka, uchwyt mocujący, zasilacz) do 2,5 kg. | TAK |  |

………………………………………………..

Podpisy osób uprawnionych  do

reprezentowania  Wykonawcy

GRUPA 2

Zestawienie warunków i parametrów wymaganych

Grupa 2 – Podnośnik pacjenta

Producent: 		..............................................................

Typ, model: 	..............................................................

Rok produkcji 2017

| L.p | Opis parametrów wymaganych | Wymaganie | Opis parametru oferowanego TAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Udźwig pacjenta min. 250 kg. | TAK |  |
| 2 | Sposób podnoszenia: elektryczny za pomocą pilota. | TAK |  |
| 3 | Sposób rozstawu nóg: elektryczne za pomocą pilota. | TAK |  |
| 4 | Czteropunktowy wieszak sterowany elektrycznie za pomocą pilota umożliwiający pozycjonowanie pacjenta z pozycji siedzącej do półleżącej i odwrotnie. | TAK |  |
| 5 | Minimum dwa zaczepy wieszaka na zatrzaski. | TAK |  |
| 6 | Wysokość podstawy jezdnej min. 130 cm. | TAK |  |
| 7 | Średnica kół: tył – 100 mm +- 10 mm, przód – 80 mm + - 10mm. | TAK |  |
| 8 | Długość podstawy jezdnej min. 1180 mm. | TAK |  |
| 9 | Minimalna szerokość wewnętrzna podstawy jezdnej: min. 555 mm. | TAK |  |
| 10 | Maksymalna szerokość wewnętrzna podstawy jezdnej: max. 1150 mm | TAK |  |
| 11 | Promień skrętu: 1310 mm | TAK |  |
| 12 | Wysokość podnoszenia w zakresie: 190 mm do 1810 mm | TAK |  |
| 13 | Waga całkowita podnośnika maksymalnie 52 kg. | TAK |  |
| 14 | Dwa hamulce na kołach | TAK |  |
| 15 | Niezależne dwa systemy awaryjnego opuszczania na panelu sterowania i siłowniku. | TAK |  |
| 16 | Awaryjny wyłącznik na panelu sterowania. | TAK |  |
| 17 | Zintegrowany panel sterowania z baterią. | TAK |  |
| 18 | Zintegrowana ładowarka w panelu sterowania. | TAK |  |
| 19 | Na obudowie akumulatora ekran LCD na którym można sprawdzić stan akumulatora oraz licznik podnoszeń. | TAK |  |
| 20 | Możliwość ładowania baterii za pomocą zewnętrznej kieszeni do ładowania. | TAK |  |
| 21 | Magnetyczne umieszczenie pilota w dowolnym punkcie podnośnika. | TAK |  |
| 22 | Maszt podnośnika demontowalny od podstawy jezdnej bez użycia narzędzi. | TAK |  |
| 23 | Podwieszka z podparciem głowy – maksymalny udżwig 275 kg | TAK |  |

………………………………………………..

Podpisy osób uprawnionych  do

reprezentowania  Wykonawcy

GRUPA 3

Zestawienie warunków i parametrów wymaganych

Grupa 3	 – Wózko-wanna z elektryczną regulacją wysokości

Producent: 		..............................................................

Typ, model: 	..............................................................

Rok produkcji 2017

| L.p | Opis parametrów wymaganych | Wymaganie | Opis parametru oferowanego TAK |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Udźwig pacjenta min. 175 kg. | TAK |  |
| 2 | Ciężar całkowity max. 115 kg | TAK |  |
| 3 | Zakres podnoszenia: 596-1055 mm. | TAK |  |
| 4 | Długość: maks. 2048 mm. | TAK |  |
| 5 | Szerokość: maks. 770 mm. | TAK |  |
| 6 | Elektryczna regulacja kąta anty-Trendelenburg: do 10 stopni. | TAK |  |
| 7 | Elektryczna regulacja wysokości. | TAK |  |
| 8 | Zasilanie akumulatorowe 24V. | TAK |  |
| 9 | Dwa niezależne siłowniki do regulacji kąta i wysokości. | TAK |  |
|  | Wózko-wanna wyposażona w system opuszczania awaryjnego. | TAK |  |
| 10 | Średnica kół: 150 mm +- 20 mm. | TAK |  |
| 11 | Cztery odbojniki bezpieczeństwa umieszczone w leżu wózka. | TAK |  |
| 12 | Centralna blokada kół na obu osiach. | TAK |  |
| 13 | Blokada koła do jazdy na wprost. | TAK |  |
| 14 | Odchylane poręcze boczne oraz oparcia stóp i głowy. | TAK |  |
| 15 | Regulowane poręcze boczne. | TAK |  |
| 16 | Rura odprowadzająca wodę o długości min. 3 m. | TAK |  |
| 17 | Konstrukcja w całości wykonana ze stali nierdzewnej. | TAK |  |
| 18 | Podwozie dodatkowo lakierowane. | TAK |  |
| 19 | Kanaliki odprowadzające wodę w materacu. | TAK |  |
| 20 | Leże wózko-wanny wykonane z odpornego na wodę i wilgoć tworzywa HPL. | TAK |  |

………………………………………………..

Podpisy osób uprawnionych  do

reprezentowania  Wykonawcy

GRUPA 4

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Grupa 4 – Wielofunkcyjne łóżko elektryczne wraz z materacem i poręczami bocznymi

oraz szafkami przyłóżkowymi –  4 sztuki

Producent: 		..............................................................

Typ, model: 	..............................................................

Rok produkcji 2017

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Wymagane | Opis parametru oferowanego |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1. | Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości. | TAK |  |
| 2. | Podstawa łóżka pantograf podpierająca leże w minimum 8 punktach, gwarantująca stabilność leża (nie dopuszcza się łózek opartych na dwóch i trzech kolumnach). | TAK PODAĆ |  |
| 3. | Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem, a całym podwoziem wynosząca nie mniej niż 140 mm umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych. | TAK PODAĆ |  |
| 4. | Wymiary zewnętrzne łóżka: Długość całkowita: 2100 mm, (± 50 mm) Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi max 1000 mm (+- 50 mm) (wymiar leża 850x2000) + - 10 mm | TAK PODAĆ |  |
| 5. | Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome | TAK PODAĆ |  |
| 6. | Zasilanie elektryczne 220/230 V | TAK |  |
| 7. | Rama leża wyposażona w gniazdo wyrównania potencjału. Łóżko przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego wg normy PN EN 62353 | TAK |  |
| 8. | Elektryczne regulacje: - segment oparcia pleców 0-70° (± 5°) z optycznym wskaźnikiem kąta przechyłu, - segment uda 0-40° (± 5°), - kąt przechyłu Trendlelenburga 0-20° (± 2°), - kąt przechyłu anty-Trendlenburga 0-20° (± 2°), - regulacja segmentu podudzia – mechaniczna | TAK |  |
| 9. | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie: 400 do 800 mm (± 30 mm) | TAK |  |
| 10. | Łóżko sterowane przewodowym pilotem z podświetlanymi klawiszami umożliwiającymi łatwe sterowanie łóżkiem w nocy. Pilot z możliwością blokady funkcji przez personel medyczny. | TAK |  |
| 11. | Łóżko wyposażone w panel sterujący Panel wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota. Panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych oraz uzyskiwanych za pomocą jednego przycisku funkcji anty-szokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesła kardiologicznego | TAK |  |
| 12. | Segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR) – dźwignia umieszczona pod leżem, oznaczona kolorem czerwonym Autokontur segmentu oparcia pleców Autoregresja segmentu oparcia pleców zapobiegająca przed zsuwaniem pacjenta | TAK |  |
| 13. | Leże wypełnione płytami z polipropylenu odpornego na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV. Płyty odejmowane bez użycia narzędzi. | TAK |  |
| 14. | Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego | TAK |  |
| 15. | Szczyty łóżka wypełnione płytą tworzywową (HPL) o grubości min. 6 mm , odejmowane bez użycia narzędzi, umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta zarówno od strony nóg jak i głowy z możliwością wykorzystania płyty jako deska reanimacyjna. | TAK |  |
| 16. | Łóżko wyposażone w opuszczane aluminiowe barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na całej długości bez wolnej przestrzeni pomiędzy szczytem a barierką nawet w przypadku wydłużenia leża (zintegrowane ze szczytem łóżka). Elastyczne listwy odbojowe umieszczone na barierkach na całej ich długości chroniące łóżko przed uderzeniami. Barierki spełniające normę bezpieczeństwa: EN 60601-2-52 | TAK |  |
| 17. | Wysuwana półka do odkładania pościeli, nie wystająca poza obrys ramy łóżka | TAK |  |
| 18. | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe a od strony głowy krążki dwuosiowe chroniące ściany i łóżko podczas zmiany położenia w pozycji wertykalnej i horyzontalnej. | TAK. |  |
| 19. | Łóżko wyposażone w tworzywowe uchwyty do trzymania materaca. | TAK |  |
| 20. | Podstawa łóżka jezdna wyposażona w antystatyczne koła o średnicy min. 125 mm, z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową. | TAK PODAĆ |  |
| 21. | Bezpieczne obciążenie min. 250 kg | TAK |  |
| 22. | Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 6 kolorów oraz kolorów ramy łóżka min. 2 kolory w tym kolor szary. | TAK PODAĆ |  |
| 23. | Elementy wyposażenia łóżek: Materac w pokrowcu dopasowany do rozmiarów leża o wysokości 12cm +- 10 mm. Materac przeciwodleżynowy, wykonany z dwóch warstw nietoksycznej i antyalergicznej pianki poliuretanowej podzielony na 3 strefy. Górna warstwa zapewniać powinna redukcję nacisku i równomierne rozkładanie ciężaru całego ciała. Dolna warstwa poprawiająca stabilność. Profil materaca zapewniający efektywny przepływ powietrza. Gęstość pianek: Min. 25kg/m3 – warstwa górna Min. 28/kg/m3 – warstwa dolna Pokrowiec materaca: zmywalny, nieprzemakalny, odporny na środki dezynfekcyjne rozsuwany na zamek. Uchwyt na worek urologiczny | TAK |  |

Szafka przyłóżkowa

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Wymagane | Opis parametru oferowanego |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1. | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: Rok produkcji: 2017 | TAK |  |
| 2. | Korpus szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu wykonane z ocynkowanej stali pokrytej lakierem poliestrowo-epoksydowym. Blat szafki oraz czoła szuflad wykonane z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości min. 6 mm). | TAK |  |
| 3. | Blat z dwoma lub trzema relingami aluminiowymi. | TAK |  |
| 4. | Szafka składająca się z dwóch szuflad, pomiędzy szufladami półka na prasę o wysokości min. 150 mm. – dostęp do półki od frontu szafki. | TAK |  |
| 5. | Wymiary zewnętrzne: - wysokość - 900 mm (± 30mm) - szerokość szafki - 460 mm (± 30mm) - szerokość szafki z zamontowanym, złożonym blatem bocznym - 550 mm (± 30mm) - szerokość przy rozłożonym blacie – 600 mm (± 50mm) - głębokość - 450 mm (± 30mm) | TAK PODAĆ |  |
| 6. | Regulacja blatu bocznego za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 700-1050 (± 20mm) | TAK |  |
| 7. | Blat półki bocznej wykonany z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości min. 6 mm) | TAK PODAĆ |  |
| 8. | Łatwo odejmowany blat boczny z możliwością zamocowania z lewej lub prawej strony szafki (bez użycia narzędzi) | TAK |  |
| 9. | Konstrukcja szafki przystosowana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach | TAK |  |
| 10. | Możliwość wyboru kolorów frontów szuflad oraz blatów z min. 5 kolorów oraz możliwość wyboru koloru ramy szafki w tym kolor szary. | TAK PODAĆ |  |

………………………………………………..

Podpisy osób uprawnionych  do

reprezentowania  Wykonawcy

GRUPA 5

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Grupa 5 – HOLTER CIŚNIENIOWY

Producent: 		..............................................................

Typ, model: 	..............................................................

Rok produkcji 2017

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | WYMAGANE | Opis parametrów oferowanych Opisać/potwierdzić |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | System długotrwałego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi | Tak, opisać |  |
| 2. | Wykonanie rejestracji ciśnienia tętniczego krwi metodą oscylometryczną | Tak, opisać |  |
| 3. | Rejestrator posiadający wyświetlacz LCD, umożliwiający bezpośredni odczyt ostatniego badania | Tak, opisać |  |
| 4. | Pomiar i rejestracja ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, średniego krwi oraz częstotliwości rytmu serca | Tak, opisać |  |
| 5. | Możliwość podziału doby na 6 podokresów pomiarowych | Tak, opisać |  |
| 6. | Analiza wyników obejmują statystyki: Max., Min., zakres, UQ, LQ, Mediana, Średnie, SD dla ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, średniego oraz częstości rytmu | Tak, opisać |  |
| 7. | Statystyka dostępna dla całego badania oraz dla każdego z sześciu okresów pomiarowych | Tak, opisać |  |
| 8 | Rejestracja ciśnienia tętniczego krwi w ciągu tygodnia (500 pomiarów) z dowolnymi odstępami pomiarów | Tak, opisać |  |
| 9. | Automatyczne określenie zakresu pompowanego ciśnienia | Tak, opisać |  |
| 10 | Prezentacja wyników ostatniego zapisanego pomiaru (na życzenie użytkownika) | Tak, opisać |  |
| 11. | Pomiar na żądanie | Tak, opisać |  |
| 12. | Rozpoczęcie rejestracji poza systemem komputerowym | Tak, opisać |  |
| 13 | Graficzna i tabelaryczna prezentacja wyników pomiarów | Tak, opisać |  |
| 14. | Wyposażenie oprogramowanie z kluczem zabezpieczającym USB instrukcją użytkowania kabel połączeniowy USB mankiet dla dorosłych rozmiar średni baterie alkaliczne AA | Tak, opisać |  |

………………………………………………..

Podpisy osób uprawnionych  do

reprezentowania  Wykonawcy

GRUPA 6

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Grupa 6 – HOLTER EKG 12 KANAŁOWY

Producent: 		..............................................................

Typ, model: 	..............................................................

Rok produkcji 2017

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | WYMAGANE | Opis parametrów oferowanych Opisać/potwierdzić |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie cyfrowe, fabrycznie nowe o zasilaniu bateryjnym przeznaczonym do rejestracji i zapisu na kartę SD 12-kanałowego badania EKG metodą Holtera w okresie 48 godzin lub 7 dni | Tak, opisać |  |
| 2. | Możliwość rejestracji stymulacji oraz dwóch rodzajów zdarzeń | Tak, opisać |  |
| 3. | Rejestracja 12 standardowych odprowadzeń EKG | Tak, opisać |  |
| 4. | Podgląd przebiegu EKG w trybie komunikacji bezprzewodowej | Tak, opisać |  |
| 5. | Detekcja odpiętej elektrody w trybie konfiguracji | Tak, opisać |  |
| 6. | Karta SD do zapisu danych EKG (min.4GB) | Tak, opisać |  |
| 7. | Zasilanie jedną baterią alkaliczną typu AA lub LiFe lub akumulatorem Ni-MH; bateria Li-Fe przeznaczona jest do pracy rejestratora w trybie 7-dniowego zapisu sygnału EKG | Tak, opisać |  |
| 8 | Rozdzielczość wykrywania impulsów stymulacji 10 kHz | Tak, opisać |  |
| 9. | Dołączenie imienia i nazwiska pacjenta do zapisu przebiegu EKG | Tak, opisać |  |
| 10 | Trójkolorowa dioda i sygnalizacja dźwiękowa informująca o stanie rejestratora | Tak, opisać |  |
| 11. | Sygnalizacja uszkodzonej karty SD, wyczerpanej baterii, INOP | Tak, opisać |  |
| 12. | Uruchomienie rejestracji przez przycisk zdarzeń lub automatycznie po 10 minutach lub przez program HolCARD 24W w trybie komunikacji bezprzewodowej | Tak, opisać |  |
| 13 | Filtr izolinii 0,05 Hz oraz funkcje oszczędności energii baterii | Tak, opisać |  |
| 14. | Wyposażenie karta SDHC min. 4 GB etui na rejestrator - 1 szt. baterie alkaliczne AA oprogramowanie z kluczem instrukcja użytkowania - 1 szt. | Tak, opisać |  |

………………………………………………..

Podpisy osób uprawnionych  do

reprezentowania  Wykonawcy

GRUPA 7

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Grupa 7 – DEFIBRYLATOR Z OPCJĄ KARDIOWERSJI I STYMULACJI ZEWNĘTRZNEJ

Producent: 		..............................................................

Typ, model: 	..............................................................

Rok produkcji 2017

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Wymagane | Opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne: |  |  |
| 1 | Defibrylator przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym | TAK |  |
| 2 | Masa całkowita defibrylatora gotowego do pracy, z akumulatorem i łyżkami twardymi, nie większa niż 6,5 kg | TAK |  |
| 3 | Aparat odporny na zalanie wodą - min. klasa IPX1 | TAK |  |
| 4 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (dotyczy również opisów na panelu sterowania, oraz wydawanych przez aparat komunikatów głosowych). | TAK |  |
| 5 | Zasilanie akumulatorowe: wbudowany akumulator litowo-jonowy | TAK |  |
| 6 | Zasilanie akumulatorowe - czas pracy na 1 akumulatorze: min. 200 minut ciągłego monitorowania EKG lub 140 defibrylacji z maksymalną energią. | TAK |  |
| 7 | Czas ładowania akumulatora do pełnej pojemności maksymalnie 4 godziny | TAK |  |
| 8 | Zasilacz sieciowy 230 V/50 Hz, integralny lub zewnętrzny moduł | TAK |  |
| 9 | Temperatura pracy: min od 5 do +40ºC | TAK |  |
| 10 | Funkcja codziennego autotestu, bez potrzeby włączania urządzenia, bez udziału Użytkownika, z wydrukiem potwierdzającym jego wykonanie, zawierającym: datę, numer seryjny aparatu, wynik testu | TAK |  |
| 11 | Autotest: wykonywany zarówno na zasilaniu sieciowym jak i akumulatorowym | TAK |  |
| 12 | Wspomaganie RKO: metronom pracujący w czterech trybach: | TAK |  |
|  | - pacjent dorosły zaintubowany, |  |  |
|  | - pacjent dorosły niezaintubowany, |  |  |
|  | - pacjent pediatryczny zaintubowany, |  |  |
|  | - pacjent pediatryczny niezaintubowany. |  |  |
| 13 | Możliwość rozbudowy o moduł kapnografu | TAK |  |
| Defibrylacja: |  |  |
| 1 | Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa | TAK |  |
| 2 | Defibrylacja ręczna i półautomatyczna | TAK |  |
| 3 | Możliwość wykonania kardiowersji | TAK |  |
| 4 | Energia defibrylacji w zakresie min. 5-360J | TAK |  |
| 5 | Dostępne minimum 24 różne poziomy energii defibrylacji | TAK |  |
| 6 | Defibrylacja półautomatyczna, możliwość programowania energii 1, 2 i 3 wyładowania min w przedziale od: 150 do 360 J | TAK |  |
| 7 | Ładowanie i wyzwolenie energii za pomocą przycisków na łyżkach defibrylacyjnych oraz na płycie czołowej aparatu | TAK |  |
| 8 | Możliwość defibrylacji dzieci i dorosłych – zintegrowane łyżki dla dorosłych /pediatryczne | TAK |  |
| 9 | Czas ładowania do energii 360J: maksymalnie 7 sekund | TAK/PODAC |  |
| Rejestracja |  |  |
| 1 | Ekran kolorowy LCD o przekątnej min. 5,5'' o wysokim kontraście | TAK |  |
| 2 | Możliwość wyświetlenia min.: 2 krzywych dynamicznych jednocześnie | TAK |  |
| 3 | Wbudowany rejestrator termiczny na papier o szerokości min. 50 mm | TAK |  |
| 4 | Szybkość wydruku: 25 mm/sek; 50 mm/ sek. | TAK |  |
| Monitorowanie EKG |  |  |
| 1 | Monitorowanie EKG z 3 odprowadzeń | TAK |  |
| 2 | Wzmocnienie sygnału EKG na siedmiu poziomach: 0,25; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 3,0; 4,0 cm/mV | TAK |  |
| 3 | Zakres pomiaru częstości akcji serca min. 20-300 /min | TAK |  |
| 4 | Układ monitorujący zabezpieczony przed impulsem defibrylatora | TAK |  |
| Stymulacja przezskórna |  |  |
| 1 | Stymulacji w trybach na „żądanie” i asynchronicznym | TAK |  |
| 2 | Wyjściowe natężenie prądu, co najmniej w zakresie od 0 do 200 mA | TAK |  |
| 3 | Częstość stymulacji minimum: od 50 do 150 impulsów na minutę. | TAK |  |
| Wyposażenie |  |  |
| 1 | Kabel EKG 3 odprowadzeniowy | TAK |  |
| 2 | Łyżki twarde dla dorosłych/pediatryczne zintegrowane | TAK |  |
| 3 | Kabel do stymulacji przezskórnej i defibrylacji z elektrod naklejanych | TAK |  |
| 4 | 1 komplet elektrod do defibrylacji/stymulacji | TAK |  |

………………………………………………..

Podpisy osób uprawnionych  do

reprezentowania  Wykonawcy

GRUPA 8

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Grupa 8 –  KARDIOSTYMULATOR ZEWNĘTRZNY

Producent: 		..............................................................

Typ, model: 	..............................................................

Rok produkcji 2017

| LP. | Opis parametrów wymaganych | WYMAGANE | OPIS PARAMETRÓW OFEROWANYCH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stymulator przeznaczony do czasowej stymulacji komór lub przedsionków serca za pośrednictwem elektrody wprowadzonej dożylnie. | TAK |  |
| 2 | Stymulacja VVI z nastawami standardowymi po wciśnięciu jednego przycisku | TAK |  |
| 3 | Funkcja „EMERGENCY” dostępna w każdej sytuacji | TAK |  |
| 4 | Automatyczny test stymulatora i obwodu elektrody w momencie załączenia | TAK |  |
| 5 | Akustyczna sygnalizacja zwarcia lub przerwy w obwodzie elektrody | TAK |  |
| 6 | Krokowa, dwustopniowa zmiana wartości wszystkich parametrów | TAK |  |
| 7 | Możliwość zablokowania nastaw parametrów przed przypadkowymi zmianami | TAK |  |
| 8 | Zabezpieczenie przed przypadkową defibrylacją | TAK |  |
| 9 | Funkcje pomiarowe: napięcia impulsu, impedancji obwodu elektrody oraz amplitudy R lub P | TAK |  |
| 10 | Oszczędne gospodarowanie energią baterii | TAK |  |
| 11 | Funkcje stymulacyjne: min.: .VVI, V00,AAI, A00, stymulacja szybka oraz szybka z malejącą częstością | TAK |  |
| 12 | Częstość podstawowa: min: 30÷188 l/min. | TAK |  |
| 13 | Częstość stymulacji szybkiej: min: 100÷990 l/min. | TAK |  |
| 14 | Amplituda impulsu: min.0,1÷20 mA | TAK |  |
| 15 | Szerokość impulsu: min: 0,2÷1,5 ms | TAK |  |
| 16 | Kształt impulsu prostokątny z kompensacją ładunku | TAK |  |
| 17 | Czas refrakcji: min.200÷500 ms | TAK |  |
| 18 | Czułość wejściowa: min. 0,5÷21 mV | TAK |  |
| 19 | Pomiar amplitudy napięcia impulsu: min. 0,2÷12V | TAK |  |
| 20 | Dwustopniowa sygnalizacja stanu baterii: akustyczna i optyczna | TAK |  |
| 21 | Zasilanie z baterii 9V | TAK |  |
| 22 | Czas pracy z baterii powyżej 14 dni | TAK |  |
| 23 | Wymiary kardiostymulatora | podać |  |
| 24 | Masa kardiostymulatora wraz z baterią max 300 gramów | podać |  |

………………………………………………..

Podpisy osób uprawnionych  do

reprezentowania  Wykonawcy

GRUPA 9

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Grupa 9 –  APARAT DO WITREKTOMII TYLNEJ ORAZ FAKOEMULSYFIKACJI

Producent: 		..............................................................

Typ, model: 	..............................................................

Rok produkcji 2017

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | Wymagania graniczne/oceniane | Opis parametrów oferowanych (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| KONFIGURACJA STANDARDOWA |
| 5 | Konsola aparatu wraz z wbudowanym modułem lasera | 1 sztuka | TAK |
| 6 | Pilot zdalnego sterowania | 1 sztuka | TAK |
| 7 | Taca narzędziowa | 1 sztuka | TAK |
| 8 | Pedał sterujący | 1 sztuka | TAK |
| 9 | Pokrowiec | 1 sztuka | TAK |
| 10 | Kabel zasilający | 1 sztuka | TAK |
| 11 | Głowica do fakoemulsyfikacji | 2 sztuki | TAK |
| 12 | Głowica do fakofragmentacji | 1 sztuka | TAK |
| 13 | Kluczyk do odkręcania tipów | 1 sztuka | TAK |
| 14 | Komplet końcówek bimanualnych | 2 komplety | TAK |
| 15 | Pęseta diatermiczna z przewodem | 2 sztuki | TAK |
| 16 | Filtr do lasera | 1 sztuka | TAK |

PARAMETRY TECHNICZNE

| 1 | Pneumatyczny napęd noża do witrektomii realizowany dwoma liniami pneumatycznymi - jedna zamykająca, druga otwierająca port aspiracyjny. | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Zakres prędkości pracy noża 100-10000 cięć/minutę | TAK |  |
| 3 | Możliwość regulacji cyklu pracy noża tj. czasu otwarcia i zamknięcia portu aspiracyjnego niezależnie od ilości cięć w zakresie min. 100-10000 cięć na minutę. | TAK |  |
| 4 | Zakres wytwarzanego podciśnienia 0-650 mmHg | TAK |  |
| 5 | Możliwość pracy z nożem 20, 23, 25 i 27 Ga | TAK |  |
| 6 | System utrzymujący stabilne ciśnienie w gałce ocznej, umożliwiający automatyczne wyrównywanie zmian ciśnienia wewnątrzgałkowego, oparty na kontroli przepływu płynu podawanego i płynu aspirowanego, automatycznie kompensujący spadek ciśnienia napływu wynikającego z oporów przepływu w drenie oraz kaniuli infuzyjnej. | TAK |  |
| 7 | Rodzaj pompy roboczej – Venturi | TAK |  |
| 8 | Ksenonowe źródło światła - 2 porty | TAK |  |
| 9 | Automatyczne rozpoznawanie rodzaju podłączonego światłowodu | TAK |  |
| 10 | Głowica do fakoemulsyfikacji generująca ultradźwiękowy ruch końcówki w płaszczyźnie wzdłużnej i poprzecznej do osi głowicy z możliwością niezależnego ustawienia pracy w poszczególnych płaszczyznach – np. możliwość całkowitego wyłączenia ruchu wzdłużnego z zachowaniem ruchu poprzecznego do osi głowicy. | TAK |  |
| 11 | Końcówki (tipy) o średnicy poniżej 0,9 mm | TAK |  |
| 12 | Możliwość regulacji przepływu | TAK |  |
| 13 | Możliwość jednoczesnego podawania oleju silikonowego i aktywnego odsysania płynu | TAK |  |
| 14 | Możliwość szybkiego podniesienia ciśnienia infuzji w celu wykonania tamponady krwawienia w czasie witrektomii (aktywacja z przełącznika nożnego) | TAK |  |
| 15 | Funkcja refluksu liniowego – wielkość refluksu regulowana liniowo przez operatora poprzez przełącznik nożny. | TAK |  |
| 16 | Możliwość zmiany butelek z płynem infuzyjnym bez konieczności przerywania pracy noża do witrektomii | TAK |  |
| 17 | Automatyczny kranik trójdrożny umożliwiający przełączanie pomiędzy podażą płynu i powietrza w czasie zabiegu przez operatora z przełącznika nożnego | TAK |  |
| 18 | Możliwość zapamiętania informacji o poszczególnych zabiegach (np. czas i średnia moc ultradźwięków, czas witrektomii) | TAK |  |
| 19 | Sterowanie parametrami poprzez kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 14 cali | TAK |  |
| 20 | Wbudowany moduł pozwalający na wyświetlanie aktualnych parametrów pracy aparatu na ekranie zewnętrznego monitora podłączonego do kamery w mikroskopie operacyjnym | TAK |  |
| 21 | Możliwość indywidualnego zaprogramowania parametrów dla minimum 5 operatorów | TAK |  |
| 22 | Sterowanie bezprzewodowe | TAK |  |
| 23 | Sygnalizacja akustyczna parametrów pracy i stanów alarmowych, potwierdzenia głosowe w języku polskim | TAK |  |
| 24 | Zasilanie 220H-240 V /50-60 Hz | TAK |  |
| 25 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | Parametry podlegające ocenie jakościowej | Proszę podać informacje |  |
| 1 | Możliwość zmiany butelek z płynem infuzyjnym bez konieczności przerywania pracy noża do witrektomii | Tak- 20pkt Nie – 0 pkt |  |
| 2 | Automatyczny kranik trójdrożny umożliwiający przełączanie pomiędzy podażą płynu i powietrza w czasie zabiegu przez operatora z przełącznika nożnego | Tak- 15 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 3 | System utrzymujący stabilne ciśnienie w gałce ocznej, umożliwiający automatyczne wyrównywanie zmian ciśnienia wewnątrzgałkowego, oparty na kontroli przepływu płynu podawanego i płynu aspirowanego, automatycznie kompensujący spadek ciśnienia napływu wynikającego z oporów przepływu w drenie oraz kaniuli infuzyjnej. | Tak-30 pkt NIE-0 pkt. |  |
| 4 | Głowica do fakoemulsyfikacji generująca ultradźwiękowy ruch końcówki w płaszczyźnie wzdłużnej i poprzecznej do osi głowicy z możliwością niezależnego ustawienia pracy w poszczególnych płaszczyznach – np. możliwość całkowitego wyłączenia ruchu wzdłużnego z zachowaniem ruchu poprzecznego do osi głowicy. | Tak- 35 pkt Nie-0 pkt |  |

………………………………………………..

Podpisy osób uprawnionych  do

reprezentowania  Wykonawcy

GRUPA 10

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Grupa 10 –  NAPĘD  Zestaw motorowo - akumulatorowy– 2 komplety

Producent: 		..............................................................

Typ, model: 	..............................................................

Rok produkcji 2017

|  | Nazwa | Opis techniczny | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Napęd akumulatorowy do nasadek wiertarskich i frezerskich | napęd do nasadek wiertarskich i frezerskich | 2 |
|  |  | tytanowa, pistoletowa obudowa dostosowana do mycia w środkach alkalicznych |  |
|  |  | silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy min. 240 W |  |
|  |  | oboroty max. silnika 25000 obr./min. |  |
|  |  | obroty regulowane w zakresie od 0 do 1000 obr./min. na głowicy nasadek wiertarskich |  |
|  |  | obroty regulowane w zakresie od 0 do 250 obr./min. na głowicy nasadek frezrskich |  |
|  |  | zmiana kierunku obrotów przy pomocy przycisku na rękojeści napędu |  |
|  |  | kaniulacja Ø 4 mm |  |
|  |  | dystalna osłona drutu kirschnera w zestawie |  |
|  |  | akumulator NiMH ze zintegrowaną elektroniką sterującą, o napięciu 9,6V i pojemności 1,95Ah, możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora, w zestawie |  |
|  |  | zestaw do sterylnego wkładania akumulatora (lejek i pokrywa komory akumulatora), w zestawie |  |
|  |  | akumulatory niesterylizowalne umieszczane systemem lejkowym w sterylnej komorze akumulatora w rękojeści, bez oddzielnego pojemnika na akumulator |  |
|  |  | adapter do oliwienia napędu, w zestawie |  |
|  |  | możliwość zasilania z sieci elektrycznej |  |
|  |  | blokada przed niezamierzonym uruchomieniem |  |
|  |  | na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu |  |
| 2 | Bateria | dodatkowy akumulator | 1 |
|  |  | akumulator NiMH ze zintegrowaną elektroniką sterującą |  |
|  |  | napięcie 9,6V |  |
|  |  | pojemność min.1,8 Ah |  |
|  |  | możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora |  |
| 3 | Zestaw do sterylnej śródoperacyjnej wymiany akumulatorów | zestaw składa się z: | 1 |
|  |  | lejek do sterylnego wkładania niesterylnego akumulatora |  |
|  |  | pokrywa komory akumulatora |  |
|  |  | pojemnik do sterylnego wyjmowania akumulatora |  |
| 4 | Nasadka wiertarska małe AO | nasadka wiertarska małe AO | 2 |
|  |  | kaniulacja Ø 4 mm |  |
|  |  | maksymalna prędkość obrotowa 1000 obr./min. |  |
|  |  | moment obrotowy 5 Nm |  |
|  |  | na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu |  |
| 5 | Nasadka wiertarska Jacobs | nasadka wiertarska trójszczękowa typu Jacobs | 2 |
|  |  | nasadka wraz z kluczykiem |  |
|  |  | zakres min. 0,6 - 6,5 mm |  |
|  |  | kaniulacja Ø 4 mm |  |
|  |  | maksymalna prędkość obrotowa 1000 obr./min. |  |
|  |  | moment obrotowy 5 Nm |  |
|  |  | na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu |  |
| 6 | Nasadka do drutów Kirschnera | nasadka do drutów Kirschnera | 2 |
|  |  | trzy zakresy pracy (0,6-1,8 mm, 1,8-3,0 mm, 3,0-4,0 mm) |  |
|  |  | kaniulacja Ø 4 mm |  |
|  |  | maksymalna prędkość obrotowa 1000 obr./min. |  |
|  |  | moment obrotowy 5 Nm |  |
|  |  | na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu |  |
| 7 | Nasadka frezerska Harris | nasadka frezerska Harris | 2 |
|  |  | kaniulacja Ø 4 mm |  |
|  |  | maksymalna prędkość obrotowa 250 obr./min. |  |
|  |  | moment obrotowy 19 Nm |  |
|  |  | na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu |  |
| 8 | Nasadka frezerska duże AO | nasadka frezerska duże AO | 2 |
|  |  | kaniulacja Ø 4 mm |  |
|  |  | maksymalna prędkość obrotowa 250 obr./min. |  |
|  |  | moment obrotowy 19 Nm |  |
|  |  | na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu |  |
| 9 | Nasadka frezerska Zimmer/Hudson | nasadka frezerska Zimmer/Hudson | 2 |
|  |  | kaniulacja Ø 4 mm |  |
|  |  | maksymalna prędkość obrotowa 250 obr./min. |  |
|  |  | moment obrotowy 19 Nm |  |
|  |  | na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu |  |
| 10 | Adapter | Adapter Harris - DIN | 2 |
| 11 | Piła oscylacyjna | piła oscylacyjna | 2 |
|  |  | tytanowa, pistoletowa obudowa dostosowana do mycia w środkach alkalicznych |  |
|  |  | silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy min.240 W |  |
|  |  | oscylacje regulowane w zakresie od 0 do 15000 osc./min. przy pomocy przycisku na rękojeści |  |
|  |  | głowica obrotowa 360° |  |
|  |  | co najmniej 8 pozycji blokady głowicy |  |
|  |  | brzeszczoty mocowane systemem zapadkowym z blokadą. |  |
|  |  | akumulator NiMH ze zintegrowaną elektroniką sterującą, o napięciu 9,6V i pojemności 1,95Ah, możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora, w zestawie |  |
|  |  | zestaw do sterylnego wkładania akumulatora (lejek i pokrywa komory akumulatora), w zestawie |  |
|  |  | akumulatory niesterylizowalne umieszczane systemem lejkowym w sterylnej komorze akumulatora w rękojeści, bez oddzielnego pojemnika na akumulator |  |
|  |  | możliwość zasilania z sieci elektrycznej |  |
|  |  | blokada przed niezamierzonym uruchomieniem |  |
|  |  | wychylenie ostrza 4°47' |  |
|  |  | na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu |  |
| 12 | Piła posuwisto zwrotna | piła posuwisto zwrotna | 2 |
|  |  | tytanowa, pistoletowa obudowa dostosowana do mycia w środkach alkalicznych |  |
|  |  | silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy min.240 W |  |
|  |  | suwy regulowane w zakresie od 0 do 15000 suw./min. przy pomocy przycisku na rękojeści |  |
|  |  | brzeszczoty mocowane systemem zapadkowym z blokadą. |  |
|  |  | akumulator NiMH ze zintegrowaną elektroniką sterującą, o napięciu 9,6V i pojemności 1,95Ah, możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora, w zestawie |  |
|  |  | zestaw do sterylnego wkładania akumulatora (lejek i pokrywa komory akumulatora), w zestawie |  |
|  |  | akumulatory niesterylizowalne umieszczane systemem lejkowym w sterylnej komorze akumulatora w rękojeści, bez oddzielnego pojemnika na akumulator |  |
|  |  | możliwość zasilania z sieci elektrycznej |  |
|  |  | blokada przed niezamierzonym uruchomieniem |  |
|  |  | skok ostrza 3,2 mm |  |
|  |  | na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu |  |
| 13 | Kosz stalowy dla dwóch urządzeń | kosz stalowy, perforowany | 2 |
|  |  | uchwyt napędów/pił 2 szt. |  |
|  |  | uchwyt pokrywy komory akumulatora 2 szt. |  |
|  |  | uchwyt lejka do sterylnego zakładania akumulatora 2 szt. |  |
|  |  | uchwyt do 4 nasadek wiertarskich/frezerskich |  |
|  |  | uchwyt na brzeszczoty |  |
|  |  | uchwyt na dystalną osłonę drutu kirschnera min. 1 szt. |  |
| 14 | Kosz stalowy dla jednego urządzenia | kosz stalowy, perforowany | 2 |
|  |  | uchwyt napędu/piły 1 szt. |  |
|  |  | uchwyt pokrywy komory akumulatora 1 szt. |  |
|  |  | uchwyt lejka do sterylnego zakładania akumulatora 1 szt. |  |
|  |  | uchwyt do 5 nasadek wiertarskich/frezerskich |  |
|  |  | uchwyt na brzeszczoty |  |
|  |  | uchwyt na dystalną osłonę drutu kirschnera min. 1 szt. |  |
| 15 | Wanna kontenera | wanna kontenera | 4 |
|  |  | wymiary zewnętrzne 590-595/270-275/130-135 mm |  |
|  |  | wykonana z aluminium |  |
|  |  | uchwyty kontenera blokujące się pod kątem 90 stopni (redukuje możliwości urazów dłoni) |  |
|  |  | uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach wanny kontenera |  |
| 16 | Pokrywa kontenera | pokrywa kontenera | 4 |
|  |  | niebieska |  |
|  |  | podwójny system zabezpieczeń: (plomby) papierowe z indentyfikatorami oznaczonymi kolorem lub plomby plastikowe |  |
|  |  | filtr mikroporowy, teflonowy na 5000 cykli sterylizacji 2 szt. |  |
| 17 | Tabliczka identyfikacyjna | tabliczka identyfikacyjna, kolor czerowny/niebieski, opis do 13 miejsc | 16 |
| 18 | Ładowarka | ładowarka elektroniczna, uniwersalna | 1 |
|  |  | cztery gniazda |  |
|  |  | wskaźnik ładowania przy każdym gnieździe |  |
|  |  | system diagnozowania stanu zużycia akumulatorów |  |
|  |  | wskaźnik informujący o konieczności wykonania czynności serwisowcyh |  |
|  |  | proces ładowania pulsacyjnego zapewniający, optymalny bezhisterezy pojemnościowej, maksymalny stan naładowania akumulatorów |  |
|  |  | możliwość ładowania co najmniej 4 różnych baterii, do 6 różnych użądzeń |  |
|  |  | przewód sieciowy 5 m z wtyczką typu euro |  |
| 19 | Olej | olej do smarowania systemu | 1 |
|  |  | olej w aerozolu |  |
|  |  | butelka kompatybilna z adapterem do smarowania systemu |  |
|  |  | objętość 300 ml |  |
| 20 | Brzeszczoty | brzeszczoty do piły oscylacyjnej: |  |
|  |  | brzeszczoty o długości 25-50 mm (wielokrotnego użytku, możliwość resterylizacj, do wyobru przez Zamawiającegoi) | 5 |
|  |  | brzeszczoty o długości 65 mm (do wyobru przez Zamawiającegoi) | 5 |
|  |  | brzeszczoty o długości 75-100 mm (do wyobru przez Zamawiającegoi) | 5 |
|  |  | brzeszczoty do piły posuwisto-zwrotnej |  |
|  |  | brzeszczoty o długości 34-75 mm (wielokrotnego użytku, możliwość resterylizacj, do wyobru przez Zamawiającegoi) | 5 |

| Punktacja |  |  |
| --- | --- | --- |
| wymagane parametry techniczne | parametr wymagany | punktacja | parametr oferowany |
| silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy min. 230 W | TAK | Do 239 W 0 pkt , powyżej 10 pkt |  |
| oboroty max. silnika min. 23000 obr./min. | TAK | poniżej 23999 obr/min - 0 pkt , powyżej 10 pkt |  |
| akumulator NiMH ze zintegrowaną elektroniką sterującą, o napięciu 9,6V i pojemności min. 1,8Ah, możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora, w zestawie | TAK | Poniżej 1,89 Ah0 pkt , powyżej 10 pkt |  |
| trzy zakresy pracy (0,6-1,8 mm, 1,8-3,0 mm, 3,0-4,0 mm) lub nasadki pokrywające zakres pracy od 0,6 mm do 4,0 mm | TAK | Jedna nasadka - 30 pkt., więcej 0 pkt. |  |
| kaniulacja min. Ø 3,8 mm | TAK | Poniżej 3,98 mm - 0 pkt , powyżej 10 pkt |  |
| piła oscylacyjna regulowana w zakresie min. od 0 do 13000 osc./min. przy pomocy przycisku na rękojeści | TAK | Poniżej 13999 osc./min. -0 pkt., powyżej -1 0 pkt. |  |
| głowica | TAK | głowica obrotowa - 10, nieobrotowa 0 |  |
| Filtr przeznaczony na min. 2000 cykli sterylizacyjnych, filtr pracujący w systemie otwartym. | TAK | Filtry pow. 5000 cykli sterylizacji - 30 pkt., od 4000 – do 4999 cykli sterylizacji - 20 pkt., od 3000 do 3999 cykli sterylizacji - 10 pkt., poniżej 0 pkt |  |
| ładowarka elektroniczna, uniwersalna | TAK | gniazda 4 i więcej 10 pkt, gniazda 3 - 0 pkt |  |

………………………………………………..

Podpisy osób uprawnionych  do

reprezentowania  Wykonawcy