Ogłoszenie nr 500039897-N-2017 z dnia 06-10-2017 r.

Kraków:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 596041-N-2017 
Data: 02/10/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 63016100000, ul. os. Na Skarpie  66, 31913   Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. (012) 6441956, e-mail zpubl@interia.pl, faks (012) 6444756. 
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.krakow.pl/?bip_id=40&mmi=10567

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV. 
Punkt: 6.2) 
W ogłoszeniu jest: Data: 2017-10-10, godzina: 09:30 
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-10-11, godzina: 10:30

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 
Numer sekcji: Załączniki 
Punkt: część 4 
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający dopuszcza: -łóżko wyposażone w metalowe uchwyty do trzymania materaca, -łóżko wyposażone w materac przeciwodleżynowy o gr. 14 cm, składający się z dwóch warstw, spód z wysoce próżniowej pianki, wierzchnia warstwa z ermoplastycznej pianki z funkcją pamięci kształtu, warstwy połączone na zasadzie nachodzących grzebieni, bez elementów klejonych, składający się z 7 stref anatomicznych (głowa, barki, plecy, biodra, uda, podudzia i stopy) z nacięciami i otworami powodującymi dobrą cyrkulację powietrza i odprowadzenia nadmiaru wilgoci, umożliwiający równomierne rozłożenie ciężaru pacjenta, dostosowujący się do ciała pacjenta, stosowany przy ryzyku powstawania odleżyn do III st., w pokrowcu z tkaniny nieprzemakalnej, zmywalnej, paroprzepuszczalnej, zamykany na zamek błyskawiczny, przystosowanym do prania w temp. 95 stopni, -łóżko z wolną przestrzenią pomiędzy podłożem, a całym podwoziem wynoszącą 120 mm umożliwiającą łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych, -łóżko z leżem o wymiarach 850 x 1950 mm, - z elektryczną regulacją segmentu oparcia pleców 0-78°, - z elektryczną regulacją segmentu uda 0-34, -z elektryczną regulacją leża w zakresie od 350 do 740 mm, -wyposażone w barierki boczne, w całości, stanowiące jednolity element, bez miejsc łączenia będących miejscami gnieżdżenia się brudu oraz będących potencjalnym ogniskiem infekcji, wykonane z tworzywa z kolorowymi wklejkami, podwójne, dzielone, lekko opuszczane i podnoszone przy użyciu jednej ręki, poruszające się wraz z segmentami leża, chroniące pacjenta na całej długości i w każdej pozycji, -łóżko o długości 2180 mm, co różni się od parametru oczekiwanego tylko o 3 cm, - łóżko o szerokości leża 870 mm, co różni się od parametru oczekiwanego tylko o 1 cm, -łóżko wyposażone w materac o wysokości około 15 cm, -dopuszcza barierki zgodne z SIWZ bez elastycznych listw odbojowych, -łóżko wyposażone w metalowe uchwyty materaca, -szafkę o szerokości przy rozłożonym blacie 1160 mm, -szafkę z regulacją blatu bocznego za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 810 do 1060 mm, -szafkę przyłóżkową, której blat górny posiada na 2 bocznych krawędziach listwy aluminiowe oraz na tylnej krawędzi aluminiowy reling z możliwością mocowania haczyków na ręczniki i uchwytu kubka z możliwością przesuwania na całej długości relingu, -szafkę przyłóżkową o szerokości przy rozłożonym blacie bocznym 1160 mm, -szafkę przyłóżkową z regulacją wysokości blatu bocznego w zakresie 760-1110 mm, -szafkę gdzie blaty szafki wykonany jest z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa ABS, -szafkę o szerokości 520 mm, z regulacją wysokości blatu bocznego w zakresie: 800 – 1100 mm, szafka nie posiada 5go koła, konstrukcja oferowanej szafki jest w pełni stabilna i nie wymaga dodatkowego 5go koła, -szafkę gdzie blat boczny szafki wykonany jest z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa ABS 

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 
Numer sekcji: załączniki 
Punkt: część 6 1) 
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający dopuszcza Rejestrator zasilany z 2-óch akumulatorów NiMH typu AA lub 2-óch bateri alkalicznych typu AA

# Text boxes

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Krakowie 
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

Centrala Telefoniczna Szpitala
12 644-01-44

Sekretariat Szpitala
12 644- 08-65

FAX
12 644-47-56

e-mail: zeromski@bci.pl
kancelaria@zeromski-szpital.pl

NIP 678-26-80-028
REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl