Załącznik Nr 2 do specyfikacji

z dnia. 20.10.2017r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

GRUPA 1

Narzędzia endourologiczne  - 3 zestawy do cystoskopii

| l.p | Nazwa | Warunek wymagany | Opisać | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto(kol 2 x 3) | Stawka VAT | Wartość VAT(kol 4 x 5) | Wartość brutto(kol 4 + kol 6) | Nazwa /Producent/ Nr Katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Element pracujący resektoskopu monopolarnego typu biernego, wyposażony w zamknięte uchwyty na palce oraz obrotowe mocowanie do optyki oraz płaszcza resktoskopowego, umożlwiający wykorzystanie w połączeniu z nożem zimnym do uretrotomii, kompatybilny z optyką o śr. 4 mm i dł. 30 cm | tak |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Płaszcz resektoskopowy, rozmiar 24 Fr., dł. rob. 20 cm (± 1 mm), wyposażony w skośną końcówkę ceramiczną i podłączenia do dopływu i odpływu płynu irygacyjnego, wyposażony w rozbieralną dźwignie przełączającą pomiędzy dopływem i odpływem (załączyć stronę katalogową z wykazem części zamiennych), w zestawie obturator | tak |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kleszcze optyczne MARBERGER, bransze biopsyjne krótkie, obie ruchome, umieszczone pod optyką, kompatybilne z optyką cystoskopową o kącie 70°, śr. 4 mm i dł. 30 cm, wprowadzane przez płaszcze resektoskopowe oraz cystoskopowe | tak |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Przyłącze typu LUER-lock, męskie, nasuwane na dren | tak |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Mostek cystoskopowy bez kanału roboczego, wyposażony w obrotowe mocowanie do optyki oraz płaszcza cystoskopowego | tak |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Elektroda koagulacyjna kulkowa 5 mm, monopolarna, z jednym drutem prowadzącym, kompatybilna z płaszczem resektoskopowym 24 / 26 Fr., sterylizowalna | tak |  | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pętla tnąca zagięta, monopolarna, z jednym drutem prowadzącym, sterylizowalna, kompatybilna z płaszczem resektoskopowym 24 / 26 Fr. | tak |  | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pętla tnąca zagięta, monopolarna, z jednym drutem prowadzącym, sterylizowalna, kompatybilna z płaszczem resektoskopowym 27 / 28 Fr. oraz posiadanym elementem pracującym resektoskopu firmy Karl Storz | tak |  | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Optyka cystoskopowa Hopkinsa, kąt patrzenia 30°, śr. 4 mm, dł. 30 cm, autoklawowalna, wyposażona w: oznakowanie kodem Data-Matrix z zakodowanym nr katalogowym oraz nr seryjnym optyki; oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu, przyłącze światłowodowe wyposażone w min. 3 adaptery do światłowodów różnych producentów | TAK Oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu: TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Optyka cystoskopowa Hopkinsa, kąt patrzenia 0°, śr. 4 mm, dł. 30 cm, autoklawowalna, wyposażona w: oznakowanie kodem Data-Matrix z zakodowanym nr katalogowym oraz nr seryjnym optyki; oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu, przyłącze światłowodowe wyposażone w min. 3 adaptery do światłowodów różnych producentów | TAK Oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu: TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów, pokrywa przeźroczysta, perforowana, dno pojemnika perforowane, umożliwiające umieszczenie kołków mocujących, wysłane matą silikonową, w zestawie kołki mocujące oraz paski silikonowe do przymocowania instrumentów. Wymiary zewnętrzne [szer. x gł. x wys.] - 525 x 240 x 70 mm - | tak |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Kosz druciany do mycia, sterylizacji i przechowywania optyki, wyposażony w silikonowe podpory stabilizujące optykę, dedykowane uchwyty na adaptery przyłącza światłowodowego, wym. zew. [szer. x gł. x wys.] - 430 x 65 x 52 mm | tak |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Dren odpływowy, śr. 12 mm, dł. 140 cm | tak |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Dren do dopływu i odpływu, śr. 9 mm, dł. 140 cm | tak |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Dren płuczacy, silikonowy, nadający się do sterylizacji do zastosowania prze z posiadana przez Zamawiającego pompą urologiczną Karl Storz ENDOMAT LC | tak |  | 3 |  |  |  |  |  |  |

………………………………………………..

Podpisy osób uprawnionych  do

reprezentowania  Wykonawcy