Załącznik nr 2

- Opis przedmiotu zamówienia;

Grupa  I :

Prace polegają na  rozebraniu starych chodników z płytek betonowych oraz przylegających do nich krawężników drogowych i obrzeży trawnikowych wraz z ich wywozem,    a na ich miejsce ułożeniu  nowych chodników z płytek betonowych o wymiarach 50 x 50 cm w kolorze szarym wraz z ułożeniem nowych krawężników drogowych od strony jezdni i obrzeży trawnikowych od strony trawników  :

1.  chodnik nr 1 o długości około 280 mb, szerokości 2,5 m z ułożeniem nowych krawężników                                         drogowych od strony jezdni i obrzeży trawnikowych od strony trawników.  załącznik nr 2 A

      - chodnik nr 2 o długości około 100 mb, szerokości 2,5 m z ułożeniem nowych krawężników drogowych od strony jezdni i obrzeży trawnikowych od strony trawników. załącznik nr 2 A

      - chodnik nr 3 o długości około 56 mb, szerokości 0,5 mb bez krawężników i obrzeża.  załącznik nr 2 A

      - chodnik nr 4 o długości około 95 mb, szerokości 2,5 m na długości  38 mb oraz 2,0 m na długości 57 mb  z ułożeniem nowych krawężników drogowych od strony jezdni na na długości 57mb i obrzeży trawnikowych od strony trawników na długości  38 mb.  załącznik nr 2 B

      - chodnik nr 5 o długości około 140 mb, szerokości 0,5 mb bez krawężników i obrzeża.  załącznik nr 2 B

      - 2 x chodnik nr 6 o długości około 20 mb, szerokości 3,0 m z ułożeniem nowych obrzeży trawnikowych od strony trawników o długości  80 mb. załącznik nr 2 B

      - chodnik nr 7 o długości około 29 mb, szerokości 0,5 m z ułożeniem nowych obrzeży trawnikowych od strony trawników o długości  29 mb.  załącznik nr 2 B

      - chodnik nr 8 o powierzchni około 16 m2 z ułożeniem nowych obrzeży trawnikowych od strony trawników o długości  12 mb.  załącznik nr 2 B

      - chodnik nr 9 o powierzchni około 50 m2 z ułożeniem nowych obrzeży trawnikowych od strony trawników o długości  28 mb.  załącznik nr 2 B

      - chodnik nr 10 o powierzchni około 28 m2 z ułożeniem nowych krawężników drogowych od strony jezdni na długości 11 mb oraz obrzeży trawnikowych od strony trawników na długości 7 mb. załącznik nr 2 B

      - chodnik nr11 o powierzchni około 36 m2 z ułożeniem nowych krawężników drogowych od strony jezdni na długości 15 mb oraz obrzeży trawnikowych od strony trawników na długości 7 mb.  załącznik nr 2 B

      - ułożenie nowych krawężników drogowych na długości 240 mb.  załącznik nr  2 C

      - wyrównanie powierzchni kostki brukowej granitowej na parkingu do wysokości nowej nawierzchni bitumicznej na powierzchni około 200 m2 wraz z ułożeniem nowego krawężnika.  załącznik nr  2 C

Wszystkie podane wymiary należy potwierdzić podczas wizji lokalnej w Szpitalu.

Grupa  II :

Parking nr 12 o powierzchni około 140 m2  załącznik nr 2 B

1. zerwanie starej nawierzchni z mas bitumicznych

      - usunięcie starej podbudowy parkingu

      - wykonanie nowej podbudowy pod nawierzchnie z mas bitumicznych

Wszystkie podane wymiary należy potwierdzić podczas wizji lokalnej w Szpitalu.

Mapki do poszczególnych etapów umieszczone są jako załącznik nr 2A, 2B, 2 C i 2 D.

Szpital przewiduje możliwość udzielenia zaliczki w wysokości 30% wartości zamówienia netto.