Ogłoszenie nr 500057079-N-2017 z dnia 10-11-2017 r.

Kraków:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 610466-N-2017 
Data: 02/11/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 63016100000, ul. os. Na Skarpie  66, 31913   Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. (012) 6441956, e-mail zpubl@interia.pl, faks (012) 6444756. 
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.krakow.pl/?bip_id=40&mmi=10567

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV. 
Punkt: 6.2) 
W ogłoszeniu jest: Data: 2017-11-10, godzina: 09:30, 
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-11-14, godzina: 10:00,

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 
Numer sekcji: Załączniki 
Punkt: 6) 
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Część 2 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga aby wraz z dostawą Wykonawca dostarczył platformę do diagnostyki cVEMP i oVEMP z możliwością jej roszerzenia o ASSR, OAE, elektrokochleografię Zamawiający wymaga, aby oferowany przez wykonawcę sprzęt w zakresie vHIT, kalorymetr, VNG pochodziły od jednego producenta 

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 
Numer sekcji: Załączniki 
Punkt: 6) 
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: część 2 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia Zamawiający dopuszcza: 1.fotel bez funkcji obrotu z napędem ręcznym z czujnikiem prędkości i położenia wraz z systemem rejestracji i analizy oczopląsu (VNG0, 2.fotel bez wbudowanego czujnika rejestrującego prędkość i kąt obrotu fotela, zsynchronizowany z oprogramowaniem do rejestracji oczopląsu, 3.urządzenie z systemem rejestracji oczopląsu dwukanałowy obuoczny z możliwością rejestracji jednoocznej, 4.urządzenie VNG ze sterownikiem podłączanym do komputera za pomocą jednego kabla USB (urządzenie pośredniczące), do którego podłączane są gogle, 5.gogle bez wbudowanego ekranu LCD, 6.maskę wraz z kamerą o wadzę 430 g, 7.urządzenie bez zasilania kamery z wbudowanego akumulatora, 8.transmisję przewodową sygnału video z videogogli do komputera 9.fotel bez pasu bezpieczeństwa i blokady obrotu, 10.urządzenie bez próby obrotowej NIR, 11.urządzenie bez próby obrotowej wahadłowej BURST 12.dopuszcza urządzenie bez rejestracji i analizy odruchów: szyjno-ocznego(COR), 13.urządzenie bez możliwości analizy oczopląsu z zarejestrowanego wcześniej pliku video 14. kalorymetr powietrzny z systemem chłodzenia wodą 15.urządzenie z najniższą temperaturą irygacji 12 stopni (niezależnie od temperatury otoczenia)? 16.przepływ powietrza regulowany płynnie od 4 do 10l.min 17.urządzenie z aparatem jednokamerowym, 18.urządzenie, które liczy wszystkie impulsy, 19.kamerę o szybkości do 120 Hz, 20. urządzenie bez możliwości oceny skośnego ustawienia gałek ocznych 21.dopuści laptop o parametrach: matryca 1600x900, intel i5, dysk 1TB, pamiec RAM 8GB, Dysk twardy min 1000GB, System operacyjny Windows10, Porty USB - min 5 szt. Wbudowana karta sieciowa WiFi Wejście/wyjście HDMI Drukarka kolorowa atramentowa lub laserowa 22. dopuści posturograf o następujących parametrach: - Oprogramowanie posturografu pracujące w środowisku WINDOWS - Interfejs oprogramowania w języku polskim - Platforma posturograficzna wyposażona w moduł wymuszający ruch poziomy, tj, umożliwiający ruchową stymulację sinusoidalną i impulsową - Oprogramowanie umożliwiające badanie zaburzeń równowagi wg protokółów standardowych: SOT (Sensory Organization Test) Ocena stymulacji przedsionkowej Test Romberg’a Ocena ryzyka upadku - Możliwość różnicowania i oceny równowagi dla podobnych patologii - Program rehabilitacji umożliwiający korektę zaburzeń zdiagnozowanych w fazie oceny równowagi przez dobranie ćwiczeń odpowiednich dla danego pacjenta - Możliwość oceny i porównania wyników każdej sesji rehabilitacyjnej w celu monitorowania postępów pacjenta - Możliwość stymulacji wzrokowych 2D i 3D, somatycznych i przedsionkowych - Możliwość wyświetlania testów rehabilitacyjnych na monitorze TV lub ekranie ściennym - Monitor TV o przekątnej ekranu co najmniej 36” lub rzutnik LCD z zestawem montażowym - Maksymalne obciążenie, co najmniej 130 kg - Możliwość zdefiniowania i wprowadzenia własnych wartości normatywnych - Pilot zdalnego sterowania umożliwiający START/STOP badania - Posturograf wyposażony w barierkę ochronną z postumentem - Zestaw komputerowy z drukarką - Stolik informatyczny mobilny - 3 czujniki tensometryczne z automatyczną kalibracją - Przesunięcie maksymalne 8cm - Prędkość maksymalna 0.1m/s - Maksymalne wymiary 50x50x15cm - Waga maksymalna 23kg 23.zaoferowania systemu do diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń równowagi produkowanego przez innego dostawcę niż francuska firma Framiral opisana w SIWZ, spełniającego wymagania diagnostyczne i kliniczne opisane poniżej? Videonystagmograf – 1 zestaw 1 Maska z jedną kamerą 2 Maska podłączona do komputera bez urządzenia pośredniczącego za pomocą złącza FireWire lub równoważnego 3 Częstotliwość odświeżania obrazu minimum 170Hz 4 Szybki montaż kamer do maski za pomocą złącza magnetycznego 5 Praca z otwartą i zamknięta maską 6 Maska z wymiennymi gąbkami ( po każdym pacjencie) 7 Automatyczna Kalibracja przed każdym testem 8 Rejestracja i analiza: - Test kalorycznego Możliwość określenia czasu zabierania danych Możliwość określenia czasu trwania fazy fiksacji oraz momentu startu fiksacji w badaniu w sek. Możliwość wyboru kolejności badania tj, ucha i temperatury bodźca Diagramy tatystyczne do wyboru: dane statystyczne, Freyss, Scherer, dane normatywne - Test położeniowy Możliwość wyboru kolejności poszczególnych elementów testu i czasu ich trwania Dane statystyczne wynikowe: średnie SPV i maksymalne SPV - Test samoistnego oczopląsu Możliwość ustawienia czasu trwania pomiaru, możliwość zaprogramowania czasu startu i stopu dla światła fiksacji Wyświetlane dane średnie SPV i maksymalne SPV - Test Dix Hallpika Możliwość określenia kolejności poszczególnych elementów testu Wyświetlane dane średnie SPV i maksymalne SPV - Test testu optokinetycznego - Test sakad - test spojrzeniowy 9 Możliwość rozbudowy systemu o elektryczny fotel obrotowo-wahadłowy i sterowanie fotelem z oprogramowania VNG 10 Możliwość rejestracji oczopląsu w formie pliku video 11 Możliwość definiowania własnych testów i sesji diagnostycznych w oparciu o zdefiniowane testy własne 12 Sterowanie badaniem za pomocą sterownika nożnego 13 Automatyczne obliczanie pomiarów z możliwością pomiarów ręcznych 14 Możliwość indywidualizacji raportu z badania 15 Waga maski z kamerą gotową do pracy nie więcej niż 240g 16 Instrukcja obsługi w języku polskim 17 Oprogramowanie w języku polskim 18 Możliwość instalacji oprogramowania na komputerze przenośnym 19 Oprogramowanie, baza danych pacjentów i wyników badań 20 Urządzenie klasy IIa, zgodnie z Dyrektywą MDD, dotyczącą wyrobów medycznych, 93/42/EWG Załącznik IX, pkt. 10 21. Możliwość przeprowadzania badań przy pomocy Projektora LCD z ekranem lub telewizora 24.kalorymetr spełniającego wymagania diagnostyczne i kliniczne opisane poniżej Wszechstronny zestaw do stymulacji ogrzanym powietrzem • Zintegrowany otoskop z powiększenim i źródłem światła • Rozpoczęcie stymulacji przyciskiem w uchwycie lub z PC • Wbudowany system chłodzenia • Zakres pracy od 20oC do 50oC • Stabilność zadanej temperatury +/- 0,5oC • Dokładność przepływu +/- 0,5o L/min • Czas potrzebny do uzyskania zadanej temperatury <3 min • Przpływ regulowany w zakresie o 8 do 12 L/min • Długość kabla 3 metry • Port USB 25.platformę posturograficznej spełniającej poniższe parametry : Wymiary: długość 1000x700x100mm ±50mm Przetwornik 16 bit Zasilanie portem USB Maksymalna częstotliwość próbkowania 400Hz Dopuszczalna tolerancja pomiarowa 0,03% Rozkładane dodatkowe zabezpieczenie, np. dla podparcia Możliwość przenoszenia, waga 20kg Torba transportowa Możliwość przeprowadzenia ćwiczeń w pozycji siedzącej, oraz na wózku inwalidzkim Nakładka piankowa 26.jednokamerowego urządzenia do vHIT produkowanego przez innego dostawcę niż opisany w SIWZ, spełniającego wymagania diagnostyczne i kliniczne opisane poniżej (jak w postępowaniu Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi? Gogle dedykowane do vHIT Możliwość przeprowadzenia kalibracji w oparciu o 5 punktów lub szybkie uruchomienie z wykorzystaniem funkcji kalibracji domyślnej Maska dla vHIT pasująca do twarzy pacjentów dziecięcych i dorosłych Maski z wymiennymi gąbkami lub silikonowymi elementami Możliwość łatwej zmiany lokalizacji kamery ze strony lewej na stronę prawą Szybki Port komunikacji kamer FireWire IEEE 1394 i/lub USB 3 i/lub USB2.0 Instrukcja obsługi w języku polskim. Badanie impulsów bocznych, pionowych LARP i pionowych RALP Pomiar odruchu przedsionkowo-ocznego Możliwość eksportowania danych w wielu formatach, m. in. do PDF, możliwość udostępniania danych innym osobom Możliwość szybkiej oceny funkcjonowania bocznych, tylnych i przednich kanałów półkolistych automatyczne pomijanie nieprawidłowych ruchów głowy Układ pomiaru inercyjnego z żyroskopem i swobodą odchylania ≤6° Częstotliwość próbkowania ≥220 Hz Możliwość łatwej zmiany lokalizacji kamery ze strony lewej na stronę prawą Możliwość ręcznego ustawienia kąta rejestracji kamery, poprzez ruch w złączu kulowym na masce 27. fotel medyczny na stabilnej podstawie z możliwością obrotu wokół własnej osi 360⁰ i blokadą w dowolnej pozycji, fotel posiada regulację wysokości i oparcia pleców, podłokietniki odchylane lub wyjmowane, 28.fotel bez czujnika 29.videogogle z kamerą przewodową (pracująca w zaciemnieniu) podłączoną przez port USB do komputera 30.gogle bez ekranu LCD, 31.videogodle zasilane przez przewód USB który jednocześnie transmituje sygnał z kamery 32.transmisje przewodową przez port USB 33.fotel wyposażony w blokadę w dowolnym momencie obrotu bez pasu bezpieczeństwa, 34.półautomatyczne centrowanie i kalibrację, 35.urządzenie z Rejestracja i analiza odruchów: przedsionkowo-ocznego (VOR), przedsionkowo-okoruchowego(VVOR), ale bez COR, 36.urządzenie bez Oprogramowania do treningu analizujące parametry ruchu fotela 37.monitor lub TV min 55” do stymulacji optokinetycznej, 38.system chłodzenia z dodatkowym wymiennikiem ciepła realizowanym przez wodę 39.możliwość regulacji zadanej temperatury irygacji w zakresie od 8 oC do 48 oC z krokiem co 0,2 oC 40.regulację czasu irygacji 20-120s 41.system chłodzenia z dodatkowym wymiennikiem ciepła realizowanym przez wodę 42.Aparat jednokamerowy z możliwością szybkiego przełożenia kamery na oko lewe lub prawe, 43.kamerę o szybkości 250 Hz 44.dopuszcza rezygnacje z zapisu w pkt. 45 45.dopuszcza rezygnacje z zapisu w pkt. 53 46.Aparat jednokamerowy z możliwością szybkiego przełożenia kamery na oko lewe lub prawe 47.dopuści alternatywnie monitor/TV min 50 Cali

# Text boxes

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Krakowie 
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

Centrala Telefoniczna Szpitala
12 644-01-44

Sekretariat Szpitala
12 644- 08-65

FAX
12 644-47-56

e-mail: zeromski@bci.pl
kancelaria@zeromski-szpital.pl

NIP 678-26-80-028
REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl