Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

# OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Przebudowa ogrodzenia przy budynku Centrum Młodzieży im. dr Henryka Jordana na dz. nr 33 obr. 62 Śródmieście przy ul. Krupniczej 38 w Krakowie.

Kategoria obiektu budowlanego:	VIII

Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana ul. Krupnicza 38 31-123 Kraków

3. Nazwa i adres jednostki projektowania.

SUMA Architektów Sp. z o. o. ul. Koszykarska 21/6 30-717 Kraków

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ogrodzenia przy budynku Centrum Młodzieży im. dr Henryka Jordana na dz. nr 33 obr. 62 Śródmieście przy ul. Krupniczej 38 w Krakowie.

Stan dotychczasowy:

Ogrodzenie jest ceglane, otynkowane na gładko. Słupy i przęsła murowane, nakryte dachówką ceramiczną, w części wschodniej (pierwsze cztery słupy oraz fragment muru przylegający do elewacji frontowej) typu karpiówka. W pozostałej części dachówka typu marsylka. Mur trzynastostoprzęsłowy, pierwsze i drugie przęsło metalowe. Pomiędzy drugim i trzecim słupem umieszczona metalowa furtka, natomiast pomiędzy ósmym i dziewiątym - metalowa brama wjazdowa. Do czwartego słupa ogrodzenia, w kierunku południowym, przylega fragment muru łączący się z elewacją frontową budynku. W nim metalowa furtka.

Wysokość ogrodzenia ~58,85m Długość ogrodzenia ~2,75-3,24m

Inwestycja znajduje się na obszarze układu urbanistycznego oraz zespołu zabudowy IV dzielnicy katastralnej miasta Krakowa „Piasek" wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-1446/M oraz na obszarze uznanym za pomnik historii „Kraków- historyczny zespół miasta" zarządzeniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dn. 8 wrzeŚsnia 1994 r.

Zalecenia:

Możliwe do zachowania tynki należy oczyścić (na przykład metodą CE-PE, a następnie spłukać wodą pod lekkim ciśnieniem). Mur należy poddać impregnacji biobójczej. Słabe i ukruszone tynki oraz cegły powinno się usunąć, a następnie należy uzupełnić ubytki w wątku ceglanym oraz w warstwie tynku materiałem zbliżonym do oryginalnego. Po wykonaniu powyższych działań otynkowane warstwy gładkie wszystkich elewacji powinny zostać wyrównane za pomocą przecierki. Ostatnim etapem prac będzie pomalowanie otynkowanych części muru.

Dachówkę ceramiczną w miejscu, w którym zachowana jest w dobrym

stanie (pierwsze cztery słupy ogrodzenia oraz fragment muru przylegający do elewacji frontowej), należy oczyścić, uzupełnić ewentualne ubytki, natomiast w pozostałej części wymienić na nową o formie i kolorze dopasowanym do pozostawianych.

Skorodowane metalowe elementy należy oczyścić z rdzy i starej farby oraz zabezpieczyć przed dalszą destrukcją farbą przeznaczoną do elementów metalowych.

Należy wyburzyć wskazane przęsła i zastąpić je panelami ze stali nierdzewnej zgodnie z częścią graficzną.

7. Układ konstrukcyjny	Nie dotyczy,

obiektu budowlanego (...) rozwiązania konstrukcyjno- materiałowe

podstawowych elementów konstrukcji obiektu, kategorię geotechniczną obiektu budowlanego, warunki i sposób jego posadowienia (...) w przypadku projektowania rozbudowy, przebudowy lub nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu technicznego należy dołączyć ocenę techniczną obejmującą aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia obiektu.

- W stosunku do obiektu Nie dotyczy, budowlanego użyteczności

publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego - sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich.

- W stosunku do obiektu Nie dotyczy, budowlanego usługowego, produkcyjnego lub

technicznego - podstawowe dane technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi.

- W stosunku do obiektu budowlanego liniowego - rozwiązania budowlane

i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu występujących wzdłuż jego trasy, oaz rozwiązana techniczno budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze względów bezpieczeństwa z uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych.

- Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano instalacyjnego

## (...).

- a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych

i chłodniczych - założone parametry klimatu wewnętrznego z powołaniem przepisów techniczno-budowlanych oraz przepisów dotyczących racjonalizacji użytkowania energii,

- b) dobór i zwymiarowanie parametrów technicznych podstawowych urządzeń

## (...).

- Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych (...).

- Charakterystyka energetyczna budynku

## (...).

- a) bilans mocy urządzeń elektrycznych (...),

- b) właściwości cieplne przegród zewnętrznych

(•••),

Nie dotyczy

24. e) wpływu obiektu

budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne.

## wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, pod nadzorem osoby do tego uprawnionej.

## należy stosować wyłącznie wyroby budowlane dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

przy wykonywaniu poszczególnych robót należy przestrzegać przepisów BHP.

Przedmiar przebudowy ogrodzenia Centrum Młodzieży im. dr Henryka Jordana

|  | Element | Ogrodzenie |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 | KNR 404/1 02/2 | Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach wysokości do 9' m (do 2 kondygnacji), na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 | 26,583 |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |
|  | OGRODZENIE | 3,10*2,50*0,49*7 | 26,582500 |  |  |
|  | RAZEM: | 26,582500 |  |  |
| 2 | KNR 401/508/3 [Rozbiórka pokrycia z dachówek, dachówki inne niż karpiówka | m2 | 24,592 |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |
|  |  | 3,1 0*0,80*7+1 ,07*0,80+(1 ,07+0,48+1 ,07*6)*0,80 | 24,592000 |  |  |
|  |  | RAZEM: | 24,592000 |  |  |
| 3 | K 4/403/4(1) analogia | Czyszczenie hydrodynamiczne tynków i okładzin zewnętrznych, gładkich - powierzchnie mocno zbrudzone z użyciem środka do usuwania nawarstwień | m2 | 192,216 |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |
|  | OGRODZENIE OD STRONY ULICY KRUPNICZEJ | (1 ,07+1 ,07+1 ,07+1 ,07)*(2,64+3,24)/2*2+(3,07+1 ,0 7+3,09+1 ,07+3,08+1 ,07)*2,64*2+(1 ,07+0,48+1 ,07* 6)*2,75*2+3,10*(0,25*2+0,49)*7 | 156,220400 |  |  |
|  | OGRODZENIE PRZY ELEWACJI FRONTOWEJ | (3,95+3,45+7,75)*2,64-1,00*2,00*2 | 35,996000 |  |  |
|  |  | RAZEM: | 192,216400 |  |  |
| 4 | ZKNR C 2/801/5 Kalkulacja własna | Doczyszczenie powierzchni pokrytych grafit! oraz innymi zanieczyszczeniami i nawarstwieniami z użyciem czyszczarki parującej w mgle wodnej z użyciem specjalistycznego ścierniwa - przyjęto 20% powierzchni | m2 | 38,443 |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |
|  |  | 192.216*0,20 | 38,443200 |  |  |
|  |  |  | RAZEM: | 38,443200 |  |  |
| 5 | KSNR 3/601/1 | Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach | m2 | 192,216 |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |
|  |  | 192.216 | 192,216000 |  |  |
|  |  | RAZEM: | 192,216000 |  |  |
| 6 | KNR 1901/337/5 (Gzymsy z cegieł budowlanych - uzupełnienia filarów pod nową dachówkę | m3 | 2,215 |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |
|  | - | 1 ,07*0,49*0,50+(1 ,07+0,48+1 ,07*6)*0,49*0,50 | 2,214800 |  |  |
|  |  | RAZEM: | 2,214800 |  |  |
| 7 | KNR 1901/314/3 | Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 4-5 cegieł z użyciem suspensji mineralnej | msc | 6,000 |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |
|  | - | 6 | 6,000000 |  |  |
|  |  | RAZEM: | 6,000000 |  |  |
| 8 | KNR 25/403/2 ¦ Czyszczenie (piaskowanie) powierzchni pionowych | m2 | 192,216 |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |
|  |  | (192.216 | 192,216000 |  |  |
|  |  |  | RAZEM: | 192,216000 |  |  |
| 9 | C 1/302/5 | Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, nie nasiąkliwe, trzykrotna dezynfekcja preparatem zabezpieczającym przed glonami l grzybami Krotność=3 | m2 | 213,776 |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |
|  |  | 192.216 | 192,216000 |  |  |
|  | BOKI FILARKÓW | 0,49*2,75*16 | 21,560000 |  |  |
|  |  | RAZEM: | 213,776000 |  |  |

|  | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | KNR 26/640/2 | Impregnacja elewacji - smarowanie gruntem poprawiającym przyczepność | m2 | 213,776 |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |
|  |  | 213.776 | 213,776000 |  |  |
|  |  | RAZEM: | 213,776000 |  |  |
| 11 | KNR AT 26/201/2 | Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa tynkiem wapienno-trassowym | m2 | 213,776 |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |
|  |  | 213.776 | 213,776000 |  |  |
|  | RAZEM: | 213,776000 |  |  |
| 12 | KNR AT 26/201/3 | Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków cienkowarstwowych | m2 | 213,776 |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |
|  |  | 213.776 | 213,776000 |  |  |
|  | RAZEM: | 213,776000 |  |  |
| 13 | KNR AT/26/304/1 | Hydrofobizacja powierzchni preparatami płynnymi - ręcznie | m | 213,776 |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |
|  |  | 213.776 | 213,776000 |  |  |
|  |  | RAZEM: | 213,776000 |  |  |
| 14 | TZKNBK XV 0108-01 | Malowanie farbą silikonową dwukrotne | m2 | 213,776 |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |
|  |  | 213.776 | 213,776000 |  |  |
|  |  |  | RAZEM: | 213,776000 |  |  |
| 15 | KNR 202/504/5 | Pokrycie dachów: dachówka karpiówka ceramiczna w łuskę | m2 | 7,232 |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |
|  |  | 1 ,07*0,80+(1 ,07+0,48+1 ,07*6)*0,80 | 7,232000 |  |  |
|  |  |  | RAZEM: | 7,232000 |  |  |
| 16 | Kalkulacja indywidualna | Prace wykończeniowe przy renowacji istniejącego pokrycia z dachówki | m2 | 9,624 |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |
|  | OGRODZENIE OD STRONY ULICY KRUPNICZEJ | (1 ,07+1 ,07+1 ,07+1 ,07)*0,80 | 3,424000 |  |  |
|  | OGRODZENIE PRZY ELEWACJI FRONTOWEJ | 7,75*0,80 | 6,200000 |  |  |
|  |  |  | RAZEM: | 9,624000 |  |  |
| 17 | Kalkulacja indywidualna | Renowacja istniejących elementów stalowych - paneli ze stali nierdzewnej, furtki, bramy wjazdowej | m2 | 20,118 |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |
|  | ISTNIEJĄCE PANELE OGRODZENIOWE | (3,67+3,67)*2,08 | 15,267200 |  |  |
|  | FURTKA, BRAMA WJAZDOWA | (1,31+3,10)*1,10 | 4,851000 |  |  |
|  |  |  | RAZEM: | 20,118200 |  |  |
| 18 | KNR 202/1 207/4 j Panele ogrodzeniowe ze stali nierdzewnej | m | 21,700 |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |
|  | OGRODZENIE | 3,10*7 | 21,700000, |  |  |
|  | RAZEM: | 21,700000 |  |  |
| 19 | KNNRW 3/1206/2(1) | Zabezpieczenie powierzchni ścian przeciw "graffiti", jedna warstwa na przygotowanym podłożu, powierzchnie gładkie i skośne | m2 | 213,776 |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |
|  |  | 213.776 | 213,776000 |  |  |
|  | RAZEM: | 213,776000 |  |  |
| 20 | KNR 401/1 08/9 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 'km - analogia -wywóz skutego tynku, przyjęto skucie na grubości 2 cm | m3 | 30,919 |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |
|  |  | 26.583+24.592*0,02+192.216*0,02 | 30,919160 |  |  |
|  |  | RAZEM: | 30,919160 |  |  |
| 21 | KNR 401/1 08/10 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 "km Krotność=19 | m3 | 30,919 |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |
|  | - | 30.919 | 30,919000 |  |  |
|  |  | RAZEM: | 30,919000 |  |  |
| 22 | Kalkulacja indywidualna | Opłata za składowanie gruzu na wysypisku | m3 | 30,919 |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |
|  | - | 30.919 | 30,919000 |  |  |
|  |  | RAZEM: | 30,919000 |  |  |

Wzór

Kraków, dnia ...................

Protokół odbioru przedmiotu umowy

Nr .................... z dnia ...................

Niniejszym stwierdza się prawidłowe/nieprawidłowe zrealizowanie umowy przedmiotem, której była: Przebudowa ogrodzenia przy budynku Centrum Młodzieży im. dr Henryka Jordana przy ul. Krupniczej 38 w Krakowie.

……………………………………………
Zamawiający

……………………………………………..
Wykonawca

Aktualny stan ogrodzenie (zdjęcia)

Zdjęcia wyświetlą się po kliknięciu w poniższy link.

https://we.tl/t-SjUsjgRGLG

# Text boxes

1. Nazwa, adres i kategoria obiektu budowlanego oraz jednostka ewidencyjna, obręb i numery działek ewidencyjnych, na których obiekt jest usytuowany.

2. Imię i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres.

4.

Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz w zależności od rodzaju obiektu jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubatura, zestawienie powierzchni, wysokość, długość, szerokość i liczba kondygnacji.

6. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy (...).

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Nie dotyczy. Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

- c) parametry sprawności energetycznej instalacji

- d) dane wskazujące, że przyjęte w projekcie architektoniczno- budowlanym rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte

w przepisach techniczno- budowlanych.

- Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko o jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem: a) zapotrzebowania

i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków,

- b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych, płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się,

- c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów,

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

23. d) właściwości

akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się

Nie dotyczy.

25.

26.

27.

W stosunku do budynku - analizę możliwości racjonalnego wykorzystania, o ile są dostępne techniczne, środowiskowe i ekonomiczne możliwości, wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło (...)

Warunki ochrony przeciwpożarowej określone w odrębnych przepisach.

Obszar oddziaływania obiektu budowlanego

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Brak obszaru oddziaływania.

28. Uwagi końcowe.

Podpis projektanta: