SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Wymiana stolarki i ślusarki

CPV –45.45.30.00-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

## WSTĘP

# 1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wymiany stolarki i ślusarki okiennej w X Liceum Ogólnokształcącym.

## 1.2. Zakres stosowania SST

Ogólna specyfikacja techniczna (SST) stanowi  jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót

## 1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót  związanych z wymianą stolarki i ślusarki.

Zakres robót do wykonania obejmuje:

- wymianę stolarki okiennej

- wymianę ślusarki okiennej

## 2.1. stolarka okienna z PCV w kolorze białym

Dane techniczne i technologiczne:

Podstawa wyceny do sporządzenia kosztorysu ofertowego - dostępne na rynku katalogi KNR         wraz z dodatkami do KNR, KNNR oraz ewentualnie wg analizy własnej. Podane w przedmiarach podstawy katalogowe określają tablice, nad którymi zamieszczony jest opis robót do wykonania.

# 4. TRANSPORT

Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych "ilości materiałów zalecane jest użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych.

# 5. WYKONANIE ROBÓT

## 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

5.1.1.Rozbiórka istniejących okien w sali gimnastycznej

Rozbiórkę istniejących okien w sali gimnastycznej należy przeprowadzać w sposób szczególnie ostrożny.

### 5.1.2.Wymagane warunki przy montażu

Plac budowy

Miejsce robót należy opróżnić, posprzątać i zapewnić prawidłowe oświetlenie. Wszystkie otwory okienne i drzwiowe zamykane i szczelne. Zainstalowany i sprawdzony być musi system ogrzewania, a w czasie sezonu grzewczego budynek sali musi być ogrzewany.

Warunki klimatyczne

Temperatura pomieszczeń w trakcie montażu min. 15°C. Wilgotność powietrza zarówno w trakcie montażu jak i eksploatacji musi zawierać się w granicach 40-65% i nie może ulegać dużym, gwałtownym wahnięciom.

## 5.2.Nawierzchnia

### Przedmiotem opracowania jest wymiana stolarki i ślusarki okiennej.

Technologia

Technologia zgodna z systemem wg zastosowanej przyjętej na rynku

## 5.3.Warunki użytkowania i codzienna pielęgnacja

Wykonawca musi dostarczyć użytkownikowi dokładny opis warunków gwarancji, użytkowania i pielęgnacji wykonanej stolarki i ślusarki.

# 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Wszystkie materiały  muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej i wytycznych producenta .

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach.

## 6.2. Badania w czasie robót

Badania powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, oraz innych robót "zanikających".

## 6.3. Badania w czasie odbioru robót

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących wykonanych okien a w szczególności:

- zgodności zastosowanego systemu;

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

- prawidłowości przygotowania podłoży,

- jakości (wyglądu) powierzchni

- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych

przed przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykonanych okien powinien obejmować:

- sprawdzenie prawidłowości ustawienia ,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,

# 7. OBMIAR ROBÓT

## Ogólne zasady obmiaru robót

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy)  wykonanych i odebranych okien.

# 8. ODBIÓR ROBÓT

Kontrola przy odbiorze dotyczy:

- rodzaju użytych materiałów,

- grubości poszczególnych warstw,

- wyglądu zewnętrznego okien oraz jej równości,

- dokładność i staranność wykonania  zarówno na całej powierzchni (barwa, wzór, powierzchnia itp.) jak i przy ścianach, w stykach z innymi elementami budynku.

# 9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI

## 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności – jednorazowo po dokonaniu odbioru końcowego.

## 9.2. Cena jednostki obmiarowej

1 m2 wykonanych i odebranych okien.

# 10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE

- PN-75/D-96000 – „Tarcica ogólnego przeznaczenia dopuszczona do stosowania w konstrukcjach drewnianych”

- art.10 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz.881,

KRAKÓW                                                                           OPRACOWAŁ