PROJEKT  BUDOWLANY

OBIEKT	:	REMONT I MODERNIZACJA BUDYNKU „SALI TAŃCA” POLEGAJĄCY NA : WYMIANIE POKRYCIA DACHU Z PAPY WRAZ Z DOCIEPLENIEM, WYMIANIE SYSTEMU WENTYLACJI MECHANICZNEJ, WYMIANIE DWÓCH ŚWIETLIKÓW DACHOWYCH.

ADRES 	:	„Sala Tańca” Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida

31-959 Kraków os. Górali 4

(działka nr 109, 102 obr.50 Nowa Huta)

INWESTOR 	:	Ośrodek Kultury im. Kamila Cypriana Norwida 
31-959 KRAKÓW,  OS. GÓRALI 5

BRANŻA 	:	KONSTRUKCJA

ZAWARTOŚĆ 	:		opracowanie tekstowe 		:  8 stron
opracowanie rysunkowe		:  3 rysunki

| Funkcja | Imię i Nazwisko | Numer uprawnień | Pieczątka i Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| PROJEKTANT | mgr inż. Robert Krasny | nr ewid. 150/2001 |  |
| SPRAWDZIŁ | mgr inż. Radosław Kwiatek | nr ewid. 244/2001 |  |

Uwagi :

Kraków, 2009/05

I.	OPIS  TECHNICZNY :

## 1.	Podstawa formalna

# INFORMACJE OGÓLNE

- Temat:	REMONT I MODERNIZACJA BUDYNKU „SALI TAŃCA” POLEGAJĄCY NA : WYMIANIE POKRYCIA DACHU Z PAPY WRAZ Z DOCIEPLENIEM, WYMIANIE SYSTEMU WENTYLACJI MECHANICZNEJ, WYMIANIE DWÓCH ŚWIETLIKÓW DACHOWYCH.

- Adres: 	„Sala Tańca” Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida

31-959 Kraków os. Górali 4

(działka nr 109, 102 obr.50 Nowa Huta)

- Inwestor: 	Ośrodek Kultury im. Kamila Cypriana Norwida

31-959 KRAKÓW,  OS. GÓRALI 5

# PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie biura architektonicznego „Studio Projektowe Sławomir Marzec” 	   adres : 30-701  Kraków ul. Zabłocie 39/106

- projekt budowlany architektoniczny

- obowiązujące normy i przepisy

- inwentaryzacja i orzeczenie o stanie technicznym

- wizja lokalna w terenie

## 2.	Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany branży konstrukcyjnej remontu i modernizacji budynku użyteczności publicznej. Projekt wykonany w zakresie pozwalającym na uzyskanie pozwolenia na budowę, przed rozpoczęciem prac budowlanych należy opracować projekt wykonawczy. Budynek zlokalizowany jest na os. Górali 4 w Krakowie, na działkach nr 109, 102 obr. 50 Nowa Huta.

## 3.	Zakres prac projektowych

Projektuje się wymianę starego pokrycia dachu z papy na nowe wraz z termoizolacją z warstwy styropianu , wymianę systemu wentylacji mechanicznej na nowoczesny system nawiewno- wywiewny z klimatyzacją, wymianę dwóch świetlików dachowych na aluminiowe (bez zmiany kształtu i wielkości).

Zakres prac projektowych mających znaczenie dla konstrukcji budynku.

- wykonanie nadproża nad dwoma oknami w piwnicy, wyburzenie i odtworzenie filara międzyokiennego w celu zainstalowania urządzeń wentylacyjnych w pomieszczeniu piwnicy

- wykonanie nadproży nad projektowanymi przebiciami w ścianach

- w dachu projektowane są dodatkowe otwory wentylacyjne wycinane piłą do żelbetu

- przewidziano odtworzenie istniejących świetlików o konstrukcji stalowej z nowoczesnego systemu aluminiowego. Niniejsze opracowanie nie obejmuje projektu świetlika.

- W istniejącym stropie żelbetowym nad piwnicą  projektuje się wycięcie pięciu otworów na kanały wentylacyjne. W istniejącym stropie nad parterem projektuje się wycięcie trzech otworów na kanały wentylacyjne. Otwory zabezpieczyć belkami stalowymi.

- W ścianach nośnych planowych jest wykonanie 7 otworów  na przeprowadzenie kanałów wentylacyjnych, otwory zabezpieczyć stalowymi nadprożami.

## 4.	Opis poszczególnych ustrojów i elementów konstrukcyjnych

### Ściany konstrukcyjne

W ścianach nośnych projektuje się otwory wentylacyjne. Otwory należy zabezpieczyć nadprożami stalowymi wg rysunków konstrukcyjnych. Należy zwrócić uwagę na otwory w ścianie w osi „G”, otwory wykonać bezpośrednio pod główną belką żelbetową, w takim wypadku można nie zakładać nadproży.

Przed wykonaniem otworów w ścianach zbadać czy nie kolidują z elementami żelbetowymi ukrytymi w ścianach tj. belkami, wieńcami, słupami. W przypadku kolizji z elementem żelbetowym należy zmienić lokalizację otworu. Ma to na celu zmniejszenie ingerencji w konstrukcję budynku. Wszystkie zmiany związane z lokalizacją i wielkością otworów instalacyjnych w ścianach i stropach konsultować z projektantem.

W ścianach attykowych pod świetlikiem nad foyer projektuje się cztery otwory o wymiarach 690x320mm. Otwory można wykonać wyłącznie w przypadku gdy ściana attykowa jest murowana. Przed wykonaniem otworów wykonać odkrywki. Jeżeli ściana attykowa jest wykonana z żelbetu nie dopuszcza się wykonania w niej otworów, należy zmienić trasę przewodów wentylacyjnych, wykonując otwory w innym miejscu. Wszystkie zmiany związane z lokalizacją i wielkością otworów instalacyjnych w ścianach i stropach konsultować z projektantem.

W ścianach konstrukcyjnych (ceramicznych) nie dopuszcza się wykonywania bruzd poziomych i ukośnych. Bruzdy pionowe można wykonywać jeżeli ich wymiary mieszczą się w zakresie podanym w normie PN-B-03002:1999 pkt. 6.3.2 tablica 21.

### Otwory w stropach między kondygnacyjnych.

Przed wykonaniem otworów w stropie należy zamontować stalowe belki wokół otworów. Belki stalowe wzmacniające stropy umieszczać 2cm pod płytą, a przestrzeń pomiędzy belką i stropem wypełnić zaprawą murarską. Następnie belkę należy docisnąć do stropu, powodując „wyciśnięcie” zaprawy – celem uszczelnienia połączenia belka-płyta. Belki należy opierać na ścianach nośnych za pośrednictwem poduszek betonowych. Końce belek, nie opierające się na ścianach, mocować do żeber stropowych za pomocą 2 śrub M16 skręcanych obustronnie. Belki łączące się z innymi belkami stalowymi spawać ze sobą spoinami pachwinowymi o grubości a=0.7g.

Płyty korytkowe DKZ w których wykonane będą otwory należy dodatkowo podeprzeć podmurówką z cegły kratówki wokół otworu.

### Nadproża i zamurowania

Nadproża zaprojektowano jako stalowe, złożone z kształtowników skręcanych śrubami M12 co 35cm.  W ścianach nośnych wykonać nadproża stalowe, wg części rysunkowej i obliczeniowej.

W piwnicy po wykonaniu nadproża w ścianie zewnętrznej, rozebrać filar wraz z oknami w celu montażu centrali klimatyzacyjnej. Następnie wymurować go na nowo cegłą pełną klasy KL15 na zaprawie M10. Filar należy bardzo dokładnie podbić pod projektowane nadproże po jego całkowitym związaniu. W utworzoną szczelinę pomiędzy filarem a belką wbija się kliny stalowe lub dębowe. Pozostałą wolną przestrzeń wypełnia się bardzo mocno ubitym wilgotnym betonem, po uzyskaniu przez beton pełnej wytrzymałości można usunąć kliny.  Grubość filara dostosować do grubości istniejących ścian.

Belki nadproży należy dokładnie osadzić w ścianach nośnych, końce belek stalowych oprzeć na ścianach na poduszkach betonowych. Belki nadprożowe należy skręcić śrubami M12 co 35cm. Długość oparcia belki stalowej na ścianie minimum 20cm.

Stan projektowany przedstawiony jest na załączonych rysunkach.

Podczas wykonywania nadproży stalowych  nad otworami należy stosować się do poniższych zaleceń :

W celu wykonania stalowego nadproża należy wyciąć bruzdy poziome o głębokości minimum 1.2 razy głębszej od szerokości stopki montowanej belki stalowej nie głębszej jednak niż połowa grubości ściany. Bruzdę przemyć strumieniem wody pod ciśnieniem. Po wykonaniu bruzdy osadzamy w bruździe belkę stalową. Po osadzeniu belki, przestrzeń pomiędzy górną stopką belki a murem wypełniamy bezskurczową zaprawą lub wilgotną zaprawą cementową marki M15-M20 mocno ubijając. Po uzyskaniu przez zaprawę 75%  wytrzymałości (normalnie około 5 dni) przystępujemy do wykucia  bruzdy z drugiej strony ściany  i osadzenia drugiej belki. Drugą belkę osadzamy w identyczny sposób jak pierwszą. Po wykonaniu bruzdy osadzamy w bruździe drugą belkę stalową i wypełniamy przestrzeń ponad belką zaprawą bezskurczową. Po osadzeniu belek i osiągnięciu przez zaprawę 75% swojej wytrzymałości wszystkie belki przewiercamy na wylot co około 35 cm i skręcamy śrubami minimum M12 w celu zabezpieczenia ich przed zwichrzeniem. Po uzyskaniu pełnej wytrzymałości przez zaprawę można przystąpić do zdjęcia stemplowania i wyburzania ściany.

Długości elementów stalowych dostosować na budowie.

Na koniec belki stalowe siatkujemy siatką stalową  Rabitza i obrzucamy zaprawą cementową marki M15 
i wykańczamy warstwą wierzchnią z tynku wapiennego lub cementowo-wapiennego.

UWAGA: Przed tynkowaniem ścian w miejscu łączenia pustaków z betonem zastosować siatkę.

### Posadowienie i fundamenty

Posadowienie budynku pozostaje bez zmian.

## 5.	Ogólne zasady montażu z zaznaczeniem jego wpływu na stateczność i nośność 	konstrukcji i elementów

Wszystkie roboty budowlano – montażowe i odbiór robót wykonywać zgodnie obowiązującymi „Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano – montażowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej  i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej. Wszystkie prace budowlane i remontowe wykonywać zgodnie z sztuką budowlaną oraz przepisami BHP. Wszystkie prace należy wykonywać pod nadzorem uprawnionych do tego osób. Wszystkie materiały stosować zgodnie z ich przeznaczeniem i wytycznymi producenta. Teren prowadzonych prac powinien być oznakowany i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. Wszystkie zmiany konstrukcyjne należy uzgodnić z projektantem konstrukcji.

Niniejsza cześć projektu została opracowana zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa budowlanego i zasadami sztuki oraz jest kompletna ze względu na cel, któremu ma służyć.

Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy opracować projekt wykonawczy w celu uszczegółowienia przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych.

## 6.	Użyte materiały konstrukcyjne :

# Stal profilowa 			St3S

Pustaki ceramiczne, cegła pełna o wytrzymałości  KL15, na zaprawie M10

## 7.   	Projekt opracowano na podstawie obowiązujących norm i literatury technicznej.

#### Obliczenia statyczne wykonano na podstawie normy

PN-90/B-03000 -		PROJEKTY BUDOWLANE – Obliczenia statyczne

#### Zestawienia obciążeń wykonano w oparciu o normy :

PN-82/B-02000 - 		Obciążenia budowli . Zasady ustalania wartości.

PN-82/B-02001 - 		Obciążenia budowli . Obciążenia stałe .

PN-82/B-02003 - 		Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.

Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe .

PN-82/B-02004 -		Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Obciążenia pojazdami.

PN-80/B-02010/Az1     	Obciążenia w obliczeniach statycznych . Obciążenie śniegiem .

PN-77/B-02011 -		Obciążenia w obliczeniach statycznych . Obciążenie wiatrem .

PN-87/B-02013 - 		Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe. Obciążenie oblodzeniem.

PN-88/B-02014 - 		Obciążenia budowli . Obciążenie gruntem.

#### Obliczenia konstrukcji stalowych wykonano w oparciu o normy :

PN-90/B-03200 - 		Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

## 8.	Spis rysunków

# K-1	STROP NAD PIWNICĄ	1:100

# K-2	STROP NAD PARTEREM	1:100

# K-3	RZUT DACHU		1:100

Opracował :

mgr inż. Robert Krasny

nr ewid. 150/2001

II.	OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE

# Projekt budowlany wykonany w zakresie pozwalającym uzyskanie pozwolenia na budowę.

## 1. WZMOCNIENIA STROPU PRZY OTWORACH WENTYLACYJNYCH

Belki stalowe oprzeć na ścianie na poduszkach betonowych o grubości 20cm, długość oparcia 25cm.

Zestawienie obciążeń:

- warstwy	2.0kN/m2	1.3

- zmienne	3.0kN/m2	1.3

- płyta		3.5kN/m2	1.1

Poz.BS – belki stalowe stropowe o przekroju IPE160

- Belki wzmacniające stropy w miejscach nowych otworów

- Belki ułożyć bezpośrednio pod stropem

- Belki opierać na ścianach nośnych za pośrednictwem poduszek betonowych,

końce belek mocować do żeber stropu 2 kotwami M16

Schemat statyczny (ciężar belki uwzględniony automatycznie):

Momenty zginające [kNm]:

- brak stężeń bocznych na długości belki;

- obciążenie przyłożone na pasie górnym belki;

Wymiarowanie wg PN-90/B-03200

Przekrój  :  IPE 160		stal:    St3

Wx = 109 cm3,  Jx = 869 cm4,  Av = 8,00 cm2,  m = 15,8 kg/m

zginanie  :  klasa przekroju 1   (p = 1,068)		MR = 25,03 kNm

ścinanie  :  klasa przekroju 1		VR = 99,76 kN

Nośność na zginanie

Współczynnik zwichrzenia  L = 0,623

Moment maksymalny  Mmax = 12,19 kNm

Mmax / L·MR = 0,782  <  1

Nośność na ścinanie

Maksymalna siła poprzeczna Vmax = 16,02 kN

Vmax / VR = 0,161  <  1

Nośność na zginanie ze ścinaniem

Vmax = 16,02 kN   <   Vo = 0,6·VR = 59,86 kN

   warunek niemiarodajny

Stan graniczny użytkowania  (f =1,25)

Ugięcie graniczne  fgr = lo / 350 = 7,86 mm

Ugięcie maksymalne  fmax = 4,08 mm

fmax = 4,08 mm  <   fgr = 7,86 mm

## 2.	NADPROŻA – stal St3S

Dane materiałowe :

Stal 		St3S

Belki stalowe oprzeć na ścianie na poduszkach betonowych o grubości 20cm, długość oparcia 25cm.

Wszystkie belki nadproży stalowych skręcać śrubami M12 co 35cm.

Poz. NS – nadproże stalowe o przekroju 2xC240

Zestawienie obciążeń:

- warstwy 	2.0kN/m2	1.3

- zmienne	3.0kN/m2	1.3

- płyta		3.5kN/m2	1.1

- ściana mur.	15.0kN/m3	1.2

- dach		3.5kN/m2	1.35

q = 1.9m/2*(2.0*1.3+3.0*1.3+3.5*1.1)kN/m2*2szt.+5.85mx15kN/m3*0.5m*1.2+3.35m*3.5kN/m2*1.35

q = 88.9kN/m

Schemat statyczny (ciężar belki uwzględniony automatycznie):

Momenty zginające [kNm]:

- brak stężeń bocznych na długości belki;

- obciążenie przyłożone na pasie górnym belki;

Wymiarowanie wg PN-90/B-03200

Przekrój  :  2 C 240		stal:    St3

Wx = 600 cm3,  Jx = 7200 cm4,  Av = 45,6 cm2,  m = 66,4 kg/m

zginanie  :  klasa przekroju 1   (p = 1,099)		MR = 141,81 kNm

ścinanie  :  klasa przekroju 1		VR = 568,63 kN

Nośność na zginanie

Współczynnik zwichrzenia  L = 1,000

Moment maksymalny  Mmax = 122,15 kNm

Mmax / L·MR = 0,861  <  1

Nośność na ścinanie

Maksymalna siła poprzeczna Vmax = 148,06 kN

Vmax / VR = 0,260  <  1

Nośność na zginanie ze ścinaniem

Vmax = 148,06 kN   <   Vo = 0,3·VR = 170,59 kN

   warunek niemiarodajny

Stan graniczny użytkowania  (f =1,25)

Ugięcie graniczne  fgr = lo / 350 = 9,43 mm

Ugięcie maksymalne  fmax = 7,52 mm

fmax = 7,52 mm  <   fgr = 9,43 mm

Poz.NS1 – 	Nadproża nad przebiciami w ścianie attykowej, Ls=69cm

Przekrój nadproży 2C120.

Poz.NS2 – 	Nadproża nad przebiciami w ścianach I piętra, Ls=60cm

Przekrój nadproży 2C120.

Opracował :

mgr inż. Robert Krasny

nr ewid. 150/2001