SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – REMONTU KONSERWATORSKIEGO ELEWACJI SZCZYTOWEJ             W TYM REMONT ZEWNĘTRZNEGO BIEGU SCHODOWEGO I WYMIANĄ STOLARKI OKIENNO-DRZWIOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY                                                      UL. LIMANOWSKIEGO 32 W KRAKOWIE.

Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji.

  - Zamawiający: Zarząd Budynków Komunalnych, 31-319 Kraków, ul. Czerwieńskiego 16

  - Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót remontowych związanych z remontem konserwatorskim elewacji szczytowej, zewnętrznego biegu schodowego z balustradami, wymianą daszku oraz stolarki okienno-drzwiowej oraz uporządkowanie terenu,

  - Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót przewidzianych w zakresie rzeczowo-finansowym (w przedmiarze robót). Objęte zostały prace związane z dostawą wyrobów budowlanych, wykonawstwem i wykończeniem na miejscu robót.

  - Zakres robót objętych specyfikacją.

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:

a)  montaż rusztowań wraz z osłonami z siatki  i instal. odgromową

b)  montaż i demontaż daszków na przejściach oraz zabezpieczenie dachu cukierni

c)  wymiana tynków

d)  uporządkowanie instalacji tele-technicznych, usunięcie zbędnych na elewacjach

e)  wymiana tynków ciągnionych i detali sztukateryjnych

f)  gruntowanie i malowanie elewacji

g) wymiana daszku nad wejściem do lokalu 2A

h) remont zewnętrznego biegu schodowego wraz z podestem i montażem okładzin kamiennych z piaskowca i montażem balustrad

i) wymiana okien szt.2 (strych) i drzwi wejściowych z naświetlem do lokalu nr 2A

j)  uporządkowanie terenu, wywiezienie gruzu i pozostałości po rozbiórce

Podstawę realizacji prac stanowi przedmiar kosztorysu inwestorskiego.

  - Określenie podstawowe.

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z zawartą umową, za jakość zastosowanych wyrobów budowlanych oraz zgodność realizacji z poleceniami zarządzającego realizacją umowy (inspektor nadzoru inwestycyjnego Zamawiającego).

Ekipy remontowe Wykonawcy będą mogły przebywać w budynku przez wszystkie dni tygodnia w godzinach od 7:00 do 18:00 z wyjątkiem niedziel i świąt.

Wykonawca obowiązany jest do utrzymania porządku w miejscu wykonywania robót.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Zamawiającego.

1. Teren budowy.

Terenem  budowy jest budynek przy ul. LIMANOWSKIEGO 32 pozostający w zarządzie ZBK.

2. Wyroby budowlane

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych.

Wszystkie wbudowane wyroby budowlane w trakcie robót muszą być zgodne z wymaganiami Polskich Norm, atestów.

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na miejsce robót wszelkich wyrobów budowlanych. Za ilość i jakość wyrobów odpowiada Wykonawca. Wyroby uznane przez Zamawiającego za niezgodne z wymogami atestów i specyfikacji technicznej muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z miejsca wykonywania robót.

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć składowanie wyroby przed uszkodzeniem.

Jeśli Wykonawca zamierza użyć  w jakimś szczególnym przypadku wyroby zamienne – winien on niezwłocznie poinformować o tym Zamawiającego i uzyskać jego zgodę na użycie wyrobów ziemnych.

3. Sprzęt.

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Wykonawca jest obowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i na środowisko. Sprzęt używany do wykonania robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy. Sprzęt i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków umowy nie zostaną dopuszczone do robót.

4. Transport.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Transport wyrobów budowlanych winien zapewnić prowadzenie robót zgodnie ze wskazaniami i terminami umowy.

5. Wykonanie robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w punkcie 1.6. niniejszej specyfikacji. Wykonawca remontu we własnym zakresie i na koszt własny winien zapewnić sobie dostawy energii elektrycznej (agregat) oraz wodę.

Wykonanie robót winno być zgodne z zapisami Polskich Norm, wymagań atestów, z zapisami umowy na realizację robót.

6. Kontrola jakości robót.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości wyrobów budowlanych.

Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu udowodnienia, że poziom wykonania robót jest zadowalający. Wykonawca w razie potrzeby dostarczy inwestorowi świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań wyrobów ponosi Wykonawca.

7. Obmiar robót.

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

8. Odbiory robót i podstawy płatności.

Zasady odbioru i płatności za ich wykonanie określa umowa. Wymagane jest pisemne powiadomienie Zamawiającego o zakończeniu robót i gotowości do odbioru robót. Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez Wykonawcę kosztorysie ofertowym, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.

Ceny wyrobów budowlanych w ofertach należy przyjmować z kosztami zakupu.

Zgodnie z art.577 Kodeksu cywilnego Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia w dniu odbioru końcowego dokumentu gwarancyjnego na okres gwarancyjny  wykonanych robót  określonych w ofercie.

Wystawca dokumentu (gwarant) jest obowiązany do usuwania wad ujawnionych w ciągu terminu określonego w gwarancji. Gwarant jest obowiązany wykonać obowiązki wynikające z gwarancji w terminie 5 dni od dnia otrzymania zgłoszenia o wystąpieniu wady fizycznej.

Wykonawca w terminie 1 dniowym winien pisemnie zgłosić usunięcie wady.

Wykonawca musi udowodnić dokumentem stanowiącym załącznik do protokołu końcowego odbioru robót – potwierdzenie odbioru odpadów przez podmiot gospodarczy przyjmujący odpady.

9. Przepisy i dokumenty związane

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie aktualne przepisy prawne wydawane przez władze państwowe i lokalne oraz inne regulacje prawne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. Wykonawca będzie przestrzegał wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.