### Załącznik nr 3

Opis techniczny oferowanych urządzeń

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza specyfikacji technicznej oferowanych urządzeń przez wpisanie nazwy producenta i typu urządzenia oraz uzupełnienie kolumny „Parametry oferowanego urządzenia” w odniesieniu do parametrów i charakterystyk określonych w kolumnie „Minimalne wymagania Zamawiającego”.

| Lp. | Minimalne wymagania zamawiającego | Parametry oferowanego urządzenia Producent, typ, model |
| --- | --- | --- |
| 1. | Profesjonalny ściemniacz o mocy 24 x 3600 W- 5 szt. Dimmer 24 x 3600W jest zasilany z trzech faz, posiada wbudowany układ całkowicie zabezpieczający przed skutkami odwrotnego podpięcia faz. Powinien umożliwiać kontrolowanie 24 niezależnych kanałów o mocy 3,6 kW każdy. Ściemniacz powinien pozwalać na sterowanie sygnałami wejściowymi z minimum 6 różnych źródeł równocześnie, w tym: - 2 linii DMX-512, - 3 linii Art-Net, - 24 wejść analogowych (opcja na zamówienie). Urządzenie wyposażone w kolorowy ekran dotykowy, cztery przyciski oraz pokrętło, które umożliwiają poruszanie się po intuicyjnym menu i ustawianie wszystkich parametrów ściemniacza oraz podgląd jego stanu. Urządzenie powinno posiadać wbudowany układ mergera z możliwością wybrania jednego z 13 priorytetów w tym załączenie dowolnego obwodu na stałe, niezależnie od sterowania. Możliwość dowolnego adresowania każdego kanału wyjściowego, wybór i graficzną edycję charakterystyki sterowania (5 charakterystyk fabrycznych, 5 użytkownika). Możliwość ustawiania limitów napięć i prądów wyjściowych, dla każdego kanału indywidualnie. Urządzenie powinno być wyposażone w układ podgrzewania żarówek (10 poziomów) oraz kontrolę załączonego bezpiecznika i przerwanego obwodu/przepalonej żarówki. Użytkownik ma również możliwość zdefiniowania reakcji ściemniacza na brak sygnału sterującego. Oprócz podstawowych opcji (ON, OFF, HOLD, SLOW TURN OFF) dostępne są do zdefiniowania 64 sceny oraz program. Wbudowane układy "PLL", "soft-start", "soft-on" i "even-off" zapewniają niezawodną pracę w najbardziej ekstremalnych warunkach. Bezpośrednia detekcja zera sieci oraz optyczna izolacja wejścia DMX gwarantują wysoką odporność na zakłócenia. Posiada solidną metalową obudowę z wydajnym systemem chłodzenia, przystosowaną do montażu naściennego. Do urządzenia dołączone jest oprogramowanie na komputery PC, które umożliwia połączenie z max. 16 dimmerami jednocześnie. Aplikacja pozwala na bieżący podgląd parametrów całego urządzenia i poszczególnych kanałów oraz zmianę konfiguracji. - możliwość zamówienia produktu w wersji 12x3600W lub 24x3600W, - 24 wejścia analogowe, - dodatkowy moduł SwitchDimm DMX Controller, który umożliwia sterowanie obwodów płynnie lub w trybie "załącz/wyłącz" przy pomocy dedykowanej aplikacji na smartfona (systemem Android). |  |
| 2. | Upgrade o kolejne 1024 kanały DMX do używanej aktualnie przez teatr konsolety ETC Congo jr -1 szt. |  |
| 3. | Wytwornica ciężkiego dymu - 2 szt. - moc układu grzewczego min. 3500W − generator ciężkiego dymu i mgły bez konieczności stosowania suchego lodu i CO2 − gotowość do pracy max. 15 minut − wydajność min. 80m2/min − maksymalne zużycie płynu 120 ml/ min − możliwość pracy ciągłej − kontrola parametrów intensywność ( 0-100%) i czas − zbiornik na płyn o pojemności min. 5 l − możliwość pracy samodzielnej lub poprzez sygnał DMX (max 2 kanały DMX) − opcjonalne sterowanie za pomocą pilota − możliwość podłączenia dodatkowych kanałów rozprowadzających − panel sterowania na obudowie − wejście / wyjście sygnałowe DMX − zwarta obudowa fabrycznie wyposażona w koła transportowe − maksymalny ciężar 115kg − maksymalne wymiary 970x640x730 − w komplecie z 20l dedykowanego płynu - adapter do podłączenia węża wraz z wężem o długości min. 6m |  |
| 4. | System bezprzewodowego DMX - 6 szt. − radiowy przesył jednego środowiska DMX 512 kanałów DMX z RDM − radiowy przesył za pośrednictwem sygnału 2,4Ghz − urządzenie może pracować w trybie nadajnika i odbiornika − automatyczna konfiguracja nadajnik / odbiornik − minimum 6 identyfikatorów pozwalających na niezależną pracę min. 6 zestawów urządzeń − opóźnienie maksymalne 7ms − wskaźniki LED na obudowie informujący o trybie pracy (nadajnik/ odbiornik) − wskaźniki LED na obudowie informujące o sile sygnału − możliwość zamontowania anten z większym zyskiem energetycznym: (dbi) − w komplecie antena min. 2dBi − w komplecie zewnętrzny zasilacz 12V − w komplecie uchwyt umożliwiający montaż urządzenia np. do haka − wejście / wyjście sygnałowe DMX min. XLR 5 pin − waga maksymalna 0,2 kg − wymiary maksymalne 92mm x 46mm x 76mm |  |
| 5. | Profesjonalne urządzenie do obsługi interfejsu ArtNet-DMX -2 szt. Bramka konwertująca sygnał Art-Net na cztery porty DMX512. W bramce dostępne są tryby scalania sygnałów z dwóch źródeł: HTP i LTP. Wersja protokołu to Art-Net II. Urządzenie zabezpieczone jest solidną metalową obudową chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi. Porty DMX 512 to złącza XLR, które posiadają optyczną izolację i są odporne na uszkodzenia mechaniczne. Urządzenie wyposażone jest w złącze Ethernet pracujące w standardzie 10/100BaseTX. Ponadto, na urządzeniu znajdują się diody sygnalizujące stan w którym znajduje się urządzenie (tryby pracy). Bramka zasilana jest napięciem z sieci 230 VAC. Do urządzenia dołączona jest aplikacja umożliwiająca konfigurację ustawień sieci Ethernet oraz konfigurację parametrów czasowych protokołu DMX oraz ilości transmitowanych kanałów DMX. Dane techniczne Linie DMX: 4 Optyczna izolacja linii DMX: tak Zabezpieczenie przepięciowe: tak Komunikacja z PC: poprzez złącze Ethernet Typ złącza Ethernet: w standardzie 10/100BaseTX Wejście/wyjście DMX: gniazdo 3-pin XLR Zasilanie: 230 V AC Pobór mocy: 4W Wymiary nie większe niż: szerokość: 215 mm, wysokość: 45 mm, głębokość: 150 mm |  |
| 6. | Konsola oświetleniowa kompatybilna z istniejącą w teatrze (Congo jr) - 2 szt. Konsola oświetleniowa musi posiadać możliwość odtwarzania zapisanych spektakli w Congo jr - menu w języku polskim − obsługa opraw konwencjonalnych, ruchomych, LED oraz media serwerów − obsługa minimum 1024 kanałów DMX z RDM − możliwość rozbudowy do min. 12 linii DMX (6 144 kanałów DMX) − współpraca z siecią Ethernet w standardach min. ACN, ArtNet − jedna para suwaków typu Crossfader − suwak typu Master Fader − minimum 4 kołowe enkodery ze zintegrowanym przyciskiem − minimum 14 klawiszy bezpośredniego wyboru − minimum 1 trackball − dodatkowe niezależne min. 3 potencjometry wraz z przyciskami do obsługi np. świateł roboczych − dodatkowe niezależne min. 3 potencjometry wraz z przyciskami do obsługi np. świateł roboczych − wbudowany graficzny ekran LCD − zapis minimum 9999 presetów, 999 grup, 999 makr, 999 sekwencji − zapis minimum 999 stron masterów − minimum 2 wbudowane złącza DMX typu XLR 5 pin − minimum 3 porty USB − minimum 2 wyjścia na monitor dotykowy − wbudowane złącze RJ -45 (Ethernet) − wejście / wyjście MIDI − wejście / wyjście AUDIO − możliwość podłączenia sterowania bezprzewodowego − możliwość podłączenia lampki przegubowej − waga maksymalna konsolety 9,5kg − wymiary maksymalne 460x465x140 mm − w komplecie 2 monitory min. 21 cali w tym jeden dotykowy, klawiatura i myszka Dodatkowe pole rozszerzające 2 x 10 suwaków (masterów): − min. 2 rzędy po 10 potencjometrów suwakowych (masterów) − wbudowany graficzny ekran LCD − możliwość zainstalowania rozszerzenia z prawej lub lewej strony konsoli − waga maksymalna rozszerzenia 6,5kg − wymiary maksymalne 240x405x140 |  |
| 7. | Reflektor typu profil ze źródłem światła LED - 25 szt. − min. 60 modułów LED − żywotność modułu LED min. 20 000h − system uzyskiwania barw w technologii 7 kolorów diod bazowych − współczynnik CRI (oddawania barw) na poziomie minimum 90 − wbudowane 4 przesłony (noże) kadrujące − modułowa obudowa z odlewów aluminiowych o bardzo dobrych właściwościach odprowadzania ciepła − możliwość wymiany optyki na: stały kąt świecenia, zmienny kąt świecenia, optyka naświetlacza lub typu fresnel − możliwość obracania tubusu w zakresie +/- 25 stopni − sterowanie za pomocą DMX z obsługą RDM − wejście / wyjście sygnałowe DMX min. XLR 5 pin − wejście / wyjście zasilania typu PowerCon − komplet z optyka o zakresie min. 25-50 stopni − minimum dwa hamulce na jarzmie − maksymalny pobór mocy 175W − waga maksymalna modułu bez optyki 8,5kg − komplet z przesłoną irys, ramką filtra koloru i uchwytem gobo − wtyczka, hak do zawieszenia na rurze Ø 65 mm i linka zabezpieczająca w komplecie |  |
| 8. | Reflektor typu Fresnel ze źródłem światła LED RGBW - 9 szt. − moduł LED o mocy min. 150W − żywotność modułu LED min. 30 000h − system uzyskiwania barw w technologii RGBW − system regulacji temperatury barwowej w zakresie min. 3000-6500K − regulacja optyki w zakresie min. 16-45 stopni − elektroniczny płynny dimmer sterowany 8 lub 16 bit − obudowa wykonana w całości z profili aluminiowych − sterowanie za pomocą DMX z obsługą RDM − wejście / wyjście sygnałowe DMX min. XLR 5 pin − wejście / wyjście zasilania typu PowerCon − uchwyt do podwieszenia zamontowany na szynie (możliwość wyważania reflektora) − maksymalny pobór mocy 160W − waga maksymalna 4,5 kg − komplet z ramką koloru i skrzydełkami kadrującymi − wtyczka, hak do zawieszenia na rurze Ø 65 mm i linka zabezpieczająca w komplecie |  |
| 9. | Ruchoma głowa Wash - 12 szt. Żródło światła 19 x 15W RGBW Fullcolor LED, kąt świecenia: 6° - 66 °, elektroniczny zoom liniowy, kontrola CTC przez niezależny kanał DMX, efekt kolor Bogunce, średnia żywotność źródeł światła nie mniejsza niż 50000 godzin, kanały DMX:18/19/20/32/98, odbiornik Wireless Solutions 2, 4GHz WDMX, obsługa protokołu RDM, tryb hibernacji, wejście i wyjście sygnału przez 3p i 5p XLR, zasilanie POWERCON IN/OUT, tryb "Oszczędzanie energii": 50% redukcji zużycia energii podczas stanu blackout, system chłodzenia cieczą, Pan 630 ° (obrót w pełnym zakresie nie powinien trwać dłużej niż 2,20 s), Tilt 265 °( obrót w pełnym zakresie nie powinien trwać dłużej niż 0,85 s), moc wyjściowa pozwalająca maksymalnie podłączyć 6 jednostek., maksymalny pobór mocy: nie większy niż 316W, waga max: 12 kg, wymiary max 339x449x236 mm. W zestawie kabel zasilający, linka, uchwyty omega do zawieszenia reflektora. Temperatura barwowa źródła światła 2000K – 10000K. |  |
| 10. | Naświetlacz asymetryczny LED RGBA - 6 szt. Naświetlacz do równomiernego oświetlania horyzontu teatralnego z płynnym mieszaniem wraz z uchwytami do wieszania oraz linką zabezpieczającą i przewodem zasilającym. Liniowe źródło światła o mocy minimum 100W składające się z diod LED w barwach: czerwony, zielony, niebieski i bursztynowy, prawdziwie asymetryczny odbłyśnik zapewniający równomierne pokrycie powierzchni oświetlanych, system chłodzenia konwekcyjnego (bez wentylatorów powodujących hałas) sterowanie: Protokół DMX 512, RDM 16 bitowe sterowanie każdą z barw możliwość wysterowania pracą innych tego samego typu opraw podłączonych w jednym łańcuchu, żywotność źródła światła nie mniejsza niż 50 000 h., możliwość zablokowania panelu obsługowego urządzenia przed osobami niepowołanymi złącza sterujące wejście/wyjście standard XLR 5-pin, waga urządzenia nie może przekraczać 5 kg zasilanie realizowane poprzez złącze Powercon z możliwością podłączenia urządzeń w systemie „podaj dalej” do 20 urządzeń w jednej linii urządzenie musi być wyposażone w system pozwalający na podwieszenie jak i postawienie na scenie przykładowo SPECTRA Led Cyc 100 lub równoważny. |  |