Załącznik Nr 8 do SIWZ

Data ...................................

Harmonogram realizacji inwestycji :

| Lp. | Przedmiot działań | Zakres rzeczowy | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Grupa – 1 | Pawilon A : 1. Docieplenie ścian zewnętrznych zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną i audytem energetycznym w tym: - wymiana instalacji odgromowej, - wymiana rynien i rur spustowych, - demontaż i ponowny montaż urządzeń technicznych i instalacyjnych zamontowanych na elewacji, - częściowa wymiana okien i drzwi, - wymiana obróbek blacharskich, parapetów okiennych, ujednolicenie krat okiennych, - bez docieplenia stropu nad ostatnią kondygnacją. Ocieplenie ścian zewnętrznych należy wykonać zgodnie z PB tj. do opaski wokół budynku. Projekt budowlany termomodernizacji został opracowany w 2014 roku natomiast audyt energetyczny dla potrzeb pozyskania środków unijnych, został zmieniony w 2016 roku. Stąd też wynikają rozbieżności w zakresie grubości i lambdy styropianu. Należy jednak wziąć pod uwagę ewentualną konieczność zmiany grubości styropianu (na mniejszą) z korzystniejszą wartością współczynnika przewodzenia ciepła w przypadku braku akceptacji grubości styropianu z audytu przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. 2. Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej, STWIOR: termomodernizacji budynku w celu obniżenia kosztów zużycia energii cieplnej zgodnie z pfu: piwnice budynku: - wymiana poziomów wody zimnej, - wymiana poziomów wody ciepłej wraz z z cyrkulacją, - wymiana poziomów instalacji centralnego ogrzewania, - wymiana pionów instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, - wymiana pionów wody zimnej, wody ciepłej wraz z cyrkulacją wraz z przyłączeniem do urządzeń wod. – kan. parter budynku: - wymiana pionów instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, - wymiana pionów wody zimnej, wody ciepłej wraz z cyrkulacją wraz z przyłączeniem do urządzeń wod. – kan. pierwsze piętro: - wymiana pionów instalacji centralnego ogrzewania od strony północnej na korytarzu I piętra bez wymiany grzejników. 3. Uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót budowlanych jeżeli rozpoczęcie robót takich wymaga. 4. Realizacja robót budowlanych zgodnie z opracowana dokumentacją projektową. 5. Uzyskanie decyzji/ zgody na użytkowanie remontowanych pomieszczeń jeżeli taka decyzja jest wymagana. Pawilon A1: 1. Docieplenie ścian zewnętrznych zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną i audytem energetycznym w tym: - wymiana instalacji odgromowej, - wymiana rynien i rur spustowych, - demontaż i ponowny montaż urządzeń technicznych i instalacyjnych zamontowanych na elewacji, - częściowa wymiana okien i drzwi, - wymiana obróbek blacharskich, parapetów okiennych, ujednolicenie krat okiennych, - bez docieplenia stropu nad ostatnią kondygnacją. Ocieplenie ścian zewnętrznych należy wykonać zgodnie z PB tj. do opaski wokół budynku. Projekt budowlany termomodernizacji został opracowany w 2014 roku natomiast audyt energetyczny dla potrzeb pozyskania środków unijnych, został zmieniony w 2016 roku. Stąd też wynikają rozbieżności w zakresie grubości i lambdy styropianu. Należy jednak wziąć pod uwagę ewentualną konieczność zmiany grubości styropianu (na mniejszą) z korzystniejszą wartością współczynnika przewodzenia ciepła w przypadku braku akceptacji grubości styropianu z audytu przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. 2. Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej, STWIOR: termomodernizacji budynku w celu obniżenia kosztów zużycia energii cieplnej zgodnie z pfu: piwnice budynku: - wymiana poziomów wody zimnej, - wymiana poziomów wody ciepłej wraz z z cyrkulacją, - wymiana poziomów instalacji centralnego ogrzewania, - wymiana grzejników wraz z gałązkami w piwnicach – strona południowa. 3. Uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót budowlanych jeżeli rozpoczęcie robót takich wymaga. 4. Realizacja robót budowlanych zgodnie z opracowana dokumentacją projektową. 5. Uzyskanie decyzji/ zgody na użytkowanie remontowanych pomieszczeń jeżeli taka decyzja jest wymagana. Przewiązka A - A1 : 1. Docieplenie ścian zewnętrznych zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną i audytem energetycznym w tym: - wymiana instalacji odgromowej, - wymiana rynien i rur spustowych, - demontaż i ponowny montaż urządzeń technicznych i instalacyjnych zamontowanych na elewacji, - częściowa wymiana okien i drzwi, - wymiana obróbek blacharskich, parapetów okiennych, ujednolicenie krat okiennych, - bez docieplenia stropu nad ostatnią kondygnacją. Ocieplenie ścian zewnętrznych należy wykonać zgodnie z PB tj. do opaski wokół budynku. Projekt budowlany termomodernizacji został opracowany w 2014 roku natomiast audyt energetyczny dla potrzeb pozyskania środków unijnych, został zmieniony w 2016 roku. Stąd też wynikają rozbieżności w zakresie grubości i lambdy styropianu. Należy jednak wziąć pod uwagę ewentualną konieczność zmiany grubości styropianu (na mniejszą) z korzystniejszą wartością współczynnika przewodzenia ciepła w przypadku braku akceptacji grubości styropianu z audytu przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. 2. Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej, STWIOR: termomodernizacji budynku w celu obniżenia kosztów zużycia energii cieplnej zgodnie z pfu: piwnice budynku: - wymiana poziomów wody zimnej, - wymiana poziomów wody ciepłej wraz z z cyrkulacją, - wymiana poziomów instalacji centralnego ogrzewania, - wymiana grzejników wraz z gałązkami w piwnicach – strona południowa. 3. Uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót budowlanych jeżeli rozpoczęcie robót takich wymaga. 4. Realizacja robót budowlanych zgodnie z opracowana dokumentacją projektową. 5. Uzyskanie decyzji/ zgody na użytkowanie remontowanych pomieszczeń jeżeli taka decyzja jest wymagana. Przewiązka A - C1: 1. Docieplenie ścian zewnętrznych zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną i audytem energetycznym w tym: - wymiana instalacji odgromowej, - wymiana rynien i rur spustowych, - demontaż i ponowny montaż urządzeń technicznych i instalacyjnych zamontowanych na elewacji, - częściowa wymiana okien i drzwi, - wymiana obróbek blacharskich, parapetów okiennych, ujednolicenie krat okiennych, - docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją. Ocieplenie ścian zewnętrznych należy wykonać zgodnie z PB tj. do opaski wokół budynku. Projekt budowlany termomodernizacji został opracowany w 2014 roku natomiast audyt energetyczny dla potrzeb pozyskania środków unijnych, został zmieniony w 2016 roku. Stąd też wynikają rozbieżności w zakresie grubości i lambdy styropianu. Należy jednak wziąć pod uwagę ewentualną konieczność zmiany grubości styropianu (na mniejszą) z korzystniejszą wartością współczynnika przewodzenia ciepła w przypadku braku akceptacji grubości styropianu z audytu przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. 3. Realizacja robót budowlanych zgodnie z opracowana dokumentacją projektową. 4. Uzyskanie decyzji/ zgody na użytkowanie remontowanych pomieszczeń jeżeli taka decyzja jest wymagana. Pawilon C1: 1. Docieplenie ścian zewnętrznych zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną i audytem energetycznym w tym: - wymiana instalacji odgromowej, - wymiana rynien i rur spustowych, - demontaż i ponowny montaż urządzeń technicznych i instalacyjnych zamontowanych na elewacji, - częściowa wymiana okien i drzwi, - wymiana obróbek blacharskich, parapetów okiennych, ujednolicenie krat okiennych, - docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją. Ocieplenie ścian zewnętrznych należy wykonać zgodnie z PB tj. do opaski wokół budynku. Projekt budowlany termomodernizacji został opracowany w 2014 roku natomiast audyt energetyczny dla potrzeb pozyskania środków unijnych, został zmieniony w 2016 roku. Stąd też wynikają rozbieżności w zakresie grubości i lambdy styropianu. Należy jednak wziąć pod uwagę ewentualną konieczność zmiany grubości styropianu (na mniejszą) z korzystniejszą wartością współczynnika przewodzenia ciepła w przypadku braku akceptacji grubości styropianu z audytu przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. 2. Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej, STWIOR: termomodernizacji budynku w celu obniżenia kosztów zużycia energii cieplnej zgodnie z pfu: piwnice budynku: - wymiana poziomów wody zimnej, - wymiana poziomów wody ciepłej wraz z z cyrkulacją, - wymiana poziomów instalacji centralnego ogrzewania, niski parter budynku: - wymiana pionów instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, - wymiana pionów wody zimnej, wody ciepłej wraz z cyrkulacją wraz z przyłączeniem do urządzeń wod. – kan. parter budynku: - wymiana pionów instalacji centralnego ogrzewania z wymianą grzejników. 3. Uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót budowlanych jeżeli rozpoczęcie robót takich wymaga. 4. Realizacja robót budowlanych zgodnie z opracowana dokumentacją projektową. 5. Uzyskanie decyzji/ zgody na użytkowanie remontowanych pomieszczeń jeżeli taka decyzja jest wymagana. Przewiązka C – C1: 1. Docieplenie ścian zewnętrznych zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną i audytem energetycznym w tym: - wymiana instalacji odgromowej, - wymiana rynien i rur spustowych, - demontaż i ponowny montaż urządzeń technicznych i instalacyjnych zamontowanych na elewacji, - częściowa wymiana okien i drzwi, - wymiana obróbek blacharskich, parapetów okiennych, ujednolicenie krat okiennych, - docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją. Ocieplenie ścian zewnętrznych należy wykonać zgodnie z PB tj. do opaski wokół budynku. Projekt budowlany termomodernizacji został opracowany w 2014 roku natomiast audyt energetyczny dla potrzeb pozyskania środków unijnych, został zmieniony w 2016 roku. Stąd też wynikają rozbieżności w zakresie grubości i lambdy styropianu. Należy jednak wziąć pod uwagę ewentualną konieczność zmiany grubości styropianu (na mniejszą) z korzystniejszą wartością współczynnika przewodzenia ciepła w przypadku braku akceptacji grubości styropianu z audytu przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. 2. Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej, STWIOR: termomodernizacji budynku w celu obniżenia kosztów zużycia energii cieplnej zgodnie z pfu: piwnice budynku: - wymiana poziomów wody zimnej, - wymiana poziomów wody ciepłej wraz z z cyrkulacją, - wymiana poziomów instalacji centralnego ogrzewania, niski parter budynku: - wymiana pionów instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, - wymiana pionów wody zimnej, wody ciepłej wraz z cyrkulacją wraz z przyłączeniem do urządzeń wod. – kan. parter budynku: - wymiana pionów instalacji centralnego ogrzewania z wymianą grzejników. 3. Uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót budowlanych jeżeli rozpoczęcie robót takich wymaga. 4. Realizacja robót budowlanych zgodnie z opracowana dokumentacją projektową. 5. Uzyskanie decyzji/ zgody na użytkowanie remontowanych pomieszczeń jeżeli taka decyzja jest wymagana. Pawilon C: 1. Docieplenie ścian zewnętrznych zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną i audytem energetycznym w tym: - wymiana instalacji odgromowej, - wymiana rynien i rur spustowych, - demontaż i ponowny montaż urządzeń technicznych i instalacyjnych zamontowanych na elewacji, - częściowa wymiana okien i drzwi, - wymiana obróbek blacharskich, parapetów okiennych, ujednolicenie krat okiennych, - docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją. Ocieplenie ścian zewnętrznych należy wykonać zgodnie z PB tj. do opaski wokół budynku. Projekt budowlany termomodernizacji został opracowany w 2014 roku natomiast audyt energetyczny dla potrzeb pozyskania środków unijnych, został zmieniony w 2016 roku. Stąd też wynikają rozbieżności w zakresie grubości i lambdy styropianu. Należy jednak wziąć pod uwagę ewentualną konieczność zmiany grubości styropianu (na mniejszą) z korzystniejszą wartością współczynnika przewodzenia ciepła w przypadku braku akceptacji grubości styropianu z audytu przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. 2. Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej, STWIOR: termomodernizacji budynku w celu obniżenia kosztów zużycia energii cieplnej zgodnie z pfu: piwnice budynku: - wymiana poziomów wody zimnej, - wymiana poziomów wody ciepłej wraz z z cyrkulacją, - wymiana poziomów instalacji centralnego ogrzewania, niski parter budynku: - wymiana pionów instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, - wymiana pionów wody zimnej, wody ciepłej wraz z cyrkulacją wraz z przyłączeniem do urządzeń wod. – kan. wysoki parter budynku (pomieszczenia tomografu): - wymiana pionów instalacji centralnego ogrzewania z podejściami i zaworami do grzejników. Przebudowa central wentylacyjnych – Zadanie obejmuje tylko i wyłącznie rozbudowę zamontowanych dwóch central wentylacyjnych na poddaszu o pompy ciepła i nagrzewnice celem zapewnienia odzysku ciepła, z istniejącej instalacji wentylacji i klimatyzacji. 3. Uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót budowlanych jeżeli rozpoczęcie robót takich wymaga. 4. Realizacja robót budowlanych zgodnie z opracowana dokumentacją projektową. 5. Uzyskanie decyzji/ zgody na użytkowanie remontowanych pomieszczeń jeżeli taka decyzja jest wymagana. Pawilon D: 1. Docieplenie ścian zewnętrznych zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną i audytem energetycznym w tym: - wymiana instalacji odgromowej, - wymiana rynien i rur spustowych, - demontaż i ponowny montaż urządzeń technicznych i instalacyjnych zamontowanych na elewacji, - częściowa wymiana okien i drzwi, - wymiana obróbek blacharskich, parapetów okiennych, ujednolicenie krat okiennych, - docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją. Ocieplenie ścian zewnętrznych należy wykonać zgodnie z PB tj. do opaski wokół budynku. Projekt budowlany termomodernizacji został opracowany w 2014 roku natomiast audyt energetyczny dla potrzeb pozyskania środków unijnych, został zmieniony w 2016 roku. Stąd też wynikają rozbieżności w zakresie grubości i lambdy styropianu. Należy jednak wziąć pod uwagę ewentualną konieczność zmiany grubości styropianu (na mniejszą) z korzystniejszą wartością współczynnika przewodzenia ciepła w przypadku braku akceptacji grubości styropianu z audytu przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. 2. Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej, STWIOR: termomodernizacji budynku w celu obniżenia kosztów zużycia energii cieplnej zgodnie z pfu: piwnice budynku: - wymiana poziomów wody zimnej, - wymiana poziomów wody ciepłej wraz z z cyrkulacją, - wymiana poziomów instalacji centralnego ogrzewania, niski parter budynku: - wymiana pionów instalacji centralnego ogrzewania – przyłączenie gałązek bez wymiany grzejników (pomieszczenie sterylizacji), wysoki parter budynku: - wymiana pionów instalacji centralnego ogrzewania z wymianą grzejników (pomieszczenie apteki). - wymiana instalacji hydrantowej (sterylizacja) wysoki i niski parter. 3. Uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót budowlanych jeżeli rozpoczęcie robót takich wymaga. 4. Realizacja robót budowlanych zgodnie z opracowana dokumentacją projektową. 5. Uzyskanie decyzji/ zgody na użytkowanie remontowanych pomieszczeń jeżeli taka decyzja jest wymagana. Pawilon D1: 1. Docieplenie ścian zewnętrznych zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną i audytem energetycznym w tym: - wymiana instalacji odgromowej, - wymiana rynien i rur spustowych, - demontaż i ponowny montaż urządzeń technicznych i instalacyjnych zamontowanych na elewacji, - częściowa wymiana okien i drzwi, - wymiana obróbek blacharskich, parapetów okiennych, ujednolicenie krat okiennych, - docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją. Ocieplenie ścian zewnętrznych należy wykonać zgodnie z PB tj. do opaski wokół budynku. Projekt budowlany termomodernizacji został opracowany w 2014 roku natomiast audyt energetyczny dla potrzeb pozyskania środków unijnych, został zmieniony w 2016 roku. Stąd też wynikają rozbieżności w zakresie grubości i lambdy styropianu. Należy jednak wziąć pod uwagę ewentualną konieczność zmiany grubości styropianu (na mniejszą) z korzystniejszą wartością współczynnika przewodzenia ciepła w przypadku braku akceptacji grubości styropianu z audytu przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. 2. Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej, STWIOR: termomodernizacji budynku w celu obniżenia kosztów zużycia energii cieplnej zgodnie z pfu oraz dostosowanie pomieszczeń Oddziału Chirurgii Dzieci i Oddziału Pediatrycznego do obowiązujących przepisów sanitarnych i przeciw pożarowych; - powierzchnia objęta przebudową: 1063 m2 - Wymagania ogólne dotyczące pomieszczeń: sufity – wszystkie malowane farbą lateksową ściany – malowane farbami zmywalnymi z atestem, pomieszczenia wc i brudowników flizy do wysokości 2 m, fartuchy pod urządzeniami wod- kan 1,5 x 1,2 m podłogi – sale chorych, dyżurki, korytarze, pomieszczenia techniczne – wykładnia PCV obiektowa, zgrzewana, wywinięta na ściany sanitariaty i brudowniki – terakota antypoślizgowa kolorystyka uzgodniona z użytkownikiem I. Na remontowanych Oddziałach Szpitala stolarka ma być wykonana z drzwi drewnianych pełnych, białych, a tylko w miejscach gdzie według wytycznych ppoż. należy zastosować drzwi przeciwpożarowe, wszystkie wejścia na poszczególne oddziały należy wykonać z stolarki aluminiowej. II. Na remontowanych pawilonach przewidziane jest docieplenie stropu, ewentualny zakres adaptacji strychu określi projekt (o ile adaptacja poddasza będzie niezbędna dla zabezpieczenia powierzchni koniecznej do funkcjonowania oddziału). III. Oprawy i osprzęt mają być kontynuacją dla zmodernizowanego paw. AA1 IV. Sieci i okablowania strukturalne: Częściowo świtłowody oraz mieszane UTP i Ftp kat.5 iwyższej ( preferowane do projektu UFTP kat.6). Wszystkie instalacje specjalne wymagane ze względu na funkcje szpitalne określa norma ICE w części 7-710 + przewidywana technologia. V. Przybory sanitarne w poszczególnych pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych: - łazienka – wc, prysznic, umywalka oraz pochwyty dla niepełnosprawnego, - brudownik – wc, myjnia dezynfektor do basenów, zlew metalowy z możliwością nabrania wody do wiaderka oraz umywalka, - łazienka dla niepełnosprawnego – wc dla niepełnosprawnego, prysznic z możliwością mycia pacjenta na wózku oraz umywalka dla niepełnosprawnego oraz pochwyty. VI. ilości i typy przyborów sanitarnych w poszczególnych pomieszczeniach - laboratorium, techniczne, administracja – nie dotyczy - socjalnych – zlew jednokomorowy - zabiegowych, badań – zlew jednokomorowy oraz umywalka - dyżurka lekarska i pielęgniarska - umywalka VII. Zamawiający rezygnuje z zastosowania pisuarów w pawilonach Szpitala. VIII. Standard wyposażenia sanitariatów jaki należy założyć w wyposażeniu: Sufit – farba lateksowa zmywalna biała ściany – flizy do wysokości 2 m, powyżej malowane jw. podłoga – terakota antypoślizgowa wc – ceramika biała wisząca na stelażu, kryta prysznic – brodzik biały 90 x 90 cm bez progowy, z kabiną ze szkła bezpiecznego, bateria ścienna jednouchwytowa umywalki – ceramiczne, białe bez nogi z baterią stojącą jednouchwytową zlewy ze stali nierdzewnej z bateria stojącą jednouchwytową w pomieszczeniach zabiegowych należy zastosować baterie typu lekarskiego wszystkie sanitariaty wyposażone w poręcze dla niepełnosprawnego 3. Uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót budowlanych jeżeli rozpoczęcie robót takich wymaga. 4. Realizacja robót budowlanych zgodnie z opracowana dokumentacją projektową. 5. Uzyskanie decyzji/ zgody na użytkowanie remontowanych pomieszczeń jeżeli taka decyzja jest wymagana Pawilon E1: 1. Docieplenie ścian zewnętrznych zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną i audytem energetycznym w tym: - wymiana instalacji odgromowej, - wymiana rynien i rur spustowych, - demontaż i ponowny montaż urządzeń technicznych i instalacyjnych zamontowanych na elewacji, - częściowa wymiana okien i drzwi, - wymiana obróbek blacharskich, parapetów okiennych, ujednolicenie krat okiennych, - docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją. Ocieplenie ścian zewnętrznych należy wykonać zgodnie z PB tj. do opaski wokół budynku. Projekt budowlany termomodernizacji został opracowany w 2014 roku natomiast audyt energetyczny dla potrzeb pozyskania środków unijnych, został zmieniony w 2016 roku. Stąd też wynikają rozbieżności w zakresie grubości i lambdy styropianu. Należy jednak wziąć pod uwagę ewentualną konieczność zmiany grubości styropianu (na mniejszą) z korzystniejszą wartością współczynnika przewodzenia ciepła w przypadku braku akceptacji grubości styropianu z audytu przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. 2. Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej, STWIOR: termomodernizacji budynku w celu obniżenia kosztów zużycia energii cieplnej zgodnie z pfu: piwnice budynku: - wymiana poziomów wody zimnej, - wymiana poziomów wody ciepłej wraz z z cyrkulacją, - wymiana poziomów instalacji centralnego ogrzewania, - wymiana pionów instalacji centralnego ogrzewania z wymianą grzejników. - centralny układ wentylacyjno-klimatyzacyjny dla potrzeb Porodówki i sali do cięć cesarskich, - dostosowanie pomieszczeń Sali Porodowej i Cięć Cesarskich do obowiązujących przepisów sanitarnych i przeciw pożarowych; W sali operacyjnej do cięć cesarskich należy zastosować wykładzinę ścienną PCV zgrzewaną, a na podłodze wykładzinę elektro – przewodzącą. 3. Uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót budowlanych jeżeli rozpoczęcie robót takich wymaga. 4. Realizacja robót budowlanych zgodnie z opracowana dokumentacją projektową. 5. Uzyskanie decyzji/ zgody na użytkowanie remontowanych pomieszczeń jeżeli taka decyzja jest wymagana Pawilon E: 1. Docieplenie ścian zewnętrznych zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną i audytem energetycznym w tym: - wymiana instalacji odgromowej, - wymiana rynien i rur spustowych, - demontaż i ponowny montaż urządzeń technicznych i instalacyjnych zamontowanych na elewacji, - częściowa wymiana okien i drzwi, - wymiana obróbek blacharskich, parapetów okiennych, ujednolicenie krat okiennych, - docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją. Ocieplenie ścian zewnętrznych należy wykonać zgodnie z PB tj. do opaski wokół budynku. Projekt budowlany termomodernizacji został opracowany w 2014 roku natomiast audyt energetyczny dla potrzeb pozyskania środków unijnych, został zmieniony w 2016 roku. Stąd też wynikają rozbieżności w zakresie grubości i lambdy styropianu. Należy jednak wziąć pod uwagę ewentualną konieczność zmiany grubości styropianu (na mniejszą) z korzystniejszą wartością współczynnika przewodzenia ciepła w przypadku braku akceptacji grubości styropianu z audytu przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. 2. Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej, STWIOR: termomodernizacji budynku w celu obniżenia kosztów zużycia energii cieplnej zgodnie z pfu oraz dostosowanie pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno – Położniczego do obowiązujących przepisów sanitarnych i przeciw pożarowych; - powierzchnia objęta przebudową: 851 m2 - Wymagania ogólne dotyczące pomieszczeń: sufity – wszystkie malowane farbą lateksową ściany – malowane farbami zmywalnymi z atestem, pomieszczenia wc i brudowników flizy do wysokości 2 m, fartuchy pod urządzeniami wod- kan 1,5 x 1,2 m podłogi – sale chorych, dyżurki, korytarze, pomieszczenia techniczne – wykładnia PCV obiektowa, zgrzewana, wywinięta na ściany sanitariaty i brudowniki – terakota antypoślizgowa kolorystyka uzgodniona z użytkownikiem I. Na remontowanych Oddziałach Szpitala stolarka ma być wykonana z drzwi drewnianych pełnych, białych, a tylko w miejscach gdzie według wytycznych ppoż. należy zastosować drzwi przeciwpożarowe, wszystkie wejścia na poszczególne oddziały należy wykonać z stolarki aluminiowej W sali zabiegowej należy zastosować wykładzinę ścienną PCV zgrzewaną, a na podłodze wykładzinę elektro – przewodzącą. II. W ofercie należy uwzględnić wymianę dźwigu na Oddziale Ginekologiczno – Położniczym (1 szt.) bez zmiany konstrukcji szybu, winda przystosowana do przewozu pacjentów na łóżkach szpitalnych, każda trzyprzystankowa. III. Na remontowanych pawilonach przewidziane jest docieplenie stropu, ewentualny zakres adaptacji strychu określi projekt (o ile adaptacja poddasza będzie niezbędna dla zabezpieczenia powierzchni koniecznej do funkcjonowania oddziału). IV. Na remontowanych pawilonach przewidziane jest docieplenie stropu, ewentualny zakres adaptacji strychu określi projekt (o ile adaptacja poddasza będzie niezbędna dla zabezpieczenia powierzchni koniecznej do funkcjonowania oddziału). V. W pawilonie E układ wentylacyjno-klimatyzacyjny dla potrzeb pokojów zabiegowych. VI. Oprawy i osprzęt mają być kontynuacją dla zmodernizowanego paw. AA1 VII. Sieci i okablowania strukturalne: Częściowo świtłowody oraz mieszane UTP i Ftp kat.5 iwyższej ( preferowane do projektu UFTP kat.6). Wszystkie instalacje specjalne wymagane ze względu na funkcje szpitalne określa norma ICE w części 7-710 + przewidywana technologia. VIII. Przybory sanitarne w poszczególnych pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych: - łazienka – wc, prysznic, umywalka oraz pochwyty dla niepełnosprawnego, - brudownik – wc, myjnia dezynfektor do basenów, zlew metalowy z możliwością nabrania wody do wiaderka oraz umywalka, - łazienka dla niepełnosprawnego – wc dla niepełnosprawnego, prysznic z możliwością mycia pacjenta na wózku oraz umywalka dla niepełnosprawnego oraz pochwyty. IX. ilości i typy przyborów sanitarnych w poszczególnych pomieszczeniach - laboratorium, techniczne, administracja – nie dotyczy - socjalnych – zlew jednokomorowy - zabiegowych, badań – zlew jednokomorowy oraz umywalka - dyżurka lekarska i pielęgniarska - umywalka X. Zamawiający rezygnuje z zastosowania pisuarów w pawilonach Szpitala. XI. Standard wyposażenia sanitariatów jaki należy założyć w wyposażeniu: Sufit – farba lateksowa zmywalna biała ściany – flizy do wysokości 2 m, powyżej malowane jw. podłoga – terakota antypoślizgowa wc – ceramika biała wisząca na stelażu, kryta prysznic – brodzik biały 90 x 90 cm bez progowy, z kabiną ze szkła bezpiecznego, bateria ścienna jednouchwytowa umywalki – ceramiczne, białe bez nogi z baterią stojącą jednouchwytową zlewy ze stali nierdzewnej z bateria stojącą jednouchwytową w pomieszczeniach zabiegowych należy zastosować baterie typu lekarskiego wszystkie sanitariaty wyposażone w poręcze dla niepełnosprawnego 3. Uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót budowlanych jeżeli rozpoczęcie robót takich wymaga. 4. Realizacja robót budowlanych zgodnie z opracowana dokumentacją projektową. 5. Uzyskanie decyzji/ zgody na użytkowanie remontowanych pomieszczeń jeżeli taka decyzja jest wymagana Pawilon F: 1. Docieplenie ścian zewnętrznych zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną i audytem energetycznym w tym: - wymiana instalacji odgromowej, - wymiana rynien i rur spustowych, - demontaż i ponowny montaż urządzeń technicznych i instalacyjnych zamontowanych na elewacji, - częściowa wymiana okien i drzwi, - wymiana obróbek blacharskich, parapetów okiennych, ujednolicenie krat okiennych, - docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją. Ocieplenie ścian zewnętrznych należy wykonać zgodnie z PB tj. do opaski wokół budynku. Projekt budowlany termomodernizacji został opracowany w 2014 roku natomiast audyt energetyczny dla potrzeb pozyskania środków unijnych, został zmieniony w 2016 roku. Stąd też wynikają rozbieżności w zakresie grubości i lambdy styropianu. Należy jednak wziąć pod uwagę ewentualną konieczność zmiany grubości styropianu (na mniejszą) z korzystniejszą wartością współczynnika przewodzenia ciepła w przypadku braku akceptacji grubości styropianu z audytu przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. 2. Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej, STWIOR: termomodernizacji budynku w celu obniżenia kosztów zużycia energii cieplnej zgodnie z pfu: piwnice budynku: - wymiana poziomów wody zimnej, - wymiana poziomów wody ciepłej wraz z z cyrkulacją, - wymiana poziomów instalacji centralnego ogrzewania, - wymiana pionów instalacji centralnego ogrzewania z wymianą grzejników. 3. Uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót budowlanych jeżeli rozpoczęcie robót takich wymaga. 4. Realizacja robót budowlanych zgodnie z opracowana dokumentacją projektową. 5. Uzyskanie decyzji/ zgody na użytkowanie remontowanych pomieszczeń jeżeli taka decyzja jest wymagana Pawilon F1: 1. Docieplenie ścian zewnętrznych zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną i audytem energetycznym w tym: - wymiana instalacji odgromowej, - wymiana rynien i rur spustowych, - demontaż i ponowny montaż urządzeń technicznych i instalacyjnych zamontowanych na elewacji, - częściowa wymiana okien i drzwi, - wymiana obróbek blacharskich, parapetów okiennych, ujednolicenie krat okiennych, - docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją. Ocieplenie ścian zewnętrznych należy wykonać zgodnie z PB tj. do opaski wokół budynku. Projekt budowlany termomodernizacji został opracowany w 2014 roku natomiast audyt energetyczny dla potrzeb pozyskania środków unijnych, został zmieniony w 2016 roku. Stąd też wynikają rozbieżności w zakresie grubości i lambdy styropianu. Należy jednak wziąć pod uwagę ewentualną konieczność zmiany grubości styropianu (na mniejszą) z korzystniejszą wartością współczynnika przewodzenia ciepła w przypadku braku akceptacji grubości styropianu z audytu przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. 2. Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej, STWIOR: termomodernizacji budynku w celu obniżenia kosztów zużycia energii cieplnej zgodnie z pfu oraz dostosowanie pomieszczeń Oddziału Neurologii oraz Oddziału II Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologicznym do obowiązujących przepisów sanitarnych i przeciw pożarowych; - powierzchnia objęta przebudową: 1 449 m2. - Wymagania ogólne dotyczące pomieszczeń: sufity – wszystkie malowane farbą lateksową ściany – malowane farbami zmywalnymi z atestem, pomieszczenia wc i brudowników flizy do wysokości 2 m, fartuchy pod urządzeniami wod- kan 1,5 x 1,2 m podłogi – sale chorych, dyżurki, korytarze, pomieszczenia techniczne – wykładnia PCV obiektowa, zgrzewana, wywinięta na ściany sanitariaty i brudowniki – terakota antypoślizgowa kolorystyka uzgodniona z użytkownikiem I. Na remontowanych Oddziałach Szpitala stolarka ma być wykonana z drzwi drewnianych pełnych, białych, a tylko w miejscach gdzie według wytycznych ppoż. należy zastosować drzwi przeciwpożarowe, wszystkie wejścia na poszczególne oddziały należy wykonać z stolarki aluminiowej. II. Na remontowanych pawilonach przewidziane jest docieplenie stropu, ewentualny zakres adaptacji strychu określi projekt (o ile adaptacja poddasza będzie niezbędna dla zabezpieczenia powierzchni koniecznej do funkcjonowania oddziału). III. Oprawy i osprzęt mają być kontynuacją dla zmodernizowanego paw. AA1 IV. Sieci i okablowania strukturalne: Częściowo świtłowody oraz mieszane UTP i Ftp kat.5 iwyższej ( preferowane do projektu UFTP kat.6). Wszystkie instalacje specjalne wymagane ze względu na funkcje szpitalne określa norma ICE w części 7-710 + przewidywana technologia. Przybory sanitarne w poszczególnych pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych: - łazienka – wc, prysznic, umywalka oraz pochwyty dla niepełnosprawnego, - brudownik – wc, myjnia dezynfektor do basenów, zlew metalowy z możliwością nabrania wody do wiaderka oraz umywalka, - łazienka dla niepełnosprawnego – wc dla niepełnosprawnego, prysznic z możliwością mycia pacjenta na wózku oraz umywalka dla niepełnosprawnego oraz pochwyty. V. ilości i typy przyborów sanitarnych w poszczególnych pomieszczeniach - laboratorium, techniczne, administracja – nie dotyczy - socjalnych – zlew jednokomorowy - zabiegowych, badań – zlew jednokomorowy oraz umywalka - dyżurka lekarska i pielęgniarska - umywalka VI. Zamawiający rezygnuje z zastosowania pisuarów w pawilonach Szpitala. VII. Standard wyposażenia sanitariatów jaki należy założyć w wyposażeniu: Sufit – farba lateksowa zmywalna biała ściany – flizy do wysokości 2 m, powyżej malowane jw. podłoga – terakota antypoślizgowa wc – ceramika biała wisząca na stelażu, kryta prysznic – brodzik biały 90 x 90 cm bez progowy, z kabiną ze szkła bezpiecznego, bateria ścienna jednouchwytowa umywalki – ceramiczne, białe bez nogi z baterią stojącą jednouchwytową zlewy ze stali nierdzewnej z bateria stojącą jednouchwytową w pomieszczeniach zabiegowych należy zastosować baterie typu lekarskiego wszystkie sanitariaty wyposażone w poręcze dla niepełnosprawnego 3. Uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót budowlanych jeżeli rozpoczęcie robót takich wymaga. 4. Realizacja robót budowlanych zgodnie z opracowana dokumentacją projektową. 5. Uzyskanie decyzji/ zgody na użytkowanie remontowanych pomieszczeń jeżeli taka decyzja jest wymagana Przewiązki F1-E, E-D oraz D-F1: 1. Docieplenie ścian zewnętrznych zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną i audytem energetycznym w tym: - wymiana instalacji odgromowej, - wymiana rynien i rur spustowych, - demontaż i ponowny montaż urządzeń technicznych i instalacyjnych zamontowanych na elewacji, - częściowa wymiana okien i drzwi, - wymiana obróbek blacharskich, parapetów okiennych, ujednolicenie krat okiennych, - docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją. Ocieplenie ścian zewnętrznych należy wykonać zgodnie z PB tj. do opaski wokół budynku. Projekt budowlany termomodernizacji został opracowany w 2014 roku natomiast audyt energetyczny dla potrzeb pozyskania środków unijnych, został zmieniony w 2016 roku. Stąd też wynikają rozbieżności w zakresie grubości i lambdy styropianu. Należy jednak wziąć pod uwagę ewentualną konieczność zmiany grubości styropianu (na mniejszą) z korzystniejszą wartością współczynnika przewodzenia ciepła w przypadku braku akceptacji grubości styropianu z audytu przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. 2. Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej, STWIOR: termomodernizacji budynku w celu obniżenia kosztów zużycia energii cieplnej zgodnie z pfu: piwnice budynku: - wymiana poziomów wody zimnej, - wymiana poziomów wody ciepłej wraz z cyrkulacją, - wymiana poziomów instalacji centralnego ogrzewania, - wymiana pionów instalacji centralnego ogrzewania z wymianą grzejników. 3. Uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót budowlanych jeżeli rozpoczęcie robót takich wymaga. 4. Realizacja robót budowlanych zgodnie z opracowana dokumentacją projektową. 5. Uzyskanie decyzji/ zgody na użytkowanie remontowanych pomieszczeń jeżeli taka decyzja jest wymagana. Pawilon G: 1. Docieplenie ścian zewnętrznych zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną i audytem energetycznym w tym: - wymiana instalacji odgromowej, - wymiana rynien i rur spustowych, - demontaż i ponowny montaż urządzeń technicznych i instalacyjnych zamontowanych na elewacji, - częściowa wymiana okien i drzwi, - wymiana obróbek blacharskich, parapetów okiennych, ujednolicenie krat okiennych, - docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją. Ocieplenie ścian zewnętrznych należy wykonać zgodnie z PB tj. do opaski wokół budynku. Projekt budowlany termomodernizacji został opracowany w 2014 roku natomiast audyt energetyczny dla potrzeb pozyskania środków unijnych, został zmieniony w 2016 roku. Stąd też wynikają rozbieżności w zakresie grubości i lambdy styropianu. Należy jednak wziąć pod uwagę ewentualną konieczność zmiany grubości styropianu (na mniejszą) z korzystniejszą wartością współczynnika przewodzenia ciepła w przypadku braku akceptacji grubości styropianu z audytu przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. 2. Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej, STWIOR: termomodernizacji budynku w celu obniżenia kosztów zużycia energii cieplnej zgodnie z pfu oraz dostosowanie pomieszczeń Oddziału Dermatologii i Obserwacyjno Zakaźny Dorosłych i Dzieci do obowiązujących przepisów sanitarnych i przeciw pożarowych; - powierzchnia objęta przebudową: 2 321 m2 - Wymagania ogólne dotyczące pomieszczeń: sufity – wszystkie malowane farbą lateksową ściany – malowane farbami zmywalnymi z atestem, pomieszczenia wc i brudowników flizy do wysokości 2 m, fartuchy pod urządzeniami wod- kan 1,5 x 1,2 m podłogi – sale chorych, dyżurki, korytarze, pomieszczenia techniczne – wykładnia PCV obiektowa, zgrzewana, wywinięta na ściany sanitariaty i brudowniki – terakota antypoślizgowa kolorystyka uzgodniona z użytkownikiem Na remontowanych Oddziałach Szpitala stolarka ma być wykonana z drzwi drewnianych pełnych, białych, a tylko w miejscach gdzie według wytycznych ppoż. należy zastosować drzwi przeciwpożarowe, wszystkie wejścia na poszczególne oddziały należy wykonać z stolarki aluminiowej I. W pawilonie G na Oddziale Dermatologicznym planowany jest pokój zabiegowy wyposażony w instalacje wentylacyjno-klimatyzacyjną i z pomieszczenia tego należy przewidzieć odzysk ciepła z instalacji wyciągowej – jest to całkiem nowa instalacja do zaprojektowania. II. W ofercie należy uwzględnić wymianę dźwigu w budynku G (1szt. ) bez zmiany konstrukcji szybu, winda przystosowana do przewozu pacjentów na łóżkach szpitalnych, każda trzyprzystankowa. III. W pawilonie G układ wentylacyjno-klimatyzacyjny dla potrzeb pokojów zabiegowych. IV. Oprawy i osprzęt mają być kontynuacją dla zmodernizowanego paw. AA1 V. Sieci i okablowania strukturalne: Częściowo świtłowody oraz mieszane UTP i Ftp kat.5 iwyższej ( preferowane do projektu UFTP kat.6). Wszystkie instalacje specjalne wymagane ze względu na funkcje szpitalne określa norma ICE w części 7-710 + przewidywana technologia. VI. Przybory sanitarne w poszczególnych pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych: - łazienka – wc, prysznic, umywalka oraz pochwyty dla niepełnosprawnego, - brudownik – wc, myjnia dezynfektor do basenów, zlew metalowy z możliwością nabrania wody do wiaderka oraz umywalka, - łazienka dla niepełnosprawnego – wc dla niepełnosprawnego, prysznic z możliwością mycia pacjenta na wózku oraz umywalka dla niepełnosprawnego oraz pochwyty. VII. ilości i typy przyborów sanitarnych w poszczególnych pomieszczeniach - laboratorium, techniczne, administracja – nie dotyczy - socjalnych – zlew jednokomorowy - zabiegowych, badań – zlew jednokomorowy oraz umywalka - dyżurka lekarska i pielęgniarska - umywalka VIII. Zamawiający rezygnuje z zastosowania pisuarów w pawilonach Szpitala. IX. Standard wyposażenia sanitariatów jaki należy założyć w wyposażeniu: Sufit – farba lateksowa zmywalna biała ściany – flizy do wysokości 2 m, powyżej malowane jw. podłoga – terakota antypoślizgowa wc – ceramika biała wisząca na stelażu, kryta prysznic – brodzik biały 90 x 90 cm bez progowy, z kabiną ze szkła bezpiecznego, bateria ścienna jednouchwytowa umywalki – ceramiczne, białe bez nogi z baterią stojącą jednouchwytową zlewy ze stali nierdzewnej z bateria stojącą jednouchwytową w pomieszczeniach zabiegowych należy zastosować baterie typu lekarskiego wszystkie sanitariaty wyposażone w poręcze dla niepełnosprawnego 3. Uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót budowlanych jeżeli rozpoczęcie robót takich wymaga. 4. Realizacja robót budowlanych zgodnie z opracowana dokumentacją projektową. 5. Uzyskanie decyzji/ zgody na użytkowanie remontowanych pomieszczeń jeżeli taka decyzja jest wymagana Przeróbka zasilania elektrycznego central wentylacyjno – klimatyzacyjnych Szpitala: Centrale n-w i nawiewne Blok Operacyjny – centrala nawiewni – wywiewna + agregat wody lodowej, paw C poddasze Tomograf komp. – c.n-w – paw. C poziom -2 SOR c.n-w. - paw. C pod tarasem poziom 0 SOR mały c. n-w – paw.C poz. -2 Okulistyka c. n-w poddasze paw. C1 Sterylizacja c. n-w w pomieszceniach sterylzacji paw. D RTG c.n-w poddasze paw. D Laryngologia c. n-w paw. A piwnice poz. -1 Endoskopia c. n-w paw. A piwnice poz. -1 Oddział I,III wew. c. naw. paw.A poddasze Oddz. Noworodków c.n-w paw. E1 OIOM c. n-w poddasze paw. F1 Oddz. Zakaźny parter c. n-w poddasze paw. G Klimatyzatory Blok Oper. pom. Socjal. - paw. C poddasze Tomograf komp. p. badań paw. C poz. 0 Główna Rozdz. Elektr. paw. C poz. -2 winda "oszklona" paw. C poz 0 RTG paw. D poz. 1 Sterylizacja paw. D poz. 0 pom.UPS dla ped.i ch.dzieci paw. D1 poz. -1 pom.UPS dla okulist. paw. C poz. -2 Oddz. Urologii s.zabiegowa paw. C1 poz.1 Oddz. I i III wew.dyzurki paw A1 poz.1 i 2 Ginekologia d.lek paw.E poz.0 Porodówka s. Cięć paw. E1 poz. 0 OIOM klimakonwektor paw..F1 poz. 2 i poddasze pom, UPS i serw. OIOM paw. F1 poddasze Oddz. Chir.Ogól. Dyz lek.+ sala paw.F1 poz.2 Poradnie przyszpitalne paw. B SOR (triaż, pokój badań lek. Poczekalnia pacjentów) paw. C poziom 0 Agregaty wody lodowej Bloku oper. - poddasze paw.C( w c.w.dla bloku oper.II etap) na dachu paw.F dla klimakonwer. i c.w. dla OIOM oddz. Zakaźny w c.w. poddaszu paw. G Pompa ciepła – pawilon G DODATKOWE INFORMACJE W Szpitalu zamontowanych jest około 800 sztuk umywalek i zlewów, około 170 prysznicy oraz około 220 muszli. W załączeniu scan, załącznik nr 1 - przekroje. We wszystkich pawilonach szpitalnych stropy wykonane są z pustaka ceramicznego typu ACKERMAN o wysokości 22 cm. W sterylizatorni (Budynek D) należy wykonać: wymianę okien, wymianę instalacji co, cwu oraz zimnej wody, wymianę drzwi zewnętrznych wejściowych, przywrócenie pomieszczeń d o użytkowania. Wokół budynków jest opaska betonowa. W tych miejscach – zwłaszcza w obrębie elewacji frontowej należy wykonać uziom pionowy. Po zewnętrznym obrysie pawilonu F1, F , D1, A strona południowa i A1 cały, pawilon E1 strona południowa i wschodnia został wymieniony otok. Instalacja odgromowa: przewody uziemiające i wyrównawcze, przewód ułożony w wykopie swobodnie, bez naprężeń, należy wykonać wykop tak żeby nawiązać się do instalacji uziomu z przewodami odprowadzającymi wraz z dostawą uziomu (płaskownik min 3x40mm nawiązać do istniejących otoków), w kosztach należy ująć wywóz zdemontowanych elementów, składowanie na wydzielonym placu stanowiącym zaplecze budowy. Należy przewidzieć wymianę całej instalacji hydrantowej od nowych poziomów ułożonych pod wszystkimi Pawilonami Szpitala zgodnie z SIWZ przetargu – modernizacja instalacji hydrantowej dotyczy czterech Pawilonów ( Pawilon D1, E, F oraz G). Hydranty zewnętrzne są bezpośrednio wpięte do pierścienia rurociągu wody zimnej okalającej Szpital. Wytyczne do wyposażania w urządzenia sanitarne Sali cięć i Sali porodu na Oddziale Ginekologiczno – Położniczym: Sala cięć cesarskich – stanowisko mycia lekarzy dwu stanowiskowe, 1 zlew dwukomorowy, 1 zlew jednokomorowy oraz dwie umywalki. Sale porodowe – na każdej sali zlew jednokomorowy i umywalka, 2 węzły sanitarne, brudownik wyposażony w myjnie do basenów, wc, umywalkę, zlew dwukomorowy i punkt poboru wody do wiaderka. Wymogi co do armatury pobierającej wodę (typy baterii, wymóg mieszaczy, wymóg w odpowiednich pomieszczeniach specjalnych filtrów wody, itp.) Wodę z instalacji pobieramy w Szpitalu poprzez baterie stojące jednouchwytowe zwykłe lub lekarskie z mieszaczem oraz kurki czerpalne, w zakresie prac nie przewidziano innych zaworów ani filtrów. Zakres modernizacji instalacji (na jakim odcinku): c.o., hydrantowej, wodociągowej: Instalacja co oraz wodociągowa – poziomy całość oraz wszystkie instalacje zamontowane w budynkach Szpitala, które do chwili obecnej nie zostały zmodernizowane tj: budynek A – piwnice, parter, I piętro korytarz komunikacyjnym budynek C - piwnice, parter, budynek C1 – piwnice, kaplica same grzejniki wraz z zaworami budynek D – niski parter, parter budynek D1 – cały budynek E – cały budynek E1- piwnice, parter sala porodowa budynek F – piwnice budynek F1 – część nie zmodernizowana (skrzydło i 1/3 pawilonu F1-F) budynek G – cały budynek KP – cały budynek T – cały Instalacja hydrantowa - na modernizowanych budynkach D1,E,F1 i G Standard wyposażenia białego montażu i grzejników: standard wod-kan : wc – miska ustępowa podwieszona na stelażu krytym, biała umywalka – biała, bez nogi z baterią stojącą jednouchwytową prysznic – brodik biały 90 x90bez progowy, kabina prysznicowa z szkłem bezpiecznym, bateria prysznicowa ścienna, jednouchwytowa zlewy – jednokomorowe z blachy nierdzewnej z baterią stojącą jednouchwytowa standard grzejników: grzejnik płytowy higieniczny z kompletem zaworów termostatycznych, montowany na wspornikach wiszących 15cm od ściany, biały Obiekty CH, S, OL, P1, P2 nie są ujęte w zakresie rzeczowym. Budynek T stanowi Grupę 2, a budynek PK – Grupę 3. Ilość, lokalizacja oraz parametry techniczne ups-a objętego przetargiem: UPS, spełniający normy i posiadający certyfikaty dla zasilania gniazd aparatury i sprzętu medycznego dla oddziałów w pawilonie G, 40 kVa. W zakresie rzeczowym należy uwzględnić system przyzywowy dla: Ilość łóżek i sanitariatów: Budynek E – 14 sanitariatów + 34 łóżka Budynek D – 13 łazienek + 56 łóżek Budynek G – 37 łazienek + 85 łóżek Budynek F1 – 16 łazienek + 90 łóżek liczba stanowisk wyposażonych w zestaw gniazd: 2xogólne, 2xDATA oraz 2xRJ45: 265 stanowisk. Dla remontowanych oddziałów należy zaprojektować układy pomiarowe energii elektrycznej. | Czerwiec 2018r. Lipiec 2018 r. Lipiec 2018 r. Sierpień 2018 r. Sierpień 2018 r. Sierpień 2018 r. Sierpień 2018 r. Sierpień 2018 r. Wrzesień 2018 r. Sierpień 2018r. Wrzesień 2018r. Listopad 2018 r. Styczeń 2019 r. Czerwiec 2019 r. - zakres opisany w pkt. 1 do 30.11.2018 roku. Lipiec 2018 r. |
| 2. | Grupa -2 | Budynek Działu Technicznego. 1. Docieplenie ścian zewnętrznych zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną i audytem energetycznym w tym: - wymiana instalacji odgromowej, - wymiana rynien i rur spustowych, - demontaż i ponowny montaż urządzeń technicznych i instalacyjnych zamontowanych na elewacji, - częściowa wymiana okien i drzwi, - wymiana obróbek blacharskich, parapetów okiennych, ujednolicenie krat okiennych, - docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją. Ocieplenie ścian zewnętrznych należy wykonać zgodnie z PB tj. do opaski wokół budynku. Projekt budowlany termomodernizacji został opracowany w 2014 roku natomiast audyt energetyczny dla potrzeb pozyskania środków unijnych, został zmieniony w 2016 roku. Stąd też wynikają rozbieżności w zakresie grubości i lambdy styropianu. Należy jednak wziąć pod uwagę ewentualną konieczność zmiany grubości styropianu (na mniejszą) z korzystniejszą wartością współczynnika przewodzenia ciepła w przypadku braku akceptacji grubości styropianu z audytu przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. 2. Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej, STWIOR: termomodernizacji budynku w celu obniżenia kosztów zużycia energii cieplnej zgodnie z pfu: piwnice budynku: - wymiana poziomów wody zimnej, - wymiana poziomów wody ciepłej wraz z z cyrkulacją, - wymiana poziomów instalacji centralnego ogrzewania, - wymiana pionów instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, - wymiana pionów wody zimnej, wody ciepłej wraz z cyrkulacją wraz z przyłączeniem urządzeń wod. – kan. parter budynku: - wymiana pionów instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, - wymiana pionów wody zimnej, wody ciepłej wraz z cyrkulacją wraz z przyłączeniem urządzeń wod. – kan. pierwsze piętro: - wymiana pionów instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, - wymiana pionów wody zimnej, wody ciepłej wraz z cyrkulacją wraz z przyłączeniem urządzeń wod. – kan. Przebudowy Stacji Uzdatniania Wody wraz z wierceniem studni głębinowej. - W załączeniu badania wody studziennej z której obecnie korzysta szpital, załączniku nr 1 - przeznaczenie wody: woda pitna, cele bytowo – gospodarcze, używana też jest w urządzeniach medycznych, do płukania urządzeń laboratoryjnych etc. - wielkość przyłącza wody ze studni- rurociąg ma 150 mm - przepływ – godzinowy, dobowy, miesięczny : (dane z ostatnich dwóch lat) maksymalny przepływ godzinny 15m3/h ,szacunkowo 180-300 m3/dobę maksymalny 360 m3/dobę, 5700-9000 m3/ miesiąc, maksymalny 9500 m3/miesiąc. W roku 2016 roczne zużycie wody wyniosło 79153 m3. 3. Uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót budowlanych jeżeli rozpoczęcie robót takich wymaga. 4. Realizacja robót budowlanych zgodnie z opracowana dokumentacją projektową. 5. Uzyskanie decyzji/ zgody na użytkowanie remontowanych pomieszczeń jeżeli taka decyzja jest wymagana. | Czerwiec 2018 r. |
| 3. | Grupa - 3 | Budynek Pralnia Kuchnia 1. Docieplenie ścian zewnętrznych zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną i audytem energetycznym w tym: - wymiana instalacji odgromowej, - wymiana rynien i rur spustowych, - demontaż i ponowny montaż urządzeń technicznych i instalacyjnych zamontowanych na elewacji, - częściowa wymiana okien i drzwi, - wymiana obróbek blacharskich, parapetów okiennych, ujednolicenie krat okiennych, - docieplenie stropu nad ostatnia kondygnacją. Ocieplenie ścian zewnętrznych należy wykonać zgodnie z PB tj. do opaski wokół budynku. Projekt budowlany termomodernizacji został opracowany w 2014 roku natomiast audyt energetyczny dla potrzeb pozyskania środków unijnych, został zmieniony w 2016 roku. Stąd też wynikają rozbieżności w zakresie grubości i lambdy styropianu. Należy jednak wziąć pod uwagę ewentualną konieczność zmiany grubości styropianu (na mniejszą) z korzystniejszą wartością współczynnika przewodzenia ciepła w przypadku braku akceptacji grubości styropianu z audytu przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. 2. Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej, STWIOR: termomodernizacji budynku w celu obniżenia kosztów zużycia energii cieplnej zgodnie z pfu: piwnice budynku: - wymiana poziomów wody zimnej, - wymiana poziomów wody ciepłej wraz z z cyrkulacją, - wymiana poziomów instalacji centralnego ogrzewania, - wymiana pionów instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, - wymiana pionów wody zimnej, wody ciepłej wraz z cyrkulacją wraz z przyłączeniem urządzeń wod. – kan. parter budynku: - wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, - wymiana wody zimnej, wody ciepłej wraz z cyrkulacją wraz z przyłączeniem urządzeń wod. – kan. 3. Uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót budowlanych jeżeli rozpoczęcie robót takich wymaga. 4. Realizacja robót budowlanych zgodnie z opracowana dokumentacją projektową. 5. Uzyskanie decyzji/ zgody na użytkowanie remontowanych pomieszczeń jeżeli taka decyzja jest wymagana. | Czerwiec 2018 r. |
|  | Grupa – 4 | Sprawowanie nadzoru inwestorskiego realizowanych inwestycji w grupach 1- 3 | Sprawowanie nadzoru inwestorskiego – kontynuacja grupa 1. |