|  | Opis parametru | Wartość Wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat do krioterapii zasilany ciekłym azotem | Tak |  |
|  | Duży, dotykowy, ciekłokrystaliczny, kolorowy wyświetlacz | Tak |  |
|  | Specjalna „tuba” do odkładania grzałki podczas wymiany butli lub uzupełniania azotu. | Tak |  |
|  | Zbiornik o pojemności 30 litrów (+/-5%) | Tak |  |
|  | Gotowe programy terapeutyczne | Tak |  |
|  | Czynnik roboczy – ciekły azot | Tak |  |
|  | Temperatura strumienia gazu : -160 stopni | Tak |  |
|  | Liczba stopni regulacji intensywności nadmuchu: min. 5 | Tak |  |
|  | Regulacja skokowa od 20% - 100% siły nadmuchu |  |  |
|  | Liczba zabiegów przy użyciu jednego zbiornika ciekłego azotu (ok. 55 dla średniego czasu zabiegu = 3min) | Tak |  |
|  | Sygnał dźwiękowy emitowany co 30 sekund | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed zniszczeniem grzałki poprzez ostrzeganie przy pomocy sygnalizacji diodowej o niskim poziomie azotu w butli lub braku informacji z czujników temperatury | Tak |  |
|  | Zasilanie: 230 V +/- 10 % | Tak |  |
|  | Możliwość odnowienia czasu zabiegu bez konieczności przerywania zabiegu | Tak |  |

Załącznik nr 2

Grupa 3 poz. 3– Aparat do krioterapii – 2 sztuki