Zamawiający: XXV Liceum Ogólnokształcace                                              Kraków, 20.09.2019r

im. Stefana Żeromskiego

30-838 Kraków,  ul. Telimeny 9

tel.12 658 50 70

mail : sekretariat@xxvlo.pl

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Dyrektor XXV Licem Ogólnokształcacego w Krakowie zaprasza do złożenia oferty na remont części kanalizacji opadowej zewnętrznej budynku  mieszczącego się przy ul. Telimeny 9.

Remont  będzie obejmował  odcinek kanalizacji zewnętrznej grawitacyjnej o długości około  70 m  wykonanej z rur i studzienek systemowych PCV (system Wavin lub równoważny).

Przewidywane czynności i materiały.

- Wykonanie wykopów liniowe o ścianach pionowych pod system kanalizacji: głębokość wykopu do 1,5 m, szerokość wykopu 08-1,5m; ok. 40m3

- Wykonanie podłoże z materiałów sypkich: grubość 20 cm; ok. 33m2

- Ułożenie kanałów z rur typu PVC (łączone na wcisk), średnica Fi 200mm – ok.62 mb i  Fi 160 mm – ok.6 mb.

- Ułożenie studzienek kanalizacyjnych systemowych PCV, średnica Fi 315-425 mm z zamknięciem rurą teleskopową, kineta przepływowa PP–  5 szt.

- Ułożenie studzienek kanalizacyjnych systemowych PCV, średnica Fi 315-425 mm z zamknięciem rurą teleskopową, akcesoria dodatkowe alternatywne, pokrywa żeliwna–  5 szt.

- Połączenie nowego odcinka kanalizacji z częścią istniejącą.

- Obsypka rurociągu gruntem z wykopu z jego przesianiem– ok. 28 m2

- Wywóz, utylizacja ziemi, uporządkowanie terenu i przywrócenie drogi dojazdowej.

Planowany termin robót: wrzesień –październik 2019r.

Zamawiający udostępni teren do wizji lokalnej.

Oferta winna być złożona w formie pisemnej, zawierać kosztorys cenowy z uwzględnieniem zakresu robót i użytych materiałów.

Prosimy o złożenie oferty do 30 września 2019r.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę która spełni wszystkie  postawione wymagania.

Zamawiający dopuszcza możliwość nie wybrania żadnej oferty.