- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ).

NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego (PFU) wraz z obliczeniem planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych dla modernizacji i adaptacji budynków (4 trybuny i pawilon medialny) oraz płyty boiska Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana, na potrzeby III Igrzysk Europejskich

(nazwa, adres)

| LOKALIZACJA OBIEKTU: |
| --- |
| Dz. nr 180/5, obr. 12 Krowodrza | Teren inwestycji położony w Krakowie, ul. Reymonta 20 |

(nr działek, obręb)

Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa, aktualnymi warunkami technicznymi oraz innymi przepisami obowiązującymi w dniu przekazania dokumentacji Zamawiającemu, a w szczególności: z ustawą z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.); z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454); z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458); z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. z dnia 12 grudnia 2021 r., Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późniejszymi zmianami); z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. z dnia 29 maja 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.); z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247, z późn. zm.); z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. z dnia 22 listopada 2019 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 55, z późniejszymi zmianami); z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. z dnia 28 stycznia 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 310, z późniejszymi zmianami), z ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z dnia 6 lutego 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późniejszymi zmianami); z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. z dnia 6 lutego 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 282, z późniejszymi zmianami); z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tj. z dnia 26 marca 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 1064, z późn. zm.); z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. z dnia 8 października 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 2052 późn. zm.); z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 215, z późniejszymi zmianami); z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 961, z późn. zm.); z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 470, z późn. zm.);

- ZAKRES SZCZEGÓŁOWY ZAMÓWIENIA.

| 1. | INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE CELU I ZAKRESU OPRACOWANIA W ODNIESIENIU DO PFU |
| --- | --- |
| 1.1 | Program funkcjonalno-użytkowy powinien opisywać szczegółowo rozwiązania technologiczne, materiałowe i organizacyjne oraz określić wymagania w stosunku do jakości robót budowlano-montażowych, zaprojektowanych technologii, materiałów i urządzeń oraz wyposażenia. |
| 1.2 | Program funkcjonalno-użytkowy stanowiący przedmiot zamówienia, służyć ma do uszczegółowienia opisu zamierzenia inwestycyjnego, przedsięwzięcia pn. „Remont Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana, przy ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków”, które będzie objęte postępowaniem przetargowym na sporządzenie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach ww. inwestycji (czyli wyłonienie wykonawcy w formule „zaprojektuj i wybuduj”). |
| 1.3 | Program funkcjonalno-użytkowy powinien zawierać: |
| 1.3.1 | Opracowanie powinno być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454), z uwzględnieniem merytorycznych ustaleń dokumentów formalnych oraz dokumentacji projektowej i technicznej stanowiącej podstawę opracowania. PFU winno składać się z następujących elementów: strony tytułowej, części opisowej, części informacyjnej. |
| 1.3.2 | Program funkcjonalno-użytkowy opracowany z uwzględnieniem opracowań wym. m.in. w pkt 1.4 poniżej, powinien zawierać: opis ogólny przedmiotu zamówienia; charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych; aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia – określenie planowanego trybu wykonywania prac - które prace należy wykonać na zgłoszenie, a które na pozwolenie na budowę; opis ogólnych właściwości funkcjonalno-użytkowych; określenie szczegółowych właściwości funkcjonalno-użytkowych wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych, ustalone zgodnie z najnowszą opublikowaną w języku polskim Polską Normą PN-ISO 9836 „Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”, jeżeli wymaga tego specyfika obiektu budowlanego; określenie zakresu prac i uwarunkowań wykonania zamierzenia inwestycyjnego; określenie ogólnych i szczegółowych właściwości funkcjonalno-użytkowych dla planowanych prac; określenie wymagań dotyczących przebudowy elewacji trybun oraz termomodernizacji obiektu; określenie wymagań prac remontowo-budowlanych, w szczególności dotyczące: systemów bezpieczeństwa ppoż., konstrukcji stalowych i zadaszenia, stolarki i ślusarki aluminiowej, przewiązek pomiędzy trybunami, fos na płycie boiska, niezbędnych adaptacji wewnątrz trybun; określenie wymagań dotyczących modernizacji instalacji elektrycznych i oświetleniowych, w szczególności: wymiana oświetlenia ewakuacyjnego, awaryjnego, wymiana oświetlenia wewnętrznego, wymiana oświetlenia zewnętrznego (płyta boiska, trybuny, teren), instalacji oświetlenia elewacji; określenie wymagań dotyczących modernizacji instalacji niskoprądowych /teleinformatyka/ obejmujące: system kontroli dostępu, system monitoringu CCTV – stadionowa (zgodnie z unormowaniami PZPN – podręcznik licencyjny), system monitoringu CCTV – dozorowa, system transmisji video z kamer dla wozów transmisyjnych, system streamingu sygnału z kamer do Internetu, system sygnalizacji pożarowej (SSP / SAP), system DSO, system nagłośnienia, system BMS, system SSWIN, system TV budynkowej / stadionowej / reklamowej, serwerownię, osprzęt sieciowy, telebimy; określenie wymagań dotyczących remontu i modernizacji instalacji wodno-kanalizacyjnych, w szczególności: systemu odbioru wód opadowych, modernizacja elementów wod.-kan. (np. klapy burzowe, odwodnienia liniowe, retencja); określenie wymagań dotyczących remontu instalacji systemów HVAC, w szczególności: modernizacja / remont systemów ppoż., uporządkowanie zmian wynikających ze zmian funkcjonalnych pomieszczeń na stadionie (wentylacja, ogrzewanie, chłodzenie), modernizacja lub wymiana central wentylacyjnych wraz z osprzętem, modernizacja lub wymiana klimakonwektorów, modernizacja lub wymiana wentylatorów wyciągowych, aktualizacja oprogramowania systemów wraz ze współdziałaniem z systemami ppoż. (w tym scenariusze poż.).; określenie wymagań dotyczących zagospodarowania terenu z uwzględnieniem zmian planowanych przez Inwestora; określenie cech obiektu dot. przyjętych rozwiązań i wskaźników ekonomicznych; określenie warunków wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych i odbioru robót budowlanych; informacja o zgodności zamierzenia z wymaganiami, posiadanymi dokumentami i obowiązującymi przepisami. |
| 1.3.3. | Założenia inwestycyjne, które należy ująć w PFU: HVAC Prace modernizacyjne: wdrożenie nowoczesnych, energooszczędnych rozwiązań w zakresie układu HVAC mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej, ekonomicznej, poprawę w zakresie ochrony środowiska (ekologia), bezpieczeństwa i funkcjonalności użytkowej. Przedmiot prac remontowo-instalacyjnych w zakresie: klimatyzacja, wentylacja, ogrzewanie, chłodnictwo. Wady istniejących rozwiązań HVAC: znaczne zużycie i wyeksploatowanie urządzeń po latach użytkowania, energochłonność systemów HVAC, niewłaściwe warunki klimatyczne w pomieszczeniach i zaburzenia bilansu powietrza w związku z podziałem pomieszczeń. Cel remontu systemu HVAC: zmniejszenie zużycia energii, zwiększenie efektywności chłodniczej / grzewczej, łatwiejsza eksploatacja i konserwacja, zmniejszenie tzw. „śladu węglowego”. INFRASTRUKTURA TELETECHNICZNA NISKOPRĄDOWA Modernizacja systemów teletechnicznych mający na celu zwiększenie bezpieczeństwa organizowanych na obiekcie imprez masowych oraz zapewnienie współczesnych standardów użytkowania infrastruktury teletechnicznej. Przedmiot prac remontowo-instalacyjnych w zakresie: SSP, SSWiN, CCTV, kontroli dostępu, systemów bezpieczeństwa (imprezy masowe), zaplecza technicznego na potrzeby transmisji TV / Internet, pozostałe systemy (serwery, struktura, okablowanie itp.). Wady aktualnych systemów: zdezaktualizowane systemy wymagające modernizacji, rozdzielność systemów na trybunach. Cel remontu systemów teletechnicznych: wprowadzenie współczesnych zintegrowanych systemów teletechniki, zapewnienie bezpieczeństwa wraz ze zintegrowanym systemem zarządzania, zapewnienie komfortowej pracy przy realizacji transmisji TV / Internet. OŚWIETLENIE Prace modernizacyjne – wprowadzenie energooszczędnych rozwiązań w zakresie oświetlenia stadionu (płyta i teren) zapewniających efektywną regulację natężenia oraz znaczne zmniejszenie poboru mocy. Przedmiot prac remontowo-instalacyjnych w zakresie: wymiana oświetlenia murawy na oświetlenie typu LED, wymiana oświetlenia dot. zagospodarowania terenu, prace związane z infrastrukturą towarzyszącą. Wady aktualnych systemów przestarzałe i wysoce energochłonne oświetlenie, zużycie związane z czasem eksploatacji. Cel remontu oświetlenia: zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych gwarantujących mniejsze zużycie energii, zapewnienie lepszej jakości oświetlenia wraz ze zintegrowanym systemem zarządzania. PRACE BUDOWLANE Modernizacja i adaptacja w zakresie budowlanym mająca na celu spełnienie oczekiwań Inwestora i Użytkownika wynikających z doświadczenia w wieloletnim użytkowaniu obiektu oraz naturalnego procesu starzenia się. Zakres przedmiotowy: kompleksowy remont fasady, poprawa charakterystyki energetycznej poprzez wymianę stolarki i ślusarki aluminiowej w zakresie elewacji oraz elementów fasadowych, zapewnienie bezkolizyjnych dróg komunikacji między trybunami, zmiany w zakresie tzw. fos oraz umożliwienia prezentacji podczas imprez sportowych, konsultacje w zakresie możliwości realizacji oprawy multimedialnej dla ceremonii otwarcia imprez sportowych oraz wydarzeń im towarzyszących, niezbędne adaptacje wewnątrz trybun, remont niezbędnych elementów konstrukcyjnych. Uwaga: część prac niniejszego rozdziału może wymagać działań formalnoprawnych. |
| 1.4 | Do dokumentacji PFU należy dołączyć projekt koncepcyjny wraz z wykazanymi opracowaniami: |
| 1.4.1 | Skan 3D trybuny południowej i północnej – stworzenie cyfrowej chmury punktów dla trybuny południowej oraz północnej metodą laserowego skanowania 3D |
| 1.4.2 | Ekspertyza konstrukcyjna trybun pod kątem montażu nowej fasady oraz termomodernizacji obiektu. |
| 1.4.3 | Wizualizacje i projekt nowej elewacji/fasady trybun stadionu. |
| 1.4.4 | Analiza systemów HVAC oraz wentylacji oddymiania i napowietrzania klatek. |
| 1.4.5 | Analiza potrzeb Inwestora dot. występujących problemów i rozwiązań technicznych postulowanych przez użytkowników. |
| 1.4.6 | Analiza archiwalnej dokumentacji projektowej. |
| 1.4.7 | Harmonogram prac remontowych i modernizacyjnych |
| 1.4.8 | PFU uwzględni zgodność zamierzenia remontowego z innymi zamierzeniami Inwestora, a w szczególności z wymaganiami dot. nowoprojektowanych parkingów oraz zagospodarowania terenu. |
| 2. | INFORMACJE PODSTAWOWE DOT. CELU I ZAKRESU OPRACOWANIA W ODNIESIENIU DO OBLICZENIA PLANOWANYCH KOSZTÓW ROBÓT BUDOWLANYCH I PRAC PROJEKTOWYCH. |
| 2.1 | Obliczenia planowanych kosztów (tzw. część finansowa) powinno być wykonane w oparciu o wyżej opisane PFU i zawierać informacje: |
| 2.1.1 | Opracowanie powinno być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458), tzw. część finansowa. |
| 2.1.2 | Obliczenie wartości zamówienia dla omawianego postępowania powinno obejmować sumę: kosztów planowanych prac projektowych, kosztów robót budowlanych. |
| 2.1.3 | Składniki kosztów robót budowlanych powinny odpowiadać co najmniej grupom robót w rozumieniu Wspólnego Słownika Zamówień i obejmować koszty robót: przygotowania terenu; robót budowlanych; instalacyjnych; wykończeniowych i budową obiektów pomocniczych; związanych z robotami ogólnobudowlanymi, w tym zajęcie terenu dla robót na terenach niebędących własnością Gminy Miejskiej Kraków. |
| 2.1.4 | Przyjęty podział składników kosztów robót powinien znaleźć odzwierciedlenie w obliczeniu wartości zamówienia i szacunkowym zestawieniu kosztów inwestycji. Obliczenie wartości zamówienia należy dostosować do zakresu opracowanego PFU, z uwzględnieniem ewentualnego rozszerzenia o wartości opracowań projektowych i robót budowlanych, wynikających ze specyfiki zamówienia. |
| 2.1.5 | Wskaźnik cenowy danego składnika kosztów należy określić na podstawie danych rynkowych lub w przypadku braku takich danych - na podstawie powszechnie stosowanych katalogów i informatorów cenowych. W opracowaniu należy podać informację w oparciu o jakie dokumenty dokonano obliczenia wskaźników cenowych, aby można było dokonać dokładnej oceny czy wartości wskaźników cenowych zostały poprawnie przyjęte. |

- KOŃCOWA FORMA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI.

| 1. | W formie opisowej i graficznej w nawiązaniu do elementów określonych w pkt II.: |
| --- | --- |
|  | PFU wraz z załącznikami | 3 egz. |
|  | Część finansowa do PFU | 3 egz. |
| 2. | Na nośniku cyfrowym wszystkie opracowania będące przedmiotem umowy w formatach umożliwiający edycję (tj. doc., dwg, xml.) oraz w formacie uniemożliwiającą edycję (tj. pdf.) | 2 komplety |

- INFORMACJE DODATKOWE.

| 1. | Informacje ogólne. |
| --- | --- |
|  | Przed przystąpieniem do szczegółowego opracowania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego dla przyjętych wstępnie rozwiązań projektowych. Przed złożeniem wniosków przez Wykonawcę do właściwych organów administracyjnych w celu uzyskania stosownych opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji administracyjnych, niezbędne jest uzyskanie akceptacji od Zamawiającego. PFU powinien określać przedmiot przyszłego zamówienia w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych tzn. bez używania nazw własnych, patentów, znaków towarowych i nazw producentów, a poprzez określenia parametrów precyzujących ich rodzaj, wielkość, standard oraz inne istotne dane. Zamawiający – niemniej jednak – dopuszcza, jako sytuacje wyjątkową, gdy jest to uzasadnione specyfikacją przedmiotu i Wykonawca nie może opisać w PFU materiałów lub urządzeń w sposób wystarczająco wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i zgodny jak powyżej, aby wskazał on w tym celu inne dane (w tym np. producenta, pochodzenie, markę, znak towarowy itp.). Jeśli takiemu wskazaniu towarzyszą jednocześnie stwierdzenia „lub równoważny” z określeniem takiego systemu odniesienia, aby wykonawcy robót budowlanych umożliwić dobór materiałów lub rozwiązań nie gorszych od parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych założonych w Projekcie Wykonawczym. Po stronie Wykonawcy leżą wszelkie opłaty administracyjne związane z realizacją przedmiotowego zadania. |
| 2. | Podstawowe informacje i wytyczne do opracowania: |
|  | Celem realizacji zamówienia jest przygotowanie PFU wraz z częścią finansową umożliwiającego niezbędną modernizację infrastruktury technicznej budynku Stadionu Miejskiego wynikające z ponad 10 letniej eksploatacji obiektu, z równoczesnym dostosowaniem obiektu na potrzeby III Igrzysk Europejskich. Przedmiot oferty uwzględni zgodność przedmiotowego zamierzenia modernizacyjnego z innymi zamierzeniami Inwestora, a w szczególności z wymaganiami dot. nowoprojektowanych parkingów oraz zagospodarowania terenu. |