Muzeum Inzynierii Miejskiej w Krakowie działając na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) udziela niniejszym odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawcę w dniu 15.03.2010 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Kwartał św. Wawrzyńca - budowa centrum kulturowego na krakowskim Kazimierzu: rewaloryzacja dziedzińca i placów etap IIc”.

Zestaw pytań:

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Kwartał św. Wawrzyńca – budowa centrum kulturowego na krakowskim Kazimierzu: rewaloryzacja dziedzińca i placów (etap IIc)”

- Branża budowlana. Przedmiar „Nawierzchnie”. Poz. 5.1. Pozycja dotyczy wykonania nawierzchni z kostki bazaltowej, granitowej, porfirowej z odzysku o wielkości 12/12. W dziale „Rozbiórki” jest mowa jedynie o rozebraniu nawierzchni z kostki 10/10, 15/17, 16/18. W dodatku ilość rozbieranych nawierzchni (ok. 400m2) jest o wiele za mała w stosunku do obmiaru w pozycji 5.1 równej 905m2. Proszę zatem o informacje :

  - Czy Zamawiający dysponuje własnym składem kostki, na którym jest wystarczająca ilość kostki bazaltowej, granitowej i porfirowej o rozmiarze 12/12? Brak, bowiem kostki z odzysku o takim rozmiarze wśród robót rozbiórkowych, w dodatku ilość materiału z rozbiórek pokrywa zaledwie 1/2 materiału niezbędnego do wykonania nawierzchni określonej w punkcie 5.1.

  - Jeśli Zamawiający nie dysponuje własnym materiałem, to czy w kosztorysie należy ująć zakup kostki granitowej, bazaltowej i porfirowej 12/12cm niezbędnej do realizacji zadania? Jeśli tak, to proszę o określenie, w jaki sposób zakup ten należy uwzględnić w kosztorysie?

  - Jeśli do realizacji zadania Zamawiający przewiduje wykorzystanie odzyskanej kostki 10/10, 15/17 i 16/18 to proszę o określenie ilości kostki, którą należy dokupić do realizacji zadania, (jeśli Zamawiający nie dysponuje wystarczającą ilością) i o sposób ujęcia tego materiału w kosztorysie.

Odpowiedź na pytanie nr 1.a, 1.b, 1.c.

Zamawiający dysponuje kostką w ilości wystarczającej do realizacji przedmiotu zamówienia (z rozbiórki nawierzchni w ramach wcześniejszych realizacji oraz z rozbiórek przewidzianych w ramach rewaloryzacji dziedzińca i placów – etap IIc).

- Branża budowlana. Przedmiar „Nawierzchnie”. Poz. 5.2. Pozycja dotyczy wykonania nawierzchni z kostki, granitowej z odzysku o wielkości 10/10. W dziale „Rozbiórki” jest mowa o rozebraniu nawierzchni z kostki granitowej o rozmiarze 10/10 w ilości zaledwie 44,70*70%=31,29m2. Ilość ta jest niewspółmiernie mała w stosunku do obmiaru w pozycji 5.2 równej 142,4m2. W dołączonym zestawieniu materiałów brak zupełnie kostki granitowej 10/10. Proszę, zatem o informacje:

  - Czy Zamawiający dysponuje własnym składem kostki, na którym jest wystarczająca ilość kostki granitowej 10/10? Ilość materiału z rozbiórek pokrywa, bowiem zaledwie 20% materiału niezbędnego do wykonania nawierzchni określonej w punkcie 5.2.

  - Jeśli Zamawiający nie dysponuje własnym materiałem w ilości wystarczającej do realizacji zadania, to proszę o informację, czy kostką tą należy zakupić i o określenie sposobu ujęcia i ilości brakującej kostki w kosztorysie.

Odpowiedź na pytanie nr 2.

Zamawiający dysponuje kostką w ilości wystarczającej do realizacji przedmiotu zamówienia (z rozbiórki nawierzchni w ramach wcześniejszych realizacji oraz z rozbiórek przewidzianych w ramach rewaloryzacji dziedzińca i placów – etap IIc).

- Branża budowlana. Przedmiar „Nawierzchnie”. W kosztorysie brak pozycji uwzględniającej oczyszczenie i przygotowanie do ponownego wbudowania wydobytej kostki z odzysku czy to ze składu czy z uprzednich rozbiórek. Proszę o uzupełnienie kosztorysu.

Odpowiedź na pytanie nr 3.

W ofercie należy wycenić w osobnej pozycji w rozdziale 5. Nawierzchnie oczyszczenie i przygotowanie do ponowne wbudowania kostki z odzysku: kostka kamienna bazaltowo-granitowo-porfirowa 12/12 – ilość: 905,40 m2, kostka granitowa 10/10 – ilość: 142,40 m2

- Branża budowlana. Przedmiar nawierzchnie. Poz. 5.3. Czy nawierzchnia żwirowa powinna być tak jak w opisie ułożona jedynie ze żwiru i zagęszczona czy też powinna to być nawierzchnia stabilizowana typu Hanse Grand pod ruch pieszy? Proszę o uszczegółowienie.

Odpowiedź na pytanie nr 4.

Nawierzchnie żwirową należy wykonać zgodnie z projektem i przedmiarem robót –zagęścić mechanicznie. Zał. 10c dokumentacja projektowa – drogi - Opis techniczny PW_ zajezdnia_ drogi_zmiany .

- Branża budowlana. Przedmiar „Nawierzchnie”. Poz. 5.5. Czy Zamawiający dysponuje wystarczającą ilością nawierzchni z tworzywa sztucznego z rozbiórek do realizacji zadania?

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający dysponuje nawierzchnią z tworzywa sztucznego w ilości wystarczającej do realizacji przedmiotu zamówienia.

- Branża budowlana. Przedmiar „Nawierzchnie”. Poz. 5.4. Według projektu zamiennego do wykonania jest ok. 400m2 nawierzchni z płyt norytowych. Tymczasem w przedmiarze obmiar wynosi zaledwie 172,3m3. W związku z tą rozbieżnością proszę o określenie, jaką ilość nawierzchni należy ująć w kosztorysie i przyjąć do wykonania.

Odpowiedź na pytanie nr 6.

Należy przyjąć 172,3 m2 nawierzchni z norytu, zgodnie z przedmiarem.

- Branża budowlana. „Nawierzchnie”. Proszę o uszczegółowienie, czy elementy nawierzchni z Norytu powinny być łupane czy cięte?

Odpowiedź na pytanie nr 7.

Elementy nawierzchni z norytu powinny posiadać boki cięte i łupane, z zachowaniem od góry boków faktury łupanej, powierzchnia lica ma być anty-poślizgowa, płomieniowania o fakturze zbliżonej do nawierzchni wykonanej w etapie IIa i IIb.

- Branża budowlana. „Nawierzchnie”. Proszę o określenie czy elementy kamienne z Norytu mogą być zastąpione innym podobnym kamieniem, tj. sjenitem, ciemnym granitem, bazaltem?

Odpowiedź na pytania nr 8.

Zamawiający wymaga wykonania nawierzchni przy wykorzystaniu kamienia noryt – zgodnie z dokumentacją projektową, na podstawie której dla tego zamierzenia inwestycyjnego wydano Pozwolenia konserwatorskie i prawomocne Pozwolenie na budowę. Inwestycja realizowana jest na terenie Kazimierza, którego układ urbanistyczny wraz z układem Starego Miasta i Stradomia został wpisany do rejestru zabytków. Dokumentacja projektowa zamierzeń inwestycyjnych realizowanych na tym obszarze musi być uzgodniona z konserwatorem zabytków. Realizacja zadania objętego niniejszym zamówieniem jest kontynuacją zadania „Kwartał św. Wawrzyńca - budowa centrum kulturowego na krakowskim Kazimierzu: rewaloryzacja dziedzińca i placów etap I i etap IIa, IIb, gdzie do realizacji zamówienia został użyty noryt.

- Branża budowlana. „Nawierzchnie”. Proszę o informację czy do spoinowania nawierzchni z kostki kamiennej i płyt norytowych należy użyć specjalnych fug systemowych. Jeśli tak to proszę o podanie materiału referencyjnego lub parametrów, jakie powinna spełniać (wodoprzepuszczalna czy wodoszczelna) oraz czy dopuszczalny jest zamiennik.

Odpowiedź na pytanie nr 9.

Ofertę należy sporządzić zgodnie z przedmiarem. Spoinowanie nawierzchni z płyt kamiennych należy wykonać z mas żywicznych twardych – natomiast szczeliny dylatacyjne należy wykonać z mas żywicznych miękkich. Parametry techniczne spoin potrzebnych do wykonania spoinowania nawierzchni podano w Specyfikacji technicznej – zał. 10d. Specyfikacja techniczna drogi – uzupełnienie i zamiany ST.

- Branża budowlana. Nawierzchnie. Przedmiar „Nawierzchnie” i zestawienie materiałowe zawiera zaledwie 258kg „masy żywicznej sztywnej”, co w przeliczeniu na 172,30m2 nawierzchni z płyt norytowych daje nakład zaledwie 1,5kg/m2. Tymczasem typowa ilość fugi np. Sopro waha się od 5 do 15kg/m2 (zgodnie z wymaganiami technicznymi określanymi przez producenta i tak, aby spełniała swoją rolę). Proszę o prawidłowe określenie nakładu masy spoinującej na 1m2 tak, aby ilość ta była zgodna z wytycznymi producenta.

Odpowiedź na pytanie nr 10.

Przedmiar robót określał wyłącznie powierzchnie z płyt kamiennych, bez długości spoin, wypełnionych masą żywiczną twardą. Ilość w/w masy żywicznej przyjmowana jest przez wykonawcę na podstawie przyjętej technologii. Wykonawca powinien przyjąć w ofercie ilość fugi niezbędnej do wykonania spoin dla powierzchni określonej w przedmiarze. Zgodnie z wymaganiami technologii/producenta. Zastosowane materiały powinny posiadać atesty, certyfikat lub/i deklaracje zgodności z Polskimi normami, europejskimi normami lub stosowne aprobaty techniczne.

- Branża budowlana. Przedmiar „Nawierzchnie”. Poz. 2.4 zawiera „Opłatę za wysypisko”. Proszę o określenie jak należy uwzględnić tą opłatę w kosztorysie, ponieważ załączone zestawienie Robocizny, Materiału i Sprzętu nie zawiera takiego elementu, z czego wynika, że pozycja w kosztorysie inwestorskim Zamawiającego ma zerową wartość.

Odpowiedź na pytanie nr 11.

Opłaty za wysypisko należy wycenić zgodnie z opisem w przedmiarze robót – wg własnych kalkulacji nakładów i cen.

- Branża budowlana. Przedmiar „Zagospodarowanie terenu”. Poz. 1.30, 2.22, 4.10, 5.5, 6.7 zawiera „Opłatę za wysypisko”. Proszę o określenie jak należy uwzględnić tą opłatę w kosztorysie, ponieważ załączone zestawienie Robocizny, Materiału i Sprzętu nie zawiera takiego elementu, z czego wynika, że pozycja w kosztorysie inwestorskim Zamawiającego ma zerową wartość.

Odpowiedź na pytanie nr 12.

Opłaty za wysypisko należy wycenić zgodnie z opisem w przedmiarze robót – wg własnych kalkulacji nakładów i cen.

- Branża budowlana. Przedmiar „Nawierzchnie”. Poz. 6.9. Brak jednostki. Proszę o korektę.

Odpowiedź na pytanie nr 13.

W poz. 6.9 przedmiaru robót jednostką przedmiarową są - sztuki.

- Branża budowlana. Przedmiar „Zagospodarowanie terenu”. Poz. 1.1, 2.1. Załączone do przedmiarów zestawienie R, M, S nie zawiera nakładów niezbędnych do realizacji rozbiórki istniejących śmietników, pochylni, schodów, wywozu gruzu i złomu oraz składowania na wysypisku. Proszę o korektę z informacją, w jaki sposób należy ująć te koszty w kosztorysie.

Odpowiedź na pytania nr 14.

W ofercie wyceniając poz. 1.1 i 2.1 Przedmiaru robót „Zagospodarowanie terenu” należy uwzględnić wszystkie niezbędne nakłady wg własnych kalkulacji.

- Branża budowlana. Przedmiar „Zagospodarowanie terenu”. Poz. 2.17. Czy płyty norytowe powinny być mocowane na zwykłą zaprawę cementową czy też na specjalistyczną mrozoodporną zaprawę klejową? Jeśli to drugie to proszę o podanie nakładu na 1m2 jaki należy przyjąć w kosztorysie.

Odpowiedź na pytanie nr 15.

Płyty norytowe należy układać na zaprawie mrozoodpornej. Należy uwzględnić wszystkie niezbędne nakłady wg własnej kalkulacji.

- Branża budowlana. Przedmiar „Zagospodarowanie terenu”. Poz., 2.17. Co dokładnie określa sformułowanie „antypoślizgowe”? Jak powinna wyglądać powierzchnia tych płyt?

Odpowiedź na pytanie nr 16.

Górna powierzchnia płyt powinna by płomieniowana w sposób gwarantujący antyposlizgowość.

- Branża budowlana. Przedmiar „Zagospodarowanie terenu”. Zestawienie materiałowe. W zestawieniu znajduje się zaledwie 20,7m3 piasku. Tymczasem zgodnie z zakresem robót piasku powinno być przynajmniej 100m3 (z pozycji 1,3, 1,16, 1.19, 1,20, 1.25, 2.4, 2.8, 2.17, 6.2, 6.3 i 6.4) . Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź na pytanie nr 17.

Do wyceny poz. 1.3, 1.16, 1.19, 1.20, 1.25, 2.4, 2.8, 2.17, 6.2, 6.3, 6.4 Przedmiaru robót „Zagospodarowanie terenu” należy przyjąć nakłady wynikające z opisów pozycji w przedmiarze.

- Branża budowlana. Przedmiar „Zagospodarowanie terenu”. Poz. 1.25. Pozycja dotyczy wykonania nawierzchni z kostki granitowej lub płyt z odzysku o wielkości 12/12. Proszę o informacje :

  - Czy Zamawiający dysponuje wystarczającą ilość kostki 12/12 do wykonania wjazdu do śmietnika?? Ilość materiału z rozbiórek z przedmiaru „nawierzchnie” nie pokrywa, bowiem ilości potrzebnej do wbudowania.

  - Jeśli Zamawiający nie dysponuje własnym materiałem w ilości wystarczającej do realizacji zadania, to proszę o informację, czy kostką tą należy zakupić i o określenie sposobu ujęcia i ilości brakującej kostki w kosztorysie.

Odpowiedź na pytanie nr 18.

Zamawiający dysponuje kostką w ilości wystarczającej do realizacji przedmiotu zamówienia (z rozbiórki nawierzchni w ramach wcześniejszych realizacji oraz z rozbiórek przewidzianych w ramach rewaloryzacji dziedzińca i placów – etap IIc).

Pozycja 1.25 przedmiaru robót „Zagospodarowanie terenu” otrzymuje brzmienie: „Nawierzchnia z kostki kamiennej porfirowej z odzysku 12/12 wraz z jej oczyszczeniem i przygotowaniem do ponownego wbudowania na podsypce cementowo-żwirkowej 1:4 gr. 4 cm z wypełnieniem szczelin zaprawa (śmietnik + wjazd)”, ilość: 24,08 m2

- Branża budowlana. Przedmiar „Zagospodarowanie terenu”. W zestawieniu materiałów znajduje się blacha cynkowa, tymczasem zgodnie z projektem do obróbki korony muru należy zastosować   – blachę cynkowo-tytanową. Proszę o korektę.

Odpowiedź na pytanie nr 19.

Wykonawca powinien wycenić poz. 4.7 przedmiaru robót „zagospodarowanie terenu” zgodnie z opisem tej pozycji (założyć blachę tytanowo-cynkową).

- Branża budowlana. Czy wykonanie tablicy informacyjnej przedstawionej na rysunku nr 6 wchodzi w zakres tego zadania?

Odpowiedź na pytanie nr 20.

Wykonanie tablicy informacyjnej nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia.

- Branża budowlana. Przedmiar. Zestawienie materiałowe. W zestawieniu znajduje się chudy beton B-7.5, tymczasem w projekcie do tego celu wykorzystuje się beton B-15. Proszę o korektę.

Odpowiedź na pytanie nr 21.

Należy zastosować materiał zgodnie z opisem w przedmiarze i projekcie technicznym.

- Branża budowlana. Proszę o określenie, jaki beton konstrukcyjny należy przyjąć do wykonania takich elementów jak murki, pochylnia, schody, ławy. Brak takiej informacji w projekcie, a według przedmiaru jest to beton B-15.

Odpowiedź na pytanie nr 22.

Należy zastosować materiał zgodnie z opisem w przedmiarze i projekcie technicznym.

- Branża budowlana. Odwodnienia liniowe. Proszę o potwierdzenie, że korytka odwodnienia powinny mieć krawędzie podtrzymujące ze stali nierdzewnej i ruszt z żeliwa.

Odpowiedź na pytanie nr 23.

Korytka odwodnienia liniowego należy wykonać z krawędzią ze stali nierdzewnej i powinny mieć ruszt żeliwny.

- Branża budowlana. Projekt rys. Z14. Na rysunku znajduje się „ażurowa kratka flash ze stali nierdzewnej na wspornikach” Brak takiego elementu w dołączonych przedmiarach. Proszę o informację czy element ten wchodzi w zakres zadania i jeśli tak to o podanie sposobu ujęcia w kosztorysie.

Odpowiedź na pytanie nr 24.

Niniejsza kratka ażurowa ze stali nierdzewnej nie wchodzi w zakres zamówienia.

- Zieleń. Proszę o podanie minimalnych wysokości materiału szkółkarskiego. W projekcie podane są jedynie parametry dla drzew – grabu pospolitego i wiązu szypułkowego.

Odpowiedź na pytanie nr 25.

Szczegółowe informacje i parametry nt. materiałów szkółkarskich zawiera  - zał.10c-E. Dokumentacja projektowa – zieleń/Zieleń_pojekty podstawowe.

- Zieleń. Czy Zamawiający przewiduje wycinkę rosnącej na terenie lipy? Jeśli tak:

- Czy Zamawiający posiada zezwolenie na wycinkę?

- Kto ponosi koszty administracyjne związane z wycinką? Jeśli Wykonawca proszę  o podanie parametrów drzewa (obwodu pnia, wysokości)

Odpowiedź na pytanie nr. 26.

Wycinka drzew nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia (zgodnie z rysunkami zamiennymi dokumentacji technicznej).

- SIWZ. Formularz cenowy. Proszę o określenie, czego dotyczy wiersz nr 2 „Roboty pozostałe, wchodzące w zakres zamówienia”. Czy należy tam ująć elementy inne niż znajdujące się w kosztorysie ofertowym wykonanym na podstawie przedmiarów, czyli koszty nie ujęte w kosztorysie a oszacowane na podstawie kalkulacji własnych?

Odpowiedź na pytanie nr 27.

W wypełnionym Formularzu cenowy oferty (zał. 2 do SIWZ) w poz.1 należy podać łączną wartość opisanych robót w przedmiarze robót „ Nawierzchnie”, a w poz.2 łączną wartość robót opisanych w przedmiarze „ Zagospodarowanie terenu”.

# Text boxes

Kraków, 19.03.2010 r

## MUZEUM     INŻYNIERII     MIEJSKIEJ    w     KRAKOWIE

# ul. św. Wawrzyńca 15, 31- 060 Kraków

# tel. /fax.  ( 012)  421-12-42

### e-mail: muzeum@mimk.com.pl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------