Załącznik „A”

MONITORING

W OBIEKCIE

przy os. Szkolnym 20

w KRAKOWIE

1

ZBIORCZE ZESTAWIENIE

| Budynek MDDPS Kraków Nowa – Huta os. Szkolne 20 |
| --- |
| L.p. | Materiały | Jedn. miary | Ilość |
| 1 | Rejestrator Cyfrowy | szt | 1 |
| 2 | Kamera wewnętrzna kolorowa kopółkowa | szt | 8 |
| 3 | Kamera dzień, noc z obiektywem 2,8 do 10 mm | szt | 8 |
| 4 | Obudowa zewnętrzna kamery wraz z uchwytem | szt | 8 |
| 5 | Obiektyw 10 mm | szt | 8 |
| 6 | Monitor kolor 19″ | szt | 1 |
| 7 | Zasilacz 125 o mocy wystarczającej do zasilania urzadzeń | szt | 1 |
| 8 | Przewód koncentryczny 75Ώ do przesyłania wiji kolor | mb | 800 |
| 9 | Przewód zasilający | mb | 600 |
| 10 | Korytka kablowe 15 x 32 | mb | 200 |
| 11 | Korytka kablowe 40 x 25 | mb | 60 |

poz. 1

CHARAKTERYSTYKA

- Multipleksy cyfrowe pracujące w trybie qadropleks

- Rozdzielczość nagrywania:

-360 x 288

-720 x 288

- Prędkość nagrywania do 100 obr/s

- Wyświetlanie na „żywo”

- Wejścia video: do 16 Xbnc, przelotowe

- Możliwość definiowania prędkości nagrywania, rozdzielczości, odrębnie dla każdej                   z kamer

- Zaawansowane funkcje  harmonogramu nagrywania wg harmonogramu i detekcji ruchu

- Funkcja ukrywania kamer

- Sterowanie kamerami szybkoobrotowymi o jakości zblizonej do PELCO            bezpośrednie z rejestratora i przez sieć

- Możliwość sterowania kamerami stacjonarnymi z interfejsem RS-485

- Współpraca z  pulpitem zdalnie sterowanym.

- Praca w sieci komputerowej, w tym możliwość połączenia z wieloma rejestratorami jednocześnie oraz wysyłanie wiadomości e-mail o sytuacjach alarmowych

- Wbudowana nagrywarka

- Możliwość kopiowania nagrań poprzez: sieć komputerowa, modem CD, port USB lub na wyjmowany dysk

- Oprogramowanie: do zdalnego połączenia poprzez sieć i odczytu dysków

- Menu w jezyku polskim

- W zestawie pilot zdalnego sterowania

- Zasilanie: 230 VAC

poz. 2					1/2

Tryb pracy;			quadropleks

Wejścia wideo:		do monitora głównego ( 1 X bnc, 1 x S- VIDEO, 1 X VGA)

do monitora pomocniczego ( 1 x BNC )

Tryb nagrywania		ciagły, wyzwalany alarmem lub/i detekcja ruchu

Predkość nagrywania			do 100 obr/s  ( 360 x 288 ), do 50 obr/s  ( 720  x 288  )

Prędkość wyswietlania		225 obr/s ( na „żywo”)

Sposób wyświetlania			według czasu/daty lub po zdarzeniach

Rejestr zdarzeń	minimum 25 000 zdarzeń ( utrata sygnału wideo, zanik zasilania, dysk pełny, detekcja ruchu

Harmonogram:  odrebne ustawienia dla każdego dnia tygodnia, odrebne ustawienia dla każdej kamery, odrebne ustawienia dla specyficznych dni ( święta itp. ), możliwosć łączenia dowolnych trybów nagrywania

Format wyświetlania:

1,  4,  6,  7,  8,  9,  PiP, sekwencja,			1,  4,  6,  7,  8,  9,  13,  16,  PiP sekwencja

dowolnie definiowane przez				dowolnie definiowane przez

użytkownika, zamrożenie obrazu			użytkownika, zamrożenie obrazu

zoom cyfrowy wybranego fragmentu		zoom cyfrowy wybranego fragment

obrazu x2,  x3,  x4					obrazu  x2,  x3,  x4

1/3

HDD			możliwość zamontowania do 4 HDD ( do 400 GB każdy),

w tym jeden w wyjmowanej kieszeni

urządzenie w komplecie ma zawierać dyski twarde o łącznej pojemności 1200 GB

Porty zewnętrzne:	1 x USB – do podłączenia zewnetrznych nośników pamięci

1 x IEEE13941 – do podłączenia zewnetrznych nosników pamięci

1 x RS – 485 – (złącze zaciskowe do podłączenia kamer PTZ)

2 x  RS – 422 – do podłączenia zdalnego

Sterowanie PTZ:	bezpośrednio z rejestratora i przez sieć ( Multiviewer )

Menu:	wyświetlane na ekranie ( w języku polskim)

Autoryzacja hasłem:	możliwość tworzenia kont uzytkowników o róznych uprawnieniach, odrebne hasła sieciowe

Zabezpieczenie systemu:	WATCHDOG  sprzetowy

Kopiowanie obrazów:	na płyty CD, na dysk twardy, przez port USB, przez siec komputerową, format własny AVI,  JPEG

Mocowanie w szafie rack:	tak

# SPECYFIKACJA

Przetwornik obrazu:			matryca kolorowa 1/3"

Rozdzielczosć pozioma:			480 TVL

Czułosć:					0,8 1x/F=2,0

Elektroniczna migawka:			automatyczna:  1/50 s~1/100 000 s

Balans bieli:				automatyczny

Kompensacja jasnego tła (BLC)		automatyczna

Wyjście sygnału video:			BNC,  1.0  Vp-p, 75 Ohm

Typ obiektywu:				f=3,8 mm

Zasilanie:				12 VDC

Temperatura pracy:			0°C~50°C

Kamera Dzień/Noc

CHARAKTERYSTYKA

- Mechaniczny filtr podczerwieni

- Rozdzielczość pozioma:  min. 480 TVL dla trybu kol. i 570 TVL dla trybu czarno - białego

- Do montażu wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz w obudowach

- Zasilanie;  12 VCDC/24  VAC,  230 VAC

SPECYFIKACJA

Czułość:				0,5 1xF=1,2 – tryb kolorowy

1x/F=1,2 – tryb czarno – biały

Automatyczna przysłona:		wewnętrzna/zewnętrzna, z regulacją fazy

Wyjście sterowania

Przysłony wideo			włączona/wyłączona

Balans bieli (WB )			automatyczny/manualny

Mocowanie obiektywu:		BNC, 1.0  Vp-p, 75 Ohm

Temperatura pracy:			-10° C~50°C

Obudowa kamery

SPECYFIKACJA				NVH – 100		NVH – 100H

Typ:					wewnętrzna				zewnętrzna

Materiał obudowy;		           			aluminium

Grzałka:				nie				tak

Osłona przeciwsłoneczna:				tak

Zasilanie:				nie				12 VDC / 24VAC / 230

Obiektyw szklany Avenir  2,8 – 10 mm

- sterowanie przesłoną:  automatyczne

- mocowanie:	CS

- soczewki wykonane ze szkła

MONITOR

OPIS

CHARAKTERYSTYKA

Przekatna kineskopu:		19"

Rozdzielczość:  do 800 TVL

Wejście S – Video

Wejście audio

Regulacja z panelu przedniego

Obudowa metalowa w kolorze czarnym

Zsilanie 230 VAC

SPECYFIKACJA

Przekątna kineskopu:		19"

Rozmiar plamki:		0,27 mm

Wejścia wideo;		2 x BNC,  75 Ohm/ Hi – Z, przelotowe

Wejścia/ wyjścia S – Video:		tak

Standard wizji:		PAL/NTSC (automatyczny wybór )

Regulacje z panelu

przedniego:	zasilanie, wybór kanału wizyjnego i fonicznego, regulacja kontrastu, jasności, koloru, ostrosci, odcieni ( tylko NTSC ) oraz głośności

Zmiana skalowania obrazu:		tak

Współczynnik kształtu

obrazu 16;9:		tak

Liniowość:		w poziomie:    10 %

w pionie:	10 %

Obudowa:  	metalowa, w kolorze czarnym

Zasilanie:	230 VAC

Pobór mocy:	78 W

Temperatura pracy;	0°C ~ 50°C