Przedmiar robót załącznik nr 2

Nr zlecenia VII LO-380/2009

Przedmiar Instalacja elektryczna

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. |
| --- |
| ELEMENT |
| 1. NR SPEC. TECH. ST 01.01.01 DEMONTAś INSTALACJI |
| 1.1 KNR 403/1124/1 DemontaŜ łączników instalacyjnych o natęŜeniu prądu do 10A, podtynkowych, 1 wylot, wyłącznik lub przełącznik 1-biegunowy | 2 |  | szt |
| 1.2 KNR 403/1133/7 DemontaŜ opraw Ŝarowych, porcelanowych lub plafoniery, przykręcanych | 8 |  | szt |
| 1.3 KNR 403/1116/3 DemontaŜ przewodów wtynkowych, na podłoŜu ceglanym lub betonowym | 50 |  | m |
| 1.4 KNR 403/1120/2 DemontaŜ puszek z tworzyw sztucznych i metalowych, uszczelnionych z odłączeniem przewodów, puszka okrągła, przewody do 2,5mm2, 3 wyloty w puszce | 8 |  | szt |
| 2 NR SPEC. TECH. ST 01.01.01 MONTAś INSTALACJI - TABLICE ROZDZIELCZE |
| 2.1 KNR 514/408/1 P/A MontaŜ bezpieczników S301 B10A R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | 2 |  | kpl |
| 2.2 KNR 514/408/1 P/A MontaŜ bezpieczników S301 B16A R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | 1 |  | kpl |
| 3 NR SPEC. TECH. ST 01.01.01 MONTAś INSTALACJI - OPRZEWODOWANIE |
| 3.1 KNR 403/1001/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych mechanicznie, podłoŜe: cegła | 70 |  | m |
| 3.2 KNRW 508/109/6 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, w podłoŜu róŜnym od betonu, do Fi·23·mm | 67 |  | m |
| 3.3 KNRW 508/301/23 Przygotowanie podłoŜa pod osprzęt instalacyjny, wykonanie ślepych otworów pod montaŜ na zaprawie cem. lub gipsowej, ręcznie, w cegle | 21 |  | szt |
| 3.4 KNRW 508/302/1 MontaŜ na gotowym podłoŜu puszek, puszka bakelitowa p.t., do Fi·60·mm, 1 wylot, mocowana na zaprawę | 8 |  | szt |
| 3.5 KNRW 508/302/2 MontaŜ na gotowym podłoŜu puszek, puszka bakelitowa p.t., do Fi·80·mm, 3 wyloty, przewód do 2,5mm2, mocowana na zaprawę | 13 |  | szt |
| 3.6 KNR 403/1012/1 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm | 70 |  | m |
| 3.7 KNR 508/809/1 Osadzenie w podłoŜu kołków, na ścianie lub stropie, kołki plastykowe rozporowe | 48 |  | szt |
| 3.8 KNRW 508/114/4 MontaŜ listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych), przykręcane do podłoŜa z cegły | 26 |  | m |
| 3.9 KNR 403/1004/11 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych, długość przebicia do 30·cm, rura Fi do 25·mm | 7 |  | otwór |
| 3.10 KNR 202/613/3 Izolacje ognioodporna przejść inst. elektrycznych z pianki | 1 |  | dm3 |
| 3.11 KNRW 508/207/1 P/A Przewody kabelkowe wciągane do rur, łącznie do 7,5mm2 | 67 |  | m |
| 3.12 KNR 508/212/1 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, powłoka polwinitowa, łączny przekrój Ŝył 6mm2 Cu, 12mm2 Al -YDY3x1,5mm2 | 26 |  | m |
| 3.13 KNR 508/212/2 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, powłoka polwinitowa, łączny przekrój Ŝył 12mm2 Cu, 20mm2 Al -YDY3x2,5mm2 | 13 |  | m |
| 4 NR SPEC. TECH. ST 01.01.01 INSTALACJE ELEKTR. OŚWIETLENIA I GNIAZD WTYK . |
| 4.1 KNRW 508/309/4 (1) MontaŜ do gotowego podłoŜa gniazd wtyczkowych, n.t. 2P+Z, 16A/2,5mm2, przykręcane | 2 |  | szt |

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót | Ilość | Krot. | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2 KNR 508/307/2 (1) MontaŜ na gotowym podłoŜu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łączniki podtynkowe w puszce instalacyjnej jednobiegunowy -przycisk światło R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | 8 |  | szt |
| 4.3 KNR 508/502/9 Przygotowanie podłoŜa pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w betonie na 2 kołkach kotwiących | 8 |  | kpl |
| 4.4 KNNRW 9/1106/4 Wycinanie otworów pod osprzęt i aparaty elektryczne, w płycie gipsowej | 12 |  | cm |
| 4.5 KNNR 5/502/1 (2) Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), Ŝarowe, z kloszem | 8 |  | kpl |
| 4.6 KNNR 5/503/1 (2) Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych, halogenowe | 12 |  | kpl |
| 4.7 KNRW 508/804/1 Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce, przekrój Ŝyły do 2,5mm2 | 23 |  | szt |
| 5 NR SPEC. TECH. ST 01.01.01 PRÓBY POMONTAŹOWE |
| 5.1 KNP 1813/1346/4 Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie - za pierwszy pomiar obwodu | 2 |  | szt |
| 5.2 KNP 1813/1346/5 Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie - za kaŜdy następny pomiar tego samego obwodu | 2 |  | szt |
| 5.3 KNP 1813/1346/1 Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego za pierwsze złącze kontrolne | 6 |  | szt |
| 5.4 KNP 1813/1346/2 Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego za kaŜde następne badane złącze kontrolne Remont i przebudowa sanitariatów męskich. Instalacje elektryczne. wod. -kan. | 3 |  | szt |

Przedmiar Wod-kan

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. |
| --- |
| 1 KANALIZACJA |
| 1.1 KNRW 215/208/1 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi·50·mm | 20 |  | m |
| 1. 2 KNRW 215/208/3 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi·110·mm | 35 |  | m |
| 1. 3 KNRW 215/208/5 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, klejone, Fi·32·mm | 4 |  | m |
| 1. 4 KNRW 215/208/6 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, klejone, Fi·40·mm | 1,5 |  | m |
| 1. 5 KNRW 215/211/1 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·50·mm | 6 |  | szt |
| 1. 6 KNRW 215/211/3 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·110·mm | 8 |  | szt |
| 1. 7 KNRW 215/211/4 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, klejone, Fi·32·mm | 12 |  | szt |
| 1. 8 KNRW 215/211/5 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, klejone, Fi·40·mm | 6 |  | szt |
| 1. 9 KNRW 215/213/5 Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi·110·mm | 3 |  | szt |
| 1.10 KNRW 215/218/1 Wpust ściekowy z odpływem pionowym i kołnierzem izolacyjnym Viega, Fi·50·mm | 6 |  | szt |
| 1.11 KNRW 215/222/2 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi·110·mm | 2 |  | szt |
| 1.12 KNRW 215/230/2 (1) Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym | 12 |  | kpl |
| 1.13 KNRW 215/233/3 Ustęp z płuczką, typu "kompakt" | 8 |  | kpl |
| 1.14 KNRW 215/234/2 Pisuar pojedynczy z zaworem spłukującym | 6 |  | kpl |
| 2 INSTALACJA WODY |
| 2 .1 KNRW 402/120/1 DemontaŜ rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi·15-20·mm | 30 |  | szt |
| 2 . 2 KNRW 402/120/2 DemontaŜ rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi·25-32·mm | 20 |  | szt |
| 2.3 KNRW 402/150/3 MontaŜ podgrzewacza elektrycznego wody V=15l | 2 |  | szt |
| 2 . 4 KNRW 402/108/4 (2) Połączenie rurociągu stal. ocynkowanego, Fi·32·mm, na śrubunek (po wymianie rur) | 1 |  | szt |
| 2 . 5 KNRW 402/108/2 (2) Połaczenie rurociągu stal. ocynkowanego, Fi·20·mm, na śrubunek | 1 |  | szt |
| 2.6 KNRW 215/106/1 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn·15·mm | 30 |  | m |
| 2.7 KNRW 215/106/2 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn·20·mm | 15 |  | m |
| 2.8 KNRW 215/106/3 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn·25·mm | 10 |  | m |
| 2.9 KNRW 215/106/4 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn·32·mm | 2 |  | m |
| 2.10 KNRW 215/115/1 Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Dn·15·mm | 38 |  | szt |
| 2.11 KNRW 215/115/7 Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych, do płuczek ustępowych, Dn·15·mm | 8 |  | szt |
| 2.12 KNRW 215/126/4 (1) Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur Ŝeliwnych, stalowych i miedzianych, w budynkach niemieszkalnych, rurociąg Fi·do 65·mm | 57 |  | m |
| 2.13 KNRW 215/130/1 (2) Zawory przelotowe, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn·15·mm | 10 |  | szt |
| 2.14 KNRW 215/130/2 (2) Zawory przelotowe, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn·20·mm | 5 |  | szt |
| 2.15 KNRW 215/130/1 (3) Zawory zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn·15·mm | 2 |  | szt |

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót | Ilość | Krot. | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.16 KNRW 215/135/1 Zawór czerpalny Dn·15·mm | 2 |  | szt |
| 2.17 KNRW 215/135/1 Zawór kątowy Dn·15·mm do płuczki ustępowej | 8 |  | szt |
| 2.18 KNRW 215/137/3 Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn·15·mm | 12 |  | szt |
| 3 BRUZDY, PRZEBICIA, IZOLACJE |
| 3.1 KNRW 401/341/4 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości 1/2x1 cegły | 7 |  | m |
| 3.2 KNRW 401/338/1 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegły | 20 |  | m |
| 3.3 KNRW 401/335/3 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie wapiennej, o grubości 1 1/2 cegły | 4 |  | szt |
| 3 . 4 KNRW 401/208/3 Przebicie otworów o powierzchni 0,05·m2, w betonie Ŝwirowym o grubości do 3 0·cm | 2 |  | szt |
| 3.5 KNR 34/107/1 Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-2 metodą izolowania po montaŜu rurociągu, izolacja grubosci 6·mm (C), rurociąg Fi 22·mm | 30 |  | m |
| 3.6 KNR 34/107/2 Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-2 metodą izolowania po montaŜu rurociągu, izolacja grubosci 6·mm (C), rurociąg Fi 28·mm | 15 |  | m |
| 3.7 KNR 34/107/2 Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-2 metodą izolowania po montaŜu rurociągu, izolacja grubosci 6·mm (C), rurociąg Fi 35·mm | 10 |  | m |